## 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

20024年锦江区标准化考点设备采购项目

### 3.2采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,850,000.00

采购包最高限价（元）: 1,850,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准化考点设备 | 1.00 | 1,850,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 是 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：标准化考点设备

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 标的名称：2024年锦江区标准化考点设备采购项 （一）项目概况 本次主要建设网上巡查系统（含大屏显示）。建设点包括了成都市锦江区8所学校标准化考场教室以及相关试卷流转区域、考务指挥功能室。 1、新建标准化考点系统必须能与锦江区标准化考点巡查指挥中心互联互通，在网上巡查的同时、实现与上下级的双向音视频通话、应急指挥等。本次拟新建七中育才东湖校区（59间考场、1间保密室、2间试卷分发室）、师大附中锦华分校（54间考场、1间保密室、1间试卷分发室）、七中育才华兴分校（48间考场、1间保密室、1间试卷分发室）3所学校级标准化考点。 2、改造升级标准化考点系统必须能与学校原建标准化考点巡查指挥中心、锦江区标准化考点巡查指挥中心互联互通，在网上巡查的同时、实现与上下级的双向音视频通话、应急指挥等。本次拟改造扩建师大附中初中部（16间考场、1间试卷分发室）、七中育才学道分校（19间考场、1间保密室、1间试卷分发室）、盐道街中学初中部（15间考场）、田家炳中学高中部（15间考场）、七中育才银杏校区（33间考场、1间试卷分发室）5所学校级标准化考点。 3、本次采购设备及价格预算如下： 序号 学校 标准化考场设备点位数 标准化考场系统报价预算（元） 保密室（个） 试卷分发室（个） 考场（个） 总数量（个） 1 七中育才东湖校区 2 4 59 65 1,850,000.00 2 师大附中锦华分校 2 2 54 58 3 七中育才华兴分校 2 2 48 52 4 师大附中初中部 0 2 16 18 5 七中育才学道分校 2 2 19 23 6 盐道街中学初中部 0 0 15 15 7 田家炳中学高中部 0 0 15 15 8 七中育才银杏校区 0 4 33 37 合计 8 16 259 283 （二）设计规范及原则 （1）统一规划、协力共建 要坚持整体规划、做好顶层设计，做到遵循国家总体设计和标准规范（《国家教育考试综合管理平台建设指南》），保障系统互通和数据共享。同时根据各地实际业务与管理需求，形成各地建设顶层设计和要求，发挥标准化考点的整体效能。 （2）多考统筹、资源共享 要统筹考虑普通高考、成人高考、研究生统考、自学考试、教师资格考试等各类考试业务需求，统筹考虑考点学校“智慧教室”、多媒体教学管理等信息化基础建设需要，有机整合现有软件系统、硬件设备及网络等资源，实现共享共赢、互为支撑。在建设和使用时，避免各系统重复建设，各自为政带来的资源浪费和效率低下。 （3）突出重点、注重实效 根据成招考委【2021】6号“成都市招生考试委员会 成都市教育局关于印发《成都市教育考试标准化考点建设提升工程实施方案》”文件精神。关于考试招生制度改革的目标任务，突出重点、循序渐进，有计划、分步骤、分阶段组织实施。要强化应用、注重实效，将实际应用效果作为衡量建设成效的重要指标，切实发挥信息化对考试业务的支撑和保障作用。 （4）保障安全、长效运维 从顶层设计、软硬件功能要求、基础硬件及网络设计和运行维护等不同层面，充分考虑信息安全管理和保障，确保信息安全。同时通过制度建设、人员服务保障和智能技术等多种手段的运用，确保标准化考点整体持续运行维护的可靠性。 （三）施工要求 1、图像采集设备及拾音器点位安装：兼顾教室实际场景，考虑采光及整体布局，需满足室内考点无肓区。 2、教室前端监控图像涵盖每个考试座位、每个考生；电视墙显示画面效果要求没有明显色差，图像无明显形变，内置扩声功能。 3、分中心线缆、设备安装：选用墙柜或机柜安装，安装位置需兼顾建筑物外观整洁及售后便捷。 （四）功能要求 1、符合教育部《国家教育考试网上巡查系统视频标准（2017版）》，通过网络互联互通，考场监控实时场景可传送到国家教育考试巡查指挥校级指挥中心、成都市国家教育考试巡查指挥中心、四川省教育考试院教育考试巡查指挥中心及国家教育部考试管理中心教育考试巡查指挥中心。 2、所有设备支持主动注册，支持自动NAT穿越，简化学校的网络设备。具有智能IP端口映射功能。支持转发干线协议功能。 3、多样化显示呈现方式：单一解码设备可提供1、4、9、16等画面分割；也可单画面、多画面固定监视、循环监视。可同时解码教育考试网上巡查系统图像和音视频指挥系统的图像。可提供至少四路输出接口。每个画面可显示汉字的通道标签名称，支持标准化考场的命名规则。 4、多级用户与权限管理：监控中心具有对接入的用户进行授权和认证的功能，可定义用户对设备的操作权限、访问数据的权限等。各级监控中心的用户有权限获取所辖范围内的历史、实时考试监视音视频流，当需要获取非管辖范围内的监视音视频流时需要获得有效授权。 5、同一台终端可实现教育考试网上巡查系统及远程音视频指挥系统功能包括：网上巡查、音视频指挥、考务指挥等，并且终端由统一由管理中心对其设备、账号等进行管理，设置。 6、网络与设备管理：对网上巡查系统范围内的系统设备、网络进行管理，收集、监测系统范围内的监控设备、相关服务器的运行情况；对有权限调用访问本级监控中心系统的用户进行监控。对网上巡查系统范围内的监控设备实现时钟同步；多任务同时工作：监控、录像、远程网络传输等任务可同时进行，互不影响。 7、网络信息安全管理：网上巡查系统具备保证信息安全的各项措施，包括身份认证、设备认证、前端设备、音视频流信息的防篡改等。 8、多种录像模式：定时多路自动录像：可分别设置每路录像视音频码流、录像质量，在规定时间段定时启动、关闭录像，实现无人值守自动监控录像的功能；手动多路并发录像：可随时手动设置硬盘录像参数进行录像。 （五）技术参数 1、设备主要参数 序号 标的名称 产品参数 数量 单位 1 标考高清SIP转发管理三合一平台 1. ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2．▲采用嵌入式，具备实时操作系统，支持Linux系统、微软嵌入式系统，支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等，支持480mbps的高清视频流转发，支持用户与考场实时语音对讲控制，摄像头远程云台控制及参数设置；【提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告】； 3．支持统一管理接入的SIP终端，建立SIP网关间的信任关系；系统管理员可对远程用户设定视频浏览权限以及前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，权限可被收回； 4．支持用户的接入认证以及安全锁定，用户、设备在线信息统计，支持对前端设备和编解码设备统一管理，支持设置媒体转发服务器模块的相关参数，支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP等网络协议，支持GIS电子地图上展示平台位置信息，支持将下级资源数据自动同步上传给上级机构，支持查看下级资源数据、设备状态，支持故障诊断及定位分析，支持摄像头图像质量检测，并生成和打印设备清单报表，支持音/视频数据压缩及封装，支持MPEG-4、H.264、H.265视频格式和MP2L2、G711、AAC音频编码格式的转发，并支持Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）的封装； 5．▲支持指令下发，可选择视频锁定、录像计划、OSD设置；【提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告】； 6．支持用户及权限管理功能，能够上传用户照片和搜索用户； 7．支持角色分类管理巡查事物、平台管理、系统设定等权限，支持设置客户端用户设置监控、历史数据、云台控制等权限，权限可设置到每一路视频信号，支持日志管理查询，系统日志、告警日志、操作日志的搜索查看等；支持向上级的主动注册与多级注册，支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求，支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 8．支持向上级的主动注册与多级注册，支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求，支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 9.▲支持对上级平台、域名、端口、注册状态检测及诊断，支持系统内添加智能小工具，对所处网络进行网络测试。【提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告】； 10.含设备安装调试、系统联调、平台对接、大数据对联、3年质保，及人工费。 3 台 2 标考网络流媒体存储平台 1．★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）技术规范； 2．嵌入式设备，Linux操作系统，≥64路网络视频接入，最大转发码流768Mbps； 3．支持双工模式，当全部视（音）频通道满负荷时，仍能正常运行检索以及回放操作，且不丢帧，浓缩播放功能：可对视频录像按智能分析类别检索，将符合设定条件的视频以自定义速度播放，其他视频略过，支持对固定场景中的录像进行智能分析，提取同一场景中不同时段、符合规则的多个运动目标叠加到同一背景中播放；可以对主码流、子码流分别或同时进行录像，并支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间，报警联动触发信号时，能启动设备相应的通道进行联动记录，能够预录报警触发前≥600s的音视频，录像安全管理：支持录像加锁功能，加锁后录像不会被覆盖，并支持录像添加数字水印，支持九宫格图案密码解锁功能； 4．▲具有多个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口，支持负载均衡和四网分离，支持容错模式，可将多个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口损坏时仍能正常工作，支持2个光口；【提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告】； 5．运行稳定性：支持设备集群管理方式，当设备故障时备机可替换故障设备工作，故障恢复后可将存储的录像回传会原设备，同时支持双系统切换功能，当一个系统无法正常启动时，另一个操作系统能够正常工作；回放功能：支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式，智能检测功能：支持接入的画面绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移检测，并支持热度图和客流统计； 6．支持16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式;支持独立的eSATA扩展，支持录像和备份，支持断网续传功能，能将前端网络摄像头断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR，支持视频质量诊断，并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警，支持16路报警输入、8路报警输出； 7.▲可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC音频编码格式，Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码。【提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告】； 8.含设备安装调试、系统联调、与省、市、区级标准化考点平台对接、与省、市、区级考务大数据平台对联、3年质保，及人工费。 3 台 3 标考高清电视墙管理平台 1．★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）技术规范； 2．▲支持H.265、H.264、MPEG4等格式的视频解码，支持MPEG LayerⅡ、G711a、G711u、AAC格式的音频解码，支持Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的视频流解码；【提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告】； 3．支持板卡热插拔，支持HDMI、DVI、VGA等多种接口类型板卡，支持板卡数量12块，支持大屏拼接，支持开窗和漫游功能，单屏和融合窗口都支持1/4/9/16等画面分割显示，单块板卡支持32个窗口，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节； 4．保证解码效果，拼接屏各物理单元屏之间显示时差小于5ms，视频上墙延时小于100ms，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节； 5．单张编码卡支持≥4路DVI（或者HDMI、VGA）视频输入接口，单张解码卡6路高清数字视频接口输出，支持D1、720P、1080p、4K解码输出，高清输出接口支持 4000×3000、3840×2160、1080P、@30Hz、1280*720@30Hz、1024*768@30Hz，单张解码卡支持8路3840*2160@16fps，32路1080p@30fps（H.264、H.265），64路720p@30fps，128路D1解码； 6．设备支持开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，单通道支持≥36个图层叠加，支持多预案（≥30个）定时轮巡，轮巡时间间隔、轮巡预案选择可配置； 7．▲支持调用主码流、辅码流、三码流解码，支持远程录像文件的解码上墙，并支持选择实时/流畅的解码策略；【提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告】； 8．支持解码透雾功能设置，支持通过网络将远端电脑操作界面投射到电视墙；支持接入4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1280×720等分辨率的视频，支持60帧/秒的视频，且支持100路视频（码率不低于8Mbps）同时进行接收和转发； 9.支持接入4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1280×720等分辨率的视频，支持60帧/秒的视频，且支持100路视频（码率不低于8Mbps）同时进行接收和转发。 10.含设备安装调试、系统联调、与省、市、区级标准化考点平台对接、与省、市、区级考务大数据平台对联、3年质保，及人工费。 3 台 4 解码卡 1．解码输出:6路HDMI视频接口,支持4K输出显示（4路支持4K，2路支持1080p）； 2．解码能力：支持8路3840*2160@30fps，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码； 3．H.265解码：支持32路1080P的H.265解码； 4．SVAC解码：支持8路1080P的SVAC解码； 5．非标解码：支持24路非标D1码流解码； 6．视频输出分辨率：4096*2160@30fps，3840*2160@30fps，1920*1080P@60fps，1280*1024P@60fps，1280*720P@60fps，1024*768P@60fps等； 7．音频输出：6路HDMI接口，音频内嵌； 8．画面分割：1/4/9/16画面分割，自由分割； 9. 含设备安装调试、系统联调、与省、市、区级标准化考点平台对接、与省、市、区级考务大数据平台对联、3年质保，及人工费。 3 块 5 编码卡 1.视频输入接口：HDMI接口，标配转接头，支持VGA 2.音频输入接口：HDMI接口自带音频 3.视频压缩标准：H.264/MPEG 4 4.视频编码分辨率：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率。 5. 含设备安装调试、系统联调、与省、市、区级标准化考点平台对接、与省、市、区级考务大数据平台对联、3年质保，及人工费。 3 块 6 巡查系统软件 1. ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.常规列表：非考试期间查看所有监控点列表信息，考试期间自动切换到对应考试列表； 3.订制列表：支持手动自定义列表； 4.静态列表：支持显示本地静态列表、下级上传的静态列表显示及视频图像拉流； 5.关注列表：查看上级行政机构关注列表信息； 6.预选列表：根据平台巡检预选列表信息一键查看； 7.状态展示：实时码流信息、实时通道信息、实时录像状态、实时音频状态、系统时间、资源占用显示等； 8.云台控制：支持控制云台方向、焦距、步长、自由旋转、左右边界以及预置点和3D快速定位等多种模式； 9.搜索功能：对其展开的节点列表可以进行模糊搜索、精确定位； 10.报警功能：具有接收视频丢失、遮挡、动检、报警器报警、系统资源过高报警、视频质量诊断报警、人脸检测报警、音频检测报警、区域入侵报警等智能报警，系统自诊断和网络中断报警等，并可及时控制其报警图像上墙以及弹窗或者蜂鸣提示，并支持报警联动； 11.轮巡方案：支持多种自定义轮巡方案设置； 12.轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡；独立轮巡，各个画面按照轮巡序列独立进行视频切换；组合轮巡，所有窗口按照轮巡序列设置的轮巡时间在同一时刻进行视频切换； 13.视频预览功能：支持本地多窗口实时预览，支持本地录像抓图； 14.智能浓缩回放：根据区域入侵、绊线入侵、人脸检测进行智能分析，实现浓缩回放； 15.历史文件远程管理：支持远程锁定指定文件功能，以及根据时间或者文件方式进行远程下载历史文件； 16.智能传输：根据前端与后端网络情况，智能选择最佳网络路径进行拉流传输； 17.本级中心可根据网络带宽条件，可主动选择调取主辅码流的音视频图像； 18.根据网络使用环境及解码性能，可自动切换为相应码率的音视频图像。 19.场景预案：支持按分屏模式进行设置场景预案、保存预案，调用预案； 20.超时锁屏：支持超时屏幕自动锁屏，以增加帐号安全性和隐私性； 21.语音对讲：支持与其它客户端之间进行实时语音对讲，支持与前端IPC进行实时语音对讲(需要前端摄像机有音频的输入输出设备)； 22.软件运行显示：支持系统时间及系统资源显示； 23.支持FFMPEG强制解码。 24. 含设备安装调试、系统联调、与省、市、区级标准化考点平台对接、与省、市、区级考务大数据平台对联、3年质保，及人工费。 3 套 7 巡查加密狗 1.配套巡查客户端、兼容标准化考场网上巡查系统 2.含设备安装调试、系统联调、3年质保，及人工费 3 个 8 硬盘 1.4T、企业级硬盘、转速7200rpm。 2.含设备安装调试、系统联调、3年质保，及人工费 60 块 9 拼接显示单元 1.显示尺寸：≥55英寸，屏体原装A规DID液晶屏； 2.显示分辨率：1920(H)×1080(V)；亮度：≥500cd/m2；对比度：4000：1；可视角度：≥178°；整机功耗≤250W,关闭状态功率≤0.05W，显示色彩：1.06； 3.显示时间：≤8ms，工作电压：100V-240VAC,50/60Hz，支持智能感光，根据环境光强度自动调节大屏的背光亮度。 4.含设备安装调试、3年质保，及人工费。 17 块 10 大屏支架 1.定制支架安装，铝合金材质； 2.含设备安装调试、3年质保，及人工费。 17 套 11 管理终端 1.处理器：不低于英特尔十二代I5-12500(六核，十二线程，基准3.2GHz，最大睿频频率4.6GHz，65W)； 2.内存：8G、3200MHz、DDR4； 3.硬盘：128GSSD+1TB机械硬盘；支持1个内置3.5英寸硬盘；支持2个内置2.5英寸硬盘；可支持M2PCIENvmeSSD； 4.21.5寸显示器，分辨率：1920*1080； 3 套 12 红外高清半球摄像机 1．★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2．采用超低照度200万(1920×1080) 像素，1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度（彩色0.001Lx,黑白0.0001Lx）；镜头焦距：2.7mm~12mm；输出200万（1920*1080），达到高分辨率实时或高帧率图像输出； 3．支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码，支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准；支持宽动态功能，宽动态能力综合评价得分实际值≥140；支持感兴趣区域(ROI)编码，保证有用图像质量；支持可伸缩视频编码（SVC）技术，可根据网络环境，自适应传输码率；支持三码流，ACF（活动帧率控制）； 4．智能侦测：支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动；在分辨率设置为1920*1080，帧率30fps，码率为1Mbps时，摄像头视频图像传回客户端的延时≤150ms； 5．支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿；支持128G micro SD卡存储、报警等接口及录像断网续传；支持DC12V/POE;DC12V/AC24V/POE供电方式，采用三轴旋转结构；支持人脸侦测，侦测视频的中是否有人脸出现，并根据判断结果联动；支持音频侦测，检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒；支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率，红外距离50米；支持PS系统流和TS传输流的封装；支持人脸区域自动曝光，根据场景和光照自动调节曝光参数，支持人脸增强功能； 6.▲设备具有抗静电、磁场、浪涌、电脉冲干扰能力，应能在额定电压±25%范围内正常工作；【提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告】； 7. 含设备安装调试、系统联调、与省、市、区级标准化考点平台对接、与省、市、区级考务大数据平台对联、3年质保，及人工费。 283 台 13 拾音器 1．高清数字降噪拾音器； 2．采用高灵敏度全指向性双电容咪头，全向拾音，高低频互补，声音还原度高； 3．产品防啸叫陷波处理； 4．防干扰电路设计； 5．数字降噪处理，声音捕捉全面，灵敏度可调。信号输出洁净清晰，录音回放效果好； 6．DSP动态处理，人声效果优化突出，能有效降低外围环境噪音； 7．低功耗宽电压工作电路设计DC 12V（±25%），可与前端摄像机等设备搭配； 8．内置防雷、电源过载保护，电源极性反接保护，静电保护。 9.含设备安装调试、系统联调、3年质保，及人工费。 283 个 14 摄像机支架 1.定制配套摄像机定制,含设备安装调试、3年质保，及人工费。 283 个 15 摄像机电源 1.DC12V2A,含设备安装调试、3年质保，及人工费。 283 个 16 壁挂机柜 1.采用优质钢板，9U。含设备安装调试、3年质保，及人工费。 21 个 17 核心交换机 ▲固化24个10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，设备可提供1个业务扩展槽，支持100G端口扩展。支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发；【提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告】 2．交换容量880Gbps，包转发率426Mpps 3．整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗<85W(带扩展卡)(提供官网截图和链接证明) 4．▲支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6；【提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告】 5．▲支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议；【提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告】 6．▲支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL；【提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告】 7．支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 8．支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 9．▲支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机；【提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告】 10．支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级，提供官网截图。 11.含设备安装调试、系统联调、3年质保，及人工费。 6 台 18 汇聚交换机 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个; 2、交换容量≥336Gbps包转发率≥51Mpps; 3、▲采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W(提供官网截图和链接证明); 4、▲设备采用静音无风扇节能设计(提供官网截图和链接证明); 5、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果; 6、▲要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）(提供官网截图和链接证明); 7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作; 8、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术; 10、支持IPV4/IPV6静态路由协议; 11、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 12、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 13、▲支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象(提供官网截图和链接证明); 14、▲支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。(提供官网截图和链接证明) 15、含设备安装调试、系统联调、3年质保，及人工费。 24 台 19 光模块 1.传输距离10KM； 2.含设备安装调试、系统联调、3年质保，及人工费。 66 个 20 服务器机柜 1.宽深高：≥600*800*2000mm, （机柜材质:冷轧钢板、钣金）； 2.配件：隔板、PDU（PDU规格: ≥8位10A）； 3.含设备安装调试、3年质保，及人工费。 3 个 21 操作控制台 1.按需定制、配座椅； 2.材质：冷轧钢板、钣金； 3.含设备安装调试、3年质保，及人工费。 3 套 22 光纤 1.室外单模铠装8芯； 2.含安装调试、3年质保，及人工费。 1600 米 23 电源线1 1.RVV2*1.0，分支线； 2.含安装调试、3年质保，及人工费。 11320 米 24 电源线2 1.RVV2*1.5，主线； 2.含安装调试、3年质保，及人工费。 1100 米 25 网线 1.六类非屏蔽网线、摄像机、网络信号传输。 2.含安装调试、3年质保，及人工费。 76 箱 26 辅材杂件 1.配电箱（规格：≥250*200*140mm）、空开（规格：≥32A）、插线板（规格：≥8位10A，全长≥1.5米）、光纤熔接、各类接头、安装管辅材等. 2.含七中育才东湖校区、师大附中锦华分校、七中育才华兴分校、师大附中初中部、七中育才学道分校、盐道街中学初中部、田家炳中学高中部、七中育才银杏校区安装调试、3年质保，及人工费。 1 批 核心产品：标考高清SIP转发管理三合一平台 本项目采购的强制节能产品： 拼接显示单元 、管理终端及配套显示器 本项目采购的优先节能采购产品： 无 本项目采购的环境标志产品： 拼接显示单元 、管理终端及配套显示器 2、学校设备清单 2.1新建巡考系统学校 （1）七中育才东湖校区巡考系统 序号 标的名称 数量 单位 1 标考高清SIP转发管理三合一平台 1 台 2 标考网络流媒体存储平台 1 台 3 标考高清电视墙管理平台 1 台 4 解码卡 1 块 5 编码卡 1 块 6 巡查系统软件 1 套 7 巡查加密狗 1 个 8 硬盘 16 块 9 拼接显示单元 9 块 10 大屏支架 9 套 11 管理终端 1 套 12 红外高清半球摄像机 65 台 13 拾音器 65 个 14 摄像机支架 65 个 15 摄像机电源 65 个 16 壁挂机柜 4 个 17 核心交换机 2 台 18 汇聚交换机 4 台 19 光模块 16 个 20 服务器机柜 1 个 21 操作控制台 1 套 23 光纤 200 米 24 电源线1 2600 米 25 电源线2 200 米 26 网线 17 箱 27 辅材杂件 1 批 （2）师大附中锦华分校巡考系统 序号 标的名称 数量 单位 1 标考高清SIP转发管理三合一平台 1 台 2 标考网络流媒体存储平台 1 台 3 标考高清电视墙管理平台 1 台 4 解码卡 1 块 5 编码卡 1 块 6 巡查系统软件 1 套 7 巡查加密狗 1 个 8 硬盘 12 块 9 拼接显示单元 4 块 10 大屏支架 4 套 11 管理终端 1 套 12 红外高清半球摄像机 58 台 13 拾音器 58 个 14 摄像机支架 58 个 15 摄像机电源 58 个 16 壁挂机柜 4 个 17 核心交换机 2 台 18 汇聚交换机 4 台 19 光模块 16 个 20 服务器机柜 1 个 21 操作控制台 1 套 23 光纤 200 米 24 电源线1 2320 米 25 电源线2 200 米 26 网线 15 箱 27 辅材杂件 1 批 （3）七中育才华兴分校巡考系统 序号 标的名称 数量 单位 1 标考高清SIP转发管理三合一平台 1 台 2 标考网络流媒体存储平台 1 台 3 标考高清电视墙管理平台 1 台 4 解码卡 1 块 5 编码卡 1 块 6 巡查系统软件 1 套 7 巡查加密狗 1 个 8 硬盘 12 块 9 拼接显示单元 4 块 10 大屏支架 4 套 11 管理终端 1 套 12 红外高清半球摄像机 52 台 13 拾音器 52 个 14 摄像机支架 52 个 15 摄像机电源 52 个 16 壁挂机柜 4 个 17 核心交换机 2 台 18 汇聚交换机 4 台 19 光模块 16 个 20 服务器机柜 1 个 21 操作控制台 1 套 23 光纤 200 米 24 电源线1 2080 米 25 电源线2 200 米 26 网线 15 箱 27 辅材杂件 1 批 2.2改造扩建巡考系统学校 （1）师大附中初中部巡考系统 序号 标的名称 数量 单位 1 硬盘 4 块 2 红外高清半球摄像机 18 台 3 拾音器 18 个 4 摄像机支架 18 个 5 摄像机电源 18 个 6 壁挂机柜 2 个 7 汇聚交换机 2 台 8 光模块 4 个 9 光纤 200 米 10 电源线1 720 米 11 电源线2 100 米 12 网线 5 箱 13 辅材杂件 1 批 （2）七中育才学道分校巡考系统 序号 标的名称 数量 单位 1 硬盘 4 块 2 红外高清半球摄像机 23 台 3 拾音器 23 个 4 摄像机支架 23 个 5 摄像机电源 23 个 6 壁挂机柜 2 个 7 汇聚交换机 4 台 8 光模块 2 个 9 光纤 200 米 10 电源线1 920 米 11 电源线2 100 米 12 网线 6 箱 13 辅材杂件 1 批 （3）盐道街中学初中部巡考系统 序号 标的名称 数量 单位 1 硬盘 4 块 2 红外高清半球摄像机 15 台 3 拾音器 15 个 4 摄像机支架 15 个 5 摄像机电源 15 个 6 壁挂机柜 2 个 7 汇聚交换机 3 台 8 光模块 6 个 9 光纤 200 米 10 电源线1 600 米 11 电源线2 100 米 12 网线 4 箱 13 辅材杂件 1 批 （4）田家炳中学高中部巡考系统 序号 标的名称 数量 单位 1 硬盘 4 块 2 红外高清半球摄像机 15 台 3 拾音器 15 个 4 摄像机支架 15 个 5 摄像机电源 15 个 6 壁挂机柜 1 个 7 汇聚交换机 1 台 8 光模块 2 个 9 光纤 200 米 10 电源线1 600 米 11 电源线2 100 米 12 网线 4 箱 13 辅材杂件 1 批 （5）七中育才银杏校区巡考系统 序号 标的名称 数量 单位 1 硬盘 4 块 2 红外高清半球摄像机 37 台 3 拾音器 37 个 4 摄像机支架 37 个 5 摄像机电源 37 个 6 壁挂机柜 2 个 7 汇聚交换机 2 台 8 光模块 4 个 9 光纤 200 米 10 电源线1 1480 米 11 电源线2 100 米 12 网线 10 箱 13 辅材杂件 1 批 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起120日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 验收合格后，采购人付款前，供应商须向采购人出具合法、有效、完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算，否则采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1）本项目供应商自行负责设备运输、收发货、设备存放、安装、调试，在此期间，采购人不代为供应商接收设备、存放设备，验收之前设备的存放安全由供应商自行负责。设备到货后，国家法律法规规定使用前必须进行的检测或监测，也须由供应商负责； 2）在货物到达使用单位后，供应商应在3日内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试； 3）设备有要求接入上级高清网上巡查系统的，供应商应将设备接入上级高清网上巡查系统，不得额外收取费用； 4）供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人工程技术人员进行培训，直至工程技术人员能完成一般常见故障的维修工作； 5）验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准； 6）验收要求：验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管 理的指导意见》的通知（财库（2016）205号）和财政部《政府采购需求管理办法》财 库[2021]22号的要求组织验收。以招标文件技术参数及要求及投标文件技术响应为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购方在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。收。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

售后服务 1）售后服务时间从验收合格之日起计算：提供至少三年售后服务。 2）售后服务要求： 考前维护：根据考点具体情况，在本项目负责人的协同下，考前完成对整个涉及到巡考的设备进行逐一检查并清洁，以确保前端的每个监控、监听点位以及后端的存储、显示设备、能正常运行。 考试期间：派出专业技术工程师在区教育考试中心指挥中心提供驻点服务，提供技术保障，协助指导考点完成数据备份工作。 日常巡检：一个季度完成一次考点巡检，可以结合考试巡检进行。 由于本项目设备主要用于国家普通教育考试，信息资料具有保密性（仅招考工作内部机构使用，一律不外传向第三方透露），供应商需与采购人签订保密协议，派出专职专人提供服务保障工作，承诺派出的专职专人服务人员已培训知晓本项目的保密相关要求，并承担相应的法律责任。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟）； 3）售后服务期满后，供应商应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应； 4）供应商或所投产品制造厂商有24小时电话维修系统，在供货时须提供工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的目录，保证4小时响应采购方的服务要求； 5）供应商或投标产品生产厂家的售后服务机构在对设备进行保养、维修后，须向采购人提供经使用人员确认的纸质报告； 6）质量保修范围和保修期：3年

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

### 3.5其他要求

1）报价要求：本项目供应商自行负责所有设备运输、收发货、设备存放、安装、调试等所有费用（包含招标文件未明确规定，但保证设备设施正常运行所需得配套设施 及辅料等）。在此期间，采购人不代为供应商接收设备、存放设备，验收之前设备的存放安全由供应商自行负责，且所有费用由供应商承担。 2）其他要求：①供应商需承诺每年由厂家对本批设备进行不少于两次的巡检；②在签订合同时，采购人有权对成交供应商响应文件响应性情况的真伪性进行查验；如果供应商虚假响应，将取消成交资格，并报统计监管部门按虚假响应进行处罚。（提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟）;③本次投标活动中供应商提供的标准化考场网上巡查系统设备必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》(2017版)，并且能够与省、市、区级标准化考点平台系统互联互通，与学校原有建设的标准化考场系统无缝对接。(提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟)； 3）3.5其他要求为3.4商务要求的补充事宜，须在商务应答表中应答，否则视为无效投标。②3.4商务要求和3.5其他要求均为实质性要求，不满足视为无效投标。③针对招标文件第二章2.4.9中“二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。”除招标文件中的明确要求进行单独响应或承诺的实质性要求外，对于其他实质性要求，供应商在《投标(响应)函》中以“十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；”进行承诺即视为响应。