# 投标邀请

四川鸿韵工程建设咨询有限公司（采购代理机构）受泸州职业技术学院（采购人）委托，拟对中国白酒生态智能酿造产教融合示范园项目：暖通系统及热水系统设备采购进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：N5105012023000600；

二、招标项目：中国白酒生态智能酿造产教融合示范园项目：暖通系统及热水系统设备采购；

三、资金来源：财政资金，已落实；

四、招标项目简介： 本项目共1个包：暖通系统及热水系统设备采购，一批；

五、定向采购情况：本项目非专门面向中小企业采购。

六、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）根据采购项目提出的特殊条件：

7、投标人须承诺投标人及其现任法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录；

8、本项目不接受联合体参与投标。

（三）其他要求：

1.投标截止当日，采购人/ 采购代理机构将根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，视情况通过“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http：//www.ccgp.gov.cn/）等渠道查询投标人的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

七、招标文件获取时间、方式：

招标文件获取时间：自2023年12月30日至2024年01月08日，每天上午00：00：00至12：00：00，下午12：00：00至23：59：59（北京时间）；

招标文件获取方式：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取招标文件，售价：0.00元。

八、投标截止时间和开标时间：2024年01月19日09：30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：泸州市龙马潭区长桥路8号龙涧书苑销售中心左侧二楼开标室。

十、本投标邀请在四川政府采购网（http：//www.ccgp-sichuan.gov.cn/）上以公告形式发布。

十一、联 系 方 式：

采 购 人：泸州职业技术学院

通讯地址：四川省泸州市龙马潭区长桥路2号

联 系 人：李老师

联系电话：0830-3150166

采购代理机构：四川鸿韵工程建设咨询有限公司

地    址：泸州市龙马潭区长桥路8号龙涧书苑销售中心左侧三楼

联 系 人：何先生

联系电话：0830-2610569

2023年12月

# 投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：8,697,467.20元（大写：捌佰陆拾玖万柒仟肆佰陆拾柒元贰角整）； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：8,612,012.2（大写：捌佰陆拾壹万贰仟零壹拾贰元贰角整）。 报价超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。投标人提交书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 中小企业扶持政策（实质性要求） | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对符合文件规定以及符合认定标准的小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受小微企业价格扣除： （1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业； （3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 4、参加政府采购活动的中小企业（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业）应据实提供《中小企业声明函》原件；投标人为监狱企业的应据实提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件复印件；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应据实提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 6、对于经主管预算单位统筹后预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的预留部分采购包除外。 7、根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购标的所属行业为详见第五章内容。 注：所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 4 | 政府采购节能、环保、无线局域网产品、网络安全专用产品 | 1、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖投标人单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 2、无线局域网产品： 根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629．11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。 3、网络安全专用产品： 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。 供应商提供属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品的，应当在投标文件中提供中国网信网、工业和信息化部网站、公安部网站和认监委网站以上任一网站认证或检测结果截图，否则投标无效。（实质性要求） |
| 5 | 其他说明 （如涉及） | 1、在报价、商务、服务、技术同等条件下，优先采购老少边穷不发达地区企业的产品或服务。 2、凡涉及如CCC、进网许可、生产许可、销售许可证等国家针对产品的强制认证或许可，在交货现场查验相关材料（招标文件有另有要求的，以另行要求为准）。 3、如因行业惯例或习惯，在招投标文件中使用了非法定计量单位，不影响招投标文件的有效性。 注：招标文件中有另行规定的按照招标文件要求执行。 |
| 6 | 进口产品 （实质性要求） | 1、招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品的投标。招标文件中载明“允许采购进口产品”的产品，允许国产产品与进口产品参与投标竞争。 2、允许进口产品参与投标的项目，在同等条件下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 |
| 7 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网（http：//www.ccgp-sichuan.gov.cn/）采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 投标保证金 （实质性要求） | 本项目不设置投标保证金。 |
| 9 | 履约保证金 | 按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（泸市财采〔2022〕28号）规定，本项目不收取履约保证金 |
| 10 | 采购文件咨询 | 联系人：何先生。 联系电话：0830-2610569。 |
| 11 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：何先生。 联系电话：0830-2610569。 |
| 12 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网（http：//www.ccgp-sichuan.gov.cn/）上公告后，请中标投标人凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联系人：何先生。 联系电话：0830-2610569。 地址：泸州市龙马潭区长桥路8号龙涧书苑销售中心左侧三楼。 |
| 13 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由招标代理机构负责答复。 联系人：何先生。 联系电话：0830-2610569。 地址：泸州市龙马潭区长桥路8号龙涧书苑销售中心左侧三楼。 |
| 14 | 投标人质疑 | 根据委托代理协议约定，对于采购文件的质疑由招标代理机构负责答复；对于采购过程由招标代理机构负责答复；对于采购结果由招标代理机构负责答复。 联系人：何先生。 联系电话：0830-2610569。 地址：泸州市龙马潭区长桥路8号龙涧书苑销售中心左侧三楼。 邮编：646000。 注：（1）根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的规定，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； （2）对招标文件的质疑提出时间：投标人购买招标文件之日起七个工作日内，逾期不予受理； （3）对评审过程和评标结果的质疑提出时间：结果公告有效期结束后七个工作日内，投标人逾期提出的质疑，有权予以拒绝。 |
| 15 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。 联系电话：0830-3101562； 地址：泸州市财政局； 注：投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令规定。 |
| 16 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网（http：//www.ccgp-sichuan.gov.cn/）公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 17 | 投标人信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购投标人信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标/成交投标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的投标人可根据四川政府采购网（http：//www.ccgp-sichuan.gov.cn/）公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。 |
| 18 | 招标代理费用 | 本项目招标代理费用参考“计价格[2002]1980号”文件规定下浮5%（不足6000元按6000元计取）计取，由中标（成交）人在领取成交通知书前支付，转入以下账户： 账户名：四川鸿韵工程建设咨询有限公司； 开户行：泸州农村商业银行股份有限公司； 帐号：15090120000023352； 联 系 人：何先生； 联系电话：0830-2610569。 |

# 招标项目技术、商务及其他要求

- 采购清单：

| 序号 | 标的名称 | ★数量 | ★单位 | ★所属行业 | ★是否核心产品 | 是否属于节能环保产品 | ★是否属于强制节能产品 | ★质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管式室内机1 | 5 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 2 | 风管式室内机2 | 18 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 3 | 风管式室内机3 | 2 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 4 | 风管式室内机4 | 12 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 5 | 风管式室内机5 | 9 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 6 | 风管式室内机6 | 148 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 7 | 风管式室内机7 | 7 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 8 | 风管式室内机8 | 33 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 9 | 风管式室内机9 | 9 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 10 | 风管式室内机10 | 43 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 11 | 风管式室内机11 | 13 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 12 | 风管式室内机12 | 19 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 13 | 风管式室内机13 | 10 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 14 | 风管式室内机14 | 27 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 15 | 风管式室内机15 | 28 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 16 | 新风室内机1 | 2 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 3年 |
| 17 | 新风室内机2 | 2 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 3年 |
| 18 | 新风室内机3 | 4 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 3年 |
| 19 | 新风室内机4 | 9 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 3年 |
| 20 | 新风室内机5 | 4 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 3年 |
| 21 | 新风室内机6 | 2 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 3年 |
| 22 | 直流变频新风室外机1 | 6 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 23 | 直流变频新风室外机2 | 6 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 24 | 直流变频新风室外机3 | 11 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 25 | 直流变频多联室外机1 | 1 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 26 | 直流变频多联室外机2 | 3 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 27 | 直流变频多联室外机3 | 1 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 28 | 直流变频多联室外机4 | 1 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 29 | 直流变频多联室外机5 | 1 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 30 | 直流变频多联室外机6 | 3 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 31 | 直流变频多联室外机7 | 1 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 32 | 直流变频多联室外机8 | 1 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 33 | 直流变频多联室外机9 | 2 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 34 | 直流变频多联室外机10 | 1 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 35 | 直流变频多联室外机11 | 4 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 3年 |
| 36 | 空调及新风机温控器86型 | 406 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 37 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温1 | 629.8 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 38 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温2 | 1375 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 39 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温3 | 1415.94 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 40 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温4 | 2163.92 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 41 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温5 | 371.12 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 42 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温6 | 838.18 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 43 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温7 | 1930.27 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 44 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温8 | 1139.96 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 45 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温9 | 192.88 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 46 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温10 | 197.18 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 47 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温11 | 262.79 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 48 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温12 | 153.08 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 49 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温13 | 666.08 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 50 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温14 | 322.02 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 51 | 分歧管01C | 112 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 52 | 分歧管02C | 86 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 53 | 分歧管03C | 63 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 54 | 分歧管04C | 57 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 55 | 分歧管05C | 30 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 56 | 分歧管06C | 4 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 57 | 分歧管07C | 12 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 58 | 外机分歧管03C | 25 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 59 | 外机分歧管04C | 7 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 60 | 冷凝水管及保温1 | 1197.64 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 61 | 冷凝水管及保温2 | 927.91 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 62 | 冷凝水管及保温3 | 218.85 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 63 | 冷凝水管及保温4 | 1197.64 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 64 | 开孔（打洞）综合规格（φ50-φ110） | 1300 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 65 | 镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板1 | 1484.65 | ㎡ | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 66 | 镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板2 | 227.16 | ㎡ | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 67 | 镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板3 | 743 | ㎡ | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 68 | 镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板4 | 382.66 | ㎡ | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 69 | 镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板5 | 3236.1 | ㎡ | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 70 | 镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板6 | 183.34 | ㎡ | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 71 | 非金属柔性软接头制作安装 | 283 | ㎡ | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 72 | ABS双层百叶风口1 | 178 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 73 | ABS双层百叶风口2 | 5 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 74 | ABS双层百叶风口3 | 2 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 75 | ABS双层百叶风口4 | 29 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 76 | ABS双层百叶风口（带阀）1 | 12 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 77 | ABS双层百叶风口5 | 90 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 78 | ABS双层百叶风口6 | 24 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 79 | ABS双层百叶风口7 | 130 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 80 | ABS双层百叶风口8 | 22 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 81 | ABS双层百叶风口9 | 27 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 82 | ABS双层百叶风口10 | 186 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 83 | ABS单层百叶回风口1 | 23 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 84 | ABS单层百叶回风口2 | 23 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 85 | ABS单层百叶回风口3 | 272 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 86 | ABS单层百叶回风口4 | 65 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 87 | 铝合金防雨百叶风口1 | 12 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 88 | 铝合金防雨百叶风口2 | 10 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 89 | 铝合金防雨百叶风口3 | 1 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 90 | 检修口 | 50 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 91 | 70℃简易防火阀（常开）1 | 12 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 92 | 70℃简易防火阀（常开）2 | 12 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 93 | 对开多叶调节阀1 | 251 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 94 | 对开多叶调节阀2 | 12 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 95 | 对开多叶调节阀3 | 42 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 96 | 对开多叶调节阀4 | 5 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 97 | 对开多叶调节阀5 | 4 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 98 | 对开多叶调节阀6 | 5 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 99 | 对开多叶调节阀7 | 12 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 100 | 对开多叶调节阀8 | 10 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 101 | 阻抗复合型消声器1 | 12 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 102 | 阻抗复合型消声器2 | 11 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 103 | 线管PC20 | 9889 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 104 | 信号传输二芯双绞线 | 11832 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 105 | 开孔（打洞）综合规格（φ50-φ110） | 1300 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 106 | 空气源热泵热水机 | 11 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 3年 |
| 107 | 不锈钢保温水箱 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 108 | 循环水泵 | 2 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 109 | 增压水泵 | 2 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 110 | PPR冷热水管道及保温1 | 15.45 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 111 | PPR冷热水管道及保温2 | 3.43 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 112 | PPR冷热水管道及保温3 | 54.58 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 113 | 闸阀1 | 2 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 114 | 闸阀2 | 10 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 115 | Y型过滤器 | 4 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 116 | 止回阀 | 4 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 117 | 橡胶软接头 | 8 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 118 | 桥架1 | 80 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 119 | 桥架2 | 120 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 120 | 桥架3 | 80 | m | 工业 | 否 | 否 | 否 | 3年 |
| 121 | 脚手架搭拆 | 1 | 项 | 租赁和商务服务业 | 否 | 否 | 否 | 不涉及 |
| 122 | 系统调整费 | 1 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 不涉及 |

注：“★”项为实质性内容。

- 技术参数：

- 技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风管式室内机1 | 1.制冷量(KW):≥2.8 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥3.2 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.07 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤31 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥510 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥30 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 2 | 风管式室内机2 | 1.制冷量(KW):≥3.6 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥4.0 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.07 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤33 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥540 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥30 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 3 | 风管式室内机3 | 1.制冷量(KW):≥4.0 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥4.5 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.08 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤33 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥720 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥30 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 4 | 风管式室内机4 | 1.制冷量(KW):≥4.5 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥5.0 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.08 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤33 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥720 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥30 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 5 | 风管式室内机5 | 1.制冷量(KW):≥5.0 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥5.6 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.08 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤33 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥720 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥30 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 6 | 风管式室内机6 | 1.制冷量(KW):≥5.6 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥6.3 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.10 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤33 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥810 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥30 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 7 | 风管式室内机7 | 1.制冷量(KW):≥6.3 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥7.1 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.12 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤37 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥1080 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥30 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 8 | 风管式室内机8 | 1.制冷量(KW):≥7.1 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥8.0 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.12 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤37 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥1080 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥30 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 9 | 风管式室内机9 | 1.制冷量(KW):≥8.0 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥9.0 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.18 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤36 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥1422 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥60 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 10 | 风管式室内机10 | 1.制冷量(KW):≥9.0 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥10.0 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.18 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤36 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥1422 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥60 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 11 | 风管式室内机11 | 1.制冷量(KW):≥10.0 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥11.2 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.18 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤39 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥1452 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥60 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 12 | 风管式室内机12 | 1.制冷量(KW):≥11.2 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥12.5 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.25 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤39 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥1680 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥60 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 13 | 风管式室内机13 | 1.制冷量(KW):≥12.5 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥14.0 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.29 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤43 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥2130 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥60 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 14 | 风管式室内机14 | 1.制冷量(KW):≥14.0 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥16.0 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.29 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤43 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥2130 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥60 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 15 | 风管式室内机15 | 1.制冷量(KW):≥16.0 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥18.0 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.36 |
|  |  | 4.噪音值dB(A)(高风):≤46 |
|  |  | 5.风量(m³/h)（高风）：≥2340 |
|  |  | 6.静压(Pa)（最大）：≥60 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 16 | 新风室内机1 | 1.制冷量(KW):≥33.5 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥26.4 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.46 |
|  |  | 4.噪音值dB(A):≤49 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥2000 |
|  |  | 6.静压(Pa)：≥300 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 17 | 新风室内机2 | 1.制冷量(KW):≥33.5 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥26.4 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.46 |
|  |  | 4.噪音值dB(A):≤49 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥2000 |
|  |  | 6.静压(Pa)：≥300 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 18 | 新风室内机3 | 1.制冷量(KW):≥28 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥24.5 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.29 |
|  |  | 4.噪音值dB(A):≤48 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥2100 |
|  |  | 6.静压(Pa)：≥150 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 19 | 新风室内机4 | 1.制冷量(KW):≥45 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥35.2 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.7 |
|  |  | 4..噪音值dB(A):≤59 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥2800 |
|  |  | 6.静压(Pa)：≥300 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 20 | 新风室内机5 | 1.制冷量(KW):≥33.5 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥26.4 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.46 |
|  |  | 4.噪音值dB(A):≤49 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥3000 |
|  |  | 6.静压(Pa)：≥150 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 21 | 新风室内机6 | 1.制冷量(KW):≥45 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥35.2 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤0.7 |
|  |  | 4.噪音值dB(A):≤59 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥4200 |
|  |  | 6.静压(Pa)：≥200 |
|  |  | 7.安装形式：吊顶式 |
|  |  | 8.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置等相关附件 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 22 | 直流变频新风室外机1 | 1.制冷量(KW):≥28.0 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥31.5 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤6.8/6.9 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤57/42 |
|  |  | 5.风量(m³/h):≥10980 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 23 | 直流变频新风室外机2 | 1.制冷量(KW):≥33.5 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥37.5 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤8.35/8.55 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤59/44 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥12000 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 24 | 直流变频新风室外机3 | 1.制冷量(KW):≥45 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥50 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤12.33/12.17 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤59/44 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥12000 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 25 | 直流变频多联室外机1 | 1.制冷量(KW):≥90 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥100 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤24.66/24.34 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤64/49 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥24000 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 26 | 直流变频多联室外机2 | 1.制冷量(KW):≥95.4 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥106.5 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤26.23/25.97 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤64/49 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥28020 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 27 | 直流变频多联室外机3 | 1.制冷量(KW):≥106.5 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥119 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤30.35/29.6 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤64/49 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥29760 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 28 | 直流变频多联室外机4 | 1.制冷量(KW):≥123 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥138 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤36.04/34.85 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤65/50 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥35520 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 29 | 直流变频多联室外机5 | 1.制冷量(KW):≥151.5 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥169 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤42.68/41.77 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤67/52 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥41760 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 30 | 直流变频多联室外机6 | 1.制冷量(KW):≥162.5 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥182 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤46.12/45.36 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤67/52 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥47520 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 31 | 直流变频多联室外机7 | 1.制冷量(KW):≥167.9 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥188.5 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤47.69/46.99 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤67/52 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥51540 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 32 | 直流变频多联室外机8 | 1.制冷量(KW):≥179 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥201 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤51.81/50.62 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤67/52 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥53280 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 33 | 直流变频多联室外机9 | 1.制冷量(KW):≥184.5 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥207 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤54.06/52.29 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤67/52 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥53280 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 34 | 直流变频多联室外机10 | 1.制冷量(KW):≥191 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥213 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤55.84/53.36 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤67/52 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥56520 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 35 | 直流变频多联室外机11 | 1.制冷量(KW):≥203 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥226.5 |
|  |  | 3.额定制冷/制热电功率(KW):≤59.72/56.34 |
|  |  | 4.噪音/夜间噪音dB(A):≤68/53 |
|  |  | 5.风量(m³/h)：≥59760 |
|  |  | 6.安装方式:落地安装 |
|  |  | 7.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 8.各类运输及吊装 |
|  |  | 9.包括电动机检查接线、联机调试、试运行、空调系统冷媒充注 |
|  |  | 10.与空气源热泵热水机为同一品牌 |
| 36 | 空调及新风机温控器86型 | 1.材质:液晶温控面版 |
|  |  | 2.包含线槽剔打机抹灰恢复、底盒预埋 |
| 37 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温1 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ6.35、厚度≥0.8mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 38 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温2 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ9.52、厚度≥0.8mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 39 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温3 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ12.7、厚度≥0.8mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 40 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温4 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ15.88、厚度≥1.0mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 41 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温5 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ19.05、厚度≥1.0mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 42 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温6 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ22.2、厚度≥1.0mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 43 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温7 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ25.4、厚度≥1.0mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 44 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温8 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ28.6、厚度≥1.0mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 45 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温9 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ31.75、厚度≥1.2mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 46 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温10 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ38.1、厚度≥1.3mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 47 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温11 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ41.3、厚度≥1.3mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 48 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温12 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ44.5、厚度≥1.3mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 49 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温13 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ50.8、厚度≥1.5mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 50 | 冷媒管道及难燃B1级橡塑保温14 | 1.安装部位:室内外综合考虑 |
|  |  | 2.输送介质:冷媒 |
|  |  | 3.紫铜管尺寸：φ53.98、厚度≥1.5mm |
|  |  | 4.难燃B1级橡塑保温管厚度：≥20mm |
|  |  | 5.空调冷媒管采用氮气保护焊，并用氮气吹污、真空干燥、充氮气保护试压、冷媒充注 |
| 51 | 分歧管01C | 1.名称:分歧管01C |
|  |  | 2.型号:01C |
|  |  | 3.材质:黄铜 |
|  |  | 4.焊接方法：氧乙炔焊 |
| 52 | 分歧管02C | 1.名称:分歧管02C |
|  |  | 2.型号:02C |
|  |  | 3.材质:黄铜 |
|  |  | 4.焊接方法：氧乙炔焊 |
| 53 | 分歧管03C | 1.名称:分歧管03C |
|  |  | 2.型号:03C |
|  |  | 3.材质:黄铜 |
|  |  | 4.焊接方法：氧乙炔焊 |
| 54 | 分歧管04C | 1.名称:分歧管04C |
|  |  | 2.型号:04C |
|  |  | 3.材质:黄铜 |
|  |  | 4.焊接方法：氧乙炔焊 |
| 55 | 分歧管05C | 1.名称:分歧管05C |
|  |  | 2.型号:05C |
|  |  | 3.材质:黄铜 |
|  |  | 4.焊接方法：氧乙炔焊 |
| 56 | 分歧管06C | 1.名称:分歧管06C |
|  |  | 2.型号:06C |
|  |  | 3.材质:黄铜 |
|  |  | 4.焊接方法：氧乙炔焊 |
| 57 | 分歧管07C | 1.名称:分歧管07C |
|  |  | 2.型号:07C |
|  |  | 3.材质:黄铜 |
|  |  | 4.焊接方法：氧乙炔焊 |
| 58 | 外机分歧管03C | 1.名称:外机分歧管03C |
|  |  | 2.型号:03C |
|  |  | 3.材质:铜 |
|  |  | 4.焊接方法：氧乙炔焊 |
| 59 | 外机分歧管04C | 1.名称:外机分歧管04C |
|  |  | 2.型号:04C |
|  |  | 3.材质:铜 |
|  |  | 4.焊接方法：氧乙炔焊 |
| 60 | 冷凝水管及保温1 | 1.安装部位:室内空调冷凝水排水 |
|  |  | 2.冷凝水管尺寸：DN25 |
|  |  | 3.保温厚度：≥10mm |
|  |  | 4.输送介质:冷凝水 |
|  |  | 5.材质:镀锌钢管 |
|  |  | 6.连接方式:螺纹连接、丝口做防锈处理 |
|  |  | 7.包含管道支吊架及除锈刷油、通水试验 |
| 61 | 冷凝水管及保温2 | 1.安装部位:室内空调冷凝水排水 |
|  |  | 2.冷凝水管尺寸：DN32 |
|  |  | 3.保温厚度：≥10mm |
|  |  | 4.输送介质:冷凝水 |
|  |  | 5.材质:镀锌钢管 |
|  |  | 6.连接方式:螺纹连接、丝口做防锈处理 |
|  |  | 7.包含管道支吊架及除锈刷油、通水试验 |
| 62 | 冷凝水管及保温3 | 1.安装部位:室内空调冷凝水排水 |
|  |  | 2.冷凝水管尺寸：DN40 |
|  |  | 3.保温厚度：≥10mm |
|  |  | 4.输送介质:冷凝水 |
|  |  | 5.材质:镀锌钢管 |
|  |  | 6.连接方式:螺纹连接、丝口出做防锈处理 |
|  |  | 7.包含管道支吊架及除锈刷油、通水试验 |
| 63 | 冷凝水管及保温4 | 1.安装部位:室内空调冷凝水排水 |
|  |  | 2.冷凝水管尺寸：DN50 |
|  |  | 3.保温厚度：≥10mm |
|  |  | 4.输送介质:冷凝水 |
|  |  | 5.材质:镀锌钢管 |
|  |  | 6.连接方式:螺纹连接、丝口做防锈处理 |
|  |  | 7.包含管道支吊架及除锈刷油、通水试验 |
| 64 | 开孔（打洞）综合规格（φ50-φ110） | 1.综合规格：φ50-φ110 |
|  |  | 2.部位:综合考虑 |
|  |  | 3.打洞部位材质:综合考虑 |
|  |  | 4.洞尺寸:综合考虑 |
| 65 | 镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板1 | 1.材质：镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板 |
|  |  | 2.形状：矩形 |
|  |  | 3.长边B尺寸≤320mm，板材厚度：≥0.5mm |
|  |  | 4.接口形式：法兰 |
|  |  | 5.绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑复合保温 |
|  |  | 6.绝热厚度：≥20mm |
|  |  | 7.其他：导热系数≤0.033W/（m.k）(0℃时)，燃烧性≥B1级，具备CNAS认证。 |
| 66 | 镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板2 | 1.材质：镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板 |
|  |  | 2.形状：矩形 |
|  |  | 3.长边B尺寸320mm＜B≤450mm，板材厚度：≥0.5mm |
|  |  | 4.接口形式：法兰 |
|  |  | 5.绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑复合保温 |
|  |  | 6.绝热厚度：≥20mm |
|  |  | 7.其他：导热系数≤0.033W/（m.k）(0℃时)，燃烧性≥B1级，具备CNAS认证。 |
| 67 | 镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板3 | 1.材质：镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板 |
|  |  | 2.形状：矩形 |
|  |  | 3.长边B尺寸450mm＜B≤630mm，板材厚度：≥0.6mm |
|  |  | 4.接口形式：法兰 |
|  |  | 5.绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑复合保温 |
|  |  | 6.绝热厚度：≥20mm |
|  |  | 7.其他：导热系数≤0.033W/（m.k）(0℃时)，燃烧性≥B1级，具备CNAS认证。 |
| 68 | 镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板4 | 1.材质：镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板 |
|  |  | 2.形状：矩形 |
|  |  | 3.长边B尺寸630mm＜B≤1000mm，板材厚度：≥0.75mm |
|  |  | 4.接口形式：法兰 |
|  |  | 5.绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑复合保温 |
|  |  | 6.绝热厚度：≥20mm |
|  |  | 7.其他：导热系数≤0.033W/（m.k）(0℃时)，燃烧性≥B1级，具备CNAS认证。 |
| 69 | 镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板5 | 1.材质：镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板 |
|  |  | 2.形状：矩形 |
|  |  | 3.长边B尺寸1000mm＜B≤1500mm，板材厚度：≥1.0mm |
|  |  | 4.接口形式：法兰 |
|  |  | 5.绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑复合保温 |
|  |  | 6.绝热厚度：≥20mm |
|  |  | 7.其他：导热系数≤0.033W/（m.k）(0℃时)，燃烧性≥B1级，具备CNAS认证。 |
| 70 | 镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板6 | 1.材质：镀锌钢板风管及难燃B1级橡塑保温板 |
|  |  | 2.形状：矩形 |
|  |  | 3.长边B尺寸1500mm＜B≤2000mm，板材厚度：≥1.0mm |
|  |  | 4.接口形式：法兰 |
|  |  | 5.绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑复合保温 |
|  |  | 6.绝热厚度：≥20mm |
|  |  | 7.其他：导热系数≤0.033W/（m.k）(0℃时)，燃烧性≥B1级，具备CNAS认证。 |
| 71 | 非金属柔性软接头制作安装 | 1.材质：帆布 |
| 72 | ABS双层百叶风口1 | 1.尺寸:160mm*200mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 73 | ABS双层百叶风口2 | 1.尺寸:250mm*250mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 74 | ABS双层百叶风口3 | 1.尺寸:300mm*200mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 75 | ABS双层百叶风口4 | 1.尺寸:300mm*300mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 76 | ABS双层百叶风口（带阀）1 | 1.尺寸:300mm*300mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 77 | ABS双层百叶风口5 | 1.尺寸:400mm*200mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 78 | ABS双层百叶风口6 | 1.尺寸:600mm*150mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 79 | ABS双层百叶风口7 | 1.尺寸:600mm*200mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 80 | ABS双层百叶风口8 | 1.尺寸:800mm*150mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 81 | ABS双层百叶风口9 | 1.尺寸:800mm*200mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 82 | ABS双层百叶风口10 | 1.尺寸:1100mm*150mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 83 | ABS单层百叶回风口1 | 1.尺寸:600mm*300mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 84 | ABS单层百叶回风口2 | 1.尺寸:800mm*300mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 85 | ABS单层百叶回风口3 | 1.尺寸:1100mm*300mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 86 | ABS单层百叶回风口4 | 1.尺寸:1400mm*300mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 87 | 铝合金防雨百叶风口1 | 1.尺寸：420mm*1100mm |
|  |  | 2.材质:铝合金 |
| 88 | 铝合金防雨百叶风口2 | 1.尺寸：520mm*1520mm |
|  |  | 2.材质:铝合金 |
| 89 | 铝合金防雨百叶风口3 | 1.尺寸:620mm*1520mm |
|  |  | 2.材质:铝合金 |
| 90 | 检修口 | 1.尺寸:400mm*400mm |
|  |  | 2.材质:ABS |
| 91 | 70℃简易防火阀（常开）1 | 1.尺寸：630mm*200mm |
|  |  | 2.类型：碳钢 |
| 92 | 70℃简易防火阀（常开）2 | 1.尺寸：850mm*270mm |
|  |  | 2.类型：碳钢 |
| 93 | 对开多叶调节阀1 | 1.尺寸：200mm*160mm |
|  |  | 2.类型：碳钢 |
| 94 | 对开多叶调节阀2 | 1.尺寸：200mm*200mm |
|  |  | 2.类型：碳钢 |
| 95 | 对开多叶调节阀3 | 1.尺寸：250mm*200mm |
|  |  | 2.类型：碳钢 |
| 96 | 对开多叶调节阀4 | 1.尺寸：300mm*200mm |
|  |  | 2.类型：碳钢 |
| 97 | 对开多叶调节阀5 | 1.尺寸：320mm*200mm |
|  |  | 2.类型：碳钢 |
| 98 | 对开多叶调节阀6 | 1.尺寸：400mm*200mm |
|  |  | 2.类型：碳钢 |
| 99 | 对开多叶调节阀7 | 1.尺寸：1100mm*420mm |
|  |  | 2.类型：碳钢 |
| 100 | 对开多叶调节阀8 | 1.尺寸：1500mm*520mm |
|  |  | 2.类型：碳钢 |
| 101 | 阻抗复合型消声器1 | 1.尺寸：630*200 |
|  |  | 2.长度：1500mm |
|  |  | 3.材质：钢制 |
| 102 | 阻抗复合型消声器2 | 1.尺寸：850mm*270mm |
|  |  | 2.长度：1800mm |
|  |  | 3.材质：钢制 |
| 103 | 线管PC20 | 1.尺寸:PC20mm |
|  |  | 2.材质:阻燃管 |
|  |  | 3.配置形式:暗敷 |
|  |  | 4.包括按规范要求设置的过线盒及转线盒 |
|  |  | 5.包含管道及其支吊架所需的除锈刷油、防火处理、防火堵洞、防火涂料、接地、防腐处理 |
| 104 | 信号传输二芯双绞线 | 1.型号、规格：RVV2*0.75 |
|  |  | 2.安装形式：综合考虑 |
|  |  | 3.工作内容：线缆配线、敷设、校接线 |
|  |  | 4.缆芯材质：纯铜 |
| 105 | 开孔（打洞）综合规格（φ50-φ110） | 1.开孔（打洞）：综合规格（φ50-φ110） |
|  |  | 2.部位:综合考虑 |
|  |  | 3.打洞部位材质:综合考虑 |
|  |  | 4.洞尺寸:综合考虑 |
| 106 | 空气源热泵热水机 | 1.安装方式:落地安装 |
|  |  | 2.制热量(KW):≥45 |
|  |  | 3.额定输入电功率(KW):≤9.6 |
|  |  | 4.噪音值dB(A):≤62 |
|  |  | 5.产水量:≥0.97 |
|  |  | 6.额定水流量:≥7.7 |
|  |  | 7.安装方式:落地安装 |
|  |  | 8.减振形式、数量:底部设置橡胶垫块或采取减震措施 |
|  |  | 9.各类运输及吊装 |
|  |  | 10.包括电动机检查接线、联机调试、试运行 |
| 107 | 不锈钢保温水箱 | 1.容量：≥25t |
|  |  | 2.材质：304不锈钢 |
| 108 | 循环水泵 | 1.流量:≥11.1m³/h、扬程:≥3m、额定电功率:≤220W |
|  |  | 2.落地安装，含减震橡胶垫；含电机检查接线及调试 |
| 109 | 增压水泵 | 1.流量:≥26m³/h、扬程:≥48m、额定电功率:≤2500W |
|  |  | 2.落地安装，含减震橡胶垫；含电机检查接线及调试 |
| 110 | PPR冷热水管道及保温1 | 1.尺寸：φ40 |
|  |  | 2.保温厚度：≥30mm |
|  |  | 3.安装部位:室内空调冷凝水排水 |
|  |  | 4.输送介质:冷热水 |
|  |  | 5.材质:PPR |
|  |  | 6.连接方式:热熔连接 |
|  |  | 7.包含管道支吊架及除锈刷油 |
| 111 | PPR冷热水管道及保温2 | 1.尺寸：φ50 |
|  |  | 2.保温厚度：≥30mm |
|  |  | 3.安装部位:室内空调冷凝水排水 |
|  |  | 4.输送介质:冷热水 |
|  |  | 5.材质:PPR |
|  |  | 6.连接方式:热熔连接 |
|  |  | 7.包含管道支吊架及除锈刷油 |
| 112 | PPR冷热水管道及保温3 | 1.尺寸：φ110 |
|  |  | 2.保温厚度：≥30mm |
|  |  | 3.安装部位:室内空调冷凝水排水 |
|  |  | 4.输送介质:冷热水 |
|  |  | 5.材质:PPR |
|  |  | 6.连接方式:热熔连接 |
|  |  | 7.包含管道支吊架及除锈刷油 |
| 113 | 闸阀1 | 1.材质：黄铜 |
|  |  | 2.尺寸：DN40 |
|  |  | 3.连接形式：螺纹连接 |
| 114 | 闸阀2 | 1.材质：碳钢 |
|  |  | 2.尺寸：DN100 |
|  |  | 3.连接形式：法兰连接 |
| 115 | Y型过滤器 | 1.材质：碳钢 |
|  |  | 2.尺寸：DN100 |
|  |  | 3.连接形式：法兰连接 |
| 116 | 止回阀 | 1.尺寸：DN100 |
|  |  | 2.材质：碳钢 |
|  |  | 3.连接形式：法兰连接 |
| 117 | 橡胶软接头 | 1.材质：橡塑 |
|  |  | 2.尺寸：DN100 |
|  |  | 3.连接形式：法兰连接 |
| 118 | 桥架1 | 1.尺寸及材质：600mm*200mm，钢制 |
|  |  | 2.厚度：≥1.5mm |
|  |  | 3.桥架本体开孔，接地跨接线，线槽、桥架内通长敷设一根40*4镀锌扁钢 |
|  |  | 4.金属线槽耐火极限不小于1小时 |
| 119 | 桥架2 | 1.尺寸及材质：800mm*200mm，钢制 |
|  |  | 2.厚度：≥2.0mm |
|  |  | 3.桥架本体开孔，接地跨接线，线槽、桥架内通长敷设一根40*4镀锌扁钢 |
|  |  | 4.金属线槽耐火极限不小于1小时 |
| 120 | 桥架3 | 1.尺寸及材质：1000mm*200mm，钢制 |
|  |  | 2.厚度：≥2.0mm |
|  |  | 3.桥架本体开孔，接地跨接线，线槽、桥架内通长敷设一根40*4镀锌扁钢 |
|  |  | 4.金属线槽耐火极限不小于1小时 |
| 121 | 脚手架搭拆 | 脚手架形式及材质由投标人综合考虑，满足施工现场安全规范要求，安全责任由投标人自行承担，费用按整个项目包干计算 |
| 122 | 系统调整费 | 包含暖通系统和热水系统的全部调试费用，调试完工后需出具系统调试报告。 |

★2、以上所有内容中“橡塑保温板”须达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）标准B1级及以上。（提供第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章）

- 商务要求：（实质性要求）

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货时间：合同签订之日起90天内交货并调试完毕。

3、付款方式：

3.1.签订合同后，中标供应商提供详细施工图纸并经采购人审查认可后15日内，支付合同金额的30%；

3.2.室外主机和室内风机盘管到达现场后，经采购人认可后15日内，支付合同金额的20%；

3.3.隐蔽工程验收合格支付合同金额的30%。

3.4.整体安装完毕，经调试运行合格后15日内，支付合同金额的15%；

3.5.项目质保期为2年，从调试运行合格之日起开始计算，质保期到期后无质量问题，支付剩余合同金额的5%。

4、验收要求：（1）严格按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人、中标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。（2）验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，不予支付采购资金。

5、其他商务要求：

5.1、抽样检测：采购人可在验收前聘请专业人员或第三方质检机构针对技术参数中的技术条款进行检测，也可对中标人投标文件中的证照或检测报告或参数证明文件等佐证材料的真实性合规性进行查验核实并且要求供应商提供的对应证照和检测报告原件进行比对。首次检测或者查验不合格属于验收不通过，采购人可以根据合同相应条款进行处理，再次检测或者查验不合格，采购人有权上报财政部门，相关法律风险及赔偿责任由中标人自行承担。【投标人在投标时须单独提供承诺函】

5.2、中标人须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

5.3、中标供应商应当按照约定的方式交付产品。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

5.4、采购人有权利根据现场具体情况进行调整工作内容，中标供应商须完全配合。

- 其他要求：

- 本项目投标人需拟派相关专业技术人员（1人）作为项目经理。

- 本项目投标人需拟派相关专业技术人员（1人）进行技术负责人。

- 方案要求：

1.投标人应根据招标文件要求编制项目实施方案，方案内容应包括：1.安装方案与技术措施；2.质量管理体系与措施；3.安全管理体系与措施；4.环境保护管理体系与措施；5.实施进度计划与措施。

2.投标人应根据招标文件要求编制项目售后服务方案，方案内容应包括：1.后续保障措施和计划；2.后续服务人员组成；3.售后服务保障范围；4.后续服务承诺；5.定期巡检服务。