## 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

绵竹市农业农村局拟采购绵竹市剑南粮油现代农业园区作物生长大数据观测场及田间绿色测防体系建设项目一项，本项目为1个包。

### 3.2采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,948,300.00

采购包最高限价（元）: 2,948,300.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧物联网太阳能虫情测报仪 | 1.00 | 170,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 智慧物联网太阳能气象监测仪 | 1.00 | 28,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 智慧物联网苗情监测仪 | 10.00 | 280,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 智慧物联网太阳能土壤墒情监测仪 | 10.00 | 280,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 智慧物联网太阳能孢子分析仪 | 1.00 | 200,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 智慧物联网高空测报仪 | 1.00 | 45,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 智慧物联网太阳能二化螟测报仪 | 1.00 | 33,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 多光谱巡田无人机 | 1.00 | 38,700.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 智慧物联网太阳能小麦蚜虫测报仪 | 1.00 | 90,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 智慧物联网太阳能条锈病、赤霉病监测仪 | 1.00 | 120,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 病虫害AR智能测报仪 | 2.00 | 51,600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 智慧物联网太阳能杀虫灯 | 130.00 | 585,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 作物生长大数据户外展示终端 | 2.00 | 16,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 观测场配套设施 | 1.00 | 100,000.00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 作物生长大数据服务云平台建设 | 1.00 | 20,000.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 智能虫害测防仪 | 32.00 | 800,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 水稻二化螟性诱捕装置(带诱芯和杆) | 3,500.00 | 91,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：智慧物联网太阳能虫情测报仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | 1.1满足 GB/T 24689.1-2009 植物保护机械虫情测报灯标准中安全要求和技术要求。 （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
|  | 2 | 1.2上、下两层远红外虫体处理仓，虫体处理致死率≥99%，虫体完整率≥98%，加热温度和加热时间可根据实际效果调整。 |
|  | 3 | 1.3仪器内置光栅计数装置，可以实时记录虫子数量上传云管理平台。 |
| ▲ | 4 | 1.4内置≥4800W像素高清摄像头，拍摄图像分辨率≥600*600dpi。可通过照片自动识别虫子数量来自动调节拍照时间间隔。 （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
| ▲ | 5 | 1.5设备自带传送带平铺结构，保证虫体均匀分布、分散率100%，无堆叠，保证传送带上每一个虫子都被拍摄清楚。采集的图片具备比例尺，用以判断虫体大小。 （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
|  | 6 | 1.6通过AI智能识别害虫技术，可对拍摄的虫体图像进行自动识别，并对虫体种类进行统计和计数；同时支持虫体人工辅助标记功能。识别害虫种类≥420种，识别准确率≥98%。 |
|  | 7 | 1.7可通过电脑端、网页端、手机端（APP）、微信小程序端查看设备位置信息及工作环境，监测设备的实时工作状态，可对设备出现的故障进行分析和预警。 |
|  | 8 | 1.8为维护设备稳定性，具有OTA 远程升级技术。内置 GPS 等，可在地图上查看当前设备位置、编号、在线状态等站点信息。 |
|  | 9 | 1.9内置虫害预警软件系统，自动分析近期虫害识别情况，平台自动做出爆发预警信息。 |
| ▲ | 10 | 1.10具备虫害档案知识库，收录≥500种害虫名录，详细介绍害虫习性、发生范围、危害及防治等资料。 （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |

标的名称：智慧物联网太阳能气象监测仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2.1空气温度测量范围（-40~120℃）、空气相对湿度测量范围（0～100%RH）; |
|  | 2 | 2.2光照强度量程范围（0～200000LUX）; |
|  | 3 | 2.3风速测量范围（0-70m/s）、风向测量范围（0～360°）; |
|  | 4 | 2.4降雨量测量范围（0～4mm/min） |
|  | 5 | 2.5大气压强测量范围（10HPa～1100.0HPa）。 |
|  | 6 | 2.6气象站专业立杆，带地笼，避雷装置。配专用防护箱，防护等级IP65。 |
| ▲ | 7 | 2.7可设置预警限值，以短信等形式发送用户提醒报警。 （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
|  | 8 | 2.8最大可储存≥520000条数据，即可在主机上查看数据，也可用U盘导出数据。 |

标的名称：智慧物联网苗情监测仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 3.1红外网络球机≥400万像素，CMOS传感器≥1/2.8英寸，支持≥23倍光学变焦； |
|  | 2 | 3.2太阳能供电系统≥160W、电池≥100AH、立杆≥5米、防护箱、地笼。 |

标的名称：智慧物联网太阳能土壤墒情监测仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 4.1土壤温度（-40～100℃）、土壤湿度（0～100%）; |
|  | 2 | 4.2土壤PH测量范围（0～14）; |
|  | 3 | 4.3土壤电导率测量范围（0～10000us/cm）; |
|  | 4 | 4.4土壤氮磷钾:N、P、K 量程 1-2000 mg/kg(mg/L)。 |

标的名称：智慧物联网太阳能孢子分析仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | 5.1满足GB/T 24689.3-2009植物保护机械 孢子捕捉仪（器）标准中有关固定式孢子捕捉仪（器）的安全要求和技术要求。 （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
| ▲ | 2 | 5.2仪器内置显微成像系统，摄像头像素≥1200W，显微镜放大倍数≥500倍，可实现自动拍照和手动拍照。 （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
|  | 3 | 5.3 24小时无间断自动捕捉病菌孢子，对所捕获的病菌孢子自动拍摄，自动选取最优图片，所拍摄图像清晰度能够达到人工识别病菌孢子种类的要求。 |
|  | 4 | 5.4能够实现载玻片自动加载、推进、粘附液滴加、病菌孢子捕捉、培养液滴注、恒温培养、显微成像、已使用载波片回收全过程自动化运行。 |
|  | 5 | 5.5 分时工作：可根据标靶病原菌孢子的活动习性规律，设定工作时段。 |
|  | 6 | 5.6集虫口风速：0.3-5m/s可调。 |
|  | 7 | 5.7风机启动时间：≤5s。 |
|  | 8 | 5.8进风口尺寸：≥90mm*90mm。 |
| ▲ | 9 | 5.9采集流量＞120L/分钟。 （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |

标的名称：智慧物联网高空测报仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 6.1环境温、湿度及时间LED显示。 |
|  | 2 | 6.2诱集光源类型：≥1000W卤素探照灯。 |
|  | 3 | 6.3电气性能：高空测报灯的电源输入端与外壳可触及导电部件之间可承受1500V 50HZ的耐电压实验1min，泄露电流值≤5mA。实验过程中应无击穿或闪络现象。 |
|  | 4 | 6.4 上、下两层远红外虫体处理仓，工作≤15分钟后温度到达85±5℃； |
|  | 5 | 6.5雨控功能：在雨天情况下，能够有效地启动排水功能，将雨水从设备内排出； |
|  | 6 | 6.6时控功能：根据害虫的生活习性规律，可以设定工作时间段； |
|  | 7 | 6.7在功率≥1000W时高空灯的垂直照射高度≥500m，光柱顶端半径≥450m； |
| ▲ | 8 | 6.8内置高清摄像机，可通过网络将实时拍摄照片并上传至云端平台； （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
|  | 9 | 6.9待机功率≤5W，工作稳定后整灯功率≤1200W。 |

标的名称：智慧物联网太阳能二化螟测报仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 7.1自动诱捕装置外配以双层高压电网触杀害虫，电击面积≥0.52㎡；高压电网感应到虫体接触电网后，瞬间释放出≥5000V以上的高压电压，确保昆虫杀死率≥95%； |
|  | 2 | 7.2可实时采集各通道的害虫数量和环境因子并保存展示，可根据设置的上传周期上传采集信息； |
|  | 3 | 7.3诱芯管理：可根据选择的监测区域和监测设备、显示诱芯名称、有效期具体时间、是否在有效期状态显示、安装时间、安装人、可添加备注信息等； |
| ▲ | 4 | 7.4设备内置≥2000万像素高清摄像头，可对诱捕到的昆虫进行拍摄，同时支持图像智能识别计数，对于主要害虫识别率≥95%； （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
|  | 5 | 7.5虫情监测可提前做出爆发预警； |

标的名称：多光谱巡田无人机

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 8.1用于巡田作业，巡田影像可通过 4G 网络实时上传至智慧农业平台，及时发现田间缺苗、杂草、倒伏等异常情况，稻麦测产等智能分析。 |

标的名称：智慧物联网太阳能小麦蚜虫测报仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 9.1设备具有远程控制、自动诱集害虫、定时采集害虫照片、数据传输、数据统计、数据分析等功能；可通过远程自动调节诱虫板升降高度进行色诱捕虫，可增配光诱和性诱装置。 |
|  | 2 | 9.2可通过平台端的识别分析结果生成蚜虫趋势图，通过手机、电脑等就能查看虫情曲线图。 |

标的名称：智慧物联网太阳能条锈病、赤霉病监测仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 10.1自动分析条锈病、赤霉病侵染数据，自动绘制条锈病、赤霉病侵染曲线和小气候环境数据曲线。 |
|  | 2 | 10.2预测模型：可根据不同作物的生长特点和病原菌数据建立对应的预测模型，对农作物重大病害发生趋势监测预警。 |
|  | 3 | 10.3病害数据：带历史数据备份与导出功能，并可以趋势图、柱状图等多元化的方法进行展示。 |
|  | 4 | 10.4预警功能：可以对小麦赤霉病提前做出爆发预警。 |

标的名称：病虫害AR智能测报仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 11.1实现自动识别稻飞虱种类、翅型、高低龄若虫并统计计数，可识别≥15个指标。 |

标的名称：智慧物联网太阳能杀虫灯

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 12.1符合GB/T24689.2-2017 植物保护机械 杀虫灯国家标准。 |
|  | 2 | 12.2支持性诱功能； |
|  | 3 | 12.3支持物联网远程管理（包含：远程杀虫灯参数配置、数据采集、设备状态自检、故障预警、倾倒检测、GPS等定位、杀虫灯软件系统远程升级等） |
|  | 4 | 12.4杀虫灯支持自动排虫无需人工清理； |
|  | 5 | 12.5预留传感器接口，可扩展升级。 |

标的名称：作物生长大数据户外展示终端

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 13.1 P10单色全红LED显示屏，屏幕尺寸2*1米。 |

标的名称：观测场配套设施

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 14.1包括观测场围栏、地基、步道、绿化、安防、介绍牌、科普宣传牌建设等。计划实施面积150平方米。 |
| ★ | 2 | 14.2千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个； （投标人需提供制造商和设备具体型号。（证明材料：产品彩页、使用说明书等）） |
| ▲ | 3 | 14.3支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
| ▲ | 4 | 14.4支持智能交换和普通交换两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
| ▲ | 5 | 14.5支持零配置上线，支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台。 支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
| ▲ | 6 | 14.6支持终端类型库，支持创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
| ▲ | 7 | 14.7为保证在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求IK防护测试级别至少达到IK06。 （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |

标的名称：作物生长大数据服务云平台建设

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 15.1通过信息系统平台完成对农业气象数据、土壤墒情数据、病虫害监控、作物苗情等数据的采集，可以提前应对即将发生的农作物病虫害和农业气象灾害，减少农作物的损失，针对各类情况作出应紧处理。除了基本的设备查看操控管理和用户管理等基础模块外，中心平台应包含病虫害监控预警系统，墒情气象监控预警系统，视频监控（包括了苗情灾情监控）系统、数据监控分析预警系统。 |
| ★ | 2 | 15.2千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； （投标人需提供制造商和设备具体型号。（证明材料：产品彩页、使用说明书等）） |
| ▲ | 3 | 15.3为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作； （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
| ▲ | 4 | 15.4支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散； （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
| ▲ | 5 | 15.5支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为； （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
| ▲ | 6 | 15.6 支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断，支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断； （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |
| ▲ | 7 | 15.7支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络。 （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |

标的名称：智能虫害测防仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 16.1具备田间多种监测功能,包括杀虫、气象、墒情、苗情。 |

标的名称：水稻二化螟性诱捕装置(带诱芯和杆)

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 17.1诱捕器为钟罩倒置漏斗形（倒置开放式），诱捕器连接一侧采用卡扣闭合结构，安装便利；每条诱芯上需有防伪标识，诱芯为PVC毛细管灌液结构；诱捕器立杆：钢包塑材质或PVC杆，高度≥1.5米，可根据靶标害虫上下调节高度； |
| ▲ | 2 | 17.2、剂型：挥散芯，其中顺-11-十六碳烯醛占活性组分含量81.8±5%。 （需提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告全文复印件，加盖投标人鲜章。） |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起90日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订生效后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 全面完成产品安装部署调试后并通过采购人验收合格后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1、验收严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、招标文件要求及投标文件内容进行验收，由采购人组织，中标人配合进行： (1) 中标人完成产品安装调试并向甲方提供产品安装操作手册、用户操作手册后，成交单位向甲方提起验收申请。甲方收到乙方验收申请后，于15个工作日内组织验收。若验收发现问题，应当天向乙方反馈。因验收不合格产生的退货换货等所有责任由成交单位负责处理。 (2) 验收标准：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件和投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 (3) 验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。 （4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。 （5）采购人的验收不免除中标人承担产品质量责任的义务。 3、产品安装调试完毕后10日内，中标人须提交书面验收申请，甲采购人收到中标人验收申请后无故不进行验收工作并已使用产品的，视同验收合格。 4、中标人应将所提供产品的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；中标人不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 5、如产品经中标人2次维修或更换仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标人不能交付产品且须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标人的违约责任。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1、中标人须提供全新的产品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。 2、产品必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。 3、产品出现质量问题时，中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担。 4、产品到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，中标人亦应负责修理，但费用由采购人负担。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

1、采购人违约责任 （1）采购人无正当理由拒收投标产品的，采购人应偿付合同总价百分之十的违约金； （2）采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标人偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过30天的，中标人有权终止合同； （3） 采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。 2、中标人违约责任 （1）中标人交付的投标产品质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的投标产品给采购人，否则，视作中标人不能交付投标产品而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由中标人偿付违约赔偿金给采购人。 （2）中标人不能交付投标产品或逾期交付投标产品而违约的，除应及时交足投标产品外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息。 （3）产品经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定投标产品质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时和按质交货而违约，中标人须在30天内无条件更换合格的投标产品，如逾期不能更换合格的投标产品，采购人有权终止本合同，中标人应另付合同总价的百分之十的赔偿金给采购人。 （4）中标人保证本合同投标产品的权利无瑕疵，包括投标产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述投标产品主张权利或国家机关依法对投标产品进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向采购人支付违约金。 （5）中标人不履行或迟延履行售后维保义务的，每发生一次，应向采购人支付合同总价款百分之一的违约金，且采购人有权委托第三方维保，由此发生的维保费用由中标人承担。 （6）中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 3、争议解决办法 （1）因产品的质量问题发生争议，由中标人5日内委托采购人所在地质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。投标产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；投标产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 （2）合同履行期间,若采购人与中标人发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。

### 3.5其他要求

★1、投标人出具承诺并加盖公章，承诺投标产品必须真实有效。如果虚假应标，采购人依法追究投标人责任。（承诺函格式自拟） ★2、为统一管理全市农业物联网设备和数据，投标人出具承诺并加盖公章，承诺观测场和田间绿色测防设备采集的虫情、病情、苗情、墒情、气象、设备状态等数据实时传输至“绵竹市耕地种植用途管控一张图”系统，并由“绵竹市耕地种植用途管控一张图”系统对设备统一管理控制。（承诺函格式自拟） 3、交货时间：合同签订生效后的90个工作日交货到采购人指定地点，按要求全面完成产品安装部署调试、验收合格并交付使用。（因系统固化原因，3.4 商务要求 3.4.1 交货时间不适用本项目，交货时间以此为准） ★4、第三章招标项目技术、服务、商务及其他要求中“3.4商务要求”3.4.1-3.4.4均为实质性要求。 5、供应商须针对本项目提供项目项目实施方案、售后服务方案。 6、供应商承担过类似业绩。 ★7、投标人各标的单项报价不得超过各标的金额。