## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

根据临床需要，采购医用电子内窥镜系统2套 1、电子十二指肠内窥镜系统1套，用于进行十二指肠的观察、诊断、摄影与治疗提供图像。 2、电子鼻咽喉镜系统1套，对鼻咽喉进行成像，用于观察、诊断、摄影与治疗提供图像。

### 3.2采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,440,000.00

采购包最高限价（元）: 1,440,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子十二指肠镜内窥镜系统 | 1.00 | 1,440,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 是 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 1,080,000.00

采购包最高限价（元）: 1,080,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子鼻咽喉镜系统 | 1.00 | 1,080,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 是 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：电子十二指肠镜内窥镜系统

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、图像处理装置 1.具备HDTV全高清成像技术,画质达到1080P以上 2.画面模式16:9和16:10均可以兼容HDTV高清监视器，满足不同画面需求 3.支持多种模拟信号和数字信号输出以便于连接其它额外设备，信号输出包括： 3.1模拟HDTV信号：RGB或YPbPr输出 3.2模拟SDTV信号：VBS复合端口，Y/C和RGB，可以同时输出 3.3数字信号：可选择SDI（HD-SDI或SD-SDI），DVI(WUXGA,1080P或SXGA)，DV(IEEE1394) 4.具有AGC（自动增益控制）功能 5.色调调节，可进行以下色调调节“R”红色调节≥16档“B”蓝色调节：≥16档“C”色度调节：≥16档 6.具备降噪功能，系统可以自动处理校正图像噪点 7.多种测光模式可选择以确保能获得最佳效果的图像 8.可以通过系统控制面板按钮或者内镜遥控按钮进行一键白平衡调节 9.具有电子强调功能可以根据用户设定选择“构造强调”和“轮廓强调”，分别强调图像中的细微形态的对比度和内镜图像的轮廓 10.快速冻结图像功能，可以从按下冻结键之前的图像中挑选彩虹现象最小、图像最清晰的图像显示出来 11.标配USB移动储存装置，≥2T 二、内窥镜冷光源 1.灯泡为300瓦氙气灯 2.按持续使用计算，灯泡寿命≥500小时，内置35W卤素应急灯或其它更佳的应急灯方案 3.搭载窄波成像技术和自体荧光成像功能，用于区分肿瘤组织以及提高早癌筛查率 4.亮度调节方式采用光路光圈控制，冷却方式采用强制空气冷却 三、电子十二指肠内窥镜 1.光学系统：视野角≥100°，视野方向为后方斜视≥105°，景深5-60mm 2.镜身尺寸：先端部外径≤13.6mm，插入部外径≤11.4mm，全长≥1550mm，有效长度≥1240mm 3.弯曲部：弯曲角度为上≥120°，下≥90°，左≥90°，右≥110° 4.器械管道：管道内径≥4.1mm，最小可视距离10mm 5.具有内镜信息记忆功能 ★四、配置 1.专用仪器台车 1台 2.医用显示器（≥27寸）1台 3.图文报告工作站 1套 4.送水泵 1台 5.送气泵 1台 注：带“★”为实质性参数，投标人须提供说明书、产品彩页、所投产品生产厂家技术白皮书、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一）并进行电子签章，否则视为无效投标，“▲”为重要参数，投标人须提供说明书、产品彩页、所投产品生产厂家技术白皮书、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一）并进行电子签章，否则视为负偏离。 |

采购包2：

标的名称：电子鼻咽喉镜系统

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.摄像系统主机可兼容高清电子鼻咽喉镜、纤维鼻咽喉镜、鼻窦镜、喉镜、电子支气管镜等各类电子镜、光学视管、各类纤维镜 ★2．摄像系统主机至少支持1080P全高清输出 ▲3．窄带光成像功能，可协清晰观察IPCL形态以及毛细血管网走向，协助鼻咽喉早癌筛查、诊断以及治疗时确定病变组织边缘 4．HDTV信号输出分为：（1）模拟信号高清输出：RGB 或 YPbPr等输出端口可供使用（2）数字信号高清输出：HD/SDI、DVI等 5．SDTV 信号输出：复合视频信号、 Y/C等 6．可实现多种色彩调节，红色调节±8，蓝色调节±8，色度调节±8 7．具有自动增益控制 8．具有多种对比度设定 9．具有降噪功能，图像处理过程中自动降噪 10．测光模式具有峰值测光和平均测光两种 11．图像的形态和边缘可以被电子增强，以增加图像的锐度 12．LED光源内置于摄像主机中 电子鼻咽喉镜（带钳道）1根 1、视野范围：≥90度 ▲2、景深距离2～50mm 3、先端部外径：≤4.8mm 4、插入部外径：≤4.9mm 5、弯曲部角度：向上：≥130度；向下：≥130度；向左≥70°；向右≥70°； 6、总长度：≥635mm，有效长度：≥365mm 7、钳子管道内径≥2.0mm 8、支持光诊断技术，有效提高早癌诊断率 电子鼻咽喉镜（小儿高清）1根 1、视野范围：≧110度 ▲2、景深距离5～50mm 3、先端部外径：≤3.9mm 4、插入部外径：≤3.6mm 5、弯曲部角度：向上：≧130度；向下：≧130度 6、总长度：≧510mm，有效长度：≧300mm。 7、镜子上遥控按钮数≧4个 8、支持光诊断技术，有效提高早癌诊断率 ★配置： 高清医用监视器（≥27寸）1台 专用台车 1台 图文工作站 1套 注：带“★”为实质性参数，投标人须提供说明书、产品彩页、所投产品生产厂家技术白皮书、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一）并进行电子签章，否则视为无效投标，“▲”为重要参数，投标人须提供说明书、产品彩页、所投产品生产厂家技术白皮书、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一）并进行电子签章，否则视为负偏离。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日

采购包2：

自合同签订之日起30日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

绵阳市中医医院

采购包2：

绵阳市中医医院

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 经安装、培训、验收合格后，按照入库日期满三个月 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 按照入库日期满一年 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 按照入库日期满二年 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包1： 付款条件说明： 按照入库日期满三年 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

采购包2： 付款条件说明： 经安装、培训、验收合格后，按照入库日期满三个月 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包2： 付款条件说明： 按照入库日期满一年 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包2： 付款条件说明： 按照入库日期满二年 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包2： 付款条件说明： 按照入库日期满三年 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

严格按照合同要求，根据招标文件、投标文件进行验收

采购包2：

严格按照合同要求，根据招标文件、投标文件进行验收

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1.质保期1年；2.售后服务： 2.1接到采购人设备故障2小时内响应、12小时内到达现场维修，若24小时内无法完成维修，应提供备用机。2.2质保期外，需要更换配件的仅收取配件成本费，免收人工费，提供易损配件清单及报价。

采购包2：

1.质保期1年；2.售后服务： 2.1接到采购人设备故障2小时内响应、12小时内到达现场维修，若24小时内无法完成维修，应提供备用机。2.2质保期外，需要更换配件的仅收取配件成本费，免收人工费，提供易损配件清单及报价。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

合同履行过程中若发生争议，由甲乙双方协商解决，协商一致可解除合同，解除合同必须采取书面形式，缔约过失责任按责任承担，若协商不成可向甲方所在地法院提起诉讼

采购包2：

合同履行过程中若发生争议，由甲乙双方协商解决，协商一致可解除合同，解除合同必须采取书面形式，缔约过失责任按责任承担，若协商不成可向甲方所在地法院提起诉讼。

### 3.5其他要求

采购包1： 1.投标人需根据本项目制定项目实施方案，包含但不限于： ①人员配置及分工、②包装运输、③安装调试、④技能指导、验收。2.投标人需具有本项目类似业绩，并提供相关证明材料。 采购包2：1.投标人需根据本项目制定项目实施方案，包含但不限于：①人员配置及分工、②包装运输、③安装调试、④技能培训、验收。2.投标人需具有本项目类似业绩，并提供相关证明材料。