## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

根据临床需要，采购半导体激光治疗仪1台，通过激光对组织进行汽化、碳化和凝固，适用于对患者下肢静脉疾病的治疗。

### 3.2采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 300,000.00

采购包最高限价（元）: 300,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体激光治疗仪 | 1.00 | 300,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：半导体激光治疗仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ★1. 激光波长：≤900nm 2. 激光发生器：使用寿命≥10000小时 3. 激光功率：30W，激光功率0~30W连续可调 4. 工作模式：连续照射、重复脉冲照射、单脉冲照射 5. 照射时间调节范围：0.1-9.99s，精度≤0.01s 6. 间隔时间调节范围：0.1-1.0s，精度≤0.01s 7. 指示红光：635nm，5mW，指示光亮度连续可调，可直接关闭 8. 指示光调节范围：1%~99%亮度可调，可直接开关 ▲9. 光纤列入国家医疗保障信息业务编码标准数据库内，医用激光光纤在医保耗材分类编码中一级分类为：血管介入治疗类材料 ▲10. 光纤：2根，光纤有产品注册证，与设备厂家一致，且在四川省药械集中采购及医药价格监管平台及药品和医用耗材招采管理系统有注册备案 11. 显示系统： ≥10英寸彩色液晶屏，分辨率≥800*600，全中文操作界面，触摸屏控制系统,治疗程序具备记忆功能 ▲12. 操作系统：操作系统含≥4组快捷参数设定，智能化人机交互式操作系统，可预设存储至少90组不同病人的治疗参数，方便快速调取 ▲13. 病历打印：配备机载内置打印机，实时快捷打印治疗参数 14.具有检测保护系统： 14.1具有高温自动报警关闭功能 14.2全塑料外壳且防护接地 14.3有钥匙开关管理 14.4有联锁开关防止非预期出光 14.5有紧急情况下使用急停开关保护 14.6有机箱打开及光纤连接的监控保护 14.7有激光电源过流、过压、过热自动监控保护 注： 带“★”为实质性参数，供应商须提供说明书、产品彩页、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一），参数有要求的按要求提供，并进行电子签章，否则视为无效投标，“▲”为重要参数，供应商须提供说明书、产品彩页、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一），参数有要求的按要求提供，并进行电子签章，否则视为负偏离。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起15日

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

绵阳市中医医院

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 经安装、培训、验收合格后，按照入库日期满三个月 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 50.00%。

采购包1： 付款条件说明： 按照入库日期满一年 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 按照入库日期满一年半 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 10.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

★1.严格按照合同要求，根据磋商文件、响应文件等；★2.按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《绵阳市财政局关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》（绵财采〔2021〕15 号）及磋商文件、响应文件、承诺、合同和国家、行业标准进行验收。★3.验收过程中采购人按照磋商文件和合同要求对成交供应商提供的成交产品进行逐条参数验证，如产品性能和技术参数与响应文件不符，则视为虚假应标处理。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1、质保期：项目验收合格之日起，产品质保1年。 2、接到采购人设备故障2小时内响应、12小时内到达现场维修，若24小时内无法完成维修，应提供备用机。 3、质保期外，需要更换配件的仅收取配件成本费，免收人工费，提供易损配件清单及报价。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

合同履行过程中若发生争议，由甲乙双方协商解决，协商一致可解除合同，解除合同必须采取书面形式，缔约过失责任按责任承担，若协商不成可向甲方所在地法院提起诉讼。

### 3.5其他要求

采购包1： （1）供应商需根据本项目制定售后服务方案，包含但不限于：①备件供应、②质量保障范围及措施、③专职售后维修技术人员配置、④应急维修措施、⑤培训措施。（2）供应商需具有本项目类似业绩，并提供相关证明材料。