## 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 一、项目概述

遂宁市船山区农业农村局拟在全区七个乡镇以及市直三园区，重点在粮食、蔬菜等作物上加强地膜科学使用。一是以粮油、果蔬、中药材等重要经济作物主产区（如老池镇、唐家乡）为主，推广使用0.015mm及以上的加厚高强度地膜4.5万亩，其覆盖使用时间和力学性能指标应不低于GB 13735-2017国家标准中I类耐老化地膜有关要求；二是针对花生、玉米、蔬菜、马铃薯、水稻等适宜作物，推广符合GB/T 35795-2017国家标准的全生物降解地膜1万亩。本项目为1个包。

（一）实施地点（具体实施地点以采购人最终要求为准）：

| 单位 | 推广加厚高强度地膜面积（亩） | 推广全生物降解地膜面积（亩） |
| --- | --- | --- |
| 仁里镇 | 1848 | 420 |
| 河沙镇 | 1960 | 420 |
| 桂花镇 | 2800 | 630 |
| 龙凤镇 | 1316 | 280 |
| 永兴镇 | 1400 | 280 |
| 老池镇 | 16940 | 3780 |
| 唐家乡 | 5236 | 1190 |
| 市直三园区 | 13500 | 3000 |
| 合计 | 45000 | 10000 |

（二）执行依据：

（1）《四川省农业农村厅关于印发〈2023年四川省地膜科学使用回收项目实施方案〉的通知》（川农函〔2023〕352号）；

（2）《遂宁市财政局、遂宁市农业农村局关于下达2023年中央财政农业生态资源保护资金的通知》（遂财农〔2023〕63号）；

（3）《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB 13735-2017）；

（4）《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T 35795-2017）；

（5）实施方案应贯彻《农用薄膜管理办法》（农业农村部2020年4号规章）、《全国农用地膜残留检查方案》、《农田地膜残留量限值及测定》（GB/T 25413-2010）等规定。

（6）国家或行业其他相关法律法规制度、标准规范等。

二、技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 （公斤） | 单项最高限价（元/公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加厚高强度地膜（核心产品） | ★1.厚度：≥0.015mm。 ▲2.拉伸负荷：纵向≥3.6N，横向≥3.2N；断裂标称应变：纵向≥550%，横向≥700%；直角撕裂负荷：纵向≥1.6N，横向≥1.8N。 ▲3.加厚高强度地膜有效覆盖使用时间不低于180天。 ▲4.外观：不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。 5.宽度：1200mm（宽度极限偏差：+40mm，-10mm）。 6.加厚高强度地膜其他指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB 13735-2017）中I类“耐老化地膜”的有关要求；且使用后最大拉伸负荷、断裂标称应变等力学性能指标不小于初始值的50%。 7.产品原材料中不得加入再生料以及国家明确禁止使用、不利于作物生长和有害土壤的助剂，总灰分须控制在0.5%以内。 8.膜卷应卷绕整齐，不应有明显的暴筋；错位宽度≤30mm，每卷段数≤2段，每段长度≥100m。 9.标志：每卷地膜均应附有产品合格证，内容包括：产品名称、类别、标称厚度、宽度、参考长度、净质量、生产日期、生产厂名称、生产厂地址、执行标准、检验员印章等。 10.包装：膜卷用薄膜、牛皮纸或编织袋包装；规格：5公斤/筒。 | 76153.84 | 13 |
| 2 | 全生物降解地膜 | ★1.厚度：≥0.008mm。 ▲2.拉伸负荷：纵向≥2.2N，横向≥2.2N；断裂标称应变：纵向≥200%，横向≥280%；老化100h后断裂标称应变：纵向≥80%，横向≥100%；直角撕裂负荷：纵向≥1.2N，横向≥1.2N。 ▲3.水蒸气透过量低于400g/（m2·24h）；有机成分不小于51%；生物分解率不小于90%；产品中不得含有PE等聚烯烃类材料。 4.宽度：1200mm（宽度极限偏差：+40mm，-10mm）。 5.全生物降解地膜其他指标应不低于《全生物降解农用地面覆盖薄膜（GB/T 35795-2017）》的有关要求；且有效覆盖使用时间不低于60天。 6.外观：不允许有影响使用的气泡、斑点、折褶、杂质和针孔等缺陷，对不影响使用的缺陷不得超过20个/100cm2；膜卷卷取平整，不许有明显的暴筋；膜卷宽度与膜的公称宽度相差的卷取错位宽度≤30mm，每卷段数≤2段，每段长度≥100m。 7.标志：每卷全生物降解地膜均应附有产品合格证，内容包括：产品名称、类别（包括水蒸气透过量类别、有效使用寿命）、宽度、厚度、参考长度、净质量、生产日期、生产厂名、生产厂地址、执行标准、检验员印章等。 8.包装：膜卷用薄膜、包装纸或编织袋包装；规格：5公斤/筒。 | 15000 | 30 |

注：

1.以上打“★”号的为本次磋商采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，需提供具有CMA或CNAS检测资质的第三方检测机构出具的检验报告，并加盖供应商公章，否则作无效响应处理。

2.以上打“▲”号的参数为本次磋商采购项目的重要性条款，需提供具有CMA或CNAS检测资质的第三方检测机构出具的检验报告，并加盖供应商公章，否则对应参数视为不满足。

三、商务要求（实质性要求）

1.报价要求：

（1）本项目采用单价报价，超过单项最高限价的报价为无效投标。各类地膜分别报价，以合计单价进行评审。实际采购量按各类地膜的中标单价折算（实际数量=预算金额÷中标单价；加厚高强度地膜实际数量≥76153.84公斤，全生物降解地膜实际数量≥15000公斤）。

（2）单项最高限价单价为全费用单价，包含但不限于成本费、包装费、运杂费、装卸费、仓储费、售后服务费、人工费、税金等完成本项目的一切费用。采购人不再另行支付其他任何费用。

2.付款方式：所有货物送达指定地点且验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的90.00%；验收合格之日起1年后且无质量问题的情况下，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的10.00%。（成交供应商须向采购人出具与结算金额一致的合法有效完整的税务发票及凭证资料进行支付结算）

3.交货时间：自合同签订之日起15日内。

4.交货地点：采购人指定地点。

5.质保期：自验收合格之日起1年。质保期内实行“三包”服务，所产生的费用由成交供应商承担。

6.售后服务：

（1）供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，须为采购人单位相关人员及实际使用者提供必要的存放、使用培训服务。

（2）供应商需提供在线支持服务(如：QQ咨询、电话咨询或其他形式)，上门支持服务（自接到采购人生产技术问题求助后到达现场时间不超过4小时）等技术支持服务。

（3）为保证产品正常使用，供应商拟提供技术支持服务的人员中具有相关主管部门颁发的有效的环境类或农学类专业中级及以上职称的至少1人。（提供相关人员明细表及职称证明材料，并加盖供应商公章）

7.其他要求：

（1）成交供应商所提供的货物必须为全新正品且符合国家相关及行业的质量、环保标准和要求，交货验收时须提供本批次产品出厂合格证或产品检测合格的检测报告。加厚高强度地膜的产品合格证上应在明显的位置标有“使用后请回收利用，减少环境污染”的字样，否则采购人有权拒收。

（2）成交供应商须保证所供产品的质量，因产品质量造成的损失全部由成交供应商赔偿，并承担相应法律责任；造成严重后果的，将追究成交供应商的法律责任。采购的产品到货时距产品生产日期（或出厂日期）均不能超出3个月（90日历天）。

（3）成交供应商负责将地膜送至采购人指定的乡镇，并配合采购人进行推广、分发，期间发生的费用由成交供应商自行承担。

（4）成交供应商应定期（具体按照采购人有关要求执行）将工作情况进行汇报，内容至少包括：工作进度、发现的问题、遇到的困难及需要协调的事项等。并向采购人提供包括但不限于货物发放日志、货物签收单、货物发放照片等项目实施资料。

（5）成交供应商需按照《农用薄膜管理办法》，配合采购人完成地膜的收集、回收、台账记录等工作。台账体系应包括农膜回收台账和项目推广台账。

（6）成交供应商负责项目实施期间一切安全责任，项目实施过程中造成的直接或间接损失、责任均由成交供应商自行承担。

（7）涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

（8）违约责任与解决争议的方法

采购人与成交供应商双方必须遵守本项目合同并执行本项目合同中的各项规定，保证本项目合同的正常履行。双方的违约责任在合同中具体约定。在执行本项目合同中发生的或与本项目合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交项目所在地仲裁委员会仲裁，具体在合同中约定。

（9）为营造公平、公正的政府采购竞争环境，采购人在签署正式政府采购合同前（非评审环节）有权查验成交供应商在响应文件中提供的证明资料原件，如发现虚假应标，将依法向同级主管部门通报，成交供应商将承担虚假响应的法律后果。

8.验收要求：

（1）履约验收主体：遂宁市船山区农业农村局。

（2）履约验收时间：成交供应商提出验收申请之日起10日内组织验收。

（3）验收组织方式：自行验收。

（4）履约验收程序：一次性验收。

（5）履约验收内容：

①技术履约验收内容：按照本项目磋商文件中“技术参数要求”和成交供应商响应文件进行验收。

②商务履约验收内容：按照本项目磋商文件中“商务要求”和成交供应商响应文件进行验收。

（6）履约验收标准：验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的相关要求组织验收，以本项目磋商文件、成交供应商响应文件及采购合同为准。如出现未在磋商文件中明确规定的，以国家（或行业）相关标准为准。

注：1.以上商务要求为本次磋商采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效响应处理。

2.本章所包含的全部采购需求，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。