### 3.1、采购项目概况

江安县级机关综合办公楼三楼一会议室建于2002年，使用至今一直未修缮，会议室视频、音响、麦克风、灯光等设备使用多年，已不能满足当前会务服务工作需要，且会议室吊顶由于使用年限长，存在一定安全隐患。经县政府同意，由县政府办牵头，开展县级机关综合办公楼三楼一会议室设备采购工作。因设备采购部分无法进行财政评审，我办已按照《江安县政府财政性资金投资项目询价工作实施办法（修订）》（江府办函〔2022〕2号）要求，会同县发展改革局、县财政局组成询价工作组，于2023年10月30日对县级机关综合办公楼三楼一会议室设备采购部分进行市场询价，并形成了《江安县人民政府办公室关于县级机关综合办公楼三楼一会议室设备采购市场询价的调查报告》，询价结果为925537元。经县政府同意，以925537元作为县级机关综合办公楼三楼一会议室设备采购的预算控制价。

### 3.2、采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 925,537.00

采购包最高限价（元）: 925,537.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频设备 | 1.00 | 925,537.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 否 |

### 3.3、技术参数及要求

采购包1：

标的名称：音频设备

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 序号 产品名称 技术参数 单位 数量 1 户内全彩LED屏 采用非OEM或者ODM产品品牌，像素点间距:≤1.839mm 尺寸≥7.04m*3.36m=23.65平方米，屏体分辨率：≥3828*1827） 刷新率：≥3840Hz 3.对比度：≥5000:1 4.模组点密度：≥295664点/ m² 5.模组尺寸(mm)：320*160 6.模组分辩率：174*87 7.亮度≥800cd/㎡,0-100%任意可调 8.色温：1000-20000K可调 9.低灰高亮：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，13bit灰度；20%亮度时，12bit灰度 10.可视角度：水平≥170°，垂直≥170° 11.电流增益调节级别≥8 位、电流增益调节范围 1%～199% 12.内部线材使用使用低烟无卤素环保线材，套件材料采用采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 13.一体化控制平台功能，模块化统一管理，可对所有的LED显示模块进行统一管理，设置亮度，色温，灰度等参数 14.平均无故障测试：平均失效间隔工作时间≥100000h，平均故障恢复时间（MTTR）小于2分钟。 15.具备防碰撞焊盘技术LED，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置， 16.通过减少光学拼缝的问题，从而保证屏体点亮时色彩饱和度，显示屏需具备光学拼缝调整软件，提供对应功能的软件著作权证书复印件加盖投标人公章 17.产品在硬件上具备缝隙微调结构，提供相关功能的技术证书复印件加盖投标人公章。 18.LED显示屏具有散热装置和包括该散热装置的LED显示屏相关技术，提供对应功能的证书复印件加盖投标人公章 M2 23.65 2 接收卡 1.支持带载512×512像素 2.自带8个320HUB接口26P排针 3.最大支持32组RGB并行数据输出 4.最支持3D功能，最大带载512×512像素（PWMIC） 5.支持灯板Flash存储信息管理。支持mapping功能、支持逐点亮色度校正、支持快速修缝 6.支持自身电压、温度监测，无需其他外设 7.支持网线通讯状态监测 8.支持配置参数备份与回读 9.支持5Pin箱体液晶 10.支持误码率检测 张 67 3 视频处理器 1.拥有完备的视频输入接口1路HDMI2.0，4路DVI，1路3G-SDI。 2.支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素。最大宽度16384像素，最大高度8192像素 3.支持HDR输出能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放 5.多窗口显示，支持5窗口任意布局 6.支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示 7.支持智能控制软件进行操作控制 台 1 4 控制软件 1. 具备智能化控制并且检测出显示屏在使用过程中的死灯问题，及时告警，控制系统需具有集总管理控制系统软件及区域图像死灯率检测系统功能，提供对应功能的软件著作权复印件加盖投标人公章 2.系统可支持监控接收卡的温度、电压及发送卡输入源的连接状态，实现对监控信息的筛选、等级分类、导出、实时刷新、邮件通知，并可进行设置告警阈值。提供针对led显示屏故障监测报警软件的功能，提供对应功能的软件著作权复印件加盖投标人公章。 3.系统需支持设置LED发送卡测试图，并对LED大屏的亮度、色温进行调节，同时支持调节和保存参数到硬件，便于在需要时进行及时调试，以及出现故障时可进行快速恢复； 本控制软件具备对显示屏的画面有调控作用，提供LED显示屏视频图像稳定性监测类的软件著作权证书复印件加盖投标人公章 4.系统需支持对资源数据实现备份、还原和一键还原等功能。提供LED显示屏参数自动存储备份及丢失自恢复软件类证书复印件加盖投标人公章 套 1 5 信息自动收集、整理、制作发布一体化平台 1.终端显示功能：支持该元素区域播放图片、视频、字幕、文档、RSS、网页、流媒体、音频文件；支持该元素区域日期、时间、星期、天气、倒计时显示 ;2.终端管理功能：支持实时监控终端在线情况; 支持查看终端属性；支持终端设置自动开关机时间；支持远程关机、重启、播放、停止、暂停、调节音量；支持远程监控终端播放情况，通过截图查看到终端显示画面；支持查看终端节目的下载进度和断点续传、支持终端远程升级；支持终端分组管理，可新增分组，移动、删除终端;支持远程控制、开机（要满足定时开关机条件）重启、调整音量、设置分辨率、执行命令更新 ;3.节目制作功能：支持播放元素：图片、视频、音频、字幕、日期、时间、星期、天气、网页、word，excel，PPT，PDF文档、flash、RSS、流媒体、exe、翻书、拍照签名、相册、3D相册；支持轮播；支持分屏，可支持画面的任意切割、横式、直立式以及播放区域自由组合、划分等操作；支持自定义分辨率；支持双屏异显；支持背景音乐播放模式；支持节目预览功能；支持图片特效切换；支持同步播放模式；支持紧急字幕插播；支持节目导入及导出 ;4.素材管理功能：支持素材资源上传和下载；支持查看素材文件大小、上传时间、上传路径；支持素材的删除、重命名、复制；支持素材文件夹新建，删除，重命名；支持zip压缩文件上传并自动解压 ;5.用户管理功能：支持自由添加具有不同的权限的角色删除及修改分组；支持自由按照各种情况添加、删除及修改分组；支持自由添加用户，并为该用户添加权限及管理的终端删除及修改分组 ;6.其他功能：终端同时可支持安卓系统和Windows系统；支持U盘导入节目；支持终端播放内容统计；支持节目插播，可对节目选择实时插播和定时插播；在控制平台可修改桌面及修改登录密码； 7.提供相应的信息发布系统软件著作权证书复印件加盖投标人鲜章。 套 1 6 配电柜 1.额定功率：20KW，输出路数：≥6路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有过压、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 台 1 7 包装材料 8mm胶合免熏蒸木箱 M2 23.65 8 安装钢结构 室内钢结构设计,采用Q235B国标材料 M2 23.65 9 电箱动力电缆线 1、类型：强弱电材料 2、特征描述：动力电缆YJV-0.6/1Kv－5*10 M 80 10 电源线 RVV3*2.5mm² M 100 11 网线 1.类型：控制室输出到屏体网线 2.特征描述：STPCAT5e M 100 12 专业功放 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“功放线路自动检测嵌入式集成控制软件”或相近的软件。 台 6 13 专业音柱（核心产品） 1.采用≥2只6.5寸特别定制的高效率扬声器单元，≥1只1寸高音单元。 2.设备采用15mm夹板，表面环保水性耐磨阻燃漆喷涂处理。 3.灵敏度≥97dB (1M/1W )。 4.额定功率：300W 5.峰值功率：1200W 只 12 14 低音音箱 1.阻抗：8Ω 2.频响：等同或优于40Hz~400Hz 3.额定功率≥600W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.低音：18"低音×1 只 2 15 低音功放 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 6.电压增益 (@1KHz)：≥39dB 7.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB 台 1 16 数字调音台 1.≥7英寸高清触摸屏，分辨率等同或优于1024×600；数字编码器以及专用按键构成的操作面板。 2.≥20路输入：≥12路话筒模拟输入；≥2组立体声输入（≥4个输入）；≥2路S/PDIF数字输入；≥2路USB立体声播放， 3.≥12路输出：≥2路MAINLR母线输出；≥4路AUX辅助输出；≥2路MONITORLR监听输出；≥2路AES/EBU输出；≥2路S/PDIF数字输出； 4.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV音频格式；USB声卡支持多轨录音及播放； 5.≥8个DCA编组、≥8个静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 6.每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 7.每路输出通道具有≥8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 8.输入内置自适应陷波反馈抑制算法、自动混音； 9.延时、合唱、混响、变调等多种效果器类型； 10.支持≥255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用； 11.内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器； 12.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁； 13.通道名自定义。 14.支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统全功能控制软件。 台 1 17 音频处理器 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图佐证） 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供设备界面截图佐证） 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。（提供设备界面截图佐证） 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 台 1 18 有线全数字化标准型会议系统主机 1.符合 ISO22259 国际标准，提供采标证书复印件 2.符合GB 50799-2012国家标准，提供证明材料复印件 3.支持 48 kHz 音频采样频率， 64 通道频率响应均可达30 Hz ~ 20 kHz 4.会议主机与扩展主机之间支持环形手拉手”连接技术，会议单元支持环形手拉手”连接技术，提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检验报告复印件 5.具备 USB 接口，可用于系统升级和系统设置参数备份，系统设置参数可用U盘拷贝 6.带背光的 LCD 显示屏可显示操作模式、语种等信息，并提供简/繁体中文、英文等多种语言的系统设置菜单 7.具备双机热备份功能，提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的功能检验报告复印件 8.系统主机具有软开关按键和机械开关按键，软开关按键关机需多重确认且可通过网络 UDP 的方式控制主机关机，提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检验报告复印件 9.系统主机内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分，提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检验报告复印件 10.系统主机具有发言、表决功能 11.信噪比>90 dBA，总谐波失真≤0.05%，频率响应：30~20kHz，提供同时具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的质量检验报告复印件 台 1 19 台面式全数字化会议系统主席单元 1.全金属方柱型话筒，俯仰角度可调 ,拾音距离不低于 100cm。提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检验报告复印件 2.话筒单元具备“环形手拉手”连接技术 3.话筒单元支持48 kHz音频采样频率，频率响应可达30 Hz ~ 20 kHz 4.可以独立调节每只话筒的增益和均衡，提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检验报告复印件 5.会议单元支持带电“热插拔”，提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检验报告复印件 6、驻极体心形指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈 7、超强抗手机干扰能力 8、具有话筒开关键及主席功能控制按键 9、每个会议单元具备全球唯一的ID号，可方便安装并避免ID号重复 10.具有话筒开关键及主席功能控制按键 只 1 20 台面式全数字化会议系统代表单元 1.全金属方柱型话筒，俯仰角度可调 ,拾音距离不低于 100cm。提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检验报告复印件 2.话筒单元具备“环形手拉手”连接技术 3.话筒单元支持48 kHz音频采样频率，频率响应可达30 Hz ~ 20 kHz 4.可以独立调节每只话筒的增益和均衡，提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检验报告复印件 5.会议单元支持带电“热插拔”，提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检验报告复印件 6、驻极体心形指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈 7、超强抗手机干扰能力 8、具有话筒开关键及主席功能控制按键 9、每个会议单元具备全球唯一的ID号，可方便安装并避免ID号重复 10.具有话筒开关键 只 15 21 有线话筒处理器 频率响应 0 ~ 20000 Hz 采样频率 48 kHz 信噪比 ≥90 dBA 总谐波失真 ≤0.1% 输入阻抗 10 kΩ 输出阻抗 1 kΩ 反馈抑制时间 ≤400 ms 信号延时 ≤11 ms 噪音消除量 ≤15 dB 回声消除能力 ≥65 dB 台 1 22 专用延长线缆 6芯20米专用延长线，一公一母接头 条 2 23 无线会议话筒主机 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 2.内置DSP处理器，具有16路音频矩阵、啸叫抑制、10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。（提供软件界面截图） 3.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。（需提供设备接口实物图佐证） 4.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 5.支持≥16通道有线、无线角色分离输出模式，可使有线或无线话筒根据ID号独立输出，最大支持128路有线话筒或无线话筒独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个话筒独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 6.具有≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 7.具有≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，具有客户端、WEB端控制方式，可供PC软件或浏览器控制。 9.设备具有安卓手机、平板APP软件，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。（提供软件界面截图） 10.通过C/S架构控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供软件界面截图） 11.系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 12.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者话筒出现故障时，会议能继续正常进行。 13.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 14.PC软件可查看在线无线话筒的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线话筒、单独关闭某个无线话筒。 15.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。（提供软件界面截图） 16.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输63+1的有线同声传译。 17.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 18.具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后报警信息会同步至话筒界面和主机界面。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 19.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 20.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 21.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能。 22.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 23.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 24.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 25.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 26.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。（提供软件界面截图） 27.具备主机双机热备功能，可设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 28.具有运维管理平台，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 台 1 24 会议话筒处理器 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证） 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 台 1 25 无线会议话筒 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理，反馈抑制功能。咪杆高度（或长度）：≤240mm，可持续≥17小时发言或连续≥24小时工作。 2.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 3.具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.具备USB充电接口。标配6节大容量锂电池，电池容量：≥14400mAh。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 7.具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8.具备≥1个3.5mm耳机接口，支持连接外置麦克风。 台 8 26 无线发射器 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 台 1 27 充电箱 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 台 1 28 无线手持话筒 1、窄带声表滤波电路真分集设计，具有更高的稳定性和良好的抗干扰能力，确保接收系统的干净和低噪 ;2、全新时尚OLED屏设计，自定义通道编号，方便识别。接收机和话筒同步显示电池电量，方便及时更换电池 ;3、采用ID编码技术，每个频率对应一个数字编码，降低邻频干扰噪声输出。无障碍环境接收距离可达80米，且接收距离可调，适用于剧场、演出、演讲、大型会场及多功能厅 ;4、拥有优良的射频结构和低功率的环保电路，优秀的还原系统，既保证了音频信号的完整性，也符合演艺需求的特点，精湛的工艺，让使用者具有良好的体验感受 ;5、通道数：双通道，面板显示：OLED屏可同时显示发射器编号,RF/AF信号强度,SQ设置,发射器的电池电量,工作频率及发射功率 ;6、频率稳定度:±5ppm(零下5℃-50℃) ;7、振荡模式：PLL相位锁定频率合成，载波频段：640.125-690.000MHz；780.125-830.000MHz，频率宽度: 50MHz，频率间隔:125KHz，可切换频道数： 400（100x4) ;8、操作方式:飞梭旋钮、按键设置 ;9、接收方式:真分集式(True Diversity) ;10、灵敏度：-105dBm（12dB S ），最大偏移度：±45KHz，综合S 比:≧105dB（1KHz-A)，综合失真度:≦0.5%@1KHz(128dB S ），综合频率响应：80Hz-18000Hz（±3dB），最大输出电平：XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω，Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL;340mV(RMS)/5KΩ ;11、音量输出调整：输出电平可随意调整，静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制，灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度，接收距离：无障碍阻隔环境接收距离80米，DC电源供应：DC 12V/500mA ;12、DS-AH1手持发射器技术参数：振荡模式：PLL相位锁定频率合成，载波频段：640.125-690.000MHz；780.125-830.000MHz，单机频段宽度：50MHz，可调频率：400个，调频方式：红外对频;，输出功率：16mW，频率稳定性：±5ppm（零下5℃-50℃)，最大偏移：±45KHz，拾音头：手持话筒动圈式，腰包电容式，供电方式：两节AA电池。 套 1 29 天线分配器 1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰 ;2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线 ;3.载波范围为500MHZ─850MHZ ;4.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程 ;5.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装 ;6、天线分配：4路双通道输出，适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz，输入截断点： +15dBm，输出/输入增益： +1.0dB±1dB，输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz ，输出/入阻抗： 50Ω，天线输出接头： TNC插座，天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max) ;7、电源输入： 12V-15V/5A DC，电源输出： 12V/1.2A DC (Each one)，消耗电流:（单机）： 约 145mA在12V DC输入； 台 1 30 有源对数周期天线（带信号放大器） 类型 :外接延长天线，频段 :500MHZ ─ 850MHZ，步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB，步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB ±2dB 步进量：±1dB ，天线阻抗 :50Ω，天线增益：3-5dB，驻波比：≤2.5:1，接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面） 个 2 31 会议录播主机 1、标准1U机架式设备，包含:录制、直播、点播、集控、导播管理、智能切换、自动合成存储、视音频编码等功能于一体； 2、视频接口：4个HDMI高清输入；1路HDMI高清视频输出。 3、音频接口：1路3.5mm音频输入，1路3.5mm线路输出；1路凤凰端子线路输入，1路凤凰端子线路输出；2路MIC输入 ;4、视频格式可录制MP4格式、TS格式、FLV三种格式。编码格式：标准H.264，H.264+、H265，音频AAC；可以通过本机回放和网页下载。 5、控制接口：1路485控制，2路232控制，支持外接控制键盘及中控，最多可以控制4个云台摄像机 ;6、支持开机自动录制，关机自动停止；录制文件自动保存到本机硬盘 ;7、具备本地导播和WEB导播两种导播方式；支持本地U盘录制文件下载及WEB录制文件下载两种录制文件拷贝方式 ;8、支持最大输入为1080P/30/50/60HZ全高清视频同时采集处理，包括4路摄像机视频信号、1路网络摄像机信号、超多路场景信号的同时采集的录制 ;9、编码码流：48Kbps~10Mbps可调，网络直播：网络流媒体实时直播，网络接口：802.3ab 1000Base-T千兆网络接口， 10、内置1TB硬盘（最高支持8T），用于节目的长时间录制， 11、支持录制完成后自动保存至录制主机，并生成下载列表,或者保存到远程存储设备上可进行选择保存设置。 12、支持控制4个云台摄像机，每个摄像机支持设置8个预置位，每个预置位具有远景、中景、近景；摄像机预置位只要将当前图像拖动到预置位编号即可 ;13、支持一键开启直播推流，推流码流可设置。 14、内置多种分屏预设值，支持2分屏、3分屏、4分屏；分屏图像支持手动拖动修改 ;15、支持音频信号输入、输出音量调节，支持一键音频信号输出，支持自带背景音乐；支持音频电平信号指示显示 ;16、录播主机支持SIP协议，支持两台录播主机高清互动，支持与其他视频会议平台对接 ;17、支持自定义是否需要开机密码，支持用户名和密码修改 ;18、主机采用满足潮湿环境下12V 5A低压安全供电电压，且整机功率小于或等于60W。 台 1 32 多功能操控台 1、适用于录音棚、音频制作中心、广播电台、个人工作室、校园广播、音频教育等。 2、组合式设计。 3、冷轧钢板静电喷塑处理,高密度板细纹耐磨喷沙。 4、台面嵌入有双声道监听音箱 5、台体三抽屉加电脑主机位,上方标准5U机架安装位,右边台体可定制标准16U机柜 ;6、扬声器功率≥20W， 7、频率响应：80Hz-20KHz（±1.5dB） 8、失真度（半功率）：≤0.1% 台 1 33 电源时序器 1、可控电源路数: 8路（另有2路辅助通道） ;2、每路可控时间: 0～999秒 ;3、通道额定输出电流：1-4路10A，5-8路16A 4、辅助通道输出电流：10A(不受时序控制） ;5、整机额定总输出电流: 30A； 台 2 34 分布式中心控制管理平台 1、与分布式系统无缝对接、采用开放式类 C 语言编程语言，具有强大的字串处理能力，可编写各种通讯协议 ;2、设备具有可视化 HDMI 高清调试输出接口，可直接接上显示屏实时显示运行状态，简化调试过程 ;3、中心控制管理平台采用嵌入式系统，64/32位ARM双核处理器 ;4、设备具有 10 个可编程串口，任意串口可工作过程中变换波特率 ;5、设备具有4个模拟量输入接口，配合少量电路即可测试信号强度、光亮度、电流等 ;6、设备具有8路弱继电器，提供开关量输出，8路IR红外，支持一个红外接口发无限种红外码 ;7、设备可直接通过网络协议控制网络设备 ;8、设备具有2路NET接口，可挂载多达256台485网络设备，具有网络接口1个。 台 1 35 平台软件 1、软件支持Windows系统/IOS系列/安卓系统/鸿蒙系统 ;2、软件支持USB认证或序列号两种方式认证授权 ;3、软件支持自定义控制界面、各种场景、情景模式、功能组合界面的设置编写控制 ;4、软件支持RS232/RS485/RS422/IR红外/IO/Zigbee/UDP等控制接口协议 ;5、软件支持通过控制主机控制矩阵、音频处理器、摄像头、幕布窗帘升降等各种对应协议的受控设备控制； 套 1 36 2K分布式输入节点 1、分布式节点采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC.手机、平板电脑操作系统，无系统病毒、崩溃等风险 ;2、节点具有合理化结构设计，支持墙体或桌面类的嵌入式安装方式，也可以集成到标准的设备机柜安装 ;3、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控架构 ;4、节点支持1920x1200，1080P@60视频输入，并向下兼容其它分辨率 ;5、节点具有≥1路HDMI视频信号输入接口、≥1路HDMI视频信号输出接口，具有≥1路RJ45网络接口，≥1路RS232控制口，≥1路RS485控制口，≥3路红外控制口/3路IO控制口 ;6、节点支持POE供电与电源适配器供电组成供电双备份 ;7、支持多用户通过多个控制软件登录即可自动同步大屏内容和环境控制状态，集中管理，操作中可自动同步，无需服务器 ;8、节点具备带电热插拔和业务恢复功能，即要求在不关机、不切断电源的情况下,可更换或移除损坏其中一个硬件，实现自动恢复 ;9、具有软件点名功能：当软件选中某一分布式节点，节点所有指示灯闪烁，方便快速查找 ;10、图像传输延时≤16ms ,支持输出节点直接连接LED发送卡进行拼接;拼接效果肉眼目测完全无画面撕裂，无同步误差 ;11、编码后码流满足在1条千兆网线上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流，且视频流采用计算机屏幕编码技术以实现4: 4: 4的全色域采集和输出，达到视觉无损 ;12、分布式输入节点同时兼容浅压缩码流和深压缩双码流技术，深压缩模式下带宽为512K～40M。浅压缩码流支持系统内信号快速分享、传输 ;13、输入节点可采集音频,支持音频信号嵌入HDMI,或从HDMI解出，支持视、音频同步或异步切换，支持多达16个输入音频混合输出 ;14、根据不同的需求进行不同的场景存储，包括窗口布局、信号源、字符叠加、底图、布局等信息保存至设备；可支持资源框保存场景，支持无限个场景保存调用；支持一键调取保存的场景预案；调用场景响应时间1帧（16ms）内，不会出现撕裂、马赛克、黑屏等现象。切换时无黑场、闪屏、画面静止等中间过渡状态，画面切换时间≤16ms ;15、支持直接对主流安防平台或支持GB28181的安防平台对接等，无需任何编码器、解码器，即可软件端完整克隆安防平台内摄像头的组织架构，并以拖动方式推流到大屏幕或进行云台控制 ;16、支持通过网络一键对输入输出节点固件进行批量更新，可以将系统的各项设置参数进行备份，方便进行数据恢复 ;17、每个节点音频和视频分开独立传输、切换;每个节点输出音频可以指定任意一路音频流,达到单个输出单元音频与视频既可同源，可不同源,在无视频接入情况下，音频也可以正常传输;支持音频从输出端送往输入端（反向传输) ;18、支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，可编写文字主题、参观交流欢迎词等，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容,大屏支持横幅叠加，字幕滚动、台标、支持实时钟显示 ;19、分布式输入/输出节点支持7X24小时长时间连续开机工作能力。 台 7 37 2K分布式输出节点 1、分布式节点采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC.手机、平板电脑操作系统，无系统病毒、崩溃等风险 ;2、节点具有合理化结构设计，支持墙体或桌面类的嵌入式安装方式，也可以集成到标准的设备机柜安装 ;3、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控架构 ;4、节点支持1920x1200，1080P@60视频输出，并向下兼容其它分辨率 ;5、节点具有1路HDMI视频信号输出接口，支持2K/H.264解码，多达16个信号任意叠放， 6、节点具有≥1路RJ45网络接口，≥1路RS232控制口，≥1路RS485控制口，≥3路红外控制口/3路IO控制口 ;7、节点支持POE供电与电源适配器供电组成供电双备份 ;8、支持多用户通过多个控制软件登录即可自动同步大屏内容和环境控制状态，集中管理，操作中可自动同步，无需服务器 ;9、节点具备带电热插拔和业务恢复功能，即要求在不关机、不切断电源的情况下,可更换或移除损坏其中一个硬件，实现自动恢复 ;10、具有软件点名功能：当软件选中某一分布式节点，节点所有指示灯闪烁，方便快速查找 ;11、支持不额外增加设备情况下在屏幕设定值班表、紧急联系人、电话等表格区域，颜色可调，字体可调，内容可随时修改，无需任意额外软硬件支持 ;12、可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；可画圆、椭圆、正方形、直线、箭头、文字批注；支持先批注，再发送显示 ;13、支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、保存场景、读取场景 ;14、拼接大屏整屏实时帧同步，拼接节点间帧同步信号差异不超过1ms,切换时无黑场、闪屏、画面静止等中间过渡状态，画面切换时间≤16ms ;15、支持拼接屏的拼缝补偿功能，可精确至1像素点。支持管理多组不同分辨率的拼接墙，并共享输入信号源。 16、支持包括LED、LCD、DLP, DID等多种类型拼 接大屏直接拼接，无需配置任何拼接器或同步器。支持任意大屏的开窗、叠加、漫游、全屏、缩放等控制。 17、图像传输延时≤16ms ,支持输出节点直接连接LED发送卡进行拼接;拼接效果肉眼目测完全无画面撕裂，无同步误差 ;18、根据不同的需求进行不同的场景存储，包括窗口布局、信号源、字符叠加、底图、布局等信息保存至设备；可支持资源框保存场景，支持无限个场景保存调用；支持一键调取保存的场景预案；不会出现撕裂、马赛克、黑屏等现象。切换时无黑场、闪屏、画面静止等中间过渡状态 ;19、支持通过网络一键对输入输出节点固件进行批量更新，可以将系统的各项设置参数进行备份，方便进行数据恢复 ;20、每个节点音频和视频分开独立传输、切换;每个节点输出音频可以指定任意一路音频流,达到单个输出单元音频与视频既可同源，可不同源,在无视频接入情况下，音频也可以正常传输;支持音频从输出端送往输入端（反向传输) ;21、支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，可编写文字主题、参观交流欢迎词等，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容,大屏支持横幅叠加，字幕滚动、台标、支持实时钟显示 ;分布式输入/输出节点支持7X24小时长时间连续开机工作能力。 台 8 38 分布式机架 标准机柜分布式输入输出节点集中安装支架，节约空间。每个机架可装8-10个不同类型的分布式节点。 台 2 39 分布式网络继电器 1、前面板8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关。2、支持IO控制: 在机器的内部有8个IO接口；3、协议兼容 : 兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议；4、ID选择：旋转的 ID切换设置网络 ID身份代码；5、每路继电器都有三连接点的接线柱 ,具有常开与常闭的功能； 台 1 40 摄像机 智能网络半球摄像机，最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps，最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx，宽动态能力综合评价得分≥140； 台 4 41 拾音器 拾音面积:10平方米-150平方米 音频传输距离:3000米 灵敏度:-30dB 频率响应:20Hz ～ 20kHz 指向特性:全方向性 信噪比:80dB ( 1米40 dB音源)50dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa 动态范围:104dB (1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压:120dB SPL (1KHz,THD 1%) 输出阻抗;600欧姆非平衡 输出信号幅度:2.5Vpp/-25db 麦克风:互补型高灵敏度全指向电容咪头 咪头数量:双咪头 台 2 42 硬盘录像机 8路H.265、H.264混合接入 80M接入存储/80M转发 支持GB28181协议 2盘位，单盘最大支持8TB 1个HDMI接口，1个VGA接口,HDMI与VGA同源高清输出 HDMI支持最大4K（4096x2160）/30Hz 输出 支持最大6个1080P解码 2个百兆网口 2个USB2.0 4进1出报警 I/O 含8T监控硬盘1块 台 1 43 LED面光灯 1、输入电源：AC100-240V，50-60Hz 2、整灯功率 : 200W 3、光源：单颗大功率LED模组 200W 4、显色指数：≥ 93 5、光源寿命：50000 小时 6、光学材料：玻璃螺纹聚光镜 7、色温：5800K 8、光学角度：58度 9、 2 个国际标准通道 10、国际标准 DMX512 信号、自走 . 11、调光：0-100% 线性调光 12、频闪：25Hz 电子频闪 13、在高清摄像机下无闪烁 14、刷新频率：20000Hz 15、最高工作环境温度：<45℃ 16、最高承受表面温度：<85℃ 17、吊挂方式：手动吊臂 18、照度：一米照度16350，五米照度790 台 14 44 调光台 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2. 最大控制96台电脑灯或96路调光。 3. 增加网络协议，远程控制控台场景输出. 4. 使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 5. 支持通道数为40主通道+40微调通道的灯库 6. 带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 7. 内置图形效果器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 8. 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 9. 每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 10. 可储存60个素材（如颜色，位置，棱镜，图案） 11. 支独享素材 12. 可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 13. 可同时输出和运行10个重演场景。 14. 场景的时间控制支持淡入、淡出、LTP滑步 15. 支持展开修改多步场景中某一步的时间或者增加减少步数 16. 带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 17. 支持重新配接地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 18. 支持自动计算灯具地址码进行配接 19. 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 20. U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 21. 支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 22. 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 23. 支持立即黑场、 24. 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） 25. 产品尺寸：485*400*105 26. 电源：AC 100 -240V / 50-60Hz。 台 1 45 智能电源管理中心 1、设备接口：≥1路输入电源三相五线制AC380V±10％，50/60Hz；≥1路LAN网络接口；≥1路凤凰端子RS485接口；≥12路电源输出；（提供产品实物图佐证，并加盖投标商公章） 2、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载，短路保护 3、一键开关：单台设备12路输出一键式顺序、逆序开关，可以选择输出通道及其开启顺序，同时可以每路独立开关，提供设备APP调试软件功能界面截图为佐证依据；提供检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖章印；注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件，加盖投标商公章,交货前提供原件备查） 4、并机运行：多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存当前所有开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复；提供检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖章印；注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件，加盖投标商公章,交货前提供原件备查） 5、定时控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行，提供设备APP调试软件功能界面截图为佐证依据；提供检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖章印；注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件，加盖投标商公章,签合同前提供原件备查） 6、参数监测：每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三项平衡监测，提供设备该功能APP调试软件功能界面截图；提供检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖章印；注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件，加盖投标商公章,交货前提供原件备查） 7、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源；提供检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖章印；注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件，加盖投标商公章,签合同前提供原件备查） 9、显示：2.8寸触摸显示屏，可显示状态，日期时间，通道开启和关闭状态，每一路漏电，过压，过载等告警状态，设备可以触摸屏进行操控。设备自带屏幕锁、显示屏亮度可调节；提供检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖章印；注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件，加盖投标商公章,交货前提供原件备查） 10、联网控制：设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务，提供检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖章印；注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件，加盖投标商公章,交货前提供原件备查） 汪：提供以上检测报告的同时需提供本检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.cn）查询，提供查询截图； 台 1 46 8路放大器 1、电源：AC100V-240V,50/60Hz 2、输入/输出：1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，8路独立放大驱动输出 3、功能：输入输出光电隔离，信号放大整形功能，延长信号传输距离 4、显示：独立的LED信号指示; 台 1 47 灯杆 外径50镀锌圆管 项 1 48 安装材料 RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5、吊钩、安全绳等 项 1 49 机柜 42U机柜，600*600*2055mm 套 2 50 交换机 24口千兆POE交换机 台 1 51 无线路由器 11AC无线技术，2.4G/5G 双频并发 台 1 52 其他辅材 音响线材、安装辅材等 项 1 |

### 3.4、商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起15日

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

成交供应商须将产品送至采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 1.货物安装调试完毕并验收合格 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行验收。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1.质保期：本项目整体质保一年，质保期为验收合格之日起开始计算。为保证售后服务，签订合同前需提供针对本单位此次供货设备的原厂质保服务承诺书。

#### 3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：

1.违约责任 （1）供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 （2）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 （3）供应商必须遵守采购合同按时完成合同相关工作。若不按合同规定完成的取消供应商成交资格。采购人有权解除合同，所产生的损失均由供应商承担。 （4）供应商应当遵守采购人的相关项目需求、技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目的需求、技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款20%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。 （5）有下列情形之一的，当事人可以解除合同： ① 因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)； ② 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； ③ 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； ④ 法律规定的其他情形。 （6）如供应商违约造成损失的，应赔偿采购人的损失；并承担采购人因维权产生的诉讼费、律师费、交通费、误工费等费用。 2.解决争议的方法 （1）因服务的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由采购人承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。 （2）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向项目所在地宜宾市仲裁委员会申请仲裁。 （3）仲裁裁决对双方具有约束力。 （4）除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。 （5）在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

#### 3.5其他要求

采购包1：

无