## 第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1、采购项目概况

本次拟采购塔坨社区警务室办理户籍、出入境设备采购项目，本项目共计一个包件。

### 3.2、采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 342,750.00

采购包最高限价（元）: 342,750.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式港澳台卡式证件自助签注机 | 1.00 | 142,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 指纹采集仪 | 1.00 | 3,500.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | △一机通办自助终端机 | 1.00 | 193,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 4 | 高拍仪 | 1.00 | 3,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 临时身份证简易设备过塑机 | 1.00 | 350.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 切卡机 | 1.00 | 350.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 评价仪 | 1.00 | 550.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3、技术参数及要求

采购包1：

标的名称：嵌入式港澳台卡式证件自助签注机

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 业务功能 功能 1、实现卡式电子往来港澳通行证、电子往来台湾通行证信息读取、现场签证选择及打印、电写入卡体芯片的签注信息、签注信息查询、判断签注是否失效。 2、签注支持选择前往地：香港、澳门、台湾，选择签注种类：个人旅游、团队旅游，选择签注次数等。 自动检测 主机能自动检测外设模块断联，断联系统自动发出事件，检查到事件后，自动重连外设模块，无需人工介入。 认证比对 支持人像采集、活体检测、指纹采集比对功能。 缴费功能 具有支付宝、微信支付等缴费方式。 对接功能 无缝对接全国版出入境管理信息系统。 （供应商需提供承诺函） 硬件配置 中控主机 1、工控级IntelH110及以上等芯片组工业主板， 2、不低于I5处理器，≥8G内存，≥256G固态硬盘； 3、Win7（或以上）等操作系统。 4、≥1*VGA；≥1*HDMI；≥2*百兆网口；≥2*USB 3.0；≥8*USB 2.0 ；≥6*串口（RS232）。 触摸显示屏 1、30~32寸电容触控屏， 2、≥1920x1080分辨率，16：9， 3、≥400 nits亮度， 4、≥1200:1对比度， 5、≥30点触控， 6、视频接口：VGA/DP/HDMI。 热敏打印模块 1、打印签注受理回执， 2、EAN8、EAN13、CODE39、CODE128 等多种一维条形码的打印，同时支持QRCODE 等二维码的打印， 3、打印分辨率≥203dpi， 4、打印速度≥150mm/s， 5、打印宽度≥576dots，具有温度感测、抬杆检测、缺纸检测功能。 翻转签注模块 1、通行证签注，≥300dpi打印精度，签注信息擦除打印， 2、具有证卡翻转功能，支持四向插入，签注卡面拍照留存。 活体检测模块 1、双目摄像头，支持活体检测；CMOS，500像素；0.1Lux超低照效果； 2、信噪比：≤39dB； 3、动态范围：≤85dB； 4、视场角度：H:87°V:66°。 配电模块 1、不间断电源≥1100VA， 2、电压范围150VAC-280VAC， 3、≤8ms转换时间。 人机交互 设计双语音提示模组，双防窥镜。 结构设计 直面屏嵌墙式设计，机体与嵌墙部分可分离，冷轧钢板≥1.5mm。 设备尺寸 1160(L)×660(W)×1780(H)mm（±1mm）。 |

标的名称：指纹采集仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 传感器类型 电容、活体、面状，支持多种活体检测 传感器尺寸 35*23*3.6mm(L*W*H)(包括1.2mm连接器高度)（±0.5mm） 采集窗口(宽mm/高mm)： 12.8mm*18.0mm（±0.5mm） 图象分辨率 ≥508dpi 图像大小 ≥256*360像素 图像灰度等级 ≥256 指纹图象录入时间 <300ms 特征提取时间 <1s 比对时间 <50ms 比对模式 1:1、1:N比对，支持分布式比对和集中式比对两种比对模式 认假率 <0.0001% 拒真率 <0.1% 供电电压 DC5V±5% 工作电流 静态电流<70mA（奥型值），峰值电流<110mA 通讯接口 USB 工作温度 0℃~+50℃ 存储温度 -40℃~+60℃ 工作湿度 40%RH~85%RH 外观尺寸 80*50*21.85mm (L*W*H)（±0.5mm） |

标的名称：△一机通办自助终端机

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 工控机 1、运行内存≥16G； 2、存储空间≥1TB； 3、预安装64位Windows7及以上等操作系统； 4、配置两个1000Mb自适应网卡。 21.5电容触摸显示屏 1、支持≥1920*1080@60Hz分辨率； 2、使用寿命≥5000万次； 3、支持多点触控、手写输入。 17电容触显操作屏 1、支持≥1280*1024@60Hz分辨率； 2、使用寿命≥5000万次； 3、支持多点触控、手写输入。 拍照系统 1、采用≥1600万像素CMOS图像传感器； 2、采用1/2.33英寸图像传感器，视角相对1/3英寸更宽广； 3、USB2.0免驱动输出1080P30帧图像； 4、1600万拍照，JPG格式，照片尺寸≥4608*3456px； 5、支持自动曝光，曝光补偿值调节； 6、支持自动白平衡，红、绿、蓝可调； 7、采用人体识别算法可自动制升降相机寻找人脸进行拍照； 8、通过图像算法进行二代身份证照片处理。 #彩色激光打印系统 1、彩色激光打印； 2、打印速度≥16页/分钟； 3、打印分辨率≥600x600dpi； 4、进纸盒≥150页。 凭条打印机 1、行式热敏打印方法； 2、采用热敏纸介质； 3、支持79.5mm（±0.5mm）或82mm（±0.5mm）打印纸宽。 高拍仪 1、像素≥1200； 2、分辨率≥3840*2880dpi； 3、支持自动曝光，自动白平衡。 双目摄像头 1、不低于130W红外镜头+200W可见光镜头； 2、自动白平衡，逆光补偿； 3、支持人脸识别和活体检测。 注：以上内容供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章进行佐证。 指纹仪 1、尺寸采集窗口≥20.4mm*33.4mm； 2、支持256*288pixel图像大小； 3、图像像素≥500dpi； 4、指纹存储容量≥300枚； 认假率<0.001%，拒真率<0.005%。 注：以上内容供应商须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标供应商公章进行佐证。 二代证读卡器 1、支持第二代身份证识别功能； 2、支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡； 二维码扫描器 1、传感器像素支持≥752pixels(H)x480pixels(V)； 2、视场角≥115°(H)x90°(V)； 3、条码精度5milCode39； 4、一维码支持类型包括：UPC,EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Matrix2of5,CodabarInterleaved2of5,MisPlessey,GSIDataBar,ChinaPostal,KoreanPostal,etc。 5、二维条码支持类型包括：PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Maxicode,QRCode,MicroQR,AztecHanxin,etc。 双章盖章机(鲜章) 1、RS232接口连接； 2、铜质滚章，2枚印章； 3、盖章速度≥80张A4； 4、盖章寿命≥100万次。 机柜 1、含电源、灯光系统、I/O控制系统，锁具、导轨、气弹簧等； 2、整机电源输入AC220V/50Hz； 3、整机尺寸1800*2100*860mm（±2mm）； 4、全钢机柜、不易变形，外观美观、大方，防水、防尘、防锈、防腐、耐磨，推拉式轨道维护，布线规范、合理，前后开门维护。 警政软件控制系统 1、支持达州户政业务，包括临时身份证明、户籍证明、死亡注销证明、出国定居注销证明、参军注销证明、失踪注销证明、身份号码变更证明、居住证明历史查询、变更更正户口项目申请表、入户申请表、注销户口申请表、申请声明表、二代身份证拍照、出生登记、户口注销、项目变更、户口迁入、户口迁出等业务； 2、支持交驾管业务，包括机动车换领号牌、机动车补领号牌、机动车换领行驶证、机动车补领行驶证、驾驶证遗失补证、驾驶证期满换证、驾驶证损坏补证、机动车信息查询、机动车保险单查询、机动车免检信息查询、机动车变更联系方式、驾驶证信息查询、驾驶证变更联系方式、驾驶证体检信息查询、交通违法查询及处理、交通违法缴款等业务； 3、支持出入境业务，包括出入境记录查询、打印业务； 4、拍照功能支持二代身份证拍照。 |

标的名称：高拍仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 硬件部分 功能要求 1、机身材质：ABS（头壳）+铝合金（伸缩杆）+ABS（底座） 设备精巧美观。便于柜台摆放；重量轻巧、便于搬移；材质结实耐用, 防静电、防震；颜色可选（白色、黑色、灰色）；功率小、节能（≤2.5W）；设备须采用USB 2.0 连接与供电，设备使用寿命≥4年； 2、外观尺寸：360mm(L)×330mm(W)×400mm(H)（±2mm）； 3、主摄像头：CMOS镜头；≥500万像素；分辨率≥2594×1944。广角镜头，拍摄A3高度可以降低到40cm； 4、辅助镜头：CMOS镜头；≥200万像素；分辨率≥1200×800； 5、主摄像头性能：生成图像为JPEG格式200DPI无插值；图像要求RGB24位真彩；支持手动/自动对焦；支持手动/自动白平衡调整；支持手动/自动曝光控制调整；支持像素自定义；图象畸变指标：≤2%，信噪比：≥48dB； 6、辅助镜头性能：水平方向可旋转实现270°可视，俯仰角度：≥45度可调；景深范围：0.3米~5米； 7、集成扩展：支持1-3个USB扩展功能。集成二代身份证识别模块、可扩展集成指纹识别组件、录音扩音设备；可扩展第三个副摄像头； 8、扫描尺寸：A3,A4、A5、A6、A7、名片、各种类别身份证件； 9、扫描类型：支持文档、单据、图片、照片、立体实物、各种类别身份证件等； 10、成像要求：摄像头采用定焦方式，成像速度≤1秒； 11、智能补光：LED补光灯，触控开关，亮度可调； 12、传输供电：USB 2.0接口。兼顾数据的传输和设备供电； 13、底座标识：应能方便标识出2-3个便于放置需拍摄实物的最佳位置，包括业务凭证、A4纸、各种类别身份证件等几种规格。 软件部分 功能要求 1、拍照功能：主摄像头提供拍照功能。能够清晰拍摄业务中各种规格的身份证件、客户资料、业务凭证等。保存到本地电脑。拍摄影像质量满足业务要求； 2、图像文件管理：支持新建、删除、改名，支持多级文件夹。支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器。支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件，并自带PDF阅读器； 3、录像录屏：可以录制视频文件，还可以录制电脑显示屏内容； 4、实物展示，动态下视频展示功能； 5、视频录制，可录制视频文件并存储； 6、图片格式：支持JPEG、GIF、BMP、TIF等，满足图像质量的前提下，所采集图像文件大小≤300K以满足网络传输需求(可自行设定压缩比例，控制图像存储大小。应提供支持任意压缩比例的图像压缩算法SDK)； 7、影像控制：高拍仪需具备纠偏、裁剪功能。详细说明是否支持其他可选功能：倾斜矫正、滤波，亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等功能，保证拍摄出的影像无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点；图像清晰，色彩丰富，常规光线变化不影响图片质量。支持自动抓拍，条码扫描，多视频窗口，视频录制等； 8、OCR识别：强大的OCR软件，轻松地将文档图像转化为Word/Excel文件。能识别180多种语言及符号的识别，能自动进行版面分析； 9、条码识别：可识别条码和二维码。识别结果作为文件的命名； 10、图像水印：支持页面水印的添加和设置以及拍摄时间等信息； 11、操作系统：Microsoft、Vista、Win7 32/64位等系统； 12、二次开发：WDM Driver / VFW Driver / 标准TWAIN 接口；支持B/S和C/S软件系统的无逢集成， 并提供B/S和C/S软件系统的内置拍照处理模块。支持C++、JAVA、VC/VB和C++bulder接口平台。以及html/javascrpt和html/vbscrpt网络接口； 13、产品自带影像扫描系统软件控制台。 |

标的名称：临时身份证简易设备过塑机

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 功能要求 1、热过塑、冷裱二用，可控温度，进倒开关，适用于过塑照片，厂牌，证件，资料等过塑，用冷裱膜就可以不开温度直接进行冷裱了； 2、电压和功率：≥AC220V，≥50hz； 3、过塑幅面：≥320mm，过塑厚度：≥1mm； 4、滚轴加热、可调温、可随时倒退，不卡膜，无气泡，塑封整齐； 5、六段式温控调节，适用于不同规格的塑封膜，科学地对各种厚度的资料进行过塑处理； 6、“三快”：预热快《预热三分钟》、塑封速度快、散热快； 7、机壳烤漆铁壳，塑封温度均匀，使塑封过的资料不起泡、不变形，易于长期保存； 8、简洁明了的操作面板，无需技术要求，操作简单快捷； 9、环保节能，低噪音。 |

标的名称：切卡机

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 功能要求 切卡尺寸：85.5*54mm（±0.5mm），模具专用钢材加工刀模，机身重，底座宽，切卡省力更稳定，是切临时身份证，卡贴，学生卡，会员卡各类PVC卡的配套模具； 切1.0mm以内PVC材质轻松切卡； 关于蜂窝状的小洞：机身是生铁铸造的。 |

标的名称：评价仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 功能要求 USB接口，4键评价，带星级显示，可嵌入员工工作卡，电压：5V±10%，工作温度：0-45℃。 |

### 3.4、商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

达州市公安局朝阳派出所塔沱社区警务室

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 验收合格满3个月 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包1： 付款条件说明： 验收合格满12个月 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。 验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》(川发改信用规〔2019〕405号)和《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

两年（24个月）

#### 3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：

按合同约定及国家相关法律法规执行（投标人的响应文件视为合同的有效组成部分）。解决争议的方式：向项目所在地人民法院提起诉讼。

#### 3.5其他要求

采购包1：

1.谈判项目技术、服务、商务中要求提供证明材料的参数，投标供应商应当按要求提供相应证明材料，如未提供则视为该项参数不满足，则作为无效投标处理。 2.若投标供应商在响应文件中提供了技术参数检测或检验报告、相关证明材料的，若成交，采购人在签订合同时要求投标供应商提供原件进行核查，未提供原件或提供的原件与响应文件不一致，采购方有权拒绝签订合同，并报相关监督部门依法处理。（提供承诺函，格式自拟） 3.采购文件中规范标准如有更新则按国家省市最新现行标准执行。