# 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目要求：

1.采购清单

| 1 | 采购品目 | 教学专用设备 | 标的名称 | 教学专用设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1 | 单位 | 批 |
|  | 合计金额（元） | 550200.00 | 单价（元） | / |
|  | 是否采购节能产品 | 是 | 未采购节能产品原因 | 无 |
|  | 是否采购环保产品 | 是 | 未采购环保产品原因 | 无 |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 工业 |

2.技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 一、仪器性能： 采用积木式任意组合，可配置多种检测器，满足不同检测需要，可根据检测需要扩展检测器及其他功能。 二、仪器参数配置 1.二元高压梯度系统 ★1.1往复式双柱塞并联泵，由两个相同不锈钢泵头及两组完全相同的输入输出单向阀及管路组成； ★1.2一体式单向阀，由阀芯体，宝石球座和宝石球构成一个封闭整体结构，具有结构简单，密封性好的优点。 1.3流量控制范围：0.001～9.999 ml/min 以0.001 ml/min 步长调节流量。 ★1.4流量精度：RSD≤0.06% 1.5流量准确度：≤±0.3% 1.6定性重复性：RSD≤0.1% 1.7定量重复性：RSD≤0.3% 1.8最高工作压力：42MPa 1.9混合准确度：±1% 1.10混合精密度：±0.2% ★1.11 具有流动相压缩补偿功能 ★1.12压力脉动：<0.1MPa ，采用脉动阻尼器 1.13可设定流动相最低限量及固定使用量自动停机 ★1.14双层螺旋静态混合器 2.紫外检测器 ★2.1双光路，流通池双光路锥孔设计； 2.2全数字化转化系统，避免多重模-数转化带来的信号干扰及畸变。 2.3氘灯 2.4波长范围：190-680nm 2.5基线噪音：≤±0.25×10-5AU 2.6基线漂移：≤±0.4×10-4AU 2.7最小检测限：3×10-9g/ml（萘/甲醇溶液） 2.8波长准确度：±1nm 2.9波长精密度：≤0.1nm ★2.10流通池：8μl ★2.11光谱带宽：8nm 3.柱温箱 ★3.1全数字化设计，可通过系统软件直接控制，自带溶剂托盘 3.2空气循环加热 3.3控温精度±0.1℃ 3.4控温范围：室温上5℃-80℃ ★3.5可选溶剂切换功能及在线四通道脱气，实现通过软件在二元梯度系统基础上轻松切换4-8种溶剂。 4.智能化反控工作站 4.1由液相色谱控制模块和色谱数据处理模块，具有强大的控制功能及简便快捷的操作方式。 4.2具有直接启动泵；对流量设置；多种压力单位转化；设置压力上、下限；流量、压力实时监控；设置波长；氘灯开关； 4.3智能化功能，能够在线记录密封圈运转及进样次数，柱塞杆自动缩进等功能 4.4能显示氘灯使用时间；可编程自动变化波长以及对梯度柱温箱设置等功能。 ★4.4数字接口，整机反控，具有光谱扫描和波长扫描功能。（商家供货时提供，具有液相色谱生产厂家计算机软件著作权登记证书，投标文件中提供承诺函）。 ★4.5能够直接启动控制自动进样器功能，进行编程，直接控制柱温箱及所有单元控制 5.自动进样系统 ★5.1样品数量：双托盘，最大2mL×108瓶 ★5.2进样方式：三种进样方式（全定量环进样，部分进样，微量进样） ★5.3计量泵体积：200ul 5.4取样体积： 5.4.1全定量环取样方式：0.1uL~120uL（标准定量环） 5.4.2部分定量环取样方式：0.1uL~100uL（可扩展到200ul） 5.4.3样品无损耗取样方式：0.1uL~100uL（可扩展到200ul） 5.5进样重现性： 5.5.1全定量环进样：RSD≤0.3% ; 5.5.2部分定量环进样RSD≤0.5%（连续进样 ，进样量≥10ul）; 5.5.3无损耗进样RSD≤1.0%（连续进样 ，进样量≥10ul）; ★5.6样品残留：0.005% 以下 最大压力：40MPa（常规） ，60MPa（超高效系统） ★5.7自动保护功能：缺瓶报警，顶针报警，管路阻塞报警，泄漏报警 5.8一个系统工作站能够直接启动控制 6.C18色谱柱至少1根，规格： 4.6*5*250mm |
| 2 | 752N（石英比色皿）紫外可见分光光度计 | 10 | 台 | 1.液晶显示器； 2.测光方式：单光束； 3.单色器：自准直； 4.焦距：160mm； 5.光栅：1200线/nm； 6.检测器：光电池； 7.光谱带宽：4nm； 8.波长设定：手动； 9.波长范围：200-1000nm； 10.波长准确度：±2nm； 11.波长重复性：≤1nm； 12.光源切换波长：340nm； |
| 3 | 摆动式电动开颅锯 | 2 | 个 | 1.传动轴≥40mm，交直流两用。 2.额定电压DC12V、AC220V，连续工作时间≥40分钟。 3.曲轴摆动次数≥10000次/分钟。 4.高级锰钢锯片，直径≥60mm 厚度≥0.5mm。 5.配套包括备用锯片≥2个、蓄电池≥1个，电源适配器1把，充电器1个，铝合金外箱1个。 |
| 4 | 高频电刀 | 1 | 台 | 1.工作模式：①单极纯切，②混切1，③混切2，④混切3、⑤单极凝、⑥双极凝 ★2. 两路输出端口：一个手控刀端口，一个脚控刀端口 ★ 3.中性极板监测系统：单片极板模式采用连续性检测器；双片极板模式，系统自动监测极板与病员皮肤的接触质量并以排灯显示于操作面板上，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出 ★ 4.全悬浮（CF）型并带有短路保护系统，单级手术中万一电极和中性极板短接，主机能自我保护并正常输出 |
| 5 | 便携式复苏模拟人 | 4 | 个 | 1.本模型为成年男性上半身，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。 ★2.解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动≥180 度，有利于清除异物；胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位。 3. 配有液晶显示瞳孔，双侧瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化；抢救状态下，瞳孔散大，对光反射消失；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复。 4.特有的下颌活动式关节，可真实模拟人体下颌结构。 ★5.模拟人内置颈动脉模拟系统，该系统包括LED血流模拟系统以及气动触感模拟系统，抢救状态下，颈动脉搏动和血流消失；施救成功后可触及颈动脉搏动，同时可见颈动脉血流流动。 6.心肺复苏术：符合2021年《中国心肺复苏指南》可行胸外按压。模型仰卧，头部处于中位时，气道自然关闭，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。可行口对口人工呼吸或使用简易呼吸器通气，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 ★7. 模型无需外接控制盒，通过可视化技术直接在体外观测血液流动，以阐明心肺复苏时血液流动的规律及生理意义。7.1模型体表具有血液流动指示灯，按压过程中可模拟血液从心脏流向脑部的过程。 7.2模拟人体表具有按压深度指示灯，使用者可根据灯光判断按压深度是否达标。 7.3模拟人体表具有呼吸气流指示灯，模拟气体流向肺部的过程，使用者可根据灯光判断吹气量是否达标。 8.模型可自动判断复苏是否成功。复苏成功后有指示灯显示脑部恢复供血、自动血液循环和气体进出肺部过程，向使用者展示人体的各项生理指征变化情况。 9.操作过程中，有语音引导。有错误报警提示：设有按压过大、不足和吹气过大、不足、气道未开放提示音；按压过程中有频率引导音，可引导使用者按照正确的频率进行练习在竞赛和考核状态下，可关闭引导语音及按压频率引导音，便于初学者练习。 10.模型可配合使用模拟AED，用于AED培训。 11.模型标配30KG弹簧，也可选择不同的按压力度（30KG、40KG、50KG）的弹簧，模拟不同条件的身体状况，使模拟培训更接近真实。 12.模型轻巧便携，配有专用提拉软包，成年人可单手提起。软包可展开成为一个急救垫，方便使用者在不同场景进行练习。 13.内置大容量锂电池，方便充电，可持续使用50小时以上。模型停止操作20分钟后，系统会进入休眠状态，再次拍打或按压后方可唤醒，适合长时间进行户外急救及操作演练。 14.模型面皮可、肺袋均可更换。 15.配有1个面皮和2个肺袋，可在不使用工具的情况下轻易更换。 16.具有训练和测试数据显示功能。 |
| 6 | 心肺复苏仪 | 2 | 台 | 1.负压仓最大吸引负压：25kPa～35kPa。 2.腹部按压时，按压力指示范围0kg～50kg，50kg时误差：±20% 3.腹部提拉时，提拉力指示范围0kg～30kg，30kg时误差：±20% 4.复苏仪有电池电量指示灯,低电量报警功能 5.复苏仪可选择100次/min和12次/min两种模式，产生相应节拍的蜂鸣器提示音来指导按压频率。 6.复苏仪具有钟表显示功能。 7.工作条件:环境温度：+10℃～+40℃；相对湿度：30%～75%；大气压强：860 hPa～1060 hPa 电源：AA1.5V×4节 8.安全性:符合GB 9706.1-2007中的规定。 |
| 7 | 模拟自动体外除颤仪（模拟AED） | 2 | 台 | 1.为急救人员在使用真实AED之前的培训而设计的。培训机与真实自动体外除颤仪，从主机、电极片及配件方面到外型、尺寸、包装、操作方法等都一致，完全符合真实的AED操作界面，训练程序完全模拟真实AED机器，目的在于帮助急救人员熟悉进而掌握AED一些必备的操作技能。 2.参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置≥8种培训情景；提供培训专用遥控器，由遥控器控制，模仿多种急救情况和急救过程 ，高清OLED液晶屏显示正在演示的训练情景模式。 3.配合模拟人演示，智能检测电极片是否贴好。 4.模拟情景演示过程中，可由遥控器控制不同的突发状态，可模拟插入可除颤节律、插入不可除颤节律、模拟电极贴好状态、模拟电极不良、模拟电池电量不足、模拟病人移动、模拟设备故障等。 5.满足教学需要播放功能，音量可调节，分为4档，语音提示与真实AED内容一致，有中、英两种语言，可中、英文切换，具有语音输出接口：连接音响，便于教学。 6.培训器主机部分，重量≤ 1.5 Kg，内置充电锂电池，1次充电能完成≥150次模拟电击或连续使用≥10小时。 7.遥控器采用无线方式传输指令，无线传输距离可达到10米。 8.选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。 |
| 8 | 半身成人窒息救护高仿真模拟人 | 3 | 个 | 1.模型为成年男性上半身，可触及肋骨、胸骨、剑突，便于操作定位。 2.配有不同形状、大小、的异物，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞。 3.可练习Heimlick （海姆立克）手法、手指排除异物法和呼吸道异物钳取法。 4.可练习站立位以及卧位的排除异物法。 |
| 9 | 高压蒸汽灭菌器（全自动） | 1 | 台 | 1.体积≥80升； 2.全自动内排； 3.设计压力≥0.3Mpa； 4.安全阀起跳压力≥0.29Mpa； 5.6级排气； 6.商家供货时，需提供特种设备资质证明。 |

二、商务要求（实质性要求）

（1）合同履行期限：自合同签订之日起60日。

（2）合同履约地点：西南医科大学（采购人指定地点）。

（3）付款方式：合同签订后，设备全部验收合格并配合采购人办理资产入库手续后支付，达到付款条件之日起10日，支付合同总金额的100.00%。

（4）验收交付标准和方法：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205号)、双方签订的合同的要求进行验收。

（5）质量保修范围和保修期：至少1年。

（6）履约验收：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。

（7）履约验收标准：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205号)的要求进行验收。由采购人负责组织实施。

# 评标办法

| 编号 | 评分因素及权重 | 详细要求 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数40% | 投标产品的技术参数完全满足招标文件要求的得40分；带有“★”号（24项）的技术参数及要求每有一项负偏离的扣1分，非“★”号（79项）技术参数每有一项负偏离的扣0.21分，扣完为止。 | 40.0 | 技术 评分 |
| 2 | 售后方案15% | 根据供应商提供的安装服务方案进行综合评审：安装服务方案包括但不限于：专职人员现场负责安装协调工作，保证所有产品安全运输、产品合格、按期安装，及时汇报工作进度及问题反馈。无现场专职人员扣3分，安装方案每有一条不合理扣0.5分，扣完为止。本项满分5分。 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审：售后服务方案包括但不限于①专职人员负责售后协调工作，明确响应时间与维修进度②售后服务范围及售后服务保障措施③使用培训及故障处理方案④定期回访及维护等内容，方案内容齐全、合理、可操作性强的得10分，每有一项内容缺失扣2.5分；内容不合理或不符合本项目实际需求的扣2分。扣完为止。本项满分10分。 | 15.0 | 共同 评分 |
| 3 | 履约能力6% | 供应商每提供一个类似业绩得2分，此项最多得6分。 注：提供合同复印件或中标/中标通知书等有效证明材料复印件。 | 6.0 | 共同 评分 |
| 4 | 服务承诺7% | 供应商提供到场响应机制的承诺，1小时以内到场响应得7分，1小时-2小时以内到场响应得5分，2小时-3小时以内到场响应得3分，超过3小时以上到场响应的不得分。提供承诺函。 | 7.0 | 共同 评分 |
| 5 | 扶持不发达地区和少数民族地区2% | 供应商为少数民族地区或不发达地区企业，得2分。 注：以营业执照注册地为准。前者指注册地在民族自治州、自治县、自治乡的企业，后者需提供为不发达地区的相关证明材料（如：行政部门的认定或公示）。 | 2.0 | 共同 评分 |
| 6 | 价格分 30% | 满足招标文件要求，且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，得满分，其余供应商报价得分=（基准价/最后报价）×价格权值×100。计算结果保留两位小数。价格扣除参照前须知附表中相关要求执行。 | 30.0 | 共同 评分 |