# 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目要求：

1.采购清单

| 1 | 采购品目 | 教学专用设备 | 标的名称 | 教学专用设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1 | 单位 | 批 |
|  | 合计金额（元） | 634200.00 | 单价（元） |  |
|  | 是否采购节能产品 | 是 | 未采购节能产品原因 | 无 |
|  | 是否采购环保产品 | 是 | 未采购环保产品原因 | 无 |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 工业 |

2.技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 722分光光度计 | 10 |  | 1.数字显示测量数值 2.自动光门，自动调零调百仪器校正 3.样品室最大可放置10cm的比色皿 3.1光学系统：消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating)； 3.2波长范围：320-1020nm； 3.3波长准确度：±2nm； 3.4光谱带宽≥5nm； 3.5波长重复性≤1nm； 3.6杂散光≤0.3%T@360nm 3.7稳定性：±0.004A/h @500nm； 3.8透射比准确度：±0.5%T； 3.9光度准确性：0.3%T； 3.10光度范围：0-200%T,-0.3-3A,,0-9999C； 3.11光度重复性：0.2%T； 3.12漂移≤0.1%T； 3.13噪声≤0.2%T； 3.14调零方式：自动； 3.15波长驱动方式：手动波长； 3.16输出方式：打印； 3.17能量（灯源）：钨灯 |
| 2 | 双开门冰箱 | 1 |  | 1.箱门结构： 对开双门式 2.容积：≥528L 3.宽×深(厚)×高：≥900x640x1770mm 4.制冷方式： 风冷 5.制冷控制系统：电脑温控，变频节能 6.能效等级：二级 |
| 3 | 动态信号分析器 | 7 |  | 1.≥i5（7代）/8G/1T； 2.≥23英寸显示屏 3.固态硬盘容量≥512G 4.至少要分两个区以上，需要安装完整版的office，可以安装32位和64位操作系统 |
| 4 | 一体机移动挂架 | 4 | 个 | 1.可以挂86寸一体机 2.承重不得低于600斤 3.可以移动 4.轮子可以万向移动带刹车功能 5.喷涂防锈漆 |
| 5 | 门禁系统 | 6 | 套 | 用户数 5000人 2.指纹容量 1500 3.记录容量 8万条 4.通讯方式 TCP/IP、RS485 5.其它功能 定时状态转换，记录查询、组合验证、高级门禁（指纹、密码、刷卡三合一） 6.断电保护：断电后有效时间≥5小时 7.电源规格 DC 12V～3A 8.配置：中控指纹一体机1台 双联磁力锁1把 LZ支架2个 门控电源1个 出门按扭1个 |
| 6 | 危险气体报警系统 | 1 | 套 | 可燃气体 1.检测原理：催化燃烧式 2.检测范围：0-100%LEL；分辨率1%LEL 3.传感器，报警值20 50 4.3组继电器输出，报警记录功能 5.带红外遥控功能免开盖操作 6.防爆等级：ExdⅡCT6, 7.防护等级：IP67 有毒气体 1.检测原理：半导体 2.检测范围：0-100ppm；分辨率1ppm 3.传感器,报警值20 50 4.3组继电器输出，报警记录功能 5.带红外遥控功能免开盖操作 6.防爆等级：ExdⅡCT6, 7.防护等级：IP67 HCL 1.检测原理：电化学式 2.检测范围：0-50.0ppm；分辨率0.1ppm 3.传感器,报警值2 5 4.字段屏显示，采用进口CT传感器 5.3组继电器输出，报警记录功能 6.带红外遥控功能免开盖操作 7.防爆等级：ExdⅡCT6, 8.防护等级：IP67 9.四通道气体报警控制器，可以连接1-4台探测器 10.接收探头信号，显示数值发出报警 11.连接外接设备，壁挂式 12.防护等级IP30，高清彩屏显示 13.可存储1000条报警记录，记录分离，故障、报警、系统记录自动筛选与分离 14.4组继电器输出（2组公共，2组可编程无源输出），一组RS485输出 |
| 7 | 一体式恒温平滑肌槽 | 16 |  | 1.温度调节范围：室温～40℃ 2.最大加热功率：150W 3.温度传感器：采用数字温度传感器 4.温度调节精度：0.1℃ 5.温度调节方式：薄膜按键 6.控温精度：±0.1℃ 7.显示精度：0.1℃ 8.显示内容：实际温度和设定温度（同时） 9.药桶容量：20ml 10.药桶刻度精度：1ml 11.药桶内气量：大小可调 12.药桶内气体：空气或者外接氧气，可随意切换 13.水域的搅拌方式：内置式 14.控温方式：微电脑自动控温 15.加热过冲：≤0.2℃ 16.漏电保护装置：有，动作电流10mA 17.张力换能器固定支架：有，且可伸缩 18.预热药液加入到试验管方式：按键自动移液 |
| 8 | 气瓶柜 | 6 | 组 | 1柜体：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面环氧树脂静电喷涂。 2.门板：采用可脱卸式铰链，正面带透明视窗。 3.视窗：透明玻璃视窗。 4.PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。 5.固定装置：内部采用不锈钢链条式固定。 6.踏板：柜体底部设有可调节踏板。 7.拉手：采用304不锈钢把手。 8.自动排风系统: 当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。 9.尺寸：1900*900*450mm，尺寸误差≤10mm。 10.颜色：黄色 |
| 9 | 防爆柜 | 4 | 组 | 1.全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层； 2.厚度1.2mm优质钢板经过点焊接； 3.三点联动式门锁，可启闭180度的柜门配有双钥匙；配挂锁； 4.5cm高的防漏液槽； 5.装设有防闭火装置的双透气孔； 6.防溢漏式层板可上下之间自由调节； 7.钢琴式铰链，启闭180度； 8.焊接搁板； 9.柜子内外都喷涂有环氧树脂漆； 10.严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口； 11.规格：(H)165*(W)86*(D)86±10cm 12.容积：≥227L 13.颜色：黄色 14.★需连接学校现有通风系统，自带排气装置 |
| 10 | 防爆冰箱 | 1 | 台 | 1★防爆等级不低于：Ⅱ3/-G ⅡB+H2 T6（需提供证明材料） 2★总容积：不小于330L，外形尺寸（宽x深x高）：600×600x1600mm,，尺寸误差≤10mm。 3★温度范围0°C至+ 15°C，机械控制系统温度范围可通过旋钮在+ 1°C和15°C之间手动设置，无极调节或最小调节刻度不大于1.0°C 4★采用无火花式防爆，冷藏型制冷的为强制风冷、自动除霜，且除霜水管道式密封的，符合防爆要求 5.超低能耗最大冰箱，能耗在24小时≤1.0千瓦时， 6.防爆冰箱气候等级宽（SN-ST）10—38℃的环境范围，在多种环境下具备足够制冷能力 7.门可以根据实际情况进行方向安装，且可自关闭式机门 8 .5个可调式储存货架（玻璃架），玻璃支架最大承重40KG 9.采用环保型制冷剂 10.配备高质量门锁，保护冰箱存品安全，用于避免贵重物品受到未经授权的访问 11.储存货架：不小于440 x420mm 12.外壳与门体材料：钢 13.内衬材质：塑料 14.温度显示：外部数字 15.符合人体工程学的超薄型手柄 16.防刮擦防剥落聚乙烯喷涂的钢外壳牢固，易于清洗。 17.整张单件铸造防静电内胆，易于清洗，无接缝，凹角，满足最苛刻的清洁性规范。 18.可根据不同需求调托架位置，以达到空间的灵活和最大利用的 19★为确保产品质量稳定性，需提供质保3年和售后服务承诺书 |
| 11 | 复合式洗眼器 | 2 | 套 | 1.材质说明：管件及主体部件：304不锈钢；水盆: ABS塑料；基座：铝铸件 2.淋浴头：≥240mm， 304不锈钢淋浴头，冲淋头离地面高度≥210cm 3.冲淋头盘体：ABS塑料，直径*高尺寸:255*75mm,尺寸误差≤5mm。 4.冲淋器流速: 1.4公斤力/平方厘米压力下，达75.6升/分钟 5.洗眼器配备双充气喷淋嘴，采用桨式手柄控制的持续开启式球阀 6.快速连接接头：立柱接头：直径42mm不锈钢接头；洗眼器进水管道接头：直径20mm不锈钢接头 7.喷淋头：304不锈钢，带ABS塑料自闭式喷淋头保护盖 8.洗眼器流速: 2.1公斤力/平方厘米压力下，达11.4升/分钟（在15分钟内输送170升水） |
| 12 | 防腐防爆安全柜 | 15 | 组 | 1.全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层； 2.厚度≥1.2mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好； 3.三点联动式门锁，启闭180度的柜门配有双钥匙；配挂锁，实现双人双锁安全管理； 4.5cm高的防漏液槽； 5.装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地至于底部及相对的顶部； 6.防溢漏式层板可上下之间自由调节； 7.钢琴式铰链，启闭180度； 8.焊接搁板层档； 9.柜子内外都喷涂有环氧树脂漆； 10.严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； 11.容积：≥56L。 |
| 13 | 湿法混合制粒机 | 1 | 台 | 1.物料槽 1.1总容量 升（L）≥10 1.2有效容积 升（L）≥6 1.3投料量（视产品） 公斤（kg） 1～3 1.4料缸直径 毫米（mm）≥215 2.驱动系统 2.1搅拌浆转速 转/分（r.p.m） 50～200 2.2混合电机功率 千瓦（KW） 1.5 2.3切割刀转速 转/分（r.p.m） 1500～3000 2.4电机功率 千瓦（KW） 0.75 3.尺寸及重量 3.1长（不含出料气缸） 毫米（mm）≥950 3.2总长 毫米（mm）≥1200 3.3宽 毫米（mm）≥550 3.4总高 毫米（mm）≥1200 3.5出料口高 毫米（mm）≥600 4.压缩空气 4.1压缩空气耗量 立方/分（m3/min） 0.3 4.2气源压力 兆帕（Mpa） 0.6 |
| 14 | 液压压片机 | 4 | 台 | 1.压力范围：0-15T 2.活塞直径：70mm 3.活塞行程：35mm ★4.具有压力压强双刻度液晶显示 5.压力稳定性小于等于1MPa/10min 6.立柱2根，间距不小于96/130mm(M*N) 7.一体式结构 8.配置：3毫米,6毫米模具各一套 |
| 15 | 手动压片机 | 4 | 台 | 1.最小压力不低于2500N 2.行程不小于80mm 3.行程，高度手柄位置可调 ★4.具有自锁装置，精度0.03mm 5.计数范围0-9999 6.配千分尺定位器 |
| 16 | 片剂包衣锅 | 1 | 个 | 1.生产能力(kg/次 ) ：1-3 2.锅体倾角 ：30°,带喷枪 3.电机功率(kw)：0.37,电热功率：1KW 4.外形尺寸（mm）：800×800×1200，尺寸误差≤10mm 5.转速(r/min)：0-46 |
| 17 | 紫外分光光度计 | 1 |  | 1.光学系统：消色差（1200条/mm光栅） 2.波长范围：320-1020nm 3.波长准确度：±2nm 4.光谱带宽：5nm 5.波长重复性：≤1nm 6.透射比准确度：±0.5%T 7.稳定性：±0.004A/h@500nm 8.漂移：≤0.1%T 9.噪声：≤0.2%T 10.工作方式：T,A,C 11.调零方式：自动 12.光度范围：0-200%T，-3-3A,0-9999C |
| 18 | 片剂四用测定仪 | 1 |  | 1.溶出数量3个,圆筒数量1个 2.温控范围（20～40）℃±0.3℃ 3.调速范围（20～200）rpm±2rpm 4.圆筒尺寸 内径286mm 深度39mm 5.定时范围 （1～900）min±0.5min 6.滑落高度156mm，圆筒速度（25±1）转／分，圆筒圈数（100±1）圈 7.硬度范围（2～199）N±1N，直径范围（ 3～40）mm 8.桨杆摆动 ±0.5mm，转篮摆动±1.0mm 9.往返频率 （30～32）次／分，往返行程（55±2）mm吊篮数量2个 10.崩解两路同时运行，自动定时停机。可以随意预置参数；分时显示预置值和实时值 11.采用磁性水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀。智能化，自动控制、自动检测、自动诊断、自动报警。连续测量片剂的硬度值，人工装片，电机控制,自动加压 |
| 19 | 精密电子天平 | 1 |  | ★1.可读性：0.1mg 2.重复性：0.1mg 3.线性误差:0.2mg 4.配备高速CPU及专用芯片； 5.多级数字滤波和补偿技术； 6.前置水平调节脚和水平指示器； 7.动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围； ★8. 1/10d可读性缩位快速切换功能； 9. 按键触发的外部砝码校准； 10. 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响； ★11. 下称钩设计； 12.功能键可直接进入称量应用程序列表，内置应用程序：求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量； 13. 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果； 14. 内置时间和日期，符合GxP规范的称量结果打印输出； 15.可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始无需其它辅助软件； 16．配置：1）主机一套（内含说明书，电源，快速指南等） 2）.必须内配具有法拉第笼效应，可避免天平吸附来自玻璃和塑料管上的任何静电荷同时方便试管瓶放置的符合人体工程学的易巧称量件。 3）．内配不低于1个镍铬钢网格秤盘盖以及3个一次性铝制秤盘以防止秤盘腐蚀. 4）．实现称量结果数据传输的中文版软件一套 5）．内配提供仪器性能的结果记录参考物质 6）．内配1个铝制样品盘以及专用防尘罩 |
| 20 | 超纯水机1 | 1 |  | 1.适用范围 适用于普通实验、配制常备溶液、基础实验、微生物检验、常规化学分析、进口超纯水机前置配套、盐雾箱配套用水等。 2.技术参数 2.1.进水水源：城市自来水,水温1－45℃,水压0.1-0.5Mpa， TDS<300ppm； 2.2.制水量: 10L/h； 2.3.瞬间取水量:1.5-2L/min； 2.4.出水水质：电导率≤0.2μs/cm@25℃,脱盐率≥99%,水质优于GB/T6682-2008二级水标准； 3.功能特点 3.1.采用微电脑程序控制，一键式按键操作设计； 3.2.系统具备开机自检、缺水停机保护、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护、开机自动冲洗等功能； 3.3. LCD背光液晶电导率仪(带温度补偿功能)随时在线检测并准确直观地显示出水水质； 3.4.采用可调压RO静音增压泵，可连续运转10000小时以上； ★3.5.采用内置15/30英寸大容量一体式双通道注塑型预处理+纯化柱系统（管路及接头均获NSF认证）,提供“带超滤装置的超纯水预处理系统”证书； 3.6.独特的RO膜组件设计，采用RO膜片，保证RO膜的使用寿命及产水水质的稳定； 3.7.预处理、RO、超纯化组件均采用模块式独立结构，符合GLP规范； ★3.8.配置真空压力储水桶，提供“内置真空储水桶的一体化超纯水机”证书； 3.9.内置原水减压系统； 3.10.落地式机型配备反渗透压力监测表，可随时通过压力判断反渗透膜的运行压力及污堵程度 。 |
| 21 | 冰箱 | 1 |  | 制冷方式：风冷无霜 2.容积：600-650升 3.变频节能 4.对开门 5.电脑控温 |
| 22 | 超纯水机2 | 1 |  | 1.参数 1.1进水水源：城市自来水或地下水（TDS＜200ppm），水压0.1～0.4MPa，水温5～45℃，TOC＜100ppb 1.2制水能力：一机两用，可直接将城市自来水或地下水纯化为符合国GB/T33087-2016标准中规定实验室用三级纯水和一级超纯水 1.3制水量: ≥10升/小时（水温25℃时） 1.4主机尺寸(mm) ≤375×500×620，主机重量30～35Kg，工作电源：AC220V/50HZ,主机功率：30～150W 1.5★RO纯水水质: 标配两通道注塑型预处理系统，具“超纯水生产用的预处理检测装置”证明文件，确保RO水水质稳定在电导率≤进水电导率×2% 1.6★UP超纯水水质：标配两通道注塑型超纯化系统，具“实验室纯水器一体化超纯化柱”“一种新型超纯水制备关键技术及应用”证明文件，确保电阻率达到18.2MΩ.cm，保证水质中微颗粒物≤1个/ml、，微生物≤1cfu/ml、重金属离子≤0.1ppb、TOC≤20ppb 1.7★储存系统：标配12~16L恒压水箱，具“实验室纯水器液位控制装置”证明文件 1.8适用于原子吸收（AAS）、原子发射(AES)、离子色谱(IC)、质谱分析(MC)、等离子发射光谱(ICP)、气相/液相色谱分析（HPLC） 2、功能特点 2.1全塑ABS工程塑料机壳，4.3寸触摸显示，人机对话 2.2具备定量取水功能（水箱储水时）,具有历史数据库查询功能，可在线查询历次取水时间/取水量等数据 2.3 RO纯水电导率与UP超纯水电阻率在线监测/水温在线监测 2.4用户可通过USB下载历史数据，为水样的可追溯性提供依据、TOC在线显示等功能 2.5预处理柱、超纯化使用状态监测、报警功能。 |
| 23 | 超声波清洗机 | 1 |  | ★1.不小于3.2寸中文液晶屏，显示仪器型号、超声功率、超声频率、超声时间、超声温度 2.内槽尺寸：300*240*150mm,尺寸误差≤10mm 3.清洗容量：8~12L 4.超声频率：45/80/100KHz 5.超声功率：400~500W 6.功率可调：10-100% 7.加热功率：600W 8.温度可调：室温-80度 9.液晶屏显示超温度、超电压、超电流、故障蜂鸣报警 10.频率转换时间：1-9999（S） 11.标配不锈钢网架、降音盖 ★12.超声频率自动跟踪，超声波分布均匀 |
| 24 | 液相色谱柱 | 5 |  | 1.不锈钢保护柱套。 2.PEEK接头2个（或者不锈钢接头）。 3.1/16"不锈钢液路管(或PEEK管）7cm。 ★4.可以容纳4.6 mm直径预柱柱芯。 5.封闭后耐压≥400 bar。 ★6.须能够与4.6 mm 直径的C18液相色谱柱预柱柱芯配套使用。 |
| 25 | 液相色谱保护柱 | 5 |  | ★1.C18液相色谱柱预柱柱芯。 ★2.须能够与4.6 mm 内径的液相色谱柱预柱柱套配套使用。 |
| 26 | 电子秤（十分之一) | 2 |  | 可转换四种重量单位，液晶显示，分辨率0.1克，四挡亮度可调节 |
| 27 | 电热套套装（10升） | 2 |  | 1.功率 (W)：1500~1800 2.内芯尺寸(直径×深)：Φ300×300mm,尺寸误差≤10mm 3.智能型具有温度设定、自动控温、数字显示温度，双传感器测温，可分别测量内芯温度和物料温度 4.最高使用温度 (℃)：350~400℃（加热元件表面温度） 5.配套有对应尺寸烧瓶，铁架台 |
| 28 | 电热套（1升） | 6 |  | 1.功率 (W)：500~800 2.内芯尺寸(直径×深)：Φ（150×150mm,尺寸误差≤10mm 3.智能型具有温度设定、自动控温、数字显示温度，双传感器测温，可分别测量内芯温度和物料温度 4.最高使用温度 (℃)：350~400℃（加热元件表面温度） |
| 29 | 超纯水机渗透膜 | 1 |  | 1.配件需要与原有机型配套 2.包含一体式预处理JS0480、一体式纯化柱 JS0548 、一体式RO反渗透膜JS1020 、UF超滤膜JS0606 1套 |
| 30 | 水浴锅 | 2 |  | 1.功率 (KW) ：0.8~1.0 2.电压 (V) ：AC220 50HZ 3.控温范围 (℃)：室温+10—100 4.波动度 (℃)：±0.5 5.控温精度 ：0.1 6.定时范围 ：1—9999min 7.盖圈数量（个/孔）：3 8.盖圈尺寸（mm）：φ（75±10）、φ（55±10）、φ（40±10） 9.工作室尺寸（长×宽×高）mm ：（150±10）×（135±10）×（95±10）×3孔 |

二、商务要求（实质性要求）

（1）合同履行期限：自合同签订之日起60日。

（2）合同履约地点：西南医科大学（采购人指定地点）。

（3）付款方式：合同签订后，设备全部验收合格并配合采购人办理资产入库手续后支付，达到付款条件之日起10日，支付合同总金额的100.00%。

（4）验收交付标准和方法：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205号)、双方签订的合同的要求进行验收。

（5）质量保修范围和保修期：至少1年。

（6）履约验收：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。

（7）履约验收标准：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205号)的要求进行验收。由采购人负责组织实施。

# 评标办法

| 编号 | 评分因素及权重 | 详细要求 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 40% | 投标产品的技术参数完全满足招标文件要求的得40分；带有“★”号（23项）的技术参数及要求每有一项负偏离的扣1分，非“★”号（274项）技术参数每有一项负偏离的扣0.063分，扣完为止。 | 40.0 | 技术 评分 |
| 2 | 售后方案 15% | 根据参选人提供的安装服务方案进行综合评审：安装服务方案包括但不限于：专职人员现场负责安装协调工作，保证所有产品安全运输、产品合格、按期安装，及时汇报工作进度及问题反馈。无现场专职人员扣3分，安装方案每有一条不合理扣0.5分，扣完为止。本项满分5分。 根据参选人提供的售后服务方案进行综合评审：售后服务方案包括但不限于①专职人员负责售后协调工作，明确响应时间与维修进度②售后服务范围及售后服务保障措施③使用培训及故障处理方案④定期回访及维护等内容，方案内容齐全、合理、可操作性强的得10分，每有一项内容缺失扣2.5分；内容不合理或不符合本项目实际需求的扣2分。扣完为止。本项满分10分。 | 15.0 | 共同 评分 |
| 3 | 履约能力6% | 供应商近三年来（2019年1月1日至今）每具有一个类似业绩得1分，此项最多得6分。 注：提供合同复印件或中标/成交通知书等有效证明材料复印件。 | 6.0 | 共同 评分 |
| 4 | 服务承诺7% | 供应商提供到场响应机制的承诺，1小时以内到场响应得7分，1小时-2小时以内到场响应得5分，2小时-3小时以内到场响应得3分，超过3小时以上到场响应的不得分。提供承诺函。 | 7.0 | 共同 评分 |
| 5 | 扶持不发达地区和少数民族地区2% | 供应商为少数民族地区或不发达地区企业，得2分。 注：以营业执照注册地为准。前者指注册地在民族自治州、自治县、自治乡的企业，后者需提供为不发达地区的相关证明材料（如：行政部门的认定或公示）。 | 2.0 | 共同 评分 |
| 6 | 价格分 30% | 满足招标文件要求，且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，得满分，其余供应商报价得分=（基准价/最后报价）×价格权值×100。计算结果保留两位小数。价格扣除参照前须知附表中相关要求执行。 | 30.0 | 共同 评分 |