# 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目要求：

1.采购清单

| 1 | 采购品目 | 教学专用设备 | 标的名称 | 教学专用设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1 | 单位 | 批 |
|  | 合计金额（元） | 847150.00 | 单价（元） | / |
|  | 是否采购节能产品 | 是 | 未采购节能产品原因 | 无 |
|  | 是否采购环保产品 | 是 | 未采购环保产品原因 | 无 |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 工业 |

2.技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗机 | 5 | 台 | 1.口腔灯 LED节能灯，手动调节，三轴旋转。 2.管道 全部水、气管为1/8、1/4/、3/8的耐水解耐酸碱腐蚀优质英制尺寸的PU管道。 3.病人椅 骨架及底座为金属材质，座椅升降范围 最高：800mm；最低：350mm。 ★4.靠背 靠背为一体成型冷轧钢板+静电喷涂的生产工艺，需充分考虑医生和助手的腿部空间，靠背中心与边缘落差需≥8cm ，靠背高度两档调节，适应不同病人身高。 5.弯板 弯板为精密铝合金铸造的工艺。 6.靠背PU 靠背PU背板为ABS工程塑料的材质，防潮防霉。PU材质为一体成型的无缝坐垫。 免工具挂扣式安装方式，方便拆卸清洁。 7.强弱吸兼容 强吸接口需提供弱吸管接口转换头。 8.治疗台配置：国际标准4孔高速手机接口2个、低速气动手机接口1个、三用枪一支，高低速手机及马达各一只。 9.治疗台控制面板功能：超大长形下挂式工具盘，带十个功能按键面板，配置器械盘透明软垫。工具盘拉手封闭设计，防止勾衣。两高一低手机是独立三个水气控制系统，互不干扰，其中一条线路故障，不会影响其他手机使用。 10.助手位配置 强弱吸各1支，并有防干烧功能的自动恒温热水器（24V/100W）。 11.观片灯 内置式低压观片灯。 12.医生椅 椅子升降，靠背升降。脚轮架采用精密铝合金铸造件，结实耐用不易断裂。座椅升降范围：450mm-600mm. 13.强弱吸发生器：牙椅自带以压缩空气为动力强弱吸发生器。 14.过滤器 在痰盂下方，方便在目视范围内拆装清洁；旋扣式拆装设计，方便维护清洁。 15.脚踏开关椅位控制 可控制椅位升降及靠背俯仰，圆形脚踏。 16.箱体 双开门设计，水气电独立布局，方便维修和四手操作。 17.箱架 不生锈，无污染源的一体精密铸造成型铸铝箱架。 ★18.侧箱连接方式 箱体连接方式为坐垫中心正下方连接。 19.治疗台随椅位同时升降。 20.手术灯随椅位同时升降。 21.痰盂：可135°旋转的陶瓷痰盂。 22.地箱：所有保险丝变压器连接线全部封闭在电源盒内的地箱。 ★23.产品有效使用期限为10年以上（提供承诺函或证明材料）。 |
| 2 | 口腔Ⅱ型头模系统（配合牙科椅使用） | 5 | 套 | 系统为口腔医学考试专用仿头模系统，可固定在牙科椅上进行训练。由带万向节的头盖肩体、高级头模2型颌架、高级头模用面罩、标准牙颌模型及牙椅固定装置组成。 2.仿真头模系统应为II型平均值仿真头模系统。包含模拟平均值颌架、面罩和头颅盖，配有仿真肩体，完全模拟人体结构。头盖骨采用可翻式设计，与咬合器采用隐藏式螺纹固定，拆卸安装便利，外形与人体相似。头颅与肩体采取了球形接头，可随意角度调整头模上下左右的角度和高度。 3.配有的平均值咬合器前伸髁道斜度约30度，侧方髁道斜度约15度，两侧髁头间距离110mm，Bonwill三角110mm，带有模拟人耳，可上面弓，可真实地模拟下颌数据的转移。同时可直接简单方便地安装各学科实习模型，不需要其他辅助咬合器。 ★4.配套的上下颌标准28颗牙列模型，采用亚洲人牙齿形态设计，具有解剖形态的密胺制牙齿带单直根，采用隐藏式螺丝固位，配套有迷你螺丝刀，有利于用户拔出、安装和更换。配套牙齿与医师考试专用牙齿相同，有利于用户的练习和考核。 配套的上下颌牙齿模型牙龈由优质的硅橡胶制成，可拆卸和更换，配模拟舌体。 6.配套模拟面罩空间模拟人体，密闭防水，可存储手机出水，可模拟人体进行牵拉；模拟口唇周围采用特殊加厚处理。 7.配有完全模拟人体参数的平均值咬合器，其根据人体解剖学要求完美再现了眶耳平面，鼻翼耳平面，以及颌平面和下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，其髁球的平滑移动逼真的反映了下颌运动的模拟效果,配套的颌间距调节器可以把开口距离从50mm调整到22mm，从而进行半开口和全开口实习。 8.配套实习模型与咬合器采用隐藏式螺纹固位，与头颅采用高磁性固位装置连接，并设置隐藏可弹式拆卸按钮。 9.配套的仿头模系统、模型及消耗性材料产品应贴合临床，并依托亚洲人的牙体形态设计与质量应获得国家卫生部医学考试中心的认可，并能与国家医师资格考试用模型为同一系列，模型均可互换使用，其消耗用牙齿相同。 |
| 3 | Spacy颌架Mobile型 | 5 | 台 | 1.解剖式半可调颌架，髁导斜度可调，Bennett角可调，髁间突距离110±2MM，可45度放置，上颌可通过金属棒支撑，在打开位置套装中可放置面弓。 2.与国内常用的标准教学仿头模及面弓配套使用，进行牙合位转移的训练和牙合学的授课学习。 3．其调节数据应与仿头模中平均值合架的模拟人体参数标准相同，配套使用；同时其应与国家医师资格考试模型标准相同，配套使用。（提供证明文件） ★4．上下颌体间距：95±2mm；Bonwill三角的边长：110±2mm ；前伸髁导斜度：15-50°； 侧方髁导斜度：0-20°； Balkwill角：20°；前伸：10°15°20°；侧方：10°15°20° |
| 4 | 口腔技工桌 | 33 | 套 | 1.规格:1200*600*850mm，尺寸误差≤5mm。 2.柜体：采用≥1.0mm厚优质鞍钢冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击力能力。 3.台面：采用≥25mm防火板材 4.拉手：不锈钢拉手（或一字槽拉手） 5.抽屉: 与柜体同等材质 6.面板：与柜体同等材质 7.滑轨：优质三节滑轨，具有很好的承重性 包含以下配件： 8.技工灯：专业技工灯，22W荧光灯 9.肘托：注塑肘托，可拆卸，方便使用。 10.吸尘口+挡片：定制吸尘口+亚克力挡尘片 11.吹尘枪：专业吹尘枪 12.电源：六孔 13.电源开关+指示灯： 二档旋钮开关+LED指示灯 14.托物架总成 15.技工椅：可调节高度 16.电源电压：220±20伏/50±1赫兹 17.功率：≤800瓦 18.空气流量：172立方米/小时 19.最大真空：-16千帕 |
| 5 | 牙科打磨机 | 10 | 台 | 1.手柄参数： 转速：35,00rpm 扭力：2.9Ncm 输出电压：30V 2.机座参数： 额定电压：220V 额定频率：50HZ 输出电压：32V 0.5A |
| 6 | 口腔临床模拟实习系统（2型） | 5 | 套 | 系统包含仿真治疗操作系统、仿真头模系统，整机为同一品牌产品。 1.仿真治疗操作系统 1.1本系统操作工作台桌体尺寸1200*600*800mm,尺寸误差≤5mm，全钢结构，可根据用户现场情况及个别需求进行定制。系统主体表面平板结合处应无明显间隙，无螺钉外露，带有隐藏式多媒体走线装置。 1.2头模和器械盘挂架整体电动升降，450至700mm，头模肩体电动俯仰5至85° ★1.3轻触按键控制，带记忆位，三组记忆位。 1.4 内置净污水系统 1.5配一个高速手机、一个低速手机、一个三用枪、一个吸唾。 1.6脚踏开关，可单独控制水气 1.7三用喷枪：可实现喷水、气、雾，喷枪头360度旋转，可进行高温、高压消毒。 ★1.8带有仿真头模的全电动模拟牙科椅操作台：操作台内部空间可放置手机工作系统 ，仿真头模的升降、俯仰均为电动控制，真实模拟口腔电动牙科椅的临床操作方式。仿真头模为垂直升降，复位后为人体座状；配有刹车脚轮，防止头模系统移动。医生座椅：载重>135KG，升降40－60cm，脚轮可随意滑动。 1.9 6000lx≤LED口腔灯照度≤30000lx，旋钮调光。 2.仿头头模系统 2.1包含模拟平均值颌架、面罩和头颅盖，配有仿真肩体，完全模拟人体结构。头盖骨采用可翻式设计，与咬合器采用隐藏式螺纹固定，拆卸安装便利，外形与人体相似。头颅与肩体采取球形接头，可随意角度调整头模上下左右的角度和高度。 2.2配有的平均值咬合器前伸髁道斜度约30度，侧方髁道斜度约15度，两侧髁头间距离110mm，Bonwill三角110mm，带有模拟人耳，可上面弓，可真实地模拟下颌数据的转移。同时可直接简单方便地安装各学科实习模型，不需要其他辅助咬合器。 2.3配套的上下颌标准28颗牙列模型采用亚洲人牙齿形态设计，具有解剖形态的密胺制牙齿带单直根，采用隐藏式螺丝固位，配套有迷你螺丝刀，有利于用户拔出、安装和更换。配套牙齿与医师考试专用牙齿相同。 2.4配套的上下颌牙齿模型牙龈由优质的硅橡胶制成，可拆卸和更换；可选配模拟舌体，采用优质硅橡胶制成。 2.5配套模拟面罩空间模拟人体，密闭防水，可存储手机出水，材质细腻有韧性，可模拟人体进行牵拉；模拟口唇周围采用特殊加厚工艺处理，可防撕裂和损坏，拆卸方便。 2.6配有完全模拟人体参数的平均值咬合器，其根据人体解剖学要求完美再现了眶耳平面，鼻翼耳平面，以及颌平面和下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，其髁球的平滑移动逼真的反映了下颌运动的模拟效果,配套的颌间距调节器可以把开口距离从50mm调整到22mm，从而进行半开口和全开口实习。 2.7配套实习模型与咬合器采用隐藏式螺纹固位，与头颅采用高磁性固位装置连接，并设置隐藏可弹式拆卸按钮，整体模拟人体。 |
| 7 | 手术推车 | 5 | 台 | 1.不锈钢三层仪器推车； 2.规格：740mm×450mm×850mm，尺寸误差≤5mm。 |
| 8 | 整体式普通教学系统 | 2 | 套 | 系统为口腔医学考试专用仿头模系统，可固定在牙科椅上进行训练。由带万向节的头盖肩体、高级头模2型颌架、高级头模用面罩、标准牙颌模型及牙椅固定装置组成。本仿真头模系统是II型平均值仿真头模系统。 1.采用高级人造大理石桌面1200×600×800mm，平滑、防火、防腐蚀，桌面配有不锈钢板台垫一块，易清洁，持久耐用。桌体配有多媒体接口、二孔和三孔便捷式插头2个、，隐藏式观片灯。 2.桌体整体为钢木结构高密度烤漆防火板，无锐角，可承受清洗及消毒，不变形，配有橱柜和抽屉，有充足的空间放置电脑主机。 3.电源插座：每组1个二插，1个三插（隐藏式缓升专用桌面插座），电脑键盘抽屉一组。 4.LED观片灯：亮度2000LUX（隐藏式缓升专用桌面插座式）。 5.预留多媒体接口（隐藏式音、视频接口）。 ★6.全电动操作，模拟了口腔综合治疗机的功能。仿肩体与人肩体同宽。四组记忆位。气动刹车脚，操作时自动刹车，防止头模系统移动。（提供文件证明）。 7.头模升降：450MM-700MM，头模仰卧：-5~75度。 8.净水存储系统一套，废水收集系统一套。 9.脚踏开关一套：可以控制高速手机和低速手机的运动。可电动控制仿真头模的升降和俯仰。. 10.三用喷枪：可实现喷水、气、雾，喷枪头360度旋转，可进行高温、高压消毒。 11.内部空间可放置手机工作系统，净水存储系统一套，废水收集系统一套。 12.手机挂架：可分别放置高速手机、低速手机、三用枪、吸唾器。 13.脚踏开关：可控制高、低速手机。 14.照明系统为LED环保无影灯，无极调光，感应开关控制，可旋转式（旋转角度 ≥90度）灯臂，与工作台浑然一体，灯泡寿命≥50000小时。灯泡为冷光源选择。 15.医生座椅：载重>135KG，升降40－60cm，脚轮可随意滑动，可随意调节高度。 仿头模采用高品质材料由：铝合金，不锈钢，环保工程塑料等制作，保证了产品的经久耐用。 16. 带一体机电脑一台。 17. 头模系统为高级2型。 肩体数据： 1.面模采用进口硅胶制作，面膜在使用过程中具备储存水功能，防止使用过程中面膜下颌处有漏水现象。有较好的弹性和韧性，经久耐用不易老化； ★2.头颅盖采用侧翻式设计，外形与人体相似，美观大方。头颅与肩体采取了不锈钢球形接头连接，并且头颅内部调节球头松紧，可随意角度调整头模上下左右的角度和高度。与咬合器采用隐藏式螺纹固定，拆卸安装便利，便于取下面膜和更换，并易清洁； 3.仿真颞下颌关节设计，选取了各种亚洲人参数的平均值，真实地模拟了人体颞下颌关节铝合金仿真颞下颌关节，可以在三维空间逼真模拟下颌骨的咀嚼动作，进行前伸、后缩及侧方咬合，最大开口位时上下前牙切端距离≥50mm，开口度可调节。其伸髁道斜度为30°，侧方髁道斜度约15°，两侧髁头间距离110mm。 4.颈部关节运动接近真人，头模前俯约为30°，后仰约为45°，左右转动各约为50°。头颅具有高度的耐冲击性能，且表面光洁容易清洁；头颅旋钮开合； 5.仿头模可配套使用各种品牌牙模，开展口腔修复学，牙体牙髓病学,牙周病学,颌面外科,儿童牙科,正畸学,口腔预防医学,牙体解剖生理学等全面地实习，并且可与用户自制模型配合使用，上下牙模方便； 6.头模调节装置简单易用，用手即可调节，且螺钉都被固定在仿头模上，避免丢失； |

二、商务要求（实质性要求）

（1）合同履行期限：自合同签订之日起60日。

（2）合同履约地点：西南医科大学（采购人指定地点）。

（3）付款方式：合同签订后，设备全部验收合格并配合采购人办理资产入库手续后支付，达到付款条件之日起10日，支付合同总金额的100.00%。

（4）验收交付标准和方法：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205号)、双方签订的合同的要求进行验收。

（5）质量保修范围和保修期：至少1年。

（6）履约验收：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。

（7）履约验收标准：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205号)的要求进行验收。由采购人负责组织实施。

# 评标办法

| 编号 | 评分因素及权重 | 详细要求 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 40% | 投标产品的技术参数完全满足招标文件要求的得40分；带有“★”号（9项）的技术参数及要求每有一项负偏离的扣3分，非“★”号（89项）技术参数每有一项负偏离的扣0.147分，扣完为止。 | 40.0 | 技术 评分 |
| 2 | 售后方案 15% | 根据供应商提供的安装服务方案进行综合评审：安装服务方案包括但不限于：专职人员现场负责安装协调工作，保证所有产品安全运输、产品合格、按期安装，及时汇报工作进度及问题反馈。无现场专职人员扣3分，安装方案每有一条不合理扣0.5分，扣完为止。本项满分5分。 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审：售后服务方案包括但不限于①专职人员负责售后协调工作，明确响应时间与维修进度②售后服务范围及售后服务保障措施③使用培训及故障处理方案④备易坏配件，定期回访及维护等内容，方案内容齐全、合理、可操作性强的得10分，每有一项内容缺失扣2.5分；内容不合理或不符合本项目实际需求的扣2分。扣完为止。本项满分10分。 | 15.0 | 共同 评分 |
| 3 | 履约能力6% | 供应商近三年来（2019年1月1日至今）每具有一个口腔类业绩得1分，此项最多得6分。 注：提供合同复印件或中标或成交通知书等有效证明材料复印件。 | 6.0 | 共同 评分 |
| 4 | 服务承诺7% | 供应商提供到场响应机制的承诺并提供相关证明，6小时以内到场响应得7分，6小时-12小时以内到场响应得5分，12小时-24小时以内到场响应得3分，超过3小时以上到场响应的不得分。提供承诺函。 | 7.0 | 共同 评分 |
| 5 | 扶持不发达地区和少数民族地区2% | 供应商为少数民族地区或不发达地区企业，得2分。 注：以营业执照注册地为准。前者指注册地在民族自治州、自治县、自治乡的企业，后者需提供为不发达地区的相关证明材料（如：行政部门的认定或公示）。 | 2.0 | 共同 评分 |
| 6 | 价格分30% | 满足招标文件要求，且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，得满分，其余供应商报价得分=（基准价/最后报价）×价格权值×100。计算结果保留两位小数。价格扣除参照前须知附表中相关要求执行。 | 30.0 | 共同 评分 |