一、技术、服务要求（实质性要求）

（一）“速射”训练仪系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “速射”训练仪 | 1、激光为见光+不可见光双激光结构，可见光的波长为650nM ，不可见光的波长为850nM 。 2、击发时使用850nM的不可见光，激光发射方式为脉冲方式，脉冲宽度小于15毫秒。 3、激光峰值功率小于1mW。 4、总重量：600克-800克。集成配重接口，可额外增加50克-1000克重量，重心可调节。长*宽*高：(270mm-350mm)*(50mm-65mm)*(150mm-160mm)。主体材质：铝合金。 5、电池容量≥600mAH。连续工作时长≥20小时。待机时长≥30天。支持3A快充，≤90分钟充满电。 6、扳机重量≥1000克。标尺高低调节：128响，5响1环。标尺左右调节：128响，5响1环。瞄准基线：准星座可以沿顶部横梁前后移动。瞄准基线长度：225mm~250mm。 7、扳机柄前后移动范围：10mm，适应不同手型。扳机寿命大于30万次。 8、支持准星晃动轨迹，晃动轨迹工作于不可见光模式下，晃动轨迹不影响运动员视线。 9、支持预习模式。支持模拟上膛，上膛声音可开关。支持模拟击发后坐力，延时小于10ms，强度可调节。 支持模拟击发声音，声音可多档调节。 10、激光指向调整：可上下左右调整，便捷调整不同使用距离。 11、具有RFID芯片，可以通过读取RFID芯片的方式实现自由配对和训练仪认证。 12、显示屏支持中英文切换。 13、握把ABS材质。握把型号可选：标准通用、左右手。可根据手型调节上下高度。 | 2组 |
| 2 | “速射”接收器 | 1、总重量：40（±1）千克。 2、由五个接收器组成，接收器中心间距300mm（±5mm），每个接收器尺寸：长*宽*深：250mm*250mm*225mm（±5mm），全铝合金材质。 3、供电模式：外部24V，2.5A直流电源供电，可额外拓展UPS电源供电。满足室内外场景使用。 4、分布上下两排信号灯，信号灯直径35mm（±1mm），可软件调节信号灯亮度及开闭时间。 5、有效感应距离≥15米。 可靠性≥99.99%或MTBF≥10000小时。工作环境：-10℃~55℃，10%RH~90%RH。工作环境光强： 0Lux~21000Lux，符合ISSF标准。 6、采用高速处理器，训练仪击发后报靶时间小于0.2秒。 7、能通过内置GSM或WiFi模块将击发数据实时传输至云平台保存。 8、和报靶系统之间通过蓝牙BLE4.0通信。 9、铁材质支架安装，靶心高度140cm，符合ISSF标准。支架底座带锁万向脚轮设计，便于固定及转移。 |  |
| 3 | 配对器 | 尺寸：长*宽*高：115mm*75mm*24mm（±2mm） 供电模式：外部USB供电+内置锂电池，工作时长大于10小时，待机时间大于30天。 3、RFID感应距离：大于2cm。可靠性MTBF大于10000小时。工作环境：-10℃~50℃，10%RH~90%RH。 4、感应时间：小于0.2秒。配对时间：小于30秒。 5、支持2.4Ghz Wireless通信。 6、支持裁判呼叫功能。支持自动省电模式。 |  |
| 4 | 射手端报靶 | 1、支持语音播报，支持脱靶显示，支持电量显示，支持编号显示，支持击发数显示。支持五个靶面独立显示，命中提示。靶面可点击缩放。单发用时及时间差显示。弹着显示：支持单发和所有显示。软件控制信号灯亮度及开闭时间。支持击发过程回放功能，支持历史成绩记录。统计方式：计环/计分。 射击限时：10秒/9秒/8秒/7秒/6秒/5秒/4秒/3秒自选。 2、晃动轨迹：支持晃动轨迹前3秒和所有显示。 3、支持无缝链接到比赛系统。 4、报靶系统硬件参数：尺寸为10.6或10.1或9.7英寸，分辨率为1920*1200或1920*1080，预装正版操作系统，持续综合使用工作时长大于3小时。 5、支持射手晃动轨迹和压力曲线历史数据跟踪及下载，实现横向及纵向记录、统计、分析。 6、支持男子手枪速射和女子手枪慢加速项目报靶，符合国际射联的规则要求。 |  |

（二）10米光学靶系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10米光学靶靶标 | 1、10米气手枪气步枪光学靶靶标。 2、靶面灯光照强度：达到1800LUX（±10LUX），满足国际射联要求。 3、报靶精度达到0.05环，满足国际射联要求。 4、无耗材，支持竞赛取证。 5、通讯接口：CAN总线、蓝牙。 6、材质：高强度金属，抗10米气手枪、气步枪子弹冲击。 7、支持蓝牙模式离线脱机，支持便捷转移使用。 8、面板采用磁吸结构，可免工具更换靶纸。 9、表面喷漆处理工艺。 10、靶标底座采用可移动支架，兼容固定式安装。 | 5套 |
| 2 | 10米光学靶智能报靶系统 | 1、支持10米气手枪和气步枪报靶显示，满足国际射联要求。 2、支持射手端、观众端、总控端报靶显示。 3、支持语音报靶，可开关。 4、靶面缩放：支持自定义环值缩放和自动缩放。 5、弹着显示：支持单发、按组显示、所有显示。 6、报靶反馈时间满足国际射联要求。 7、支持决赛单发限时训练模式。 8、支持报靶数据打印、编辑、导出。 9、支持射手刷卡登陆，支持训练数据本地存储、云存储、射手成长分析。 10、支持线上联网比赛及模拟资格赛、决赛。 |  |
| 3 | 10米综合控制 | 1、射手端报靶：15.6英寸高清报靶，安卓系统，支持添加拓展应用。 2、观众端报靶：32英寸高清报靶。 3、通讯接口：802.3，CAN总线。 4、支持无缝链接到比赛系统。 5、专用线材：专用线缆配套辅材。 |  |

（三）25米光学靶系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25米光学靶靶标 | 1、25米小口径手枪光学靶靶标，包含5个靶标，每个靶标包含红绿信号灯，满足25米手枪项目的所有训练及比赛要求。 2、标准手枪靶面靶心直径200mm，满足国际射联要求。 3、速射手枪靶面靶心直径500mm，满足国际射联要求。 4、适合枪弹口径为.22，.30-.38（钢制的抛射弹除外）。 5、报靶精度达到0.05环，满足国际射联要求。 6、25米靶标收弹器，材质为高强度金属，防跳弹橡胶，接收铅弹。 7、无耗材，支持竞赛取证。 8、通讯接口：CAN总线。 9、材质：高强度金属，抗25米小口径手枪子弹冲击。 10、表面喷漆处理工艺。 11、靶标底座采用可移动支架，兼容固定式安装。 | 1组 |
| 2 | 25米光学靶智能报靶系统 | 1、支持25米小口径手枪报靶显示，满足国际射联要求。 2、支持慢射报靶和速射报靶切换。 3、支持射手端、观众端、总控端报靶显示。 4、支持语音报靶，可开关。 5、靶面缩放：支持自定义环值缩放和自动缩放。 6、弹着显示：支持单发、按组显示、所有显示。 7、报靶反馈时间满足国际射联要求。 8、支持报靶数据打印、编辑、导出。 9、支持射手刷卡登陆，支持训练数据本地存储、云存储、射手成长分析。 10、支持线上联网比赛及模拟资格赛、决赛。 |  |
| 3 | 25米综合控制 | 1、射手端报靶：15.6英寸高清报靶，预装正版操作系统，支持添加拓展应用。 2、观众端报靶：32英寸高清报靶。 3、通讯接口：802.3，CAN总线。 4、支持无缝链接到比赛系统。 5、专用线材：专用线缆配套辅材。 |  |

（四）50米光学靶系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50米光学靶靶标 | 1、50米小口径步手枪光学靶靶标，满足50米项目的所有训练及比赛要求。 2、精射手枪靶面靶心直径200mm，满足国际射联要求。 3、小口径步枪靶面靶心直径112.4mm,满足国际射联要求。 4、适合枪弹口径为.22，.30-.38（钢制的抛射弹除外）。 5、报靶精度达到0.05环，满足国际射联要求。 6、50米靶标收弹器，材质为高强度金属，防跳弹橡胶，接收铅弹。 7、无耗材，支持竞赛取证。 8、通讯接口：CAN总线。 9、材质：高强度金属，抗50米小口径步手枪子弹冲击。 10、表面喷漆处理工艺。 11、靶标底座采用可移动支架，兼容固定式安装。 | 6套 |
| 2 | 50米光学靶智能报靶系统 | 1、支持50米小口径步手枪报靶显示，满足国际射联要求。 2、支持射手端、观众端、总控端报靶显示。 3、支持语音报靶，可开关。 4、靶面缩放：支持自定义环值缩放和自动缩放。 5、弹着显示：支持单发、按组显示、所有显示。 6、报靶反馈时间满足国际射联要求。 7、支持报靶数据打印、编辑、导出。 8、支持射手刷卡登陆，支持训练数据本地存储、云存储、射手成长分析。 9、支持线上联网比赛及模拟资格赛、决赛。 |  |
| 3 | 50米综合控制 | 1、射手端报靶：15.6英寸高清报靶，安卓系统，支持添加拓展应用。 2、观众端报靶：32英寸高清报靶。 3、通讯接口：802.3，CAN总线。 4、支持无缝链接到比赛系统。 5、专用线材：专用线缆配套辅材。 |  |

（五）电子靶控制室系统集成

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25米电子靶控制室系统集成 | 1、适配10条25米靶道，支持拓展。 2、中控台：木质，140cm长，60cm宽，75cm高。(±1cm) 3、中控机：14英寸，预装正版操作系统。 4、搭载企业级服务器和数据收发盒，实现报靶数据存储与收发。 5、支持成绩打印、支持弹着分布打印。 6、65英寸高清中控显示。 7、UPS电源断电保护。 8、16口企业级网络数据交换。 9、多功能机柜。 10、支持无缝链接到比赛系统。 11、专用线材：专用线缆配套辅材 | 1套 |
| 2 | 50米电子靶控制室系统集成 | 1、适配10条50米靶道，支持拓展。 2、中控台：木质，140cm长，60cm宽，75cm高。(±1cm) 3、中控机：14英寸，支持Windows 10及以上系统。 4、搭载企业级服务器和数据收发盒，实现报靶数据存储与收发。 5、支持成绩打印、支持弹着分布打印。 6、65英寸高清中控显示。 7、UPS电源断电保护。 8、16口企业级网络数据交换。 9、多功能机柜。 10、支持无缝链接到比赛系统。 11、专用线材：专用线缆配套辅材 | 1套 |

注：

1.本项目的核心产品为：10米光学靶系统

2.本项目的所有产品均须符合国际射联相关要求；

3.在本项目开标前按要求将样品摆放到指定位置，未提供样品或样品没有满足询价文件技术参数要求的视为无效响应；

4.实质性要求不允许负偏离，若出现负偏离则该响应文件视为无效响应。

（六）样品要求：

①递交样品品类及数量：“速射”训练仪1台。

②实物样品于递交响应文件截止时间前送到询价地点（超过时间不再接收样品）。

③样品标注要求：

供应商递交样品时需同时提供单独的纸质样品清单，清单注明项目名称、采购编号、样品名称及数量。样品采用盲样，不得标注供应商名称，样品上不得有可以识别供应商或生产厂家的任何标志与标识。

（七）其他要求

①供应商须提供原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的货物（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，其质量须符合国家有关质量、环保、安全、卫生等强制性标准，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

②供应商所供产品出现质量问题时，供应商应负责三包（包修、包换、包退），其费用由供应商承担。

③供应商提供货品若涉及技术专利、外形专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与采购人无关。

④供应商提供的货品需保证其安全可靠，在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成损失的，采购人将保留依法索赔的权利。

⑤供应商需保障产品供应过程中严格遵守国家的防疫政策与要求，货物在原材料、生产、运输等过程中可能受到病毒污染的，应当进行消毒，并检疫合格，相关费用由成交供应商自己承担。

二、商务要求（实质性要求）：

1、本次采购项目包括但不限于货物价款、合理利润、运输费、配送费、安装费、调试费、培训费、检测费、保险费、人工费、差旅费、售后服务费、代理费、税费等完成本项目所必须的全部费用。

2、交货期限：成交供应商须在政府采购合同签订后30天内将货物送到交货地点并完成安装、调试、培训等相关工作。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款方式：付款方式：采购合同签订后采购人支付合同金额的30%作为预付款，成交供应商完成送货、安装、调试、培训等相关工作并验收合格后一次性支付余下合同款（无息）。采购人每次付款前，成交供应商应当按照采购人的要求提供合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算，如成交供应商未提供或者提供的发票资料不符合要求的，采购人有权拒绝付款且不承担相应违约责任。采购人应自收到成交供应商合法有效完整的完税发票后5日内支付相应约定金额。

5、履约验收：

（1）采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件要求、结合采购采购文件、成交通知书、采购合同等进行验收。且采购人有权邀请专家或第三方机构或质检部门共同验收。

（2）验收时，采购人有权从验收货物中随机抽取一项或一定比例的货品，送至国家认可的质量、技术检测机构进行检测。如经检测后质量不符合供应商响应文件的应答或政府采购合同的约定，视为供应商虚假响应取消其成交资格，因此给采购人造成的损失由成交供应商全额赔偿，且履约保证金不予退还，也将不予支付采购资金。

（3）成交供应商应在交付货物时将所提供货物的装箱清单、配件、合格证书、使用说明书、原厂保修卡等资料一并交付给采购人，否则视为未完成交货，成交供应商应承担未按期完成交货的违约责任，违约责任以合同约定为准。

（4）验收结果合格的，成交供应商凭验收合格证明到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，因此给采购人造成的损失由成交供应商全额赔偿，且履约保证金不予退还，也将不予支付采购资金。

6、售后服务要求：

（1）质保期：自采购人盖章确认验收合格次日起算，质保期3年。

（2）售后服务：货物在质保期内出现质量问题，成交供应商应在1小时内做出服务响应，24小时内维修人员到达现场排除故障，48小时内保证各种设备正常使用，并承担全部的维修费用；如货物经成交供应商三次维修仍不能达到响应文件承诺的或者政府采购合同约定的质量标准，成交供应商应更换同品牌、相同型号或高于配置要求的新设备，并重新计算质保期。

（3）成交供应商须针对本项目配备固定的维护、维修技术人员。

（4）货到现场后由于采购人的保管不当造成的问题，成交供应商应负责修复，但费用由采购人承担。

（5）在质保期满后，成交供应商应继续提供售后服务，提供备品备件、设备维修或更换服务，只收取材料费用，不收取人工技术费用。

注：实质性要求不允许负偏离，否则视为无效响应取消报价资格。