## 一、项目背景

为促进昭觉县无线数字电视系统升级改造，现拟用竞争性磋商的采购方式采购一名供应商提供相关服务。

## 二、采购清单及参数要求

（一）建设标准

广播电视安全播出管理规定（国家广播电影电视总局令第62号）

调频广播、电视转播台（站）建设标准 GY/T 5064-1999

《地面数字电视广播单频网技术要求》（GB/T 28433-2012）

《地面数字电视广播单频网适配器技术要求和测量方法》（GB/T28434-2012）

《地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法》（GB/T28435-2012）

《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》（GB/T28436-2012）

（二）清单及参数要求

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 行业划分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激励器 | 2 | 工业 |
| 2 | 200W数字电视发射机改造 | 8 |  |
| 3 | 100W数字电视发射机改造 | 5 |  |
| 4 | 单频网同频补点延时器（室外型） | 10 |  |
| 5 | 馈线 | 600 |  |
| 6 | 全向天线 | 13 |  |

2、参数要求

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激励器 | 输入解调：最少6路输入（DTMB-T），接收频率：47-870MHz，解调方式：4QAM-NR、4QAM、16QAM、32QAM、64QAM，纠错率（FEC）：0.4、0.6、0.8，支持GPS步时钟模块； 调制标准：GB20600-2006， FFT： 1，3780，1+Pilot， 星座 4QAM-NR、4QAM、16QAM、32QAM、64QAM 帧格式 420、595、945 、420旋转、945旋转， FEC 0.4、0.6、0.8， 交织深度 240、720； 射频输出：接口 N型头，50Ω阻抗 频率范围 36~960MHz（其中80MHz任意可调），1Hz步进; 输出电平 -25dbm-0dbm，0.1dbm步进，MER ≥ 40dB； 支持液晶&按键操作，网络管理(NMS/SNMP/Web)，中文操作界面，可通过网络进行软件升级； 电源要求 AC 110V±10%，50/60Hz或AC 220V±10%，50/60Hz，功耗低于25W; | 2 | 台 |
| 2 | 200W数字电视发射机改造 | 调制方式：支持4QAM、16QAM、32QAM、64QAM模式，频率要求：对现有发射机改造后，满足490MHZ、498MHZ、522 MHZ、538 MHZ、546 MHZ、554 MHZ、562 MHZ、570 MHZ、578 MHZ九组频率发射条件，并支持单频网组网； 频率稳定度（3个月）：采用外部时钟参考时：≤10-10，采用内部时钟参考时：≤10-7; 频率准确度MFN: ≤±100Hz / SFN：≤±1Hz，本振相位噪声≤ - 125dBc@1MHz； 输出功率：≥200W;射频输出功率稳定度：±0.2dB; 带内不平度（fc±3.591MHz）±0.4dB; 带外频谱特性：符合GB20600-2006中带外频谱模板的有关规定; 带肩比：≤-40dB@中心频率IF±4.2MHz; 调制误差率MER≥34dB; 邻频道内的发射与带内发射功率的比≤-50dB，满足邻频道内的发射功率≤13mW，邻频道外的发射与带内发射功率的比≤-58dB，满足邻频道外的发射功率≤13mW; 接口 N型头，50Ω阻抗; 输入/输出特性：射频输入：F头，输出接头L29-K; 输出阻抗：50Ω，输出反射损耗（8MHz带内）≥26dB（正常工作），≥20dB（允许工作）； 供电电源AC：90-260V,50Hz; | 8 | 套 |
| 3 | 100W数字电视发射机改造 | 调制方式：支持4QAM、16QAM、32QAM、64QAM模式，频率要求：对现有发射机改造后，满足490MHZ、498MHZ、522 MHZ、538 MHZ、546 MHZ、554 MHZ、562 MHZ、570 MHZ、578 MHZ九组频率发射条件，并支持单频网组网； 频率稳定度（3个月）：采用外部时钟参考时：≤10-10，采用内部时钟参考时：≤10-7，频率准确度MFN: ≤±100Hz / SFN：≤±1Hz，本振相位噪声≤ - 125dBc@1MH； 输出功率：≥100W;射频输出功率稳定度±0.2dB; 带内不平度（fc±3.591MHz）±0.4dB; 带外频谱特性：符合GB20600-2006中带外频谱模板的有关规定，带肩比：≤-40dB@中心频率IF±4.2MHz，调制误差率MER≥34dB，邻频道内的发射与带内发射功率的比≤-50dB，满足邻频道内的发射功率≤13mW，邻频道外的发射与带内发射功率的比≤-58dB，满足邻频道外的发射功率≤13mW; 接口 N型头，50Ω阻抗; 输入/输出特性：射频输入：F头，输出接头L29-K; 输出阻抗：50Ω，输出反射损耗（8MHz带内）≥26dB（正常工作），≥20dB（允许工作）； 供电电源AC:90-260V,50Hz。 | 5 | 套 |
| 4 | 单频网同频补点延时器（室外型） | RF输入：支持6路频点输入，RF 输入频率470~860MHz， RF输入电平范围：-30~+3 dBm； 射频延时范围0-250uS； RF输出：支持6路频点输出，-N型头，1路RF TEST 输出 -F型头，RF输出频率30～960MHz, 1KHz 步进，RF输出电平衰减-25～-2dBm, 0.5dBm步进； 带肩比≥57dB（单频点），≥54dB（6个频点 ） 系统，LCD 显示,按键操作或web网络管理，支持软件在线升级); 电源AC 100～240V,50Hz/60Hz，功耗不超过27W。 | 10 | 台 |
| 5 | 馈线 | φ22 硬馈管，用于发射机至天馈系统的连接； 采用 T2 精拉紫铜管，内导体的直线度符合 EIA 标准规格； 特性阻抗：50Ω；驻波比：≤1.10（470～860MHz）；衰减：≤0.02dB/m（470～860MHz）。 | 600 | 米 |
| 6 | 全向天线 | 频率范围：470～860MHz，功率容量不低于 200W（数字功率），极化方式：水平或垂直 ； 阻抗：50Ω；增益≥11dBd；驻波比：≤1.1。 | 13 | 套 |
| 注：本项目报价包含但不限于13套辅材（扎带、胶布、线卡等）、13个相关的发射机改造安装调试、天馈等设备的安装调试，并完成全系统单频网组网调试等费用，如供应商在安装过程中发现有额外需要增加的内容须按时完成，采购人将不再另行支付费用。 |

3、其他技术要求

本项目按照国家和四川省无线数字电视系统改造的要求，在实施农村中央广播电视节目无线数字化覆盖的基础上，利用现有无线发射转播台站资源，推进全县无线数字电视台站的升级改造。本项目主要内容为：13个数字电视站点发射机系统改造，机房相关设备安装调试等。

13个站点信息如下。

| 序号 | 站点名称 | 站点功率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竹核镇 | 200W |
| 2 | 特布洛乡 | 100W |
| 3 | 洒拉地坡乡龙恩日打村 | 200W |
| 4 | 四开镇 | 100W |
| 5 | 庆恒乡 | 200W |
| 6 | 格吾乡 | 100W |
| 7 | 日哈乡 | 100W |
| 8 | 大坝好谷 | 200W |
| 9 | 地莫乡 | 200W |
| 10 | 吊顶山 | 200W |
| 11 | 瓦尔基站 | 100W |
| 12 | 老广播局基站 | 200W |
| 13 | 日哈乡 | 200W |

## ★三、商务要求

1、履约时间（期限）：政府采购合同签定后30日内完成安装调试并交付使用。

2、履约地点：采购人指定地点。

3、包装和运输：供应商负责办理运输和保险，将货物运抵采购人指定地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由供应商承担。

4、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

交付（实施）的时间（期限）：政府采购合同签定后30日内完成安装调试并交付使用。

地点（范围）：采购人指定地点

5、付款条件及进度：

5.1供应商在规定的时间内供货完毕，并完成所有的设备安装、调试验收合格后，采购人收到成交供应商提供的发票后15日内，支付合同金额的100%。

5.2成交供应商应当按照应收款项金额提交等额有效发票，若供应商未按采购人要求提供或迟延提供发票及相关支付凭证材料，则采购人有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。

6、验收、交付标准和方法：

本项目的验收均按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关规定及磋商文件、供应商的响应文件的要求进行验收。

7、售后服务：

7.1供应商所提供的所有产品均须符合国家有关质量标准。

7.2供应商所提供的所有产品不得低于厂家质保期。按照国家“三包”规定及相关行业规定实行质量保证。质保期至少为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后12小时内响应，24小时内到场完成维修或更换。

7.3提供对设备使用人员的技术培训，让使用者了解系统的基本原理，能熟练地进行操作，了解掌握一般故障的处理。

7.4供应商须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

7.5从验收通过之日计，本项目货物、设备质保期为1年。

8、质量保修范围和保修期：

8.1磋商文件及供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

8.2所购货物均为生产厂家原装全新合格产品，投标人不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、采购单位的要求做好售后服务工作。

8.3提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合国家最新标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

9、保险：供应商应按照相关规定为所有工作人员购买社会保险等，履约期间供应商工作人员发生意外伤害的，均由成交供应商负责。

10、责任与解决争议的方法：

a、违约责任条款：

①采购人违约责任：无正当理由拒收货物的，采购人偿付合同总价2%的违约金。逾期支付货款，除及时付足货款外，还须向成交供应商偿付欠款总额0.02%/天的违约金，逾期付款超过10天的，成交供应商有权终止合同。若偿付的违约金不足以弥补乙方损失，采购人按成交供应商实际损失的不足部分，赔偿成交供应商。

②成交供应商违约责任：交付的货物质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价2%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约。不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额0.02%/天的违约金。逾期交货超过10天，采购人有权终止合同，成交供应商则按合同总价2%的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给成交供应商的货款及其利息。

③成交供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为成交供应商没有按时交货而违约，成交供应商须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，成交供应商应另付合同总价的2%赔偿金给采购人。

④成交供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，成交供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的2%向采购人支付违约金。

b、争议管辖：

①在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交采购人所在地仲裁委员会仲裁。

②仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

③除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

④在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

11、知识产权：供应商提供的货物、软件及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 四、本项目中政府采购强制采购节能产品、及强制3C产品的有：

| 序号 | 产品名称 | 强制采购节能产品 | 强制3C产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激励器 | × | × |
| 2 | 200W数字电视发射机改造 | × | × |
| 3 | 100W数字电视发射机改造 | × | × |
| 4 | 单频网同频补点延时器（室外型） | × | × |
| 5 | 馈线 | × | × |
| 6 | 全向天线 | × | × |

注：1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），投标人在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。强制节能产品类别如下：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机(指冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组)，空调机组[指多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)、单元式空气调节机(制冷量>14000W)]，专用制冷、空调设备（指机房空调），镇流器（指管型荧光灯镇流器），空调机[指房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[指普通电视设备（电视机）]，视频设备（指监视器），便器（指坐便器、蹲便器、小便器），水嘴。（如涉及）

2、技术参数中如涉及到3C强制认证产品或其他国家强制要求均满足相关要求，参与采购时提供《中国强制性产品认证》（3C证书）或其他国家强制要求证明材料复印件，或提供承诺函，承诺成交后签订合同前向采购人提供。（如涉及）

注：带“★”的为实质性要求，不得有负偏离，否则视为无效响应。