- 项目概况

- 项目名称：学生用床及课桌凳采购

- 项目属性：货物

3、项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

二、采购清单及主要技术参数（实质性要求）

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 寓 床 | 规格：长2000×宽900×高2060mm（±5mm） 1、边立柱：采用外观尺寸50mm×50mm（±2mm）“L”形管材，管壁厚度1.2mm。管材采用优质碳素钢材钢带，经扎压线辊压成型，高频焊接成闭口“L”形管材。（如图所示） 2、中立柱：采用外观尺寸40mm×60mm（±2mm）矩形管材，管壁厚度1.2mm。管材采用优质碳素钢材钢带，经扎压线辊压成型，高频焊接成闭口矩形管材。 3、床厅（前、后床厅）：采用40×82mm（±2mm）型材，管壁厚度1.2mm，管材采用优质碳素钢材钢带，经扎压线辊压成型，高频焊接成闭口“P”形管材，正面成型两条加强筋，下端成圆弧形。（如图所示） 4、床换：7根床换活动陷入式，采用25×30mm（±2mm）型材，管壁厚度1.0mm，管材采用优质碳素钢材钢带，经扎压线辊压成型，高频焊接成闭口圆锥形管材；上大下小，具有重力加固作用。（如图所示） 5、弯头：采用50×50mm（±2mm）“L”型PP工程塑料一次成型；立柱顶端加装防撞装饰弯头，过渡圆润，整体稳固美观。弯头正面 8条装饰加强筋，外侧 9 条装饰加强筋，内侧 7条装饰加强筋，重65g（±5g）。（如图所示） 6、内塞：边立柱与地面接触处采用50×50mm（±2mm）“L”型PP工程塑料一次成型内塞脚垫。（如图所示） 7、安全护栏：圈梁采用25×30mm（±2mm）型材，管壁厚度1.0mm，管材采用优质碳素钢材钢带，经扎压线辊压成型，高频焊接成闭口圆锥形管材（如图所示）；护栏为上下层设计，下层嵌入E1级15mm三聚氰胺双饰面板为装饰板。人体接触面为圆弧形，减少人体碰撞伤害。 8、爬梯：采用 20×40×1.2mm椭圆钢管为支撑柱。支撑柱顶端与床厅连接处加装PP防松塑料连接外套，与床梯严密结合无缝连接，规格尺寸：长45mm*宽45mm*高度20mm*壁厚2.0mm。扶梯底部加装锥形PP塑料外套，外套规格尺寸：长45mm*宽45mm*高度27mm壁厚2mm，锥形底座尺寸：长40mm*21mm*高度10mm。(此项尺寸允许偏差±2mm）。（如图所示） 爬梯顶部连接外套 爬梯底部锥形塑料外套 9、踏板尺寸：L315mm*W66m*厚13mm，采用PP塑料注塑成型，两端呈10mm*40mm半椭圆。踏板表面加装八颗长41mm*宽7mm（偏差±2mm）扣入式夜光条，且具有夜晚可视，避免防滑功能。踏板底座采用1.5m厚冷轧钢板一次冲压成型与踏板紧密结合，踏板钢板底部附两条加强筋。（如图所示） 踏板 踏板钢板 10、拉换：采用25×50mm矩管，管壁厚度1.2mm，和25×25mm方管，管壁厚度1.2mm。 11、装饰换：采用φ19mm圆管，管壁厚度1.0mm。 12、床铺板：采用环保9mm多层板。 13、桌面：采用E1级25mm三聚氰胺板；桌面手肘边采用多边型E型铝合金封边条，桌面平面尺寸为22mm，上斜边尺寸为11mm，垂直面尺寸为18mm，下斜边尺寸为5mm，下平面尺寸为34mm，材质厚度为1.0mm；其余边1.5mm厚PVC封边条，经全自动封边机环保高热熔胶封边。 14、抽屉抽面：规格为规格为350mm*170mm，（偏差±2mm），基材为18mm厚度的 E1 级三聚氰胺饰面板制作，四周一次注塑封边成型，自带成型拉手及锁孔，免额外拉手设计。（图示如下） 抽下柜：门板尺寸350（宽）*465（高）mm（偏差±2mm），基材为18mm厚度的 E1 级三聚氰胺饰面板制作，四周一次注塑封边成型，自带成型拉手及锁孔，免额外拉手设计。（图示如下） 衣柜门板：衣柜上门板1200×400×18mm，衣柜下门板：400×400×18mm，衣柜门板基材为18mm厚度的 E1 级实木颗粒板板制作，四周一次注塑封边成型，自带成型拉手及锁孔，免额外拉手设计。（图示如下） 17、书架、柜体等其余板材：采用E1级15mm三聚氰胺板。 18、封边条：采用1.5mm优质PVC封边条，经全自动封边机环保高热熔胶封边。 19、五金件：采用优质五金配件，配件表面镀锌处理，经久耐用。 20、钢架表面经除油、除锈、陶化、烘干后采用环氧树脂粉末静电喷涂处理。 | 640 | 位 |
| 公寓椅 | 规格：长395*深340*高740mm 钢架：采用25*25*1.2mm方形钢管制作。 椅面、椅背：E1级15mm双饰面实木颗粒板制作。 封边条：采用1.5mm优质PVC封边条经全自动封边机高热熔环保胶封边。 钢架表面经除油、除锈、陶化、烘干后采用环氧树脂粉末静电喷涂处理。 | 640 | 把 |
| 课桌凳 | 1、规格：（1）课桌：长610*宽450*高760mm（±5mm （2）课凳：长340*宽:240*高420mm（±5mm）。 2、立脚：采用25*55*1.2mm椭圆管与30*60*1.2mm椭圆管组合升降。 3、橫脚：采用30*40*1.2mm矩管。 4、横拉杆：采用30*40*1.2mm矩管。 5、桌面：尺寸为610mm*450mm*18mm；面板样式：桌面正上方设有笔槽，笔槽长度不得低于31cm宽不得低于1.5cm，（注：笔槽下方必须设有30mm刻度尺，笔槽深不低于0.5mm）；在桌面左右三分之一及正前方设有波浪形挡笔条（挡笔最高处不低于0.6mm）四面圆角；桌面胸前方设计符合人体工学弧型；板材使用三聚氰胺板，四周用工程塑料无接缝一次性整体镶边。 凳面：采用E1级中密度纤维板，四周一次注塑成型包边。 书包斗：采用0.8mm优质冷轧钢板冲压成型。 8、脚套：采用PP工程塑料一次注塑成型。 9、五金件：采用镀锌五金配件。 10、钢架表面经除油、除锈、陶化、烘干后采用环氧树脂粉末静电喷涂处理。 | 800 | 套 |

注：1、以上技术参数中未标注公差的尺寸需按照GB/T1804-2000《未注公差的线性和角度尺寸公差》要求中“最粗V”等级规定执行。

2、技术参数要求有佐证材料要求的，以佐证材料为评审依据，其余以投标人自述响应为评审依据，投标人对材料真实性负相关法律责任。如未按要求提供或提供不满足的视为无效响应。

3、供应商与采购人正式签订合同前，供应商须提供技术参数表中所要求的证明文件原件，若未按要求提供的，采购人有权取消其成交资格。

4、投标报价包含材料费，安装费，运输费，设备费，调试费，培训费，服务费，税金等一切费用。

此项目产品为常规通用货物，以上参数无需提供证明材料，无需设置核心产品。

三、样品要求（实质性要求）

1、样品清单及送样要求

| 样品名称 | 技术要求 | 规格尺寸 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边立柱 | 招标技术要求 | 长度290mm | 1支 | 未经喷涂，拒绝手工焊接成型 |
| 床厅 | 招标技术要求 | 长度290mm | 1支 |  |
| 床换 | 招标技术要求 | 长度290mm | 1支 |  |
| 多边型E型铝合金封边条 | 招标技术要求 | 长度290mm | 1支 | 未经喷涂 |
| 弯头 | 招标技术要求 | 招标技术要求 | 1个 | 拒绝3D打印 |
| 踏板 | 招标技术要求 | 招标技术要求 | 1块 |  |
| 抽屉面 | 招标技术要求 | 350*170*18mm | 1张 |  |
| 抽下柜门板 | 招标技术要求 | 招标技术要求 | 1张 |  |
| 衣柜门板 | 招标技术要求 | 400*400*18mm | 1张 |  |
| 课桌桌面 | 招标技术要求 | 招标技术要求 | 1张 |  |
| 备注：投标时投标人须按此清单送样。少送样、错送样、未按招标技术要求提供或经评审小组认定实质性负偏离的样品，视为未实质性响应，按无效投标处理。 |

2、样品上不能出现供应商、生产商的名称等相关信息（样品上有固定的相关信息应该有效遮挡，否则做无效投标处理）。

3、采购人及代理机构对供应商所递交样品的包装、污损和评审中可能发生的破坏性查验不负任何责任。

4、第一成交候选供应商的实物样品将由采购人封存，作为项目监督样品验收的依据，其余的则现场退还。

四、商务要求及主要合同条款（实质性要求）

1、交货时间：合同签定后30个日历日内完成所有货物的制作、安装和调试。

2、交货地点：乐山市五通桥区。

3、支付方式：验收合格后10个工作日内支付成交金额的 95%，剩余5%作为质保金，质保期满后无息支付。（最终支付以财政划拨资金为准，财政划拨资金后10个工作日内完成支付，所有款项均不计利息。成交供应商需向采购人提供合法有效完整的完税发票及凭证资料进行结算。）

4、质保期和售后服务

4.1质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后 2 小时内响应现场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。如货物经成交人2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作成交人未能按时交货，采购人有权退货并追究成交人的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，成交人亦应负责修复，但费用由采购人负担。

4.2成交人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

5、质量要求

5.1成交人须提供全新未经使用过的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

5.2货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

5.3成交人在向采购人供货前应向采购人提供相关证明文件、所供应货物符合采购文件、投标文件约定的质量标准检验合格证明文件品。

5.4货物制造质量出现问题，成交人应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交人负担。

6、验收：严格按照国家及行业相关标准的规定，并结合本项目的采购文件、投标文件及澄清（变更）文件的约定执行。 其他未尽事宜应严格按照号乐山市财政局关于沿用乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则的通知》(乐市财政采(2021)8号)要求进行执行。

7、包装要求：成交供应商在履约中，如若涉及商品包装和快递包装的，须按财政部《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的对应标准执行。

注意：1、本章节的以上标注有“（实质性要求）”为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、本章节的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定采购文件编制存在重大缺陷，评审委员会应当停止评。