（一）供应商资格要求应提供的证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件，加盖单位鲜章）

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格式详见附表）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见附表）；

7、提供参加本次政府采购活动的诚信情况承诺书原件（格式见附表）；

8、提供供应商单位及现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录承诺函。（格式自拟）

（一）针对本项目的特殊要求：

（二）资格要求：无

（三）其他类似效力要求：

1、以上证明材料复印件必须加盖供应商公章（鲜章） ，未提供详细格式的格式自理。

注：1、本项目不接受联合体竞标。

2、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：200万元。

3、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

4、新成立企业不满足招标人年度要求的，竞标人只提供成立后相应年度的资料。

第五章  招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概况：

本项目是舞台音响采购。

本项目所属行业：工业

- 采购内容及技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双10"线阵列音箱 | 1、2×10"大功率低频驱动单元； 2、2×1.75寸高音单元 3、额定功率不小于600W/8Ω； 4、特性灵敏度不小于100dB/W/m（有效频率带通平均） 5、输出声压级不小于133dB/W/m 6、低频截止频率不高于：65Hz；高频截止频率不高于：19KHz 7、单只水平覆盖范围：100°；单只垂直覆盖范围：10°（垂直梯形校正角度≥0-10°） 8、箱体表面采用聚脲器，防水耐磨 ★9、扬声器系统采用波阵面修正号筒技术，并提供相关技术证明。 | 10 | 只 | 防水处理 |
| 2 | 单18"阵列低频音箱 | 1、不小于1×18"长冲程低频驱动单元； 2、额定功率不小于800W(AES)/8Ω 3、特性灵敏度不小于99dB/W/m（有效频率带通平均） 4、输出声压级不小于128dB/W/m(Continues)；134dB/W/m(Peak) 5、低频截止频率不高于：40Hz； | 2 | 只 | 防水处理 |
| 3 | 线阵列吊架 | 线阵列配套田字架 | 2 | 套 |  |
| 4 | 专业功放 | 1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% ★2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪（提供第三方带“CMA”、“CNAS”认证的检验报告）。 3、功放增益：32/35/38/41dB(可选择）； 4、标称输出功率（RMS）≥2×1000W/8Ω，2×1700W/4Ω，2×2890W/2Ω，桥接1×3400W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥97V 6、总谐波失真：0.05% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) ★9、系统保护装置技术：具备电网电路识别通断保护装置、数字式短路保护装置、直流风机智能温控装置、宽电压自适应压缩装置、动态限幅保护装置，提供技术证明文件。 ★10、具备功率放大器音色补偿电路，提供技术证明文件。 | 5 | 台 |  |
| 5 | 专业功放 | 1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% ★2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪（提供第三方带“CMA”、“CNAS”认证的检验报告）。 3、功放增益：32/35/38/41dB(可选择）； 4、标称输出功率（RMS）≥2×1200W/8Ω，2×2040W/4Ω，2×3460W/2Ω，桥接1×4080W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥97V 6、总谐波失真：0.05% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) ★9、系统保护装置技术：具备电网电路识别通断保护装置、数字式短路保护装置、直流风机智能温控装置、宽电压自适应压缩装置、动态限幅保护装置，提供技术证明文件。 ★10、具备功率放大器音色补偿电路，提供技术证明文件。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 舞台返听音箱 | 1、1×12"双磁路同轴驱动单元，号筒高音； 2、额定功率不小于350W/8 Ω； 3、低频截止频率不高于：60Hz；高频截止频率不低于：18KHz 4、灵敏度不小于98dB； 5、连续声压级不小于124dB 6、最大声压级不小于130 dB； 7、单只水平覆盖范围：80°；单只垂直覆盖范围：80° | 4 | 只 | 防水处理 |
| 7 | 专业功放 | 1、功放类型：CLASS D类 ★2、保护功能：电源欠压保护、开关机延时保护、输出直流保护、过载功率控制过热保护、温度功率控制保护（提供第三方带“CMA”、“CNAS”认证的检验报告）； 3、串扰抑制：≥85dB； 4、标称输出功率（RMS）：≥2×600W/8Ω，2×1020W/4Ω，桥接1×2040W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥69V 6、总谐波失真：＜0.03% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) ★9、系统保护装置技术：具备电网电路识别通断保护装置、数字式短路保护装置、直流风机智能温控装置、宽电压自适应压缩装置、动态限幅保护装置，提供技术证明文件。 ★10、具备功率放大器音色补偿电路，提供技术证明文件。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 均衡器 | 4进8出自由路由分配 1、DSP采样率：48KHz；量化深度：24bit; 2、静音调节；增益调节：-80dB至+12dB 3、延时调节：0ms-1200ms 4、噪声门：-120dB至0dB 5、输入输出最大电平：18.5dB 6、信噪比：≥105dB 7、高低通分频：19.7Hz-20.1KHz; 滤波器类型：Linkwitz-Riley;Bessel;Butterworth; 斜率：-12dB至-48dB（步进-6dB） 8、输入不少于9段，输出不少于15段EQ 频率范围：19.7Hz-20.1KHz 增益范围：-20dB至+15dB Q值范围：0.404-28.852 高低架斜率范围：6dB、12dB 类型：PEQ、高架、低架、一阶全通、二阶全通 9、支持中控管理。 10、设置实时温度（影响声速从而影响延时的距离） 11、不少于30个用户组 12、设备具有参数锁且可设置密码 13、主界面显示两个通道的实时温度以及静音状态 14、全中文界面。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 数字音频处理器(16进16出) | 1、支持不少于16路输入；支持MIC/LINE切换，MIC增益≥0-40dB,数字增益≥±12dB；支持输入自动混音； 3、输入通道支持48V幻象供电； 4、16个平衡线路输出； 5、每个输入输出具备独立DSP处理能力，采样频率/量化 48 kHz，24Bi t ADC，24Bi t DAC ★6、输入通道均有独立增益（步进0.1dB）、反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器（步进0.01ms）、压限器、16段均衡（PEQ/ HighShelf / LowShelf）； ★7、每个输出通道具有独立增益（步进0.1dB）、高通滤波、低通滤波、16段均衡（PEQ/ H-Shelf / L-Shelf）、压限器、2s延时器（步进0.01ms）； 8、全功能矩阵混音； 9、具有内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； ★10、不少于30个场景预设，可自定义标签； 11、前面板带LCD显示屏显示I P地址、当前预设状态、当前运行时间； 12、支持墙面控制面板操控。 ★13、具备音频保障系统，提供软件技术证明文件。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 2编组12路调音台 | 1、机架式调音台，上19英寸标准机柜； 2、12路独立平衡线路输入，1组立体声输入，1组立体声输出； 3、2路主输出加2编组输出，一路辅助输出； 4、支持USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5、频率响应：不劣于20Hz-20KHz； 6、总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu； 7、幻象电源：48V； 8、输入均衡：HIGH:12KHz，MID:2.5KHz,LOW:80Hz； 9、内部数字效果器：16种模式； 10、LED电平表：2×10点LED电平表。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 真分集U段无线话筒 | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 ★6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 ★7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 ★10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 11、会议发射器具有自动关机功能，会议结束长时间无输入自动关闭。 技术参数： 1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ） 2、单机频带宽度 :50 MHz 3、单机频道数量：2000个 4、频率间隔：25KHz 5、音频灵敏度: -48±3dB 6、综合S/N比 : >100dB(A) 7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 9、频率响应 : 65Hz-15kHz 10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出 11、发射器拾音头：电容式 12、发射器供电方式：两节AA电池 13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率） ★14、提供国家认可的第三方检测机构出具的带“CMA”、“CNAS”认证的声性能“频率响应曲线图”和“指向性频率响应曲线图”检验报告复印件。 | 2 | 套 |  |
| 12 | 无线话筒天线放大器 | 1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失。 2、配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。 3、可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为有源对数周期天线，需要接收机能够提供 8–12 伏直流偏压。 4、天线为单指向性天线，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 技术参数： 1、适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz 2、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB 3、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB ±2dB 步进量：±1dB 4、天线阻抗 :50Ω 5、天线增益：3-5dB 6、驻波比：≤2.5:1 7、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面） 8、连接插座 :TNC母座×1 9、电流消耗 :约60mA/DC 8V 10、电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V | 1 | 台 |  |
| 13 | 多媒体有源音箱 | 1.中纤板木质音箱，纯手工进口桦木贴皮工艺； 2.内置高效功率放大器和优质扬声器，音质清澈、通透无暇、柔美圆润； 3.音频输入：一路莲花音频输入，USB/SD卡输入，无线蓝牙输入，光纤/同 轴输入，两路有线话筒输入； 4.音频输出：一路副机音频输出，一路信号输出 5.调节形式：主音量、高音、低音、话筒音量、话筒混响独立可调，音乐播 放遥控调节； 6.功 率： 2X50W 7.阻 抗： 4Ω 8.频率范围： 65Hz~20KHz 9.输入电源： AC:220V/50Hz 10.失 真 度： ＜1% 11.喇叭单元： 低音：5”纸盆低音，高音：1”黑色丝膜高音 | 1 | 对 |  |
| 14 | 电源时序管理器 | 1、具备2吋全彩LED，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可执行日期时间设定； 3、8路通道输出，可自由设定每路延时开启和关闭时间； 4、支持不少于8组设备开关场景数据； 5、欠压、超压检测及报警功能； 6、单路额定输出电≥13A，总输出≥30A，总功率≥6000W，单路最大功率≥2000W； 7、支持多台设备级联控制，可自动检测及设置； 8、支持外部中央控制设备控制； 9、支持远程集中控制通过ID检测和设置； 10、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； | 2 | 台 |  |
| 三、灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防水面光灯 | 1、功 率：≥180W 2、光 源：≥54颗*3W LED灯珠（R：12.G：12.B：12.W：18） 4、透镜角度：25°（15°/45°/60°可选） 5、通 道：3/8通道模式选择 6、控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式 7、颜 色：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速 8、调 光：0—100%线性调光 9、显 示：LED数码管按键拨码 10、频 闪：电子频闪1-25fps/秒 11、散 热：通过优质压铸铝散热片对流冷却,智能静音风机辅助散热 12、防护等级：IP65 ★13、提供第三方检测报告。 | 8 | 台 |  |
| 2 | 防水染色帕灯 | 1、功 率：≥180W 2、光 源：≥54颗*3W LED灯珠（R：12.G：12.B：12.W：18） 4、透镜角度：25°（15°/45°/60°可选） 5、通 道：3/8通道模式选择 6、控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式 7、颜 色：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速 8、调 光：0—100%线性调光 9、显 示：LED数码管按键拨码 10、频 闪：电子频闪1-25fps/秒 11、散 热：通过优质压铸铝散热片对流冷却,智能静音风机辅助散热 12、防护等级：IP65 ★13、具备舞台LED帕灯控制能力，提供软件技术证明文件。 ★14、提供第三方检测报告。 | 16 | 台 |  |
| 3 | 防水摇头灯 | 1、电 源：AC100-240V，50/60Hz 2、功 率：300W 3、光 源：250W灯泡 4、色 温：8000K 5、灯泡寿命：1500H 6、 配 线：插拔式自锁防松电源线设计，电源线长2米 7、 颜 色：1个色片盘：14色片+白光，任意半色效果，带双向旋转的彩虹效果 8、图 案：1个固定图案盘：13 个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能. 9、棱 镜：旋转十二面棱镜，棱镜角度27度，棱镜可单独控制旋转，棱镜可双向旋转 10、效 果：雾化片，外加一个七彩片 11、镜 头：高精密高温玻璃组合镜头 12、光束角度：1.8° 13、调 焦：0-100％线性聚焦 14、调 光：0-100％线性调节 15、频 闪：双片式机械频闪（1-15次／秒） 16、扫描角度：Ｘ：540° Ｙ：270° 16bit/8bit控制，双传感器定位，带自动纠错功能 17、马达数量：≥11个超静音马达， 16bit/8bit驱动控制 18、显 示：上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置.中、英文两种语言可随意切换，字体可倒转180°显示，无触屏操作方式，方便倒挂，带灯泡寿命到期灯泡更改提示功能，内部传感器信息显示、可手动控制光斑校正、复位等功能，显示灯具、灯泡使用时间 19、控制方式：国际标准ＤＭＸ512信号、声控 20、通道数量：16通道 21、其他功能：电子点泡、远程控制开关灯泡 22、外 观：耐高温ＡＢＳ塑料＋模压合金材料 23、防护等级：IP65 | 6 | 台 | IP65定制 |
| 5 | 灯光控制台 | 1、电源：AC100 -240V ,50/60Hz 2、DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，光电隔离信号输出 3、最大控制12台，32通道的电脑灯 4、内置图形轨迹发生器，有27个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹 控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数均可独立设置 5、48个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存100步， 32个宏快速调用多个场景的组合 6、带背光的LCD显示屏，中英文显示 7、关机数据保持 8、U盘备份和升级，U盘读取：支持FAT32格式 9、DMX512 通道数：256 10、电脑灯的配接数量：12 11、每台电脑灯最多可控制通道： 32 12、可保存的场景数量：80 13、可同时运行的场景数量：16 14、多步场景的总步数：100 15、推杆启动场景并进行调光： 支持 16、图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, Color图形 17、可同时运行图形数量：10 18、立即黑场：支持 19、转盘调整XY数值：支持 20、转盘调整多步场景速度：支持 21、场景调光：支持 ★22、具备远程调光平台，提供软件技术证明文件。 ★23、提供第三方检测报告。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 电源直通箱 | 1、输 入：三相五线AC380V输入，独立电压数码指示 2、输 出：AC220V,12路×4KW，可用于任何负载 3、保 护：过载与短路双重保护高分断空气开关 | 1 | 台 |  |
| 7 | 信号放大器 | 1、电 源：AC100~240V/50/60Hz 2、输入/输出：1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，8路独立放大驱动输出 3、功 能：输入输出光电隔离，信号放大整形功能，延长信号传输距离 4、产品特点：保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性 5、显 示：独立的LED信号指示。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 灯钩 | 灯光专用 | 60 | 个 |  |
| 9 | 保险绳 | 灯光专用 | 48 | 条 |  |
| 二、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频跳线 | 卡侬头（公）-卡侬头（母） | 24 | 条 |  |
| 2 | 音频跳线 | 卡侬头（公）-卡侬头（母） | 10 | 条 |  |
| 3 | 音频跳线 | 莲花（RCA）-6.3单插头 | 2 | 条 |  |
| 4 | 音频跳线 | 3.5mm-6.3单插头 | 1 | 条 |  |

本项目核心产品为：阵列音响

三、商务要求

1、供应商提供的所有产品符合国家现行有关质量标准或者优于国家现行相关行业技术规 范（或标准）。自合同规定期限内完成供货及安装调试，确保采购人正常使用。成交供应商 提供的设备必须是厂家合格全新产品且表面无划伤、无碰撞痕迹，不得损害他人知识产权； 如出现质量问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、），且费用由成交供应商承担。

四、其他要求

1、货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防碰撞的措施。凡由于包装不良 造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2、供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养对采购人维修技术人员进行培训； 设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直到采购人的技术人员能 独立操作。

五、售后服务要求：

成交供应商的服务承诺应按不低于采购文件中提出的服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1、质保期为 3 年。

2、质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后 4 小时内响应到场，24 小时内完 成维修或更换，并承担修理调换的费用。

3、供应商应制定完善合理的售后服务方案，明确售后服务响应时间及售后服务人员到达现 场的时间；明确项目售后负责人、售后服务专职人员；售后服务回访制度；售后服务应急处 理措施。确保所有设备后期正常运行。

六、履约时间及地点

6.1 履约时间：项目签定后 30 日完成。

6.2 履约地点：采购人指定地点

七、履约验收

本项目供货安装完毕，如有短缺、规格质量不符、资料不全、有质量及安全隐患、有“三 无”产品的以及技术指标达不到标准，由成交供应商在 10 个工作日内无偿给予更换、补齐， 并承担由此产生的全部费用，验收合格的按照合同及资金管理规定办理资金结算手续。

八、资金结算

本项目货物验收合格且资金结算手续齐全后，采购人按程序支付成交供应商本项目合同 价95%货款，5%作质保金，如无质量问题质保期满后，由采购人无息退还成交供应商。

九、国家利益（采购人利益）、社会公共利益的保障措施：

在采购活动中，由于种种原因可能会出现在评审环节没有发现成交供应商的响应文件有 负偏离（甚至重大负偏离）事项而仍然让其成交的情形，为了充分保证国家利益（采购人利 益）、社会公共利益不受损害，本次政府采购项目特对合同签订作如下规定：

1、如果成交供应商响应文件中有部分响应内容（事项）低于谈判文件规定要求（即 负偏离）的，以谈判文件内容要求为准签订政府合同履约；

2、如果成交供应商响应文件有关响应内容（事项）优于谈判文件要求（即正偏离） 的，以响应文件内容为准签订政府采购合同履约。

注：1、以上为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。 2、若技术要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为谈判文件要求。

- 报价要求

1、本项目按总价报价，投标人报价包括为完成本项目所需的一切费用，包括但不限于材料费、安装费、运输 费、搬运费、二次转运费、保险费、仓储费、差旅费、项目管理费、代理服务费、售后服务 及质保期费用、税金、代理服务费等全部费用。

2、本采购项目预算控制价为 350000 元，供应商竞价需符合预算控制价要求，超出预算 控制价的报价为无效报价。

3、报价是履行合同的最终价格，应包括货物、包装、运输、配送、安装、调试、税费等 完成本项目所有费用，采购人不再支付任何费用；报价估算错误等引起的风险由供应商自行 承担。

十一、节能环保

根据关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、关于印发节 能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）要求执行。

注：1.其他未尽事宜在谈判文件或合同中约定

2.谈判过程中可能实质性变动的技术、服务要求以及合同条款：根据实际谈判情况确定。