一、采购标的的功能、应用场景、目标（实质性要求）

(一)采购标的需实现的功能

1、为解决沐川县综合敬老院72间房间、不低于144人使用中央热水及中央暖气片供暖问题。保证采购标的设计方案、安装方案和所有参数完全符合本项目的安全标准、功能标准、性能标准和使用需求，本项目需经过磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案。依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）文第三条第二款规定，拟采用竞争性磋商采购方式面向全社会公开征集供应商。

2、本项目是货物加服务采购以货物为主，项目属性为货物。

二、涉及的采购标的（包括但不限于）（实质性要求）

| 序号 | 采购标的名称 | 对应的中小企业划分标准所属行业 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水主机 | 工业（制造业） | 供应商根据自己提供的设计方案确定 | 供应商根据自己提供的设计方案确定 |
| 2 | 水泵 | 工业（制造业） |  |  |
| 3 | 水箱 | 工业（制造业） |  |  |
| 4 | 暖气片 | 工业（制造业） |  |  |
| 5 | 不锈钢管 | 工业（制造业） |  |  |
| 6 | 防雨棚 | 工业（制造业） |  |  |
| 7 | 中央热水及中央暖气的整体设计方案 | 其他未列明行业 | 1 | 项 |
| 8 | 中央热水及中央暖气的整体安装方案 | 建筑业 | 1 | 项 |

注：1、上表中的采购标的名称供应商须在报价明细表和中小企业声明函中进行响应，否则按无效响应处理。若中小企业声明函、报价明细表中“采购标的名称”的表述不一致时，评审委员会应按《四川省政府采购评审工作规程（修订）》第二十四条规定要求投标人对此进行澄清、说明或更正（实质性要求）。

2、上表中“中小企业划分所属行业”供应商须在中小企业声明函中进行响应（监狱企业、残疾人福利性单位视同完全响应），不响应或响应错误按无效响应处理（实质性要求）。

3、本项目核心产品为热水主机和水泵（实质性要求）。

4、本表供应商无需在技术、商务应答表中进行响应。

5、热水主机和水泵须提供有效期内的CCC认证证书（实质性要求），不提供或提供的证书品牌、型号与报价明细表不一致按无效响应处理。

6、特别说明：因本项目需根据供应商拟定的设计方案来确定最终配置的数量，故上表中前6项的数量不能确定。供应商需根据自己提供的设计方案，确定提供的设备数量，并将设备数量在报价明细表中进行体现，报价明细表中各供应商提供的前6项采购标的数量可能存在不一致，是本项目的项目特征导致，属正常情况。

（二）采购标的的应用场景（实质性要求）

1、水源：自来水。

2、燃料：天然气

3、热水设备要求：

3.1.集中制热水，分别供于每个房间。

3.2.夏季出水温度40℃—45℃，冬季出水温度43℃—50℃。

3.3. 24小时供水，每人每天需求约120L/天。

3.4.热水保温水箱需要304#不锈钢双层水箱，所有供水管均采用不锈钢管（国标），橡塑保温管进行保温，外用铝皮包裹保护，所有裸露的管道需用盖板遮盖住，然后涂上与墙体一致的面漆，保证室外墙面美观或地埋管道。

3.5.热水主机总制热输入功率≥72KW；热水主机能效等级≥二级。

3.6热水主机提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。

3.7水泵一用2备（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

4、供暖设备要求

4.1.集中制热水，分别供于每个房间的住户的暖气片处，安装位置自行现场踏勘，不影响房间布局和满足供暖需求。

4.2.无论外界多少温度，室内温度恒温25℃，恒湿45%-60%。

4.3.所有暖气片室外用橡塑保温管进行保温，外用铝皮包裹保护，所有裸露的管道需用盖板遮盖住，然后涂上与墙体一致的面漆，保证室外墙面美观或地埋管道。

4.5.热水主机总制热输入功率≥250KW；热水主机能效等级≥二级。

4.6热水主机提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告。

4.7水泵一用2备（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

5、热水主机基础等相关配套设施建设由成交供应商负责实施，已包含在本项目预算中。

（三）采购标的的目标

满足国家相关法律、法规的规定及现行验收规范合格标准。

二、商务要求（实质性要求）

（一）合同条款

1、完成期限：合同签订后15个日历天。

2、项目实施地点：沐川县综合敬老院。

3、付款方式：合同签订生效后向成交供应商支付合同总金额的10%作为预付款，安装调试完毕且验收合格后支付至合同金额的100%。

4、售后服务

（1）质保期：验收合格之日起5年。

（2）维修响应时间:提供7*24小时的全年无休服务，30分钟内响应，1小时内到场，3小时内解决问题，如水泵、锅炉等核心部件损坏直接更换核心部件。

（3）供应商应具有24小时电话维修系统，提供负责人及专职技术人员姓名、通讯地址及24小时在线移动联系电话。

（4）供应商需派专业技术人员对采购单位的技术人员进行使用操作、设备维护、保养等技术的现场培训，培训至能完成一般常见故障的维修工作。

5、质量要求

（1）供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（2）货物必须符合或优于国家及行业标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

（3）质保期内货物制造质量出现问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交供应商负担。

（4）成交供应商提供货物的现场安装调试并达到磋商文件指标要求的技术性能。如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。

（5）货到现场后交付采购人使用前由于成交供应商运输、装卸、保管不当造成的质量问题，由成交供应商负责修理，并承担相应费用。

6、安装要求

（1）成交供应商应将所供货物运送到采购人指定地点，并为采购人提供安装及调试服务，以保证货物正常投入使用。

（2）安全及环境保护要求:成交供应商负责送货、安装、调试现场安全管理、环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等纸质塑料垃圾搬运至采购人指定地点。

（3）交货时应提供备件手册、零件及易损件的图纸及其它相关技术资料。

（二）报价要求

本项目报价币种：人民币

本项目实行总价包干，包括货物、运输、热水主机基础等相关配套设施建设、安装、安装工时、辅助设备材料、调试、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。供应商应根据本项目的实际情况与自身情况，并充分考虑不确定因素可能导致的风险自行填报。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商自行负责，采购人不承担任何费用。

（三）验收标准和方式

1、在货物到达交货地点后，采购人依据成交供应商提供的装箱清单、检验合格证书、使用说明书及质量标准等有关资料，与成交供应商共同开箱检验，如有短缺、规格不符、资料不全等，由成交供应商负责更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。

2、货物在成交供应商通知安装调试完毕后10日内初步验收。初步验收合格后，进入30天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后20日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

3、验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人及成交供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件和响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

4、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人及成交供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担，验收期限相应顺延。

5、如质量验收合格，采购人及成交供应商签署质量验收报告。

6、其他未尽事项按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)、《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16号）等进行验收。