三台县农业农村局

生猪种业发展成效展示区LED显示屏采购谈判项目

采购需求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1、采购项目概况

生猪种业发展成效展示区LED显示屏采购及安装

3.2、采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 500,000.00

采购包最高限价（元）: 500,000.00

供应商报价不允许超过标的限价

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的预算 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 43.72 | 231,900.00 | 平方米 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 2 | 显示屏接收卡 | 77.00 | 40,350.00 | 张 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 开关电源 | 146.00 | 20,900.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 显示屏发送卡 | 8.00 | 50,000.00 | 张 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 视频处理器 | 1.00 | 43,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 控制软件 | 1.00 | 10,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 显示屏钢架结构 | 45.12 | 21,584.00 | 平方米 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 配电箱 | 1.00 | 13,194.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 原有钢架及显示屏拆除 | 45.12 | 17,072.00 | 平方米 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 控制电脑 | 1.00 | 15,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 平板电脑 | 1.00 | 10,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 综合布线 | 1.00 | 13,500.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 屏体线材 | 1.00 | 13,500.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

3.3、技术参数及要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的预算

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：LED显示屏

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 像素间距：1.86mm；单元尺寸：320*160；单元分辨率：172*86；像素密度：≥288906点/㎡；模组重量：≤0.48kg/块。 |
|  | 2 | 像素结构：LED主动发光，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。 |
|  | 3 | 反光率：屏体正面为哑黑处理，反光率≤2% |
|  | 4 | 盲点率：≤0.00001，无常亮点；LED像素失控率：LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003。 |
|  | 5 | 灰度等级8~16bit灰度任意调节；低亮高灰高刷新：亮度100nit， 灰度等级14bit， 刷新2500Hz以上；亮度200nit， 灰度等级≥14bit， 刷新3200Hz以上；亮度500nit， 灰度等级16bit， 刷新3800Hz以上 |
|  | 6 | 白平衡亮度：≥600cd/㎡；亮度均匀性：≥99%。 |
|  | 7 | 亮度与视角关系：中央亮度为100cd/m²白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。 |
|  | 8 | 多级调节：亮度0-600cd/m²可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 |
|  | 9 | 水平视角：≥170度；垂直视角：≥170度，发光点中心距偏差：＜1%。 |
|  | 10 | 最大对比度：≥3000：1 |
|  | 11 | 噪声：前、后、左、右噪声均不超过2dB。 |
|  | 12 | 防蓝光：具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 |
|  | 13 | 平均无障碍时间：组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时， 平均修复时间MTTR≤5分钟。 |
|  | 14 | 温升：按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章）。 |
|  | 15 | 模组机械强度：≥5MP（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章）。 |
|  | 16 | 阻燃等级：按GB/T5169.16-2008对样品进行防火测试，产品整机外壳阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级：产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章）。 |
|  | 17 | 保护措施：具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章）。 |
|  | 18 | 高温运行：试验温度为60±3℃，试验时间48h，试验过程中样品应能正常工作，外观应无明显变形、损伤。 |
|  | 19 | 低温运行：试验温度为-20±3℃，试验时间48h，试验过程中样品应能正常工作，外观应无明显变形、损伤。 |
|  | 20 | 为保证产品的安全性和保密性，投标产品安全性能须通过信息安全测评（提供相关证明材料加盖鲜章） |

标的名称：显示屏接收卡

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； |
|  | 2 | 支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 |
|  | 3 | 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 |
|  | 4 | 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 |
|  | 5 | 配合支持3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 |
|  | 6 | Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，根据走线更改连屏文件即可。 |
|  | 7 | 支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 |
|  | 8 | 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 |
|  | 9 | 为保证产品的智能化，需提供智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法。 |

标的名称：开关电源

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 工作温度：-30℃～+60℃; |
|  | 2 | 存贮相对湿度：10～90% RH; |
|  | 3 | 大气压力：80-106Kpa; |
|  | 4 | 存贮温度：-40℃～+80℃; |
|  | 5 | 工作相对温度：10～50% RH，无冷凝; |
|  | 6 | 电源在高温、低温情况下各功能正常； |
|  | 7 | 在浪涌（冲击）抗扰度测试后，电源处于正常工作状态； |

标的名称：显示屏发送卡

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 四网口输出； 单路网口最大带载65万像素点； |
|  | 2 | 具备自动备份功能---让系统不担心信号中断问题，现场使用更稳定。 |
|  | 3 | 保证产品安全使用，设备具有接地和连接保护措施、设备耐腐蚀、具有一次电路过流保护和接地故障保护；为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在30℃,95%R.H的环境下经过,48h的湿热处理； |
|  | 4 | 保证产品安全使用，设备所采取的器具插座、电源软线、交流电源软线均通过3C认证； |
|  | 5 | 同步处理技术，独有的同步处理技术，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章） |

标的名称：视频处理器

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 单台设备同时最大支持7张可插式输入板卡及4张可插式输出板卡； |
|  | 2 | 单台设备最大为16个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达16个屏幕；单台设备最多支持32个SL图层（2K×1K大小）或16个DL图层（4K×1K大小）或8个4K图层（4K×2K大小）；每个图层可放大到4K显示，支持图层在输出接口间任意漫游； |
|  | 3 | 支持对所有输入源同时预监；输出支持对所有屏幕进行回显，且支持IP流回显； |
|  | 4 | 设备采用纯硬件设计架构，无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，允许频繁开关； |
|  | 5 | 设备可智能识别板卡接口组合，且支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失实现主动上报预警； |
|  | 6 | 每个拼接屏幕均可支持1个OSD文字叠加显示，尺寸最大支持19200 x 3240，用户可对OSD进行字体间距、内置标准颜色模板、位置、不透明度、运动特效等参数设置，实现任意比例的矢量缩放效果，不会出现模糊和失真，显示边界无锯齿。 |
|  | 7 | 支持场景无缝切换，场景调取响应时间不大于60ms； |
|  | 8 | 支持实时上屏和非实时上屏两种模式，实时上屏模式下，实现用户编辑的实时上屏显示，操作体验流畅，延迟无感知，在非实时上屏模式下，支持在软件端进行显示内容的预编辑，确认无误后可直接推送上屏显示，实现大屏显示的灵活调度与管理。 |
|  | 9 | 支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等。（提供相关证明材料加盖鲜章） |

标的名称：控制软件

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 智能大屏管理平台软件，支持多种设备、多类信号的电视墙统一管理功能； |
|  | 2 | 采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理； |
|  | 3 | 支持通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能。 |
|  | 4 | 可控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿； |
|  | 5 | 支持通过平板设置大屏门户菜单，可切换屏幕进行内容显示；支持通过门户菜单实现对大屏内容显示的导航操作；支持控制正在播放视频的进度，启动、停止播放；支持在平板上进行PPT 上一页、下一页等操作；支持同步 WEB 端平台添加的所有内容，可实时切换大屏中显示的网页、视频、图片等；支持查看场景详情；支持拖动信号源至场景，可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等；支持查看场景下的信号源列表；支持查看预案、启动预案、停止预案；支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制；支持查看服务器 cpu、 gpu、内存参数；可实时查看大屏正在播放内容；可在播放信号源内容之前进行预查看，不影响大屏内容当前显示的内容；支持在平板上移动、删除虚拟 LED；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面本、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等（提供相关证明材料加盖鲜章）。 |
|  | 6 | 支持通过触摸板控制多个屏幕场景的展示； |
|  | 7 | 支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局； |
|  | 8 | 支持一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示； |
|  | 9 | 支持对PLC 配电箱单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时，支持大屏系统一键开关机， 并可设置定时开关机； |

标的名称：显示屏钢架结构

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 壁挂显示屏钢结构 |

标的名称：配电箱

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 40KW分步延时上电 |

标的名称：原有钢架及显示屏拆除

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 原钢架和屏体拆除并安装 |

标的名称：控制电脑

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 4G独立显卡 WIFI 无驱 14升灰色机箱 W10 +23寸显示器 |
| ★ | 2 | 须具有有效期内的节能认证证书（提供相关证明材料加盖鲜章）。 |

标的名称：平板电脑

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 12.6英寸平板，内存12G+512G带键盘及笔 |
| ★ | 2 | 须具有有效期内的节能认证证书（提供相关证明材料加盖鲜章）。 |

标的名称：综合布线

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 4*10+1*6平方电缆线，网线32组 |

标的名称：屏体线材

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 标准配置 |

3.4、商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日

3.4.2交货地点和方式

采购包1：

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

3.4.4支付约定

采购包1：付款条件说明：验收合格后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的100.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

采购人将严格按照本次项目谈判文件和供应商响应文件中的技术参数进行验收。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

本次采购的所有产品，保修期1年（验收合格后之日起）。

3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：

按合同法执行。

3.5其他要求

采购包1：

无：