# 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

一、技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传统纺织机（特急）★ | 45 | 台 | 1.材质:榆木 2.长度:1.7米, 3.宽度:90厘米, 4.高度:1.7米左右. 5.用于2/24~3/24支数牛绒毛线织品 ，织品最大宽度:60厘米 6.4综4踏板+钢缯钢杼+平纹,斜纹,提花 |  |
| 2 | 合股机★ | 1 | 台 | 1.4个头长1.35 x宽0.65x高1.5米 2.卷装接触压力控制方式； 3.弹簧自动补偿式 4.防叠方式； 5.电子变频防叠装置 6.合股加捻一体机（1头合股+3头加捻） |  |
| 3 | 甩干机 | 2 | 台 | 1.内胆直径：500MM 2.内胆高度：240MM 3.内胆净度：210MM 4.内胆口径：285MM 5.内胆容量：30公斤 6.电源型号：380V 7.▲最高转速：1050/分钟 8.机器净重：210公斤 9.外形尺寸1000*760*600MM |  |
| 4 | 熨烫台 | 3 | 台 | 1.工作面积:1500*750 2.重量:72KG 3.电压：220/380V 4.电机：550W 5.▲功能：吸风、脚踩踏板、套筒摇臂含3KW半自动电锅炉、熨斗、汽管等附件 | （建议配合锅炉使用） |
| 5 | 手摇打纬机（特急）★ | 5 | 台 | 1.长50CM×宽33CM×高37CM |  |
| 6 | 木梭 （特急）★ | 100 | 支 | 1.梭子长度28宽度6厚度4CM |  |
| 7 | 牛毛分梳机 | 1 | 台 | 1.尺寸:1.5米*2.8米 重量:1.5TON 产品形式：多次分离牛毛与牛绒 2.动力电机2kw转速960/分钟 主机大锡林转速180/分钟 |  |
| 8 | 尼泊尔大织机 | 4 | 台 | 1.织品最大宽度:120厘米 2.▲随每台织机附2千克(80%24/2支数牛绒纱线)经线数量900至1800根，纬密可调节 |  |
| 9 | 洗围巾机器（特急）★ | 1 | 台 | 1.包装尺寸: 1060x1160x1600mm 2.重量：650KG 3.洗涤容量：15公斤 4.电机功率：1.5KW |  |
| 10 | 毡帽定型机 | 1 | 台 | 1.尺寸: 1400x700x1400mm 2.重量：260KG 3.电压：220V 4.最大功率：6000W （机器自带两套模具） |  |
| 11 | 开松机 | 1 | 台 | 1.高1100CM×宽150CM×长1700CM 2.重量 300KG 3.变频调速,900转/分 4.开松机动力电机3kw960/分钟 喂入罗拉:10~20转/分 |  |