# 采购需求及其技术、服务及其他要求

注：本章标注“★”符号项为实质性要求，不满足视为无效响应。

## 一、采购清单及主要技术参数要求(以下要求中所有尺寸要求允许偏差±5%，本章及设计方案中如涉及有品牌型号、生产厂商名称的均为参数描述，供应商不作响应)

| 1.工艺设备系统 |
| --- |
| 序号 | 物品名称 | 技术参数、规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 单边实验台 | 1.实验台规格：1200*750*850mm 2.台面种类、规格：1200*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 1 |
| 2 | 单边实验台 | 1.实验台规格：2000*750*850mm 2.台面种类、规格：2000*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 5.其他：包含PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头（本章所列水龙头均为✱强制采购节能产品） | 个 | 1 |
| 3 | 单边实验台 | 1.实验台规格：2300*750*850mm 2.台面种类、规格：2300*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 1 |
| 4 | 单边实验台 | 1.实验台规格：3000*750*850mm 2.台面种类、规格：3000*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 1 |
| 5 | 单边实验台 | 1.实验台规格：3200*750*850mm 2.台面种类、规格：3200*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 2 |
| 6 | 单边实验台 | 1.实验台规格：4000*750*850mm 2.台面种类、规格：4000*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 5.其他：包含PP材质860*490*300SNP-80水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头 | 个 | 1 |
| 7 | 单边实验台 | 1.实验台规格：4400*750*850mm 2.台面种类、规格：4400*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 5.其他：包含PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头，PP材质滴水架，抽拉式式单头洗眼器 | 个 | 2 |
| 8 | 单边实验台 | 1.实验台规格：4500*750*850mm 2.台面种类、规格：4500*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 5.其他：包含PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头，PP材质滴水架，抽拉式单头洗眼器 | 个 | 1 |
| 9 | 单边实验台 | 1.实验台规格：4500*900*850mm 2.台面种类、规格：4500*900*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 2 |
| 10 | 单边实验台 | 1.实验台规格：4900*750*850mm 2.台面种类、规格：4900*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 5.其他：包含PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头，PP材质滴水架，抽拉式单头洗眼器 | 个 | 2 |
| 11 | 单边实验台 | 1.实验台规格：5100*750*850mm 2.台面种类、规格：5100*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 5.其他：包含PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头，PP材质滴水架，抽拉式单头洗眼器 | 个 | 1 |
| 12 | 单边实验台 | 1.实验台规格：5200*750*850mm 2.台面种类、规格：5200*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 2 |
| 13 | 单边实验台 | 1.实验台规格：5200*750*850mm 2.台面种类、规格：5200*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座，安全耐用 5.其他：包含PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头，PP材质滴水架，抽拉式单头洗眼器 | 个 | 1 |
| 14 | 单边实验台 | 1.实验台规格：5300*750*850mm 2.台面种类、规格：5300*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 5.其他：包含PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头，PP材质滴水架，花洒式单头洗眼器 | 个 | 2 |
| 15 | 单边实验台 | 1.实验台规格：5300*750*850mm 2.台面种类、规格：5300*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座 5.其他：包含PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头 | 个 | 1 |
| 16 | 单边实验台 | 1.实验台规格：5400*750*850mm 2.台面种类、规格：5400*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座 | 个 | 1 |
| 17 | 单边实验台 | 1.实验台规格：5500*750*850mm 2.台面种类、规格：5500*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 2 |
| 18 | 单边实验台 | 1.实验台规格：5700*750*850mm 2.台面种类、规格：5700*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 2 |
| 19 | 单边实验台 | 1.实验台规格：5800*750*850mm 2.台面种类、规格：5800*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 1 |
| 20 | 单边实验台 | 1.实验台规格：6600*750*850mm 2.台面种类、规格：6600*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 5.其他：包含PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头，PP材质滴水架，花洒式单头洗眼器 | 个 | 1 |
| 21 | 单边实验台 | 1.实验台规格：6800*750*850mm 2.台面种类、规格：6800*750*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 1 |
| 22 | 防爆柜 | 1.台柜规格：1099mm*470mm 2.材料种类、规格：详设计 3.五金种类、规格：详设计 4.油漆品种、刷漆遍数：详设计 | 个 | 8 |
| 23 | 高温台 | 1.高温台规格：7000*750*850mm 2.台面种类、规格：详设计 3.五金种类、规格：详设计 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 14 |
| 24 | 更衣柜 | 1.台柜规格:900mm*450mm*1800mm 2.材料种类、规格：全钢制，1.0mm厚冷轧钢板 3.五金种类、规格：详设计 4.油漆品种、刷漆遍数：表面环氧树脂喷涂 | 个 | 10 |
| 25 | 货架 | 1.台柜规格：2000mm*500mm*2000mm 2.材料种类、规格：详设计 3.五金种类、规格：详设计 4.油漆品种、刷漆遍数：详设计 | 个 | 6 |
| 26 | 记录台 | 1.记录台规格：900*600*850mm 2.台面种类、规格：详设计 3.五金种类、规格：详设计 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 5 |
| 27 | 监控桌 | 1.台柜规格:4000mm*600mm*850mm 2.材料种类、规格：详设计 3.五金种类、规格：详设计 4.油漆品种、刷漆遍数：详设计 | 台 | 1 |
| 28 | 柜体 | 1.台柜规格：1000*1000*850mm 2.材料种类、规格：实验室专用12.7理化板台面,耐酸碱腐蚀，全钢结构 3.五金种类、规格：详设计 4.油漆品种、刷漆遍数：详设计 | 个 | 1 |
| 29 | 金属罩 | 1.名称：金属罩 2.规格：600*400mm 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 14 |
| 30 | 拉篮柜 | 1.台柜规格:600mm*900mm*2350mm 2.材料种类、规格：全钢制，1.0mm厚冷轧钢板 3.五金种类、规格：详设计 4.油漆品种、刷漆遍数：表面环氧树脂喷涂 | 个 | 4 |
| 31 | 模块化通风柜 | 1.柜体种类、规格：1500*900*2350mm防腐耐温上柜 2.台面种类、规格：1300*800*12.7mm陶瓷台面，耐酸碱腐蚀 3.柜体：全钢通风柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.其他：侧板与胆内中间有足够的空间用于水、电、气的管道及控制模块的安装；前立柱为新颖多边形设计；移动门模块含门框、导槽、滑块均为，可视窗为5mm钢化安全玻璃，破裂不飞溅；带一体成型阻水沿不含水配件，不含控制面板 | 台 | 20 |
| 32 | 试剂柜 | 1.台柜规格:900mm*450mm*1800mm 2.材料种类、规格：全钢制，1.0mm厚冷轧钢板 3.五金种类、规格：详设计 4.油漆品种、刷漆遍数：表面环氧树脂喷涂 | 个 | 29 |
| 33 | 天平台 | 1.天平台规格：900*600*850mm 2.台面种类、规格：详设计 3.五金种类、规格：详设计 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 9 |
| 34 | 万向排风罩 | 1.名称：万向排风罩 2.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 21 |
| 35 | 样品柜 | 1.台柜规格:900mm*450mm*1800mm 2.材料种类、规格：全钢制，1.0mm厚冷轧钢板 3.五金种类、规格：详设计 4.油漆品种、刷漆遍数：表面环氧树脂喷涂 | 个 | 22 |
| 36 | 药品柜 | 1.台柜规格:900mm*450mm*1800mm 2.材料种类、规格：全钢制，1.0mm厚冷轧钢板 3.五金种类、规格：详设计 4.油漆品种、刷漆遍数：表面环氧树脂喷涂 | 个 | 3 |
| 37 | 仪器台 | 1.仪器台规格：3000*900*850 mm 2.台面种类、规格：3000*900*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 3 |
| 38 | 仪器台 | 1.仪器台规格：5700*900*850mm 2.台面种类、规格：5700*900*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 2 |
| 39 | 中央台 | 1.中央台规格：3400*1500*850mm 2.台面种类、规格：3400*1500*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 1 |
| 40 | 中央台 | 1.中央台规格：5000*1500*850mm 2.台面种类、规格：5000*1500*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 5.其他：包含PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头，PP材质滴水架，抽拉式单头洗眼器 | 个 | 3 |
| 41 | 中央台 | 1.中央台规格：5000*1500*850mm 2.台面种类、规格：5000*1500*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 5.其他：包含PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头，PP材质滴水架，抽拉式单头洗眼器 | 个 | 2 |
| 42 | 中央台 | 1.中央台规格：5000*1500*850mm 2.台面种类、规格：5000*1500*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 5.其他：包含全钢结构400*300*1500试剂架，PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头，PP材质滴水架，抽拉式单头洗眼器 | 个 | 2 |
| 43 | 中央台 | 1.中央台规格：5200*1500*850mm 2.台面种类、规格：5200*1500*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 5.其他：包含全钢结构400*300*1500mm试剂架，PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头，PP材质滴水架，抽拉式单头洗眼器 | 个 | 1 |
| 44 | 中央台 | 1.中央台规格：5200*1500*850mm 2.台面种类、规格：5200*1500*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 5.其他：包含全钢结构400*300*1500mm试剂架，PP材质500*400*300SNP-50水盆，铜芯台式三联S型鹅颈水龙头，PP材质滴水架，抽拉式单头洗眼器 | 个 | 2 |
| 45 | 中央台 | 1.中央台规格：5300*1500*850mm 2.台面种类、规格：5300*1500*12.7mm理化板台面，耐酸碱腐蚀，边缘加厚 3.柜体：全钢落地柜，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。隐藏式钢制拉手，带可调脚。 4.桌面型配电单元材料种类、规格：钢制线盒，一体成型，表面为环氧树脂粉末静电喷涂，插座采用乳白色220V/10A五孔国标插座， 安全耐用 | 个 | 1 |
| 2.暖通系统 |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 风量：9000m3/h，全压：1000Pa 电机功率：7.5kw | 台 | 1 |
| 2 | 玻璃钢离心风机 | 风量：18500m3/h，全压：1250Pa 电机功率：15kw | 台 | 1 |
| 3 | 玻璃钢离心风机 | 风量：22000m3/h，全压：1250Pa 电机功率：15kw | 台 | 1 |
| 4 | 活性炭吸附箱 | 风量：9000m3/h，阻力600Pa | 个 | 1 |
| 5 | 活性炭吸附箱 | 风量：18500m3/h，阻力600Pa | 个 | 1 |
| 6 | 活性炭吸附箱 | 风量：22000m3/h，阻力600Pa | 个 | 1 |
| 7 | 管道轴流风机 | 风量：1500m3/h，全压：200Pa 电机功率：0.37kw | 台 | 2 |
| 8 | 风管防腐软连接 | 国标定制，满足设计要求 | 个 | 3 |
| 9 | 伞型风帽 | 国标定制，满足设计要求 | 个 | 3 |
| 10 | 风机减震器 | 国标定制，满足设计要求 | 套 | 12 |
| 11 | PP风管 | δ=5 厚度5mm | m2 | 350 |
| 12 | PP风管 | δ=6 厚度6mm | m2 | 120 |
| 13 | PP风管 | δ=7 厚度8mm | m2 | 135 |
| 14 | 管道采样口 | φ160mm | 个 | 3 |
| 15 | 手动调节阀 | φ110mm | 个 | 1 |
| 16 | 手动调节阀 | φ160mm | 个 | 16 |
| 17 | 手动调节阀 | φ200mm | 个 | 3 |
| 18 | 手动调节阀 | φ250mm | 个 | 8 |
| 19 | 手动调节阀 | 300*250mm | 个 | 3 |
| 20 | 手动调节阀 | 400*250mm | 个 | 7 |
| 21 | 手动调节阀 | 600*320mm | 个 | 2 |
| 22 | 手动调节阀 | 400*320mm | 个 | 3 |
| 23 | 手动调节阀 | 320*200mm | 个 | 5 |
| 24 | 电动调节阀 | φ110mm | 个 | 1 |
| 25 | 电动调节阀 | φ160mm | 个 | 8 |
| 26 | 电动调节阀 | φ200mm | 个 | 3 |
| 27 | 电动调节阀 | φ250mm | 个 | 5 |
| 28 | 电动调节阀(VAV) | φ250mm | 个 | 24 |
| 29 | 电动调节阀 | 300*250mm | 个 | 3 |
| 30 | 电动调节阀 | 400*250mm | 个 | 2 |
| 31 | 风管止回阀 500*300 | 500*300mm | 个 | 1 |
| 32 | 风管止回阀 | 1000*400mm | 个 | 2 |
| 33 | 70℃防火阀 | 500*300mm | 个 | 1 |
| 34 | 70℃防火阀 | 1000*400mm | 个 | 2 |
| 35 | 单层排风口 250*250mm | 250*250 | 个 | 14 |
| 36 | 防雨百叶风口 300*300mm | 300*300 | 个 | 1 |
| 3.气路系统 |
| 1 | 气路管道1/4 | 1/4"sus316L-BA(6.35x0.89x4M )TUBE | m | 130 |
| 2 | 气路管道3/8 | 3/8"sus316L-BA(9.53x0.89x4M )TUBE | m | 280 |
| 3 | 半自动切换系统 | 进出口：1/4"（隔膜阀+双表调压阀+切换阀+隔膜阀+隔膜阀+不锈钢盘面)输入压力Inlet Pressure:200barg输出压力Outlet Pressure:10 barg进出口连接方式：Inlet and Outlet: FNPT1/4"SS316 | 套 | 5 |
| 4 | 高压不锈钢软管 | GPS-1M | 个 | 10 |
| 5 | 钢瓶接头 | g/5/8（1/4NPT连接) | 个 | 10 |
| 6 | 钢瓶固定支架 | （不锈钢304) | 个 | 10 |
| 7 | 对丝接头 | 1/4"NPT*1/4"NPT | 个 | 10 |
| 8 | 单向阀 | SS316 1/4"LOK | 个 | 10 |
| 9 | 终端调压阀组1/4" | （(球阀+压力表+调节阀+不锈钢盘面) | 个 | 26 |
| 10 | 高纯度球阀1/4 | SS316 1/4"LOK | 个 | 2 |
| 11 | 高纯度球阀3/8 | 316不锈钢球阀耐压1000psi | 个 | 5 |
| 12 | 自动焊三通1/4" | 1/4"NPT*1/4"NPT | 个 | 17 |
| 13 | 自动焊三通3/8" | SS316L 3/8"TEE | 个 | 5 |
| 14 | 自动焊变径三通3/8"*1/4" | 3/8"*1/4"SS316L R-TEE | 个 | 16 |
| 15 | 侦测器有毒气体探头 | (02)数显声光报警 | 个 | 11 |
| 16 | 压力传感器 | 1/4英制接头，RS485通讯，防爆 | 个 | 10 |
| 17 | 信号控制线 | 485通讯线 | m | 300 |
| 18 | 气路综合管理系统 | 1：压力报警系统2：气体泄漏报警系统 | 套 | 1 |
| 19 | 铝C型钢 | 40*25 | m | 90 |
| 4.给排水系统 |
| 1 | PPR给水管 | 1.名称:PPR给水管（S4级） 2.安装部位:室内 3.规格:De20 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:管材及管件安装、水冲洗介质、穿墙/板钢套管、主材及其他辅材等已含 7.满足设计及相应规范规定要求 | m | 100 |
| 2 | PPR给水管 | 1.名称:PPR给水管（S4级） 2.安装部位:室内 3.规格:De25 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:管材及管件安装、水冲洗介质、穿墙/板钢套管、主材及其他辅材等已含 7.满足设计及相应规范规定要求 | m | 77 |
| 3 | PPR给水管 | 1.名称:PPR给水管（S4级） 2.安装部位:室内 3.规格:De32 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:管材及管件安装、水冲洗介质、穿墙/板钢套管、主材及其他辅材等已含 7.满足设计及相应规范规定要求 | m | 65 |
| 4 | PPR给水管 | 1.名称:PPR给水管（S4级） 2.安装部位:室内 3.规格:De40 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:管材及管件安装、水冲洗介质、穿墙/板钢套管、主材及其他辅材等已含 7.满足设计及相应规范规定要求 | m | 24 |
| 5 | PPR给水管 | 1.名称:PPR给水管（S4级） 2.安装部位:室内 3.规格:DN50 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:管材及管件安装、水冲洗介质、穿墙/板钢套管、主材及其他辅材等已含 7.满足设计及相应规范规定要求 | m | 13 |
| 6 | PPR给水管 | 1.名称:PPR给水管（S4级） 2.安装部位:室内 3.规格:De63 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:管材及管件安装、水冲洗介质、穿墙/板钢套管、主材及其他辅材等已含 7.满足设计及相应规范规定要求 | m | 15 |
| 7 | PPR给水管 | 1.名称:PPR给水管（S4级） 2.安装部位:室内 3.规格:De75 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:管材及管件安装、水冲洗介质、穿墙/板钢套管、主材及其他辅材等已含 7.满足设计及相应规范规定要求 | m | 8 |
| 8 | PPR给水管 | 1.名称:PPR给水管（S4级） 2.安装部位:室内 3.规格:DN90 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:管材及管件安装、水冲洗介质、穿墙/板钢套管、主材及其他辅材等已含 7.满足设计及相应规范规定要求 | m | 16 |
| 9 | PPR活接球阀 | 1.名称:PPR活接球阀 2.规格:DN20 3.阀体材质:铜镀铬 4.连接方式:热熔连接 5.满足设计及相应规范规定要求 | 个 | 6 |
| 10 | PPR活接球阀 | 1.名称:PPR活接球阀 2.规格:DN32 3.阀体材质:铜镀铬 4.连接方式:热熔连接 5.满足设计及相应规范规定要求 | 个 | 4 |
| 11 | PPR活接球阀 | 1.名称:PPR活接球阀 2.规格:DN25 3.阀体材质:铜镀铬 4.连接方式:热熔连接 5.满足设计及相应规范规定要求 | 个 | 4 |
| 12 | 截止阀 | 塑料截止阀-PPR材质-DN20 | 个 | 49 |
| 13 | PPR焊接闸阀 | 1.名称:PPR焊接闸阀 2.连接方式:热熔连接 3.满足设计及相应规范规定要求 | 个 | 8 |
| 14 | 旋启式止回阀 | 1.名称:旋启式止回阀 2.连接方式:法兰连接 3.满足设计及相应规范规定要求 | 个 | 4 |
| 15 | 法兰式水表 | 1.名称:法兰水表 2.连接方式:法兰连接 3.满足设计及相应规范规定要求 | 个 | 4 |
| 16 | PP静音排水管 | 1.名称:PP静音排水管 2.安装部位:室内 3.规格:DN50 3SYT-PP 4.连接方式:橡胶圈密封柔性承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:管材及管件安装、水冲洗介质、穿墙/板钢套管、主材及其他辅材等已含 7.满足设计及相应规范规定要求 | m | 222 |
| 17 | PP静音排水管 | 1.名称:PP静音排水管 2.安装部位:室内 3.规格:DN75 3SYT-PP 4.连接方式:橡胶圈密封柔性承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:管材及管件安装、水冲洗介质、穿墙/板钢套管、主材及其他辅材等已含 7.满足设计及相应规范规定要求 | m | 60 |
| 18 | PP静音排水管 | PP静音排水管 1.名称:PP静音排水管 2.安装部位:室内 3.规格:DN80 3SYT-PP 4.连接方式:橡胶圈密封柔性承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他:管材及管件安装、水冲洗介质、穿墙/板钢套管、主材及其他辅材等已含 7.满足设计及相应规范规定要求 | m | 76 |
| 19 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN50 4.安装方式:承插连接 5.满足设计及相应规范规定要求 | 个 | 1 |
| 20 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN75 4.安装方式:承插连接 5.满足设计及相应规范规定要求 | 个 | 3 |
| 21 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN80 4.安装方式:承插连接 5.满足设计及相应规范规定要求 | 个 | 5 |
| 22 | 地漏 | 地漏 1.名称:地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50 4.安装方式:承插连接 5.满足设计及相应规范规定要求 | 个 | 20 |
| 23 | 管道保温材料 | 1.名称:管道保温 2.绝热材料品种:橡塑管壳 3.保温厚度:20mm 4.管道外径:综合 5.满足设计及相应规范规定要求 | 项 | 1 |
| 24 | 管道安装吊架 | 1.名称:管道支架制安 2.材质:按设计要求 3.管架形式:按设计要求 4.其他:给排水管道支架制作、安装、支架除锈刷油等已含 5.满足设计及相应规范规定要求 | 项 | 1 |
| 25 | 管道油漆 | 1.名称:管道刷油漆 2.满足设计及相应规范规定要求 | 项 | 1 |
| 26 | 管道打孔 | 管道打孔 1.名称:砼板、墙体打洞 2.规格:DN150内 3.填充(恢复）方式:按设计要求 4.满足设计及相应规范规定要求 | 项 | 49 |
| 27 | 废水处理设备 100L | 1.名称:废水处理设备100L | 项 | 1 |
| 5.电气系统 |
| 1 | 总配电箱1APZ | 1.名称：配电箱1APZ 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 2 | 总配电箱2APZ | 1.名称：配电箱2APZ 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 3 | 总配电箱3APZ | 1.名称：配电箱3APZ 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 4 | 总配电箱4APZ | 1.名称：配电箱4APZ 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 5 | 配电箱WDAPZ | 1.名称：配电箱WDAPZ 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 6 | 配电箱1AP1 | 1.名称：配电箱1AP1 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 7 | 配电箱1AP2 | 1.名称：配电箱1AP2 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 8 | 配电箱1AP3 | 1.名称：配电箱1AP3 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 9 | 配电箱2AP1 | 1.名称：配电箱2AP1 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 10 | 配电箱3AP1 | 1.名称：配电箱3AP1 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 11 | 配电箱3AP2 | 1.名称：配电箱3AP2 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 12 | 配电箱3AP3 | 1.名称：配电箱3AP3 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 13 | 配电箱4AP1 | 1.名称：配电箱4AP1 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 14 | 配电箱4AP2 | 1.名称：配电箱4AP2 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 15 | 配电箱3UAP | 1.名称：配电箱3UAP 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 16 | 配电箱4UAP1 | 1.名称：配电箱4UAP1 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 17 | 配电箱4UAP2 | 1.名称：配电箱4UPA2 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 18 | 照明箱1AL | 1.名称：照明箱1AL 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 19 | 照明箱2AL | 1.名称：照明箱2AL 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 20 | 照明箱3AL | 1.名称：照明箱3AL 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 21 | 照明箱4AL | 1.名称：照明箱4AL 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 22 | 应急照明箱ALE | 1.名称：应急照明箱ALE 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：XXM型，距地1.5米安装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 1 |
| 23 | 开关箱 | 1.名称：开关箱 2.型号、规格：非标定制 3.材质、规格 ：外形尺寸满足设计要求，材质详见技术参数要求 4.安装方式：柜内或壁挂 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 套 | 21 |
| 24 | LED面板灯 600*600 | 1.名称 ：LED面板灯 2.型号、规格 ：600*600 3.安装形式：嵌入式 4.含灯具吊支架、天棚至灯具间金属软管、光源及电器 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 179 |
| 25 | LED面板灯 300*600 | 1.名称 ：LED面板灯 2.型号、规格 ：300*600 3.安装形式：嵌入式 4.含灯具吊支架、天棚至灯具间金属软管、光源及电器 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 75 |
| 26 | T5LED灯 | 1.名称 ：T5LED灯 2.型号、规格 ：1200 3.安装形式：嵌入式 4.含灯具吊支架、天棚至灯具间金属软管、光源及电器 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 71 |
| 27 | LED应急电源 50W | 1.名称 ：LED应急面板灯 2.型号、规格 ：50W 3.安装形式：嵌入式 4.含灯具吊支架、天棚至灯具间金属软管、光源及电器 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 71 |
| 28 | 防爆灯 36W | 1.名称 ：防爆灯 2.规格：36W（圆形）吸顶 3.含灯具吊支架、天棚至灯具间金属软管、光源及电器 4.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 5 |
| 29 | 应急灯 5W 自带蓄电池 | 1.名称:双头应急灯 2.型号:LED光源，5W 220VAC，自带蓄电池90分钟。 3.包含线盒、金属软管及有关配件和附件等全部内容 | 个 | 33 |
| 30 | 疏散指示灯 5W 自带蓄电池 | 1.名称:向左/右疏散指示灯 2.型号:LED光源，5W 220VAC，自带蓄电池。 3.包含线盒、金属软管及有关配件和附件等全部内容 | 个 | 26 |
| 31 | 单联单控开关 | 1.名称 ：单联单控开关 2.材质 ：铜+PC 3.规格 ：250V 10A 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 52 |
| 32 | 双联单控开关 | 1.名称 ：双联单控开关 2.材质 ：铜+PC 3.规格 ：250V 10A 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 16 |
| 33 | 三联单控开关 | 1.名称 ：三联单控开关 2.材质 ：铜+PC 3.规格 ：250V 10A 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 1 |
| 34 | 四联单控开关 | 1.名称 ：四联单控开关 2.材质 ：铜+PC 3.规格 ：250V 10A 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 2 |
| 35 | 双联双控开关 | 1.名称 ：双联双控开关 2.材质 ：铜+PC 3.规格 ：250V 10A 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 6 |
| 36 | 三联双控开关 | 1.名称 ：三联双控开关 2.材质 ：铜+PC 3.规格 ：250V 10A 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 8 |
| 37 | 四联双控开关 | 1.名称 ：四联双控开关 2.材质 ：铜+PC 3.规格 ：250V 10A 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 6 |
| 38 | 防爆单控开关 | 1.名称 ：防爆单控开关 2.材质 ：铝合金 3.规格 ：250V 10A EXDII BT6 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 3 |
| 39 | 单相二、三极暗插座 | 1.名称 ：单相二、三极暗插座 2.材质 ：铜+PC 3.规格 ：250V,10A，86系列 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 437 |
| 40 | 单相二、三极暗插座防水 | 1.名称 ：单相二、三极暗插座防水 2.材质 ：铜+PC 3.规格 ：250V,10A，86系列 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 4 |
| 41 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质 ：金属 3.规格 ：86底盒 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及施工验收规范要求 | 个 | 800 |
| 42 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称 ：电气配线 2.配线形式 ：管内穿线、桥架敷设综合考虑 3.型号 ：ZR-BV 4.规格 ：2.5mm2 5.材质 ：铜芯 6.配线部位 ：室内 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 18200 |
| 43 | 电气配线 ZR-BV-4mm2 | 1.名称 ：电气配线 2.配线形式 ：管内穿线、桥架敷设综合考虑 3.型号 ：ZR-BV 4.规格 ：4mm2 5.材质 ：铜芯 6.配线部位 ：室内 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 12500 |
| 44 | 电气配线 ZR-BV-6mm2 | 1.名称 ：电气配线 2.配线形式 ：管内穿线、桥架敷设综合考虑 3.型号 ：ZR-BV 4.规格 ：6mm2 5.材质 ：铜芯 6.配线部位 ：室内 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 400 |
| 45 | 电力电缆 ZA-YJV-5X4mm2 | 1.名称：阻燃铜芯交联电力电缆 2.型号：ZA-YJV- 3.规格：5X4mm2 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架敷设、井道敷设综合考虑 6.电压等级（kV） ：1KV 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 210 |
| 46 | 电力电缆 ZA-YJV-5X6mm2 | 1.名称：阻燃铜芯交联电力电缆 2.型号：ZA-YJV- 3.规格：5X6mm2 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架敷设、井道敷设综合考虑 6.电压等级（kV） ：1KV 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 230 |
| 47 | 电力电缆 ZA-YJV-5X10mm2 | 1.名称：阻燃铜芯交联电力电缆 2.型号：ZA-YJV- 3.规格：5X10mm2 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架敷设、井道敷设综合考虑 6.电压等级（kV） ：1KV 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 40 |
| 48 | 电力电缆 ZA-YJV-4X16+1x10mm2 | 1.名称：阻燃铜芯交联电力电缆 2.型号：ZA-YJV- 3.规格：4X16+1x10mm2 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架敷设、井道敷设综合考虑 6.电压等级（kV） ：1KV 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 90 |
| 49 | 电力电缆 ZA-YJV-4X25+1x16mm2 | 1.名称：阻燃铜芯交联电力电缆（设备） 2.型号：ZA-YJV- 3.规格：4X25+1x16mm2 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架敷设、井道敷设综合考虑 6.电压等级（kV） ：1KV 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 60 |
| 50 | 电力电缆 YJV-4x70+1x35mm2 | 1.名称：铠装铜芯交联电力电缆（入柜） 2.型号：YJV22- 3.规格：4x70+1x35mmm2 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架敷设、井道敷设综合考虑 6.电压等级（kV） ：1KV 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 20 |
| 51 | 局部等电位箱 | 1.名称：局部等电位箱 2.型号、规格：TD28 3.材质：外形尺寸满足设计要求，冷轧钢； 4.安装方式：暗装型，距地0.5米安装； 5.其他：符合设计及施工验收规范要求。 | 个 | 8 |
| 52 | 镀锌扁钢 -40X4 | (1)名称:镀锌扁钢 (2)型号:-40X4 (3)材质:镀锌钢制 (4)包含：配件；支架、接地、等全部内容 | m | 60 |
| 53 | 仪器单独接地 | 含接地极、引下线、接地线等，基础开挖回填 | 项 | 1 |
| 54 | 热镀锌穿管 DN15 | 1.名称 ：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格 ：DN15 4.配置形式 ：混凝土内暗敷、明敷综合考虑 5.接地要求 ：符合设计及规范要求 6.含支吊架制作安装、支架需除锈并刷防锈漆及调和漆两遍、管道接地 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 1750 |
| 55 | 热镀锌穿管 DN20 | 1.名称 ：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格 ：DN20 4.配置形式 ：混凝土内暗敷、明敷综合考虑 5.接地要求 ：符合设计及规范要求 6.含支吊架制作安装、支架需除锈并刷防锈漆及调和漆两遍、管道接地 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 1100 |
| 56 | 热镀锌穿管 DN25 | 1.名称 ：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格 ：DN25 4.配置形式 ：混凝土内暗敷、明敷综合考虑 5.接地要求 ：符合设计及规范要求 6.含支吊架制作安装、支架需除锈并刷防锈漆及调和漆两遍、管道接地 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 100 |
| 57 | 热镀锌穿管 DN32 | 1.名称 ：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格 ：DN32 4.配置形式 ：混凝土内暗敷、明敷综合考虑 5.接地要求 ：符合设计及规范要求 6.含支吊架制作安装、支架需除锈并刷防锈漆及调和漆两遍、管道接地 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 30 |
| 58 | 热镀锌穿管 DN40 | 1.名称 ：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格 ：DN40 4.配置形式 ：混凝土内暗敷、明敷综合考虑 5.接地要求 ：符合设计及规范要求 6.含支吊架制作安装、支架需除锈并刷防锈漆及调和漆两遍、管道接地 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 10 |
| 59 | 电缆桥架 300×100 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:LXH=300×100 3.材质:镀锌钢制 4.包含弯头.三通.伸缩节等桥架配件，支架、除锈、刷油、接地、防火封堵等全部内容 | m | 320 |
| 6.自控系统 |
| 1 | 控制柜 800×1000×300mm | 1.名称：控制柜 2.规格：800×1000×300mm(W×H×D) 3.配置：含CPU组件、前连接器，通信组件，电源组件、220V AC/24V AC/24V DC，8通道模拟量输入组件、输入:0~10VDC或4~20mADC，4通道模拟量输出组件、输出 : 0~10VDC或4~20mADC，数字量输入输出组件， 4.安装方式：壁挂安装 | 套 | 2 |
| 2 | 变频柜 600×1000×300mm | 1.名称：房间控制箱 2.规格：600×1000×300mm(W×H×D) 3.配置：含变频器组件、端子排，连接器组件等柜内元件 4.安装方式：壁挂安装 | 套 | 3 |
| 3 | 房间控制箱 400×500×250m | 1.名称：房间控制箱 2.规格：400×500×250mm(W×H×D) 3.配置：定制。含采集控制所需的内部元件及组件 4.安装方式：壁挂安装 | 套 | 7 |
| 4 | 通风柜控制器 | 1.名称：vav通风柜控制器 2.规格：一体式 3.配置：定制。含采集控制所需的内部元件及组件 4.安装方式：柜内安装 | 套 | 20 |
| 5 | 工业交换机 | 1.名称：工业级交换机 2.参数：工业级5口100兆交换机 | 台 | 1 |
| 6 | 串口服务器 | 1.名称：串口服务器 2.参数：工业级6路串口服务器 | 台 | 2 |
| 7 | 管道压差传感器 | 1.名称：压差传感器 2.参数：0-1000Pa，1%FS 3.输出：4-20mA | 个 | 3 |
| 8 | 触摸屏 | 1.名称：工业级触摸屏 2.参数：10吋 3.接口：RS-485/232，RJ45 | 个 | 3 |
| 9 | 房间排风按键盒 | 1.名称：房间显示触摸屏 2.参数：4吋 3.接口：RS-485 | 个 | 22 |
| 10 | 电力电缆 | 1.名称：阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 2.型号：ZR-YJV 3.规格：5×4mm2 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架敷设、井道敷设综合考虑 6.电压等级（kV） ：1kV 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 70 |
| 11 | 控制电缆 | 1.名称：阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 2.型号：ZR-KVVRP 3.规格：4×1.0mm2 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架敷设、井道敷设综合考虑 6.电压等级（kV） ：1kV 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 1400 |
| 12 | 控制电缆 | 1.名称：阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 2.型号：ZR-RVVSP 3.规格：2×1.0mm2 4.材质 ：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架敷设、井道敷设综合考虑 6.电压等级（kV） ：1kV 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 200 |
| 13 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.型号:CAT6 3.规格:4*(2*0.57) | m | 350 |
| 14 | 热镀锌穿管 | 1.名称 ：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN25 4.配置形式 ：混凝土内暗敷、明敷综合考虑 5.接地要求 ：符合设计及规范要求 6.含支吊架制作安装、支架需除锈并刷防锈漆及调和漆两遍、管道接地 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 380 |
| 15 | 电缆桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:LXH=200×100 3.材质:镀锌钢制 4.包含弯头.三通.伸缩节等桥架配件，支架、除锈、刷油、接地、防火封堵等全部内容 | m | 21 |
| 16 | 触摸屏软件开发 | 上位机开发和调试 | 套 | 3 |
| 17 | PLC软件开发 | 下位机开发和调试 | 套 | 2 |
| 7.弱电系统 |
| 1 | 网络交换机机柜 | 1.名称:网络交换机机柜 2.材质：冷轧钢 3.规格:机柜为标准机柜，规格为42U 4.安装方式:落地 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 1.名称:三层核心交换机 2.规格:24口千兆 | 台 | 1 |
| 3 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格:48口千兆 | 台 | 4 |
| 4 | POE网络交换机 | 1.名称:POE网络交换机 2.规格:48口千兆 | 台 | 1 |
| 5 | POE交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:16口千兆 | 台 | 1 |
| 6 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.规格:POE供电/DC | 台 | 12 |
| 7 | AC管理器 | 1.名称:AC无线控制器 3.规格:总待机量最大100台 | 台 | 1 |
| 8 | 高清嵌入式NVR | 1.名称:高清嵌入式NVR 2.型号:主流型号 3.规格：32路视频输入，HDMI输出*1，VGA输出*1，音频输出*1，多路同步回放 4.8盘位； 5.硬盘总容量：24T | 套 | 1 |
| 9 | 高清200W像素POE半球型网络彩色摄像机（✱强制采购节能产品） | 1.名称:200W像素POE半球型网络彩色摄像机 2.安装方式:吸顶安装或支架安装 3.特点：支持POE供电免电线、H.265压缩格式存储减半。 | 台 | 23 |
| 10 | 视频监控屏（✱强制采购节能产品） | 1.名称:75寸电视 2.接口:HDMI，VGA | 台 | 1 |
| 11 | 管理电脑（✱强制采购节能产品） | 1.名称:PC台式电脑 8G内存 以上，128固态硬盘+500G机械硬盘以上，显示器22寸以上 2.用途:配置视频及门禁 | 台 | 1 |
| 12 | 独立门禁系统（刷卡、密码） | （配套含安装线） | 套 | 6 |
| 13 | 门禁电源 | 1.名称:小型变压器 2.规格:220/12V | 台 | 6 |
| 14 | 网络插座 | 1.名称:单口信息插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 102 |
| 15 | 网络水晶头 | 1.名称:网络水晶头 2.规格:RJ45(8PIN) | 盒 | 4 |
| 16 | 机柜插座 | 1.名称:机柜插座 2.规格:8位10A 2500W | 个 | 2 |
| 17 | 网络配线架 | 1.名称:48口网络配线架 2.规格:48口 | 个 | 6 |
| 18 | 1U理线器 | 1.名称:理线器 2.规格:1U48口 | 个 | 7 |
| 19 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.型号:UTP6 3.规格:4*(2*0.57) | m | 3400 |
| 20 | 跳线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.型号:UTP6 3.规格:1m | 个 | 159 |
| 21 | 门禁电源线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2.型号:RVV 3.规格:3*1.0 4.材质:铜芯 | m | 56 |
| 22 | 门禁电源线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2.型号:RVV 3.规格:2*0.5 4.材质:铜芯 | m | 35 |
| 23 | 门禁电源线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 2.型号:RVVP 3.规格:8*0.5 4.材质:铜芯 | m | 35 |
| 24 | 热镀锌穿管 | 1.名称 ：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格 ：DN25 4.配置形式 ：混凝土内暗敷、明敷综合考虑 5.接地要求 ：符合设计及规范要求 6.含支吊架制作安装、支架需除锈并刷防锈漆及调和漆两遍、管道接地 7.其他：符合设计及施工验收规范要求 | m | 980 |
| 25 | 电缆桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.型号:LXH=300×100 3.材质:镀锌钢制 4.包含弯头.三通.伸缩节等桥架配件，支架、除锈、刷油、接地、防火封堵等全部内容 | m | 160 |
| 注：本清单已标示为强制采购品目的产品，供应商须提供强制采购节能产品认证；否则视为无效响应。 本项目采购内容所属行业为“工业。 |

## 其他技术要求

（一）、实验台面（序号1-21单边试验台、序号26记录台、序号37-38仪器台、序号39-45中央台所涉台面）

台面：选用12.7mm厚实理化板，具备良好的耐化学试剂能力、良好的物理性能，同时具备抗病毒功能。

▲A.耐化学性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心检测要求，按照国家标准GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验：

1.77%硫酸、2.硝酸（65%）、3.氢氟酸（40%）、4.高氯酸（90%）、5.磷酸（85%）、6.络酸（60%）等，23种化学试剂分级检验结果为5级。

▲B.物理性能要求：表面耐干热性能（200℃）测试达到5级、洛氏硬度（大于或等于114）、24H吸水率(小于或等于0.3%)、密度（大于或等于1.5克每立方厘米）、表面耐磨性达到825r。

▲C.具备抗病毒性能要求，在板材经过75℃高温下进行老化处理，持续时间相当于正常老化10年后，参照ISO 21702:2019 测试H1N1病毒，抗病毒活性率仍大于99.9%

D.具备抗菌性能要求，符合对大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、肠沙门氏菌肠亚种、铜绿假单胞菌，抗菌活性值R大于5.0；对嗜肺军团菌抗菌活性值R大于4.1。

▲E.放射性检测结果符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准中A类材料的技术指标要求。

▲F.防火性能要求，参照GB 8624-2012(2019修订) 测试，结果为B1级。

注：１、提供符合或优于上述技术参数指标的（针对“▲”A、B、C、E、F项参数要求）国家认定的第三方检测机构出具的报告复印件，并盖供应商鲜章。

▲供应商出具针对台面板的《质保服务承诺函》，并盖供应商鲜章。

（二）、序号28柜体技术参数

▲1、柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求。

▲2、柜体为全钢落地式结构,可以单独或组合使用，台面上根据需要可安装水槽、三口鹅颈水龙头、滴水架、洗眼器、电源插座、等设施。

▲3、侧板采用≥1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。

▲4、柜门及抽屉：门板采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。

▲5、导轨：三节静音导轨，耐久性能五万次，中性盐雾测试48小时，承载能力≥25KG。

6、拉手：钢制一体折弯拉手，方便开启。

7、合页：≥2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达170度。

8、高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节，防震性好，且具耐腐蚀。

▲9、最大承重，实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量或性能而不变形或影响使用（提供国家认定的第三方检测机构检测报告证明）：

落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤；

落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤；

框架式底座框架荷重性能检测：≥270公斤；

门铰链承重性能检测：≥90公斤；

抽屉静载承重性能检测：≥68kg，抽屉开关5万次；

抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg；

底柜层板荷重性能检测：≥ 90公斤/平方

（三）、序号31模块化通风柜技术参数

▲本项目要求的排风柜平均面风速必须能在 0.4m/s~0.6m/s 范围内，满足JB/T6412-1999国家标准。提供国家认定的第三方检测机构检测报告证明。

技术规格

尺寸：

外部尺寸：高度≥2350mm，宽度≥ 1500mm，深度≥900mm；

内部尺寸：台面高度为 900mm，台面工作有效深度不低于 650mm，内腔高度不低于1500mm，以便放置较大仪器设备，内腔宽度不低于 1400mm。

结构：

通风柜主要结构有上下式和落地式。上下式和落地式的通风柜其顶部有集气排风罩。上下式型的上柜中和落地式型的通风柜柜中有导流板，采用三风道涡流式排风设计,并且配备合理导流构造，排气流畅无死角，各种比重气体均能顺利排除柜外。柜面上有电路控制触摸开关，电源插座等 ，透视窗采用钢化玻璃，可左右或上下移动，供人操作。 上下式型通风柜下柜采用实验边台样式，上面有台面，台面可安装小水杯和龙头，下面是柜体。

功能：

(1)、释放功能：即将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式，使其稀释后排除室外。

(2)、不倒流功能：即在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。

(3)、隔离功能：即在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗，将通风柜内外进行分隔。

(4)、补充功能：即在排出有害气体时，从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。

(5)、控制风速功能：为防止通风柜内有害气体逸出，需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有：实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。一般无毒的污染物面风速为0.4―0.6m/s ，有毒或有危险的有害物面风速为0.4―0.6 m/s ，剧毒或有少量放射性面风速为0.5―0.6m/s 。为了确保这样的风速,设立变风量风阀，根据不同的实验类型确保所需风量。

(6)、耐热及耐酸碱腐蚀功能：通风柜内有的要安置电炉，有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面，衬板、侧板及选用的水嘴、气嘴等都具有防腐功能。

台面：采用实验室专用陶瓷台面板，厚度≥20mm 陶瓷板，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方；陶瓷台面化学性能必须符合：98%硫酸、65%硝 酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、37%甲醛、40%氢氧化钠、40%氢氧化钾、90%高氯酸、 5%孔雀绿、二硫化碳、高锰酸钾、红药水、甲苯、苦味酸、王水、尿酸、单宁酸、重铬酸钾清洗溶液、二氯 甲烷等。并且分级结果为1级；放射性核素检测，内照射指数≤0.5，外照射指数≤0.9；物理性能检测，吸水率最大值（0.03%）、断裂模数最小值37.5Mpa、洛氏硬度82HR15N、压缩强度（264MPa）耐磨性（4级/2100转）等经久耐用采用釉面及电子控制喷釉技术，截面和台面釉面颜色保持一致，耐腐蚀，美观大方不脱落等优点。

采用白色5mm厚内衬板，耐高温，表面耐干热性180度表面无变化、垂直燃烧第一次余焰 时间为0,阻燃性达UL 94 V-0 等级。表面化学性能必须符合：37%甲醛、99%乙醇、37%盐酸、 85%磷酸、40%氢氧化钠、3%双氧水、四氯化碳、丙酮、苯、乙醚等。而且能抗阻燃、遇火自动熄火， 内外材质一致，表面光滑而且内外均为白色，不惧明火、不易起泡、不易染色、易清洁，安全环保、美观大方 等优点，侧板与内胆中间有足够空间用于水、电、气的管道及控制模块的安装；

采用三节式设计白色5mm厚导流板制作，组装螺丝皆以塑料材质之盖板遮盖，（高温通风柜采用不锈钢内衬及导流板，组装螺丝采用不锈钢螺丝），避免和柜内气体接触，并保持美观。

柜面板：采用≥1.0MM厚优质冷轧钢板，经过脱脂、酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，最后经高温固化而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水；满足实验室家具硬度、 耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

电气：30W照明灯、触摸式控制面板，10A或16A三极多功能插座，具有防尘、防酸碱、防水设计，并配置漏电保护开关。

视窗：≥5mm厚钢化安全玻璃，透明度高，安全保险，窗门作车窗滑道设计，上下开启灵活方便，噪音小，可上下开启最大幅度为750mm，推拉门底部设计有橡胶减震垫块，解决了通风柜在高浓度酸碱，水气较重的恶劣环境下生锈、腐蚀、掉色、美观等问题。

（四）、高柜（序号32试剂柜、序号35样品柜、序号36药品柜）技术参数

柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求。

侧板采用≥1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。

柜门：门板采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加泡沫。

层板：层板采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托。

拉手：采用128孔距不锈钢拉手。

合页：≥2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。

高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。

（五）、天平台技术参数

结构：全钢结构,可独立调节水平,防震良好，适用于万级以下的天平操作。

台面：≥40mm厚大理石操作台面。

框架：主体结构采用国产名牌生产的冷轧方形钢管制成的天平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm，保护层附着力经落物撞击测试合格；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。静态承重≥250 公斤，使用寿命≥15 年。

地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。

（六）、序号25货架技术参数

1、货架结构：

(1)货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。

(2)货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。

(3)货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。

(4)横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。

(5)货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观；货架层可上下依50mm节距任意调节，拆装方便。

2、主架与副架：

（1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。

3、承重设计为货架每层承重为100-150kg。

（七）、滴水架（清单所涉及的所有滴水架）技术参数

实验室滴水架，用于悬挂清洗后的试管和小型烧杯，底部设有排集水盘收集试管流出的液体，通过排水孔流出。主体与集水盘一体成型，耐腐蚀性能佳。滴水棒可拆卸，并具有锁扣功能，与主板连接后即使与主板存在一定的公差，亦可保证固定。可避免产品悬挂时因为滴水棒出现松动而导致实验器皿（试管等）掉落及破碎。

材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。

PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。

PP新料韧性强，弹性好，易于安装。

结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。

创新锁紧结构专利设计：滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。

可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。

（八）、水龙头（清单所涉及的所有水龙头）技术参数

实验室水龙头为保证其使用寿命和实验用水的目的，在龙头进水口装配塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，并降低陶瓷阀芯磨损的机率。辅以底部安全紧固结构，避免因台面吸水膨胀而引起龙头断裂；搭配肘动把手防止造成二次污染。

环保等级：实验室水龙头获得中国节水产品认证，达到国家级的节能环保高标准，节水认证对产品的流量均匀性、抗水压机械性和阀芯密封性等性能进行多维度的检测。

生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。

材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。

涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。

过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。

旋钮/肘动把手：材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。

可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器

（九）、洗眼器（清单所涉及的所有洗眼器）技术参数

实验室洗眼器，必须按照GB/T38144.1-2019标准生产并获得第三方的检测认证，用于在紧急情况下冲洗眼睛和面部，防止大量实验试剂进入眼睛造成伤害。

主体：铜质

洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害

水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。

控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。

防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开

供水软管：

1.5米，软性PVC管

外覆304不锈钢编织网，绝无生锈漏水的隐忧

外层包裹PE管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。

（十）、水槽/杯槽（清单所涉及的所有水槽/杯槽）技术参数

实验室水槽/杯槽，作为实验室重要的配件，与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。杯槽可用在实验室通风柜中。鉴于实验试剂的酸碱性质，建议使用自带溢水功能的水槽，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽/杯槽材质为PP防腐蚀材质。须搭配PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象。

材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。

抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。

韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。

耐腐蚀性：高密度PP材质浸泡在24种包括王水在内的试剂中，24小时后没有变化，具有超强耐腐蚀性。

平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。

底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。

去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。

槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。

可配置自带溢水功能的水槽，可防止无人看管实验过程而造成水漫溢台面、进而浸泡地面的情况。

配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象，以及隐蔽工程的漏水问题。

（十一）、序号34万向排风罩技术参数

实验室排风罩，装配有风门（气流调节阀），在增强密封性的同时，保障在运行过程中没有啸音产生，提供安静的操作环境。另外为达到实验室无尘要求，使整体工程更加美观，实验室排风罩可配备吊顶孔罩，以保证工程投入使用时不会因为安装排风罩时在天花板上留下的缝隙导致灰尘散落于实验室台面上，同时也可避免因为安装排风罩在天花板上留下缝隙影响工程美观效果。实验室排风罩关节转接处可360度旋转，任意定位满足实验需求；固定支架处可360度旋转。

装配有升级版旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构和专利设计的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果良好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。

多孔径的吊顶孔罩和排风罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，不但使整体实验室更加美观，更能保证实验环境的干净整洁。

主体关节处可360度任意旋转，并可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便。

排风罩主体可选择PP材质，耐腐蚀，轻便易操作。必须保证：所有PP部件均采用高品质新料，绝无回料。

安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。

PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。

可选择经过阳极氧化处理的铝合金主体，高端大气，耐腐蚀耐磨损。

（十二）、序号29金属罩技术参数

包含可伸缩不锈钢集气罩、带手动调节阀等。用于烘箱和加料口的除烟尘和粉尘。

集气罩：采用≥1.0mm 不锈钢制作。

导风管：采用≥1.0mm 不锈钢制作，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以 0~180°，可调节风量。

安装：不锈钢吸收罩的安装用支架固定于楼板上，并和主风管连接。

风量：固定风量设计，根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，常规可采用风量 300m3/h~1000m3/h。

（十三）、气体安装部分材料及设备要求

1 供气要求：

气体使用钢瓶集中供气系统，将气瓶间的高纯气体输送至各个实验室使用。

2 供气流程：

2.1气源采用集中供气方式。钢瓶安放在气瓶间内。从气瓶室通过不锈钢仪表管将气体输送至各用气终端,保证美观与安全。气瓶接头与调压装置之间应设有耐高压的高压软管，在每个气体管路终端按需配置二级调压阀、减压表和输出控制阀门要求压力输送平稳。

2.2 由于气瓶室离用气点较远，为了确保能及时更换气瓶，在自动切换系统高压端安装压力探测器，压力报警控制器安装于用气点较多的过道上便于监控气瓶室的钢瓶余气情况，并可设定下线报警点，可燃气体需配备浓度报警器。

2.3气体管路采用实验室不锈钢专用管道。管线引至实验室，末端采用球阀控制开关；连接方式为自动焊接。管道应沿墙角铺，就近连接至各仪器终端。

3 功能特性：

3.1切换系统

技术要求:

产品气阀阀芯材料为316 不锈钢（有内衬TEFLON 高纯度适用）

阀座：TEFLON。

压力表接口“ 1/4”NPT，本体不锈钢316SUS，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为 “1/4”-18NPT-F，泄漏率为10-1mbarL/S He.气阀为一次性调压阀，适用等级为 6.0 的气体。阀门部件出厂前经超声波洁净处理。调压阀可调压力：0-2.5MPa 或0-25MPa。减压阀出口压力：0-1.6Mpa。

▲产品提供国家认定的第三方检测机构检测报告证明

3.2 二级减压阀（终端减压器）

技术要求:

气阀阀芯材料为316 不锈钢， 调压手柄材料为聚乙稀 GF30，气阀表层颜色需符合DIN12920标准及带有气体名称的标签，带压力显示表，泄漏率为10-1mbarL/S，阀门进口尺寸为NPT“1/4”，气阀适用于纯度为6.0 的气体，所有阀体材料都具有耐酸碱功能。

▲产品提供国家认定的第三方检测机构检测报告证明

3.3 不锈钢球阀

技术要求：

阀门316优质材料，高压双卡套接头连接设计，确保无泄漏。

所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，阀门的洁净度方面符合高纯供气系统的特殊要求，材料质量的监控管理

经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性 ，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。 洁净度BA级。

▲产品提供国家认定的第三方检测机构检测报告证明

3.4 不锈钢阻火器

技术要求：

采用316优质材料，强度及耐腐蚀性高。微孔散热型火焰熄灭装置确保火焰熄灭，气体单向阀在回火过程自动将气源瞬间切断。

▲产品提供国家认定的第三方检测机构检测报告证明

3.5不锈钢管

技术要求:

采用不锈钢管线, 外表面抛光内表面化学处理，管尺寸为3/8"和1/4"， 气管适用纯度等级至少为6.0 的气体。气管及其配件出厂前均经超声波洁净处理（CFC-FREE 环保处理）。

规格：

3/8〃OD×0.035〃（Ø9.53mm×0.89mm）；

1/4〃OD×0.035〃（Ø6.35mm×0.89mm）；

材质：SS316L BA管。

▲产品提供国家认定的第三方检测机构检测报告证明

3.6高压软管

技术要求：

内管316不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定加强型结构，两端接口1/4″FNPT，耐压≥20MPa。

用途：用于连接钢瓶接口，乙炔专用高压软管：专用于乙炔，带单向阀和钢瓶接头有足够的韧性、柔软性，方便在一定操作范围内换接钢瓶

▲产品提供国家认定的第三方检测机构检测报告证明

3.7焊接三通

技术要求：

采用316L优质材料，经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性 ，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。

洁净度BA级。

3.8不锈钢接头及终端接头

技术要求：

采用316优质材料，高压双卡套接头连接设计，确保无泄漏。

所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，阀门的洁净度方面符合高纯供气系统的特殊要求，材料质量的监控管理经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性 ，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。 洁净度BA级。

3.9钢瓶接头

技术要求:

采用316不锈钢材质，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端连接高压软管。

▲产品提供国家认定的第三方检测机构检测报告证明

3.10管道连接

3.10.1 本气体工程阀门组件等均采用实验室不锈钢专用组件，确保本气体工程的使用气体的纯度达到要求。

不锈钢管道组件

材质：不锈钢SS316L；

连接方式：轨道自动焊接；

耐压能力：20Mpa。

3.10.2暂未使用管道出口采用Plug 封住，在易燃易爆管道安装止回阀。一级调压装置和自动切换装置可以将气体压力从10-15MPa 调至0.2-1.0MPa 左右。

3.10.3 气瓶采用固定架及链条固定，在所有控制面板和管道上都标有对应气体成分和走向标志。

3.10.4 在指定用气位置安装气路分配控制终端，用于标准气体的分配和二级调压，每条气路控制终端都配备控制球阀，以满足仪器对不同气体的压力流量要求。末端减压器和配件安装在边台和中央台的背板上，方便使用，有利于拆卸和检修。

3.10.5 管道固定件采用绝缘材料，坚固，轻巧美观，耐用。管道穿越障碍物时使用管套并采用不可燃材料填充间隙。管道铺设过程中做到横平竖直，为保证管道走向直线度和管道之间的间距，每间隔一米设置一组管卡，如遇到特殊建筑结构，酌情考虑铺设方式。未注明标高的管道，可根据现场情况酌情安装，以方便操作，利于检修和安全运行为度。

3.10.6 管路尽量减少弯曲，缩短铺设长度，防止传输的气体压力、流量损失过大，尽量减少焊接点以降低泄漏的可能性。弯管采用专用弯管器操作，切管采用专用切管器操作，切断后使用专用平口工具处理断口。

3.10.7 不锈钢管件在现场安装时方可启封，启封后均要使用 5N 的高纯气体吹扫才能接入系统，整个系统安装完毕后，还要使用 5N 的高纯氮气进行大流量吹扫，以确保系统的洁净度。

3.10.8 为了集中供气系统的使用方便，集中供气系统必须设置压力报警系统，并且满足以下条件：

探测每路气体每个输入端（气源/气瓶组）的压力

配置电阻式彩色液晶触控显示屏，能及时显示每个输入端的压力

在显示屏上设置低于或高于某个压力值，并且在满足设置数据条件下，监控屏上会有报警信息提示，同时驱动声光报警器报警。

4、压力试验及净化具体方案

针对以上情况,按照实际工作压力,依据国家工业管道安装及验收标准GB50235、GB50236 的有关规定,对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案,程序如下：

4.1 强度实验：管内充入高纯氮气使压力达到 1MPa,保持此压力10 min 不降为合格。

4.2 严密性实验：管内充入高纯氮气使压力达到 0.5MPa,保持此压力30 min 内不降为合格。

4.3 洁净实验：管路中充入高纯氮气，关闭所有阀门，打开末端用干净白布遮住管口一分钟，如白布上无杂质和水份即为合格。