采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务

要求

一、项目概述

1、本项目为越西县越城镇、普雄镇照明设备采购项目（二次） 。

2、本项目为货物采购项目，采购标的对应的所属行业为  工业 。

二、采购内容及要求

1.采购清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸟巢灯 | 1.名称： LED鸟巢灯 2.规格： AC220V 26W ≥2700K 30° ￠190*H230mm 3.光源：芯片光源 4.防水等级： ≥IP65 5.材质：压铸铝+钢化玻璃 6.灯体颜色：铁灰 7.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 8.功率因数＞0.95 9.抗浪涌：≥6000V 户外防雷及静电（ESP）专用防护 | 个 | 215 |
| 2 | 线条灯 | 1.名称： LED线条灯 2.规格： DC24V 12W ≥2700K 120° 30*35*1000mm 3.光源：芯片光源 4.防水等级： ≥IP65 5.材质：6063航空铝材+钢化玻璃 6.灯体颜色：铁灰 7.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 8.功率因数＞0.95 9.抗浪涌： ≥6000V 户外防雷及静电（ESP）专用防护 | 个 | 200 |
| 3 | 地埋灯 | 1.名称： LED埋地灯 2.规格： DC24V 22W ≥2700K 60° ￠180*H230mm 3.光源：芯片光源 4.防水等级： ≥IP65 5.材质：压铸铝+304不锈钢面盖+钢化玻璃 6.灯体颜色：铁灰 7.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 8.功率因数＞0.95 9.抗浪涌： ≥6000V 户外防雷及静电（ESP）专用防护 | 个 | 100 |
| 4 | 投光灯 | 1.名称： LED投光灯 2.规格： DC24V 22W ≥2700K 60° ￠180*H230mm 3.光源：芯片光源 4.防水等级： ≥IP65 5.材质：压铸铝+304不锈钢面盖+钢化玻璃 6.灯体颜色：铁灰 7.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 8.功率因数＞0.95 9.抗浪涌： ≥6000V 户外防雷及静电（ESP）专用防护 | 个 | 50 |
| 5 | 配线 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：ZDN-KVV-2*16mm2 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 5694 |
| 6 | 配线 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：ZDN-KVV-2*10mm2 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 8359 |
| 7 | 配线 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：ZDN-KVV-2*4mm2 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 18241 |
| 8 | 配管 | 1.名称： 电气配管 2.材质 ：塑料 3.规格 ：PC32 4.配置形式 ：埋地 | m | 16100 |
| 9 | 变压器 | 1.名称：变压器 2.规格：220-280v转24v 3.功率： ≥100W | 个 | 150 |
| 10 | 变压器 | 1.名称：变压器 2.规格：220-280v转24v 3.功率： ≥300W | 个 | 150 |
| 11 | 树皮藤条灯 | 1.名称： LED树皮藤条灯 2.规格： DC24V 22W ≥ 2700K 直径250mm 3.光源：芯片光源 4.防水等级： ≥IP65 5.材质：压铸铝+304不锈钢面盖+钢化玻璃；灯光颜色：紫色 6.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 7.功率因数＞0.95 8.抗浪涌： ≥6000V 户外防雷及静电（ESP）专用防护 | m | 2800 |
| 12 | 瓦楞灯 | 1.名称： LED瓦楞灯 2.规格： DC24V 22W ≥2700K 直径180mm 3.光源：芯片光源 4.防水等级： ≥IP65 5.材质：压铸铝+304不锈钢面盖+钢化玻璃；灯光颜色：金黄色 6.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 7.功率因数＞0.95 8.抗浪涌： ≥6000V 户外防雷及静电（ESP）专用防护 | 个 | 750 |
| 13 | 图案投影灯150－350W | 1.名称： LED图案投影灯 2.规格： 220V 150-350W ≥2700K 直径200mm 3.光源：芯片光源 4.防水等级： ≥IP65 5.材质：压铸铝+304不锈钢面盖+钢化玻璃 6.灯光颜色：彩色 7.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 8.功率因数＞0.95 9.抗浪涌：≥6000V 户外防雷及静电（ESP）专用防护 | 个 | 25 |
| 14 | 树木灯带装饰灯 | 1.名称： LED灯装饰灯带 2.规格： 24V 8W 双排180灯珠 ≥宽16mm* 厚9mm* 长1000mm 3.防水等级：≥ IP65 4.材质：高品质环保 PVC 白乳胶 铜线 5.灯光颜色：暖黄 6.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 7.功率因数＞0.75 8.户外防雷及静电（ESP）专用防护 | m | 5000 |
| 15 | 光雕党建美陈 | 1.名称： LED光雕党建美陈艺术灯座 2.规格： 220V 26W ≥2700K 高3m *宽8m 3.防水等级：≥IP65 4.材质：不锈钢 5.灯光颜色：红色 6.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 7.功率因数＞0.95 8.抗浪涌：≥6000V 户外防雷及静电（ESP）专用防护 | 座 | 1 |
| 16 | 绒布灯笼 | 1.名称： LED绒布灯笼 2.规格： 220V 8W ≥直径500mm 3.防水等级：≥IP65 4.材质: 绒布+钢丝 | 个 | 2750 |
| 17 | 光雕幸福越西 | 1.名称： 幸福越西 LED光雕艺术灯 2.规格： 220V 22W H≥2.3m*宽8m 3.防水等级：≥IP65 4.材质：不锈钢光雕工艺支架+灯带+灯珠 5.灯光颜色：彩色 6.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 7.功率因数＞0.95 8.抗浪涌：≥6000V 户外防雷及静电（ESP）专用防护 | 座 | 1 |
| 18 | 魔方隧道 | 1.名称： LED魔方隧道 2.规格：220V 26W ≥2700K H=3－4m 3.光源：芯片光源 4.防水等级：≥IP65 5.材质：不锈钢骨架+亚克力板 6.灯光颜色：彩色 7.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 8.功率因数＞0.95 9.抗浪涌：≥6000V 户外防雷及静电（ESP）专用防护 | 套 | 6 |
| 19 | 星空隧道 | 1.名称： LED星空隧道 2.规格： DC24V 22W 3.光源：芯片光源 4.防水等级： IP65 5.材质：304不锈钢工艺框架+满天星铺设+灯带装设 6.灯光颜色：彩色 7.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 8.功率因数＞0.75 9.抗浪涌：≥6000V 户外防雷及静电（ESP）专用防护 | m2 | 29 |
| 20 | 藤球灯 | 1.名称： LED藤球灯 2.规格： 24V 8W ≥直径300mm 3.光源：芯片光源 4.防水等级：≥IP65 5.材质：PVC外壳+LED灯珠 6.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 | 个 | 7000 |
| 21 | 光雕仙鹤 | 1.名称： LED仙鹤 2.规格： DC24V 22W ≥2700K H=1.5－1.8m 3.光源：芯片光源 4.防水等级：≥IP65 5.材质：不锈钢光雕工艺支架+亚克力板 6.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 7.功率因数＞0.95 8.抗浪涌：≥6000V 户外防雷及静电（ESP）专用防护 | 套 | 5 |
| 22 | 光雕老虎 | 1.名称： LED光雕老虎 2.规格： 220V 25W ￠1800*H2500mm 3.防水等级：≥IP65 4.材质：不锈钢光雕工艺支架+亚克力板 5.电线：纯铜公母对接防水接头，橡胶电缆两端出线 6.功率因数＞0.95 7.抗浪涌：≥6000V 户外防雷及静电（ESP）专用防护 | 座 | 3 |
| 23 | 油纸灯笼 | 1.名称： 油纸灯笼 2.型号规格： 单个直径≥200mm 4连 | 串 | 6600 |
| 24 | 配线 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：ZDN-KVV-3*2.5 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 12000 |
| 25 | 电气配管 | 1.名称： 电气配管 2.材质 ：塑料 3.规格 ：PC25 4.配置形式 ：埋地 | m | 8000 |
| 26 | 地坪漆喷涂 | 1.名称：环氧树脂地坪漆 2.材料品种 ：环氧树脂地坪漆 3.厚度：≥3mm 4.颜色：红色，绿色 | m2 | 500 |

- 其他服务要求

2.1设计要求： 根据现场数据采集以及结合实际采购的灯光设备设计适合本项目的照明设备安装效果方案，方案通过采购人审查，形成初步设计方案后再进行安装服务。

2.2 质量要求：灯具安装中定位设计、线路改造、开关控制、达标检测等每一个环节的质量保障 。

2.3 安装要求：

（1）供应商需按照事先通过的安装设计方案进行安装。

（2）供应商对安装、调试以及后期巡检期间的安全工作负责。

2.4 培训要求（主控系统的培训）：供应商对所提供的设施设备，向用户进行技术培训，培训内容包括运行操作、维修保养及设备简易故障的判别、排除。

三、商务要求

1.交货时间： 签订合同后30内完成安装。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.付款方式：签订合同后采购人向成交供应商支付合同金额30％，完成安装采购人向成交供应商支付合同金额40％，通过采购人验收合格后采购人向成交供应商支付合同金额30％。

4、质量及售后服务要求：

（1）供应商应保证货物及其配件应是全新的优质合格产品，绿色环保，权属清楚，不得侵害他人知识产权，性能和使用条件符合国家现行有关规定和技术标准，出厂资料、配件齐全；

（2）设备质保期一年，质保期内，供应商负责所供设备的免费维修。质保范围：产品质量问题、安装问题。供应商必须在2小时内响应，24小时内排除故障，维修到位，保证设备正常运转。若超过该时间段，造成的损失由供应商负责，若质保期内同一质量问题经两次维修任不能正常使用，供应商无条件更换新的设施。

（3）质保期外设施出现的设施出现质量问题，供应商必须在2小时内响应，48小时内排除故障，维修到位，保证设施正常使用。供应商提供修理的所需材料、配件等费用的正规发票，采购方核查设施，正常运行后按发票金额支付供应商修理费用。

5、验收标准及要求：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

6、报价要求：供应商的投标报价应包含产品价格、运输费、卸货费、安装及其它辅材费、人工费、采购代理服务费等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付其他费用。