# 招标项目技术、服务和其他要求

前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性要求，投标人应完全满足，未响应或不满足按无效投标处理。本章中标注“▲”的条款为本项目的重要性条款，按照第六章综合评分明细表处理。

## 一、项目概述

本项目共计6个包，拟各确定中标人1名。

## 二、采购清单及所属行业

| 包号 | 货物名称（标的名称） | 数量（单位/台） 实质性要求 | 最高限价（万元） 实质性要求 | 是否允许 进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜系统 | 2 | 300 | 是 | 工业 |
| 2 | 心血管应用超声（台式） | 1 | 300 | 是 | 工业 |
| 3 | 动力系统 | 2 | 80 | 是 | 工业 |
| 4 | 核磁脑电图仪 | 1 | 236 | 是 | 工业 |
| 5 | 神经磁刺激系统 | 1 | 224 | 是 | 工业 |
| 6 | 肝脾弹性检测仪 | 1 | 195 | 是 | 工业 |

## 三、技术参数要求

| 包号 | 货物名称 （标的名称） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜系统 | 1、全高清内窥镜摄像系统主机： 1.1 全高清数字化图像处理系统，视频输出格式：≥1920x1080p，50/60Hz，逐行扫描。 ▲1.2 摄像系统主机内置图文处理功能或配置同品牌图像记录设备，可拍摄手术照片和录制全高清手术视频（1920x1080，逐行扫描），并通过USB外接设备进行存储；主机设备具有不少于4个的USB接口，方便连接外置存储设备及键盘等。 ▲1.3 摄像设备具备两路影像处理功能，能够同时处理两路影像信号：可实现双镜联合（两幅不同腔镜动态影像在同一显示器分屏显示）的腔镜图像呈现；可实现双动态影像呈现（两幅同一部位不同模式下影像在同一显示器分屏显示）。 ▲1.4 可配合连接不少于6种的高清三晶片摄像头，包含：全高清荧光摄像头、全高清可高温高压灭菌摄像头以及全高清显微镜摄像头等。 1.5 具备宽动照明技术，可以根据术野情况自动补充光亮度，动态调节画面亮度，有效改善画面亮度不均匀现象，使内镜下图像亮度均匀，展现清晰画面。 1.6 具备图像优化解析技术，可以增强组织表面、边缘及血管的色彩表现。实现真实的色彩还原度，同时展现图像的精致细节及锐利质感。 ▲1.7 具有至少2种腔镜光谱染色技术，可以识别不同的组织层次，术者可以选择色彩识别重点。 1.8 可通过画中画功能实现不少于4种同屏显示模式。 1.9术野画面具有不少于5级的亮度可调显示功能。 1.10术野画面具有不少于5级的电子放大显示功能。 1.11具备不少于2种纤维镜图像优化功能。 1.12可将所显示的图像垂直/水平翻转并旋转180度。 1.13通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源。 1.14主机具备高清视频输出端口：3G-SDI数字端口不少于1个，DVI-D数字端口不少于2个。 1.15电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 1.16可进行用户个性化菜单编辑、存储、调用，可根据术者习惯将更改的菜单设置选择保存为预设值。 1.17智能化图形菜单，直观显示出系统设定情况，术中实时菜单的竖条状图形显示可以避免术野遮挡，直观易懂。 1.18可创建、选择、更改或删除不少于50条患者信息记录；可配置患者数据隐私设置。 ▲1.19主机系统具有升级兼容性，可升级扩展连接3D电子镜、近红外荧光摄像头及电子软镜等影像设备。 2、三晶片全高清摄像头： 2.1分辨率不小于1920 x 1080，逐行扫描，刷新频率50/60Hz，电缆角度30度。 ▲ 2.2摄像头自带光学变焦镜头，变焦倍率大于2倍，焦距范围不小于15-31mm。 2.3摄像头不少于3个按键，可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括：录制视频、图像拍照、预设、打印、调节白平衡、亮度、缩放调节等。 2.4电击防护程度：摄像头CF型防除颤应用部分，防除颤。 3、医用内窥镜冷光源： 3.1冷光源有效功率不小于300W；氙灯泡的色温为6000K，允差±10%。氙灯泡通电后即可达到满照度。 3.2灯泡寿命≥500小时，具备灯泡更换指示功能。 3.3可适配连接2.5 - 4.8mm的导光束。 3.4导光束连接方式：非卡口式导光束接口设计，可直接插拔。 3.5冷光源的导光束适配器含散热器装置。 3.6冷光源防触电保护类别：1类保护；防触电保护等级：CF型应用部分。 4、导光束： 4.1纤维导光束，直型接头，导光束直径不小于4.8mm，总长度不小于250cm。 4.2导光束可高温高压灭菌。 5、高清医用手术监视器： 5.1医用液晶监视器，分辨率不小于1920x1080，逐行扫描，16:9显示模式，规格尺寸不小于27英寸。 5.2监视器具有DVI、3G-SDI高清数字视频输入/输出端口，并具有BNC、S-Video等多种视频输入/输出方式。 5.3可视角度（H/V，标准）不小于178°/178°。 5.4亮度不小于900 cd/m²；对比度不小于1000 : 1。 6、气腹机： 6.1气腹机最大设置流量不低于40 L/min，具备触屏界面。 6.2至少具有高速/高精灌流两种模式。 6.3压力调节范围：高速灌流模式下，不超过1-30 mmHg；高精灌流模式下，不超过：1-15mmHg。 6.4流速调节范围：高速灌流模式下，不超过：1-40 l/min；高精灌流模式下，不超过：0.1-15 L/min，流速调节精度不大于0.1L/min。6.5气腹机带有自动压力调节装置，可防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题。 6.6气腹机集成安全系统，可快速检测压力过高情况。若在一定时间内（可自行设定5-99 秒）无外部干预，系统自动报警，排气阀会打开消除过压。 6.7防电击保护类型：1类，防电击保护类型等级：CF型应用部分，可用于佩戴心脏起搏器的患者。 7、腹腔内窥镜： 7.1直径10mm，30°内窥镜，可应用于4K超高清腹腔镜影像系统的超高画质显影。 7.2工作长度不小于310mm，视场角不小于80°。 ▲7.3有效景深范围不小于3-100mm，显色指数Ra不低于85。 7.4蓝宝石镜面，坚固耐磨。 7.5具备颜色标示，能够快速识别腹腔镜的视向角度。 ▲7.6能够耐受≥600次的高温高压灭菌循环使用。 8、高频电刀： 8.1模块化设计，具备硬件模块和软件升级，根据需求实现个性化配置，三种操作语言可选。 8.2大屏幕液晶显示≥4.8寸、触摸式的中文操作界面，方便医生护士操作使用。 8.3多种智能调节技术：电压调节、电弧调节和输出调节。 8.4具有切割控制系统和功率峰值补偿技术； 8.5功率输出：单极电切最大输出功率：≥300W，单极电凝最大功率：≥200W，并伴随效果精细调节； 8.6单极切割模式有自动电切、高能电切、 无血电切； ▲8.6.1单极自动电切模式： 最大高频峰值电压：740Vp±2% 效果级数：1-8级调节 最大输出功率：300W±2% 波峰因数：1.4kHZ±2% ▲8.6.2单极高能电切模式： 最大高频峰值电压：1040Vp±2% 效果级数：1-8级调节 最大输出功率：300W±2% 波峰因数：1.4kHZ±2% ▲8.6.3单极无血电切模式： 最大高频峰值电压：1450Vp±2% 效果级数：1-8级调节 最大输出功率：200W±2% 8.7单极电凝模式有柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、经典电凝。 ▲8.8具有中性电极安全监测系统（可设定四种监测类型）和新生儿专用模式。 ▲8.9具有双极电切模式： 1）最大高频峰值电压：740 Vp±2% 2）效果级数：1-8级调节 3）波峰因数：1.4kHZ±2% ▲8.10主机频率350KHZ±2%，单极喷射电凝下，最大高频峰值电压：4300V±2%。 ▲8.11后期可升级同品牌氩气刀、烟雾净化系统和水刀等； 8.12同时兼容标准型、国际型附件,可存储≥9组程序为所有外科手术提供支持。 8.13带有ECB接口，方便检测、维护、软件升级使用。 8.14单极插座采用3pin+Bovie形式，双极插座采用2pin22，同时可直接连接2pin28及8/4标准器械； 8.15设备能在其显示器上显示出多种状态信息和出错信息，可至少显示三种不同的信息：状态信息、运行出错信息和系统出错信息，方便后期维护。 8.16设备重量≤9KG。 9、内窥镜台车: 9.1医用专用内窥镜台车。 9.2带有监视器支架。 ★10、单套全高清腹腔镜系统不低于以下配置： 序号 产品名称 单位 数量 1 全高清内窥镜摄像系统主机 套 1 2 三晶片全高清摄像头 个 1 3 医用内窥镜冷光源 台 1 4 导光束 根 1 5 高清医用手术监视器 台 2 6 气腹机 台 1 7 腹腔内窥镜 根 2 8 高频电刀 台 4 9 内窥镜台车 台 1 |
| 2 | 心血管应用超声（台式） | 1、≥700万数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理 2、OLED显示器≥21.5英寸,高对比度＞22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜 3、操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 4、触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整（提供截图证明） 5、显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可显示或隐藏屏幕菜单 6、通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，≥4个接口通用，可任意互换，并可同时支持多支矩阵实时三维探头 7、具有纯净波探头技术:支持相控阵、凸阵、线阵探头，包括成人相控阵、儿童相控阵、成人矩阵、儿童矩阵及经食管探头 8、矩阵实时三维探头技术：支持成人心脏、儿童心脏及经食管矩阵技术 ▲9、可在触摸屏上手动调整三维图像缩放、旋转、光源位置等（提供截图证明） ▲10、具备实时任意多平面下双多普勒取样容积校正取样位置（提供截图证明） 11、所有探头均为宽频、变频探头，基波频率、基波的具体数值可在屏幕上显示 12、具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头 13、自动实时持续增益补偿 14、侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，且可视可调； 15、全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21.5英寸，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示（提供截图证明） 16、包含二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式模式 17、具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、小儿相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头） 18、自适应自动多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 19、提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示≥32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价 20、造影成像支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头，可满足临床对心腔、心肌、腹部、血管等脏器以及实时三维成像的需求 21、支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 22、具有心腔和心肌造影成像 23、支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术 24、支持矩阵实时三维造影成像技术 25、具备造影定量分析功能及运动补偿功能，追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确 26、具备在机及脱机造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥6分钟 27、所有实时矩阵实时三维探头均支持二维、彩色、PW、CW、M型、造影、智能旋转、实时任意多平面、全容积三维成像、实时三维缩放成像等多种成像模式； 28、支持智能旋转成像，可在不移动探头位置和角度的状态下，通过电子晶片发射角度改变获取不同切面图像 29、系统支持方位角和仰角等实时任意多平面视图模式，实时获取不同切面图像 30、实时三维成像模式具备≥4种显示格式，支持C平面成像； 31、支持三维成像直接测量功能，可测量距离、周长、面积 ▲32、实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向，支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影模式下应用，实时任意多平面成像中，在左右图像中可同时显示多普勒取样容积，帮助校准取样位置，获取更准确血流动力学参数，实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析（附产品技术白皮书证明） 33、支持实时三维灰阶成像和实时三维血流成像，实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频实时三维缩放成像，具备专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像，具备实时三维高帧频成像、实时三维奔流容积成像、实时三维造影成像 34、具有心腔镜成像功能，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系 ▲35、具有光源投照模式，支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果（提供截图证明） ▲36、具有心脏灰阶三维玻璃体成像功能，容积图像透明度可根据需求更改，心脏结构形态、空间关系更清晰，帮助更直观理解心脏形态学，可应用于所有心脏容积图像（提供功能截图证明） ▲37、具有心脏彩色三维玻璃体成像功能，彩色血流流和透视模式可共同使用，带有阴影的光源可产生更逼真的彩色多普勒渲染，帮助更简易评估实时三维血流空间状态（提供截图证明） 38、具备实时双容积视野成像功能，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示 39、具备以下功能：实时三维MPR显示支持任意平面调整，实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区。实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像，实时三维断层成像，实时或冻结状态下，容积图像一键进入多切面模式，切片方向灵活调整，支持造影，负荷等多种模式应用 40、具备实时三维智能断层技术,可同步显示≥16个切面。 41、心肌应变定量 ，实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥32条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析，可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析 42、具有自动化二维心功能定量技术，自动二维左心室功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算左室射血分数、左室收缩末期容积、左室舒张末期容积；支持自动二维左心房功能定量，依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，最大体积，最小体积；也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数；自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能；可使用回放或存储剪辑分析，可在机、脱机分析（提供截图证明和产品技术白皮书证明） 43、支持心脏自动应变定量，左心室、左心房、右心室专用人工智能自动应变分析模块，连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析，全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图，支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用，全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值，全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线 44、具备自动心肌运动定量功能，可分析心脏长轴和短轴图像，不依赖ECG、分析时无需切面顺序，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息，可快速获得左心室长轴切面容积曲线、长轴应变曲线、长轴位移曲线等；自动计算心脏EF值、左心室长轴应变及达峰时间结果，长轴应变结果以17或18节段牛眼图显示，快速获得左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间结构，短轴应变及达峰时间以18节段牛眼图显示，自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能（提供截图证明和产品技术白皮书证明） 45、具有负荷心肌运动定量功能，支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析 46、支持三维心功能定量，自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置；多平面视图(MPR),包括长轴及短轴平面，并可进行任意的MRP处理；同时可以联合智能切割对容积图像进行观察、切割以及测量； 47、支持高级三维心功能定量，以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及17节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数，自动计算16节段、12节段、6节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差，具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值，自动生成报告(总体功能报告、节段最大差值、节段标准差值、时序和位移显像) ▲48、具有动态心脏模型，自动化心脏三维定量功能，通过智能分割和自动边界检测，全自动识别追踪左室、左房、右室、右房、主动脉、肺动脉等结构并以不同色彩标识，无需人工点击图像；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面和短轴视图，并可进行局部或整体的边界调节，高效的工作流程可促进快速检查，准确评估心脏功能。通过大数据模型匹配，获得心脏模型及同步显示左心房、左心室容积曲线，提供全面三维定量参数，同时提供左心多中国参数，包括左心室容积、径线、射血分数，心肌质量，心脏指数，以及左心房最大、最小容积，左心房射血分数、左心房指数等，支持多个心动周期分析并自动显示平均结果，帮助更准确获得心脏功能参数（提供功能截图证明和产品技术白皮书证明） 49、具备自动右心室三维定量功能，可自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图，自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数，包括右心室容积、右心室容积指数、右心室射血分数，自动获取标准包含右心室的心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、三尖瓣侧壁瓣环位移、右室面积变化率、室间隔和游离壁纵向应变（提供截图证明和产品技术白皮书证明） 50、主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 51、标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用 52、心脏介入实时导航技术，可将血管机图像与超声图像实时融合同步旋转移动定位 ▲53、实时三维成像容积角度≥105*105度（提供截图证明） ▲54、探头频率： 成人心脏纯净波矩阵实时三维探头成像频率5-1MHz 心脏纯净波矩阵实时三维经食道探头成像频率2-8MHz 矩阵三维血管探头成像频率3-14MHz 55三维自动二尖瓣定量,二尖瓣实时三维容积数据通过简单6步模型分析，提供针对二尖瓣测量和计算的综合型分析 56三维自动左心耳定量，提供左心耳尺寸测量，可以从3D TEE数据中获得LAA开口区域的面积、周长、最小和最大径。 ▲57探头频率:宽频变频探头, 探头频率1MHz到22 MHz(附产品技术白皮书） 58类型:相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头，压电晶体材料：相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头均具备采用纯净波晶体材料 59扫描速率: 相控阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥100 帧/秒；凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 39 帧/秒；线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 63 帧/秒 ▲60扇扫角度：儿童纯净波相控阵探头≥120度，频率：2-9MHz（提供截图证明） 61声束聚焦:发射接收动态连续聚焦，回放重现及存储:灰阶图像回放＞2500幅，存储时间≥6分钟，预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个 62增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， 支持LGC分段调节79显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示，二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示，彩色显示角度: 20-120°选择，彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥19帧/秒，组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒，显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°，显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比，彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) ★63配置：不低于以下配置 1、主机一台 2、成人心脏纯净波探头一支 3、成人心脏纯净波矩阵实时三维探头一支 4、成人心脏实时三维经食道探头一支 5、三维自动左心耳定量一套 6、三维自动二尖瓣定量一套 |
| 3 | 动力系统 | 用途：用于神经外科等手术治疗，具有钻、铣、磨、铣、切、割等功能。 1、多功能综合动力平台。 2、电源输入：100-240VAC,50-60HZ。 3、可升级操作系统：提供CF卡接口，且提供通过CF卡进行固件升级功能。 4、液晶互动触摸屏：屏幕尺寸≥8.英寸，分辨率≥480×640像素。 5、高解析度触摸屏： （1）显示并控制转速、转向（顺、逆时针旋转）； （2）显示并控制手柄连接状态、注水量等； （3）可提供不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单，方便操作； （4）可提供连接不同马达的选择； ▲6、预留≧8个功能接口，配置高速水冷耳钻和显微耳钻，高速电钻和神经监护仪、内窥镜冲洗系统，脊柱外科刨削系统的接口等。 7、主机配备应急手控装置，可控制手柄运转。 8、无级变速多功能脚踏：具备控制马达开停、马达转速、多个手柄之间切换等功能。 9、脚踏：需提供无级变速及定速动力两种模式操作动力。 10、脚踏：需具备背光照明，以起到提示作用。 11、马达自动识别：能自动识别马达的种类。 12、马达安装帮助：当插入马达时，屏幕显示该马达操作方法。 13、具备故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。 14、内设帮助菜单，直观图示操作步骤。 ▲15、可以连接神经监护仪：提供神经监护功能。 ▲16、铣刀手柄和保护鞘为一体化设计，不能拆卸，保证铣刀运转安全，可提供带旋转型铣刀。 ▲17、驱动附件：可选择类型≥30种，包括金属切割附件、伸缩附件、骨研磨驱动附件和显微驱动附件，显微驱动附件支持多种微创手术，外径≤ 5mm。 18、钻头：可选择不同型号的钻头不得少于300种。可提供带显微基座的一体化角度经鼻手术钻头。 ★19、单台不低于以下配置： 序号 产品名称 单位 数量 1 主机 台 1 2 脚踏开关 个 1 3 高速电动马达 个 2 4 马达电缆线 根 2 5 直型驱动附件 个 2 6 铣刀附件 个 2 7 一次性使用钻头 支 3 8 一次性使用钻头 支 3 |
| 4 | 核磁脑电图仪 | 1、放大器：不低于4套 ▲1.1放大器组成形式：每个放大器最小以64通道为单元，一体化头盒 ▲1.2额外电极插口：单个放大器的面板提供额外的64个导联电极插口 ▲1.3最大可升级导联数≥512 ▲1.4最大采样率≥20000Hz ▲1.5采集模式：支持AC与DC两种采集模式 ▲1.6最小信号分辨率≤0.003μV/bit 1.7输入范围≥±400mV ▲1.8放大器共模抑制比≥110 dB ▲1.9输入噪声≤0.5μVpp ▲1.10输入阻抗≥10GOhm 1.11具备核磁同步时钟功能 1.12有线数据传输、支持在非屏蔽室环境下使用 1.13数模转换率≥24bit 1.14数据同步盒≥3个并口/串口设备同步； 1.15支持USB端口和无线两种同步数据方式 2、电极帽系统：不少于4顶 2.1电极帽形式：具有导电膏与盐水两种方式 2.2原厂帽子标注了所有电极名称 2.3原厂电极支持直接取下插入放大器面板对应的电极插口； 2.4导电膏阻抗≤5KOhms 2.5盐水电极帽采用橡胶网状布局，电极为海绵电极，可重复使用 2.6盐水电极帽佩戴时间≤5分钟 3、分析软件：不少于1套 3.1可在线进行脑电阻抗检测及数据分析 3.2支持滤波 3.3支持数据重组 3.4支持叠加平 3.5支持 PCA/ICA成分分析 3.6支持在线数据转接到Matlab 3.7支持2D和3D脑电地形图及其动态在线呈现功能：； 3.8根据实验和研究需求进行去除眼电干扰及伪迹剃除 3.9可进行事件相关的脑电位、频谱分析 3.10用户可根据需要自定义ERP数据处理流程 3.11支持单被试或者群组ERP分析； 3.12支持频谱/时频分析功能 3.13频谱分析可得波形的频谱图与功率谱图，可转换为直方图显示； 3.14时频分析算法支持STFT和小波变换。小波变换算法包括Morlet、Mexican Hat、Paul等； 3.15支持实时的线性噪声衰减功能：非滤波、自适应噪声消除； 3.16可以用ASCII码读入和输出数据； 3.17提供宏命令，支持一键式完成实验操作； 3.18支持多视频窗口功能； 3.19具备报告生成功能：支持自定义报告模板。 4、认知测评和刺激模块：不少于1套 ▲4.1支持非言语测试、不受人种，教育背景，年龄的限制； 4.2内置国际常模数据库，可进行数据对比分析，支持纵向研究模式 4.3测试模块基于云数据平台、支持网络版测量功能，支持触摸屏硬件测试终端； 4.4可同时支持多个终端测试，提高测试效率 ▲4.5具有空间工作记忆测试功能。 4.6具有视觉空间工作记忆的测试功能。 4.7具有情感识别的测试功能。 ▲4.8具有反应时间测试功能。 4.9干预模块输出过程中能显示刺激时间、刺激电流、剩余时间、实时电流大小； 4.10刺激模块具有电极阻抗检测功能，输出过程中能显示电极阻抗 4.11刺激模块能检测输出开路或输出阻抗过大等现象，并予以提示和停止输出； 4.12模块可以实现4x1环形高精度刺激模式； 4.13刺激模块软件能同时连接4个电刺激器； 4.14可实现直流电刺激，具备神经调控功能。 5、实验刺激系统： 5.1听觉刺激器：不少于1套 5.1.1刺激器输出：标准声学耳机 5.1.2刺激极性：疏音、密音、交替音 5.1.3刺激波形：纯音、爆发音、喇叭音、正弦、半正弦、Pips 5.2 视觉刺激器：不少于1套 5.2.1 刺激输出≥14英寸屏幕 5.2.2 刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条删、情绪图片、 5.2.3 刺激视野：全视野、半视野、1/4视野 5.2.4背景色：灰、黑 5.2.5注视点：2种及以上，可移动 5.2.6 刺激格大小3x4,6x8，12x16，24x32,48x64，96x128， 5.3 视觉软件：不少于1套 5.3.1刺激软件可自由编程，可实现声音、文字、文本、图片等不同类型的实验程序 5.3.2系统支持平板电脑和触摸屏。提供在线实验库、知识库与档案库； 5.3.3支持在Task Event 中执行脚本，提供属性查找与替代功能 5.3.4软件语法结构类似于 Visual Basic 的脚本语言 5.3.5支持数据管理器功能，用于数据的筛选、编辑和导出 6、数据采集软件：不少于1套 6.1支持连续或分段采集 6.2放大器、刺激生成系统、脑电采集（包括输入阻抗测试）等均由系统自动校准； 6.3在数据采集过程中所有事件均自动检测并记录，反应代码和刺激代码可以有效分离； 6.4软件自动校准，使刺激与记录严格同步 6.5可进行单极记录和双极记录脑电，参考电极可根据实验要求任意选择相关位置 ▲6.6具有多人同步采集功能，软件支持至少8人同步数据采集功能 ▲6.7可以兼容核磁下采集脑电数据 7、图文报告系统要求：不少于2套 7.1配置要求：可移动服务器，i7以上处理器，8G以上内存，1Tb以上硬盘，4G以上独立显卡 14寸以上显示器 7.2图文输出工作站：1台 |
| 5 | 神经磁刺激系统 | 1、主机： ▲1.1最大输出刺激脉冲频率：≥100Hz； ▲1.2输出脉冲宽度：≤300us，且脉冲频率误差范围：≤±3%； ▲1.3 支持最大输出强度：≥4.2T，且强度误差范围：≤±5%；； 2、磁刺激控制装置： 2.1 采用触摸屏式工业控制器和专用操作软件平台 2.2 控制器触屏尺寸：≥10英寸； ▲2.3 控制器内置磁刺激运动诱发电位（MEP）和运动阈值（MT）检测软件，屏幕上可以显示两个以上独立的窗口，同步呈现两个以上MEP信号； 2.4 控制器屏幕上实时显示线圈规格、线圈温度； 2.5 在控制器屏幕上以不低于20级梯度趋势图方式实时呈现显示线圈温度； 2.6线圈温度允许值：41度，误差范围：≤±5%，当线圈表面温度达到或超过线圈温度允许值时，系统自动停机保护； 3、操作软件： 3.1 在控制器屏幕上显示磁刺激器实时状态； 3.2 持续超过10分钟未触发系统将自动卸载保护； 3.3 刺激模式可调：单脉冲、重复脉冲、自由组合刺激、以及丛刺激（iTBS和cTBS）模式 4、磁刺激线圈： ▲4.1 直径为≥70mm的8字形冷却双线圈，采用无液体的动态冷却方式，可以长时间连续工作，非被动冷却、非液体冷却； 4.2 直径为≥70mm的8字形手持双线圈，具备逐点探测式导航磁刺激功能 5、运动阈值（MEP）测量： 5.1 配置运动诱发电位放大器,通道数≥2通道，可同时采集两个部位的运动诱发电位信号并在磁刺激控制器屏幕上以两个窗口的方式同步显示，用于直观对比选取最佳阈值强度； 5.2 运动阈值自动计算：基于设定比例和采集信号结果可自动计算所需刺激强度； 6、分体式模块化架构：磁刺激主机、控制器、储能单元为模块化架构，便于单独更换、维护和升级； 7、拓展能力1：支持将几台主机连接在一起并且通过一个线圈来释放磁刺激（须配图文说明）。 ▲8、拓展能力2：支持以其他技术模态同步联合应用，形式包括但不限于： 与EEG（脑电图）同步联合应用、与fMRI（磁共振成像）同步联合应用、与NIRS(近红外脑成像)同步联合应用。 导航装置： 1、采用红外光学追踪技术基于神经解剖影像将磁刺激线圈及磁场焦点精确定位于目标靶点，磁刺激过程可视化。 2、技术规格 2.1导航系统硬件； 2.1.1 NDI高精度、双摄、数码无源红外光学定位器，精度≤2毫米； 2.1.2每个示踪钢体都有独立编号及独有位置识别配置文件； ▲2.1.3独立双通道MEP模块，支持双通道MEP测量； 2.1.3.1采样频率：≥ 2kHz每通道； 2.1.3.2总带宽：16-470 Hz； 2.1.3.3共模抑制比：≥ 110 dB； 2.1.4独立I/O接口盒，可扩展性强； 2.1.5 BNC触发输入接口≥2； 2.1.6 BNC触发输出接口≥1； 2.1.7 脚踏开关接口≥1； 2.1.8串口输入接口≥1； 2.1.9模拟输入接口≥1； 2.2、导航软件 2.2.1 支持导入被试真实影像数据，并对皮层及头皮进行全自动三维重建； ▲2.2.2 支持导入的文件类型包括DICOM、ACR/NEMA、Analyze 7.5、MINC、NIfTI-1、PAR/REC、BrainVoyager™ anatomical (.vmr)； 2.2.3 能够将真实空间物理位置与被试真实影像配准注册，具备实时追踪监视被试和线圈的位置变化功能 2.2.4 导航系统实时显示并记录信息； 2.2.5 融合导入MNI坐标和Talairach坐标； 2.2.6 预先规划目标脑区和特定靶点，靶点支持含角度信息的柱状靶点、圆形矩阵靶点、方形矩阵靶点等； 2.2.7 矩阵靶点支持根据皮层弧度自动垂直优化，支持Brain Mapping应用； 2.2.8 导航系统软件支持MEP测量显示功能； 2.2.9 接收EEG数据和MEP数据offline导入； 2.2.10三维影像文件及MEP标记信息以DICOM格式导出； 2.2.11 提供原厂全程多媒体教学资料：详细对应到每一个操作步骤的清晰的音频、视频讲解资料。 |
| 6 | 肝脾弹性检测仪 | 1、显示屏：≥15英寸，高清晰一体化LCD触摸屏 2、接口：剪切波探头接口×2、B超定位探头接口×1、兼容DICOM端口 3、利用振动控制的瞬时弹性成像技术来评估肝脏及脾脏的硬度 4、利用受控衰减参数理论来评估肝脏的脂肪变数值 5、超声图像：实时超声引导定位，系统显示两幅超声图像用于定位以求符合测量标准。 6、时间位移（TM）模式 7、A模式（实时超声信号振幅） 8、弹性图：彩色弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性 9、测量数值显示：患者信息、硬度值中位数、单次测量硬度值、IQR、成功率、测量次数、无效测量次数等 10、测量数据分布图，分别显示肝脏硬度值和脾脏硬度值的测量结果分布情况 11、肝脏硬度量程：1.5 Kpa-75Kpa ▲12、脾脏硬度测量范围：5.0 Kpa-100Kpa 13、脂肪变值范围：100dB/m-400dB/m ▲14、连续肝脂肪变功能，自动识别无效脂肪变测量，连续采集200次有效脂肪变测量 15、探头：超声换能器 : 实时监测 超声换能器实时发射、接收超声波 16、传感器直径:≤7mm 17、探头超声传感器频率:≥3.5MHz 18、 剪切波探头测量深度：25-65mm(皮下) ▲19、剪切波频率：在肝脏检测时频率为50 Hz，在脾脏检测时频率为100Hz ▲20、自动检测SCD（探头到肝脏包膜的距离），自动提示选择探头 ▲21肝脏自动识别功能。所测部位是肝脏位置时会有不同颜色进行表示。 |

## ★四、商务要求（各包通用）

1.付款方式：投标人须在合同签订生效之日起的7个工作日内，按合同总价10%支付履约保证金，安装调试并经采购人验收合格后，投标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算（如采购项目涉及进口设备需提供商检证明），采购人支付合同总价的100%货款给投标人。

2.履约保证金的退还：货物自验收合格之日满1年，采购人接到投标人付款申请后30个工作日内，采购人一次性无息退还投标人的履约保证金。

3.交货时间：合同签订后90天内，投标人须将所有货物运抵现场安装调试完毕并交付采购人验收，具体时间可由双方在合同中约定。

4.由于投标人的原因未能按时供货的，每拖延一天，须向采购人支付合同总额千分之三的违约金；如超过供货期90天，采购人有权解除合同，履约保证金不予退还。

5.交货地点：四川省人民医院。

6.售后服务（售后服务涉及费用均包含在投标人的投标报价中）：

6.1 送货上门、安装、调试，并试运行。

6.2 提供培训。保证受训人员能熟练操作，并对该设备能进行日常维护，如未达到，医院有权延后支付合同所约定之付款。

6.3 如货物在质保期内出现质量问题，投标人须在接到通知后12 小时内响应，48 小时内到场维修，或以合同约定为准，并承担相关费用；如质保期内货物经投标人两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权更换全新货物、退货并追究投标人违约责任。

6.4 维修期间，根据采购人需要，提供备用设备。

6.5 投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

6.6 质保期不低于3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。

7.验收：

7.1 验收交付标准和方法：

（1）按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的响应投标文件及承诺与合同约定标准进行验收；

（2）其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

（3）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否。

7.2 验收方案

（1）验收组织方式：自行验收 ；

（2）是否邀请本项目的其他供应商：否；

（3）是否邀请专家：否；

（4）是否邀请第三方检测机构：否；

（5）履约验收程序:一次性验收；

（6）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起20日内组织验收；

（7）验收组织的其他事项：供应商仅在完成设备安装、调试、使用培训待设备能正常使用后方可提出验收申请。

（8）技术履约验收内容：招标文件要求及投标文件响应内容、中标产品厂家注册内容、产品说明书（如涉及）等内容进行技术验收。

（9）商务履约验收内容：按投标文件响应商务内容验收。

（10）履约验收标准：按国家相关法律、行业标准验收。

（11）履约验收其他事项：履约验收各条款间有不一致时，按较高标准进行。

7.3 投标人须在投标文件中单独提供配置清单（不同产品分别提供，格式参见本章格式1），并保证清单中的组件名称、型号与生产厂家技术资料（医疗器械注册证、说明书、装箱清单、技术白皮书等，至少其中之一）相符合，采购人将以此为依据进行验收。

8.签订合同须使用本招标文件中提供的模板（详见第七章），具体条款以招标文件、投标文件及双方另行约定为准。

格式1

配置清单

招标产品1名称：XX

| 序号 | 组件名称 | 型号/规格（如有） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

招标产品2名称：XX（如有）

| 序号 | 组件名称 | 型号/规格（如有） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

招标产品3名称：XX（如有）

| 序号 | 组件名称 | 型号/规格（如有） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |