# 投标邀请

一、项目概况：

国义招标股份有限公司（采购代理机构）受成都市郫都区中医医院（采购人）委托，拟对成都市郫都区中医医院手术室医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的潜在供应商参加投标。潜在供应商应在四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”）获取采购文件，并于2023年06月13日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

二、项目基本情况：

1.项目编号：N5101172023000070。

2.项目名称：成都市郫都区中医医院手术室医疗设备采购项目。

3.资金来源、预算品目、预算金额及最高限价：

（1）资金来源：财政性资金，已落实；

（2）预算品目： A02322400手术室设备及附件

（3）预算金额：55.00万元, 最高限价：最高限价明细见下表。

4.采购设备名称及数量：

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 单价最高限价（万元） | 是否属于医疗器械 | 是否允许进口产品参与投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 医用输血输液加温器 | 2 | 15.00 | 是 | 否 |
|  | 02 | 血液回收机 | 1 | 25.00 | 是 | 否 |

4.1本项目简要技术需求：

本次招标共分为1个包件。投标人必须对所投单个包件中的所有设备进行投标，并响应招标文件的要求。详细的技术、商务及其他要求见第六章。

4.2 项目所属行业：工业。

三、供应商参加本次政府采购活动应具备下列资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中、小、微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：本次采购中涉及采购医疗器械的（详见采购需求），投标人所投医疗器械产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》及《医疗器械监督管理条例》要求并提供产品的注册/备案证明材料复印件及产品生产厂家的生产许可/备案证明材料复印件；投标人须符合《医疗器械经营监督管理办法》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料复印件。

四、禁止参加本次采购活动的供应商：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

五、获取招标文件：

1、时间：招标文件自2023年05月24日至2023年05月30日00:00- 12:00,12:00-23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、途径：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件。

3、方式：在线获取。

4、售价：免费获取。

五、提交投标文件的时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2023年06月13日10:30（北京时间）。

2、提交投标文件地点：成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室开标室。

注：投标文件必须在文件接收时间内送达开标地点，逾期送达的投标文件恕不接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。

六、公告网站和期限：

本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布，公告期限为本次公告发布之日起的5个工作日。

七、其他补充事宜：

本项目采购过程中需要使用四川省政府采购一体化平台，登录方式及地址：通过四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录，供应商应当按照以下要求进行系统操作。

1、供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

2、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

3、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

4、采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

- 计划备案号： 51011723210200002370[2023]00240

6、财政监督部门：成都市郫都区财政局，联系电话：028-87882979 。

7、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）和《四川省财政厅关于进一步推进“政采贷”有关工作的通知》（川财采[2020]53号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。

8、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《无线局域网产品政府采购实施意见》、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》、《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》及支持不发达地区和少数民族地区政策等。

八、联系方式：

采购人：成都市郫都区中医医院

地址：成都市郫都区中信大道1段169号

联系人：李老师

联系方式：028-87925605

采购代理机构：国义招标股份有限公司

地    址：广东省广州市东风东路726号

分支机构：国义招标股份有限公司成都分公司

地    址：成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室

联 系 人：余先生、曾女士、郑女士

联系电话：028-62125638

国义招标股份有限公司

2023年05月23日

# 招标项目技术、服务要求

一、技术、服务要求

序号01 医用输血输液加温器

1、主机性能要求：

1.1控制器采用两套ARM控制系统，一套用于控制系统，另一套用于保护系统。控制系统主要运用PID闭环温度控制，至少具有五种报警：高温报警保护、超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能、过流报警保护等功能。

▲1.2安全保护系统采用纯硬件控制，完全独立于主控制系统。（需提供注册证明文件）

▲1.3高精度微电脑智能控制，32位ARM高速处理芯片，运算速度快，系统每秒采集50次温度，转换精度高，稳定性能高，实时监测控制。（需提供相关证明文件）

1.4主机可同时连接两根加热管，且可单独设定每条加热管的温度和控制，加热管支持主机 标准接口热插拔，非电源线转接头插拔。

▲1.5控制器采用≥7寸彩色触摸高清显示屏，可同时显示两路的设定温度、实时温度、加热时间、具体文字报警信息、加热动态进度等信息全屏显示，直观易操作。（需提供实物产品图片证明）

▲1.6故障报警：具体故障以文字样式显示在屏幕上，方便操作者及时了解故障信息；（需提供实物产品图片证明）

▲1.7显示屏设有夜间模式：设备分白天模式和夜间模式，用户可根据使用场景及环境调整；夜间模式避免因屏幕显示荧光影响患者休息，更加体现人文关怀。

1.8主菜单设有报警测试界面，分别可测试低温报警，高温报警，超温报警，一键直达，测试报警过程一目了然，无需复杂按键代码操作，简单方便。

1.9温度调节范围：33℃-41℃，调节幅度为0.1℃。

1.10控制器温度设置具有两种途径:主界面直接修改和进入系统菜单修改；两种步进模式：单次点击0.1℃递增和长按连续递增。

1.11系统具有双重独立保护系统，保护系统独立于控制系统，不受控制系统影响。

1.12高温报警保护：超过42℃系统声光报警并立即自动停止加热，主界面显示相应文字报警信息；超温报警保护：超过43℃系统声光报警并立即自动停止加热，主界面显示相应文字报警信息。

1.13低温报警保护：低于32℃系统声光报警并自动停止加热，主界面显示相应文字报警信息。

1.14预热时间：从23℃-36℃小于2分钟。

1.15电气安全保护级别：I类BF型，防除颤保护，防水等级：IPX2。

2、加热管性能要求

2.1加热管为食品级硅胶材质，安全可靠，内部加热材料采用环状排列结构，加热均匀。

2.2包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用。

2.3两路加热管可独立同时工作，相互不影响，使用效率高。

2.4 主机可自动识别加热管类型，加热管≥4种长度，≥2种管径，≥8种规格可以选择。（需提注册证明文件）

2.5两条加热管串联使用可满足大流量加温需要。

2.6直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本。

3、设备通过CE认证。（需提供相关证件）

▲4、产品获得中华人民共和国国家版权局《计算机软件著作权登记证书》医用输血输液加温器系统V1.0。（需提供相关证件）

★5.主要配置

（1）触摸屏温度控制器（非数码屏）：1台

（2）加热管：2条

（3）固定夹：2个

序号02 血液回收机

一、技术参数：

1、产品技术拥有自主知识产权。

2、▲操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式；并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式。

3、▲具备250ml大回收罐和125ml小回收罐操作程序（可供儿童使用）。

4、▲流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统。

5、▲液体滚压泵流量：50—1000毫升/分（分级可调）。

6、界面显示：彩色液晶显示屏，图文数据显示，中文操作界面。

7、自体血液回输常规处理速度：三分钟处理回收250ml浓缩血细胞。

8、设备具备总结功能：机器能自动统计出进血量、清洗量、回收血量等，便于临床总结。

9、设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作，同时具备防静电干扰。

10、▲红细胞回收率：≥95%

11、血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%。

12、抗凝剂清除率： > 98%

13、破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率 > 98%

14、不溶解脂肪清除率：100%

15、标准清洗液用量：1000ml。

16、▲离心机最高转速：5600转/分。

17、▲具备独立的浓缩和回血功能。

18、具备血液成份分离功能。

19、具有红细胞血层检测功能。

20、具备气泡检测功能。

21、具有精密断流监测及血层监测传感器。

22、具备井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能。

23、具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作。

二、工作条件：

24、工作电压：AC 220V，50Hz；功率（最大）：280VA；

25、工作环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%；

26、本机噪声：≤55db；

三、配套耗材：

27、▲ 一次性使用血液回收罐容积：280ml（静态）；动态250ml。

150ml（静态）；动态125ml。

28、负压吸引管组件。

29、一次性使用血液收集装置容积：2000、3000毫升。过滤孔径40µ。

★二、商务要求

1、培训(提供培训承诺函原件)

（1）投标人必须提供免费培训(不低于2天)，直至业主方相关操作人员完全熟练掌握各类设备。培训方式应包括原厂商培训和现场集中培训。

（2）投标人应按校方约定合理地安排培训时间。

（3）培训人员：为采购人培训设备使用及维护人员2名以上，设备维护管理人员经培训后应能独立地、熟练地完成设备管理维护工作，并能及时排除常见设备故障。

2、售后服务（提供售后服务承诺函原件）

（1）投标人应提供自终验合格开始计算的不低于两年期免费保修。

（2）投标人应提供终生上门服务。

（3）投标人必须承诺满足以下保修期服务要求：

①提供7*24小时服务，接到用户通知后2小时内作出实质响应（远程解决或抵达现场并开始采取相应措施），并在24小时内恢复设备运行；

②保修期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应免费提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应免费更换同类设备中较高型号的产品；

③设备质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；免费服务期内售后服务所产生的费用均由中标人承担。

④本采购项目医疗设备涉及的耗材，乙方需提供国家编码，符合阳光采购政策的按相关政策文件执行，未在阳光采购平台内的，甲乙双方协商后按合同约定执行。如果甲方实施耗材遴选，乙方还需配合甲方实施遴选。

3、付款方式

甲方在设备验收合格并收到乙方有效票据后30日内支付合同总款的60%，验收合格后一年内支付合同总款的30% ，剩余10%在验收合格满一年后一月内支付。

4、交货期要求

自合同签定之日起60个工作日内(安装并调试完毕），中标人延迟完工时间，每天按合同总金额3‰支付违约金（不可抗拒的因素除外）

备注：

1、本章标注“★”的条款为本项目的实质性条款，不满足将做无效投标处理，注“▲”的条款为本项目的重要条款，不满足将在评分中做扣分处理。

2、除参数或评分中明确要求提供相关证明材料的条款外，其余按第三章“3.9商务条款偏离表”以及“3.10技术、服务条款偏离表”的要求进行响应即可。