## 采购需求

## 一1.项目概述

（一）本项目1个包，采购2023年至2025年城市供水水质第三方检测服务。具体内容如下：

| 包号 | 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2023年至2025年城市供水水质第三方检测服务 | 其他未列明行业 |

（二）最高单价限价要求（供应商最终响应报价超过以下最高单价限价的，视为无效响应处理）

| 序号 | 供水类型 | 预估频次 | 预估需求监测点位数情况 | 最高单价限价（万元/点位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政和自建 设施供水 | 每年丰水期、枯水期各 1次 | 1个点位共2次 | 2.1 |
|  |  | 每月 1 次 | 10个点位*12个月 | 0.27 |
| 2 | 二次供水 | 每季度 1 次 | 18个点位*4个季度 | 0.15 |
| 3 | 现制现售水 | 每季度 1 次 | 36个点位*4个季度 | 0.11 |

## ▲二.商务要求

1、服务期限及服务地点

1.1、服务期限：服务期限有效期为三年，合同一年一签。

1.2、服务地点：金堂县卫生健康局。

2、付款方式

2.1付款周期及比例：合同签订后，供应商按约履行，在完成年度全部服务项目并验收合格后,供应商出具合格的发票后10日内支付合同金额的100%。（因检测频次或点位数量或位置会受到不确定因素影响而动态变化，最终结算以实际检测样本量为准，合同执行期限内最终结算不超过合同预算总金额。）

2.2逾期支付责任：采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。采购人逾期付款的，依据相关规定承担相关责任。（此条款为采购人的逾期支付责任说明，供应商可不对此条款做响应。）

3、履约验收要求

①履约验收主体：金堂县卫生健康局

②履约验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

③验收组织方式：采购人自行验收

④履约验收程序：每年度一次性验收

⑤技术履约验收内容：按照本项目采购文件中“技术、服务要求”及成交人响应文件进行验收。

⑥商务履约验收内容：按照本项目采购文件中“商务要求”及成交人响应文件进行验收。

⑦履约验收标准：符合国家相关规定，并按照相关技术要求进行开展，并完全满足采购需求

## ▲三. 技术服务要求（注：以下技术服务要求中如涉及到相关标准文件要求的，如有更新或替代的，以最新执行的文件及文号为准。）

### （一）、市政和自建设施供水

1、管网水

（1） 监测频率：每年丰水期、枯水期各报1次监测结果数据。

（2） 监测点设置：1个点。

（3） 监测指标：全分析（106项）。

| 水质常规指标 |
| --- |
| 微生物指标（4项） |
| 1 | 总大肠菌数（MPN/100mL或CFU/100mL） |
| 2 | 耐热大肠菌数（MPN/100mL或CFU/100mL） |
| 3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） |
| 4 | 菌落总数（CFU/mL） |
| 毒理指标（15项） |
| 1 | 砷（mg/L） |
| 2 | 镉（mg/L） |
| 3 | 铬（六价，mg/L） |
| 4 | 铅（mg/L） |
| 5 | 汞（mg/L） |
| 6 | 硒（mg/L） |
| 7 | 氰化物（mg/L） |
| 8 | 氟化物（mg/L） |
| 9 | 硝酸盐（以N计，mg/L） |
| 10 | 三氯甲烷（mg/L） |
| 11 | 四氯化碳（mg/L） |
| 12 | 溴酸盐（使用臭氧时，mg/L） |
| 13 | 甲醛（使用臭氧时，mg/L） |
| 14 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） |
| 15 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时，mg/L） |
| 感官性状和一般化学指标（17项） |
| 1 | 色度（铂钴色度单位） |
| 2 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） |
| 3 | 臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 |
| 5 | pH (pH单位) |
| 6 | 铝（mg/L） |
| 7 | 铁（mg/L） |
| 8 | 锰（mg/L） |
| 9 | 铜（mg/L） |
| 10 | 锌（mg/L） |
| 11 | 氯化物（mg/L） |
| 12 | 硫酸盐（mg/L） |
| 13 | 溶解性总固体（mg/L） |
| 14 | 总硬度（以CaCO3计，mg/L） |
| 15 | 耗氧量（以CODMn法，以O2计，mg/L） |
| 16 | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） |
| 17 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） |
| 放射性指标（2项） |
| 1 | 总α放射性（Bq/L） |
| 2 | 总β放射性（Bq/L） |
| 饮用水中消毒剂常规指标及要求(4项) |
| / | 消毒剂名称 | 与水接触时间 |
| 1 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | ≥30min |
| 2 | 一氯胺（总氯） | ≥120min |
| 3 | 臭氧（O3） | ≥12min |
| 4 | 二氧化氯（ClO2） | ≥30min |
| 水质非常规指标 |
| 微生物指标（2项） |
| 1 | 贾第鞭毛虫（个/10L） |
| 2 | 隐孢子虫（个/10L） |
| 毒理指标（59项） |
| 1 | 锑（mg/L） |
| 2 | 钡（mg/L） |
| 3 | 铍（mg/L） |
| 4 | 硼（mg/L） |
| 5 | 钼（mg/L） |
| 6 | 镍（mg/L） |
| 7 | 银（mg/L） |
| 8 | 铊（mg/L） |
| 9 | 氯化氰（以CN-计，mg/L） |
| 10 | 一氯二溴甲烷（mg/L） |
| 11 | 二氯一溴甲烷（mg/L） |
| 12 | 二氯乙酸（mg/L） |
| 13 | 1,2-二氯乙烷（mg/L） |
| 14 | 二氯甲烷（mg/L） |
| 15 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） |
| 16 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） |
| 17 | 三氯乙酸（mg/L） |
| 18 | 三氯乙醛（mg/L） |
| 19 | 2,4,6-三氯酚（mg/L） |
| 20 | 三溴甲烷（mg/L） |
| 21 | 七氯（mg/L） |
| 22 | 马拉硫磷（mg/L） |
| 23 | 五氯酚（mg/L） |
| 24 | 六六六（总量，mg/L） |
| 25 | 六氯苯（mg/L） |
| 26 | 乐果（mg/L） |
| 27 | 对硫磷（mg/L） |
| 28 | 灭草松（mg/L） |
| 29 | 甲基对硫磷（mg/L） |
| 31 | 百菌清（mg/L） |
| 32 | 呋喃丹（mg/L） |
| 33 | 林丹（mg/L） |
| 34 | 毒死蜱（mg/L） |
| 35 | 草甘膦（mg/L） |
| 34 | 敌敌畏（mg/L） |
| 36 | 莠去津（mg/L） |
| 37 | 溴氰菊酯（mg/L） |
| 38 | 2,4-滴（mg/L） |
| 39 | 滴滴涕（mg/L） |
| 40 | 乙苯（mg/L） |
| 41 | 二甲苯（mg/L） |
| 42 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） |
| 43 | 1,2-二氯乙烯（mg/L） |
| 44 | 1,2-二氯苯（mg/L） |
| 45 | 1,4-二氯苯（mg/L） |
| 46 | 三氯乙烯（mg/L） |
| 47 | 三氯苯（总量，mg/L） |
| 48 | 六氯丁二烯（mg/L） |
| 49 | 丙烯酰胺（mg/L） |
| 50 | 四氯乙烯（mg/L） |
| 51 | 甲苯（mg/L） |
| 52 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） |
| 53 | 环氧氯丙烷（mg/L） |
| 54 | 苯（mg/L） |
| 55 | 苯乙烯（mg/L） |
| 56 | 苯并（α）芘（mg/L） |
| 57 | 氯乙烯（mg/L） |
| 58 | 氯苯（mg/L） |
| 59 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） |
| 感官性状和一般化学指标（3项） |
| 1 | 氨氮（以N计，mg/L） |
| 2 | 硫化物（mg/L） |
| 3 | 钠（mg/L） |

2、管网末梢水

（1） 监测频率：每月1次。

（2） 监测点设置：10个点位。

（3） 监测指标：常规分析（42项）。

| 微生物指标 [1] （4项） |
| --- |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） |
| 2 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） |
| 3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） |
| 4 | 菌落总数（CFU/mL） |
| 毒理指标（15项） |
| 1 | 砷（mg/L） |
| 2 | 镉（mg/L） |
| 3 | 铬（六价，mg/L） |
| 4 | 铅（mg/L） |
| 5 | 汞（mg/L） |
| 6 | 硒（mg/L） |
| 7 | 氰化物（mg/L） |
| 8 | 氟化物（mg/L） |
| 9 | 硝酸盐（以N计，mg/L） |
| 10 | 三氯甲烷（mg/L） |
| 11 | 四氯化碳（mg/L） |
| 12 | 溴酸盐（使用臭氧时，mg/L） |
| 13 | 甲醛（使用臭氧时，mg/L） |
| 14 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） |
| 15 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时，mg/L） |
| 感官性状和一般化学指标（17项） |
| 1 | 色度（铂钴色度单位） |
| 2 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/ NTU |
| 3 | 臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 |
| 5 | pH (pH单位) |
| 6 | 铝（mg/L） |
| 7 | 铁（mg/L） |
| 8 | 锰（mg/L） |
| 9 | 铜（mg/L） |
| 10 | 锌（mg/L） |
| 11 | 氯化物（mg/L） |
| 12 | 硫酸盐（mg/L） |
| 13 | 溶解性总固体（mg/L） |
| 14 | 总硬度（以CaCO3计，mg/L） |
| 15 | 耗氧量（以CODMn法，以O2计，mg/L） |
| 16 | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） |
| 17 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） |
| 饮用水中消毒剂常规指标及要求(4项) |
|  | 消毒剂名称 | 与水接触时间 |
| 1 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | ≥30min |
| 2 | 一氯胺（总氯） | ≥120min |
| 3 | 臭氧（O3） | ≥12min |
| 4 | 二氧化氯（ClO2） | ≥30min |
| 放射性指标（2项） |
| 放射性指标 [2] |
| 1 | 总α放射性（Bq/L） |
| 2 | 总β放射性（Bq/L） |
| [1] MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 [2] 放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。 |

（4） 时间与具体要求：

①每次监测后5个工作日内报当月监测结果数据；

②固定采样点（有标识标牌）。

### （二）、二次供水

（1）监测频率：每季度1次。

（2）监测点设置：18个点位。

（3）监测指标：二次供水水质分析（22项），色度、浊度、嗅味、肉眼可见物、pH、大肠菌群、细菌总数、余氯、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、紫外线强度、氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量。

（4）时间与具体要求

①每个点采两个样，即前端和末端各采一个样，结果作对比分析；

②固定采样点；

③每次监测后5个工作日内报当季监测结果数据。

### （三）、现制现售水

（1）监测频率：每季度1次。

（2）监测点设置：36个点位。

（3）监测指标：现制现售水（14项），色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、铅、砷、挥发挥发酚类（以苯酚计）、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群。

### （四）、评价依据

必须依照《生活饮用水卫生标准》（GB5749）、《二次供水设施卫生规范》（GB17501）、《城市供水水质标准》（CJ/206）对采集水样进行检测。

### （五）、人员配置要求

1、供应商拟投入本项目的项目总负责人及技术负责人各1名，

2、供应商拟投入本项目的现场采样及实验室分析人员至少12名。

3、本项目服务人员不得更换，如出现不可抗力原因需更换的，必须向采购人提交书面申请，并详细说明更换的原因、替代人员的简历等，经采购人同意后，方可更换。（需单独提供承诺函，承诺函格式自拟）

备注：项目总负责人与技术负责人不得为同一人。

### （六）、其他要求

1、检测报告的出具。供应商应在约定的时限内严格按照相关标准规范客观、公正的出具检验评价报告，并对采（取）样、实验室检测、报告出具全流程的合法性负责。依据《城市供水水质标准》（CJ/T206）水质检验项目合格率计算方法和判断标准对抽检水样进行合格率断定并进行统计分析，并于每月25日前将当月检测报告送达采购人。

2、在项目实施过程中接受采购人的管理和监督（需单独提供承诺函，承诺函格式自拟）。