采购需求

## 一、项目概述

1.本项目共一个包，为2023年森林草原防火物资（以水灭火物资装备）采购项目。

2.根据政府采购有关规定和采购项目的实际情况，确定本采购项目是货物项目。享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造。

3.项目清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否核心 产品 | 所属行业 | 是否属于强制节能、环 保产品清单 | 单项限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手抬车载式远程输送高压森林消防泵组 | 1 | 台 | 是 | 工业 | 否 | 158000 |
| 2 | 便携式森林消防水泵 | 1 | 台 | 否 | 工业 | 否 | 38000 |
| 3 | 高压森林消防水带 | 300 | 条 | 否 | 工业 | 否 | 180000 |
| 4 | 水带背包 | 200 | 个 | 否 | 工业 | 否 | 76000 |
| 5 | 移动水池 | 30 | 个 | 否 | 工业 | 否 | 57900 |

## 二、采购技术参数及要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及要求 | 数 量 | 单 位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手抬车载式远程输送高压森林消防泵组 | ★1.发动机：V型双缸、风冷、四冲程涡轮增压、功率≥35HP； ★2.发动机启动方式：电启动； 3.发动机转速：≥4200rmp； ★4.额定工作压力：≥7.5Mpa（扬程≥750m）； ★5.最大射程：≥40m； ★6.最大吸深：≥7.2m； 7.外形尺寸（长×宽×高）：≤870×610×630mm； ★8.最大流量：≥255L/min； 9.进水口直径：≥50mm； 10.出水口直径：≥40mm； ★11.整机质量：≤125kg； 12.水泵应为6缸液压柱塞隔膜泵，泵体采用高强度铝合金压铸工艺一次成型； 13.综合油耗：≤3L； ★14.泵组应配有行星减速机； ★15.发动机散热片应装有散热风扇； 16.噪音：≤95dB（A）； 17.实质性要求：带“★”参数投标供应商投标时需提供带有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标供应商鲜章佐证。中标供应商在中标后3日内需向采购人提供投标时响应文件中一致的检测报告原件，采购人收到检测报告原件后将通过发公函的方式请对应的第三方检测机构单位协助采购人核查检测报告原件真伪，若中标供应商不能按时提供或提供的原件与响应文件中的检验报告不一致且不能满足招标技术参数的，采购人将上报相关主管单位追究相关法律责任（投标供应商响应时需单独提供承诺函）。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 便携式森林消防水泵 | 1.动力类型：卧式两冲程强制水冷和自然风冷复合汽油发动机； ★2.冷却方式：闭路循环、强制水冷循环系统(水冷缸头)和自然风冷复合冷却方式； 3.气缸：陶瓷缸体； ★4.排量：≥80cc； ★5.启动方式：手拉启动、储能式一键式电启动、无接触感应控制启停、遥控启动； 6.电源采用锂电，电源重量：≤0.5kg； 7.保护方式：超速.高温.无水.启动过流自动保护； ★8.功率：≥10hp.转速≥12000r/min； 9.点火方式：数字直流自动近角CDI，超低速点火启动； ★10.空气过滤器：采用金属丝网状空气过滤器； ★11.燃油过滤器：内置燃油过滤器，油泵中装有滤网； ★12.化油器：具有防水防尘功能； 13.燃油油箱：外挂油箱，容积≥9L； 14.类型：闭式强制双级叶轮离心泵，铝合金泵体.不锈钢泵叶，不易破损，变形，且耐腐蚀； 15.引水：标配不锈钢手动引水泵； ★16.密封性能：泵进行密封试验，试验过程中泵体及部件，不应有渗漏、冒汗等缺陷，最大压力工况时机体各结合面、紧固件、油气管道均不得渗漏； ★17.横.纵向倾斜性能：泵在横向、纵向倾斜90°的条件下，在额定工况下，各连续运转≥1h，泵应能正常工作； ★18.当压力为0MPa时，流量≥4.8L/s；当压力为0.3MPa时，流量≥4.1L/s；当压力为1.2MPa时，流量≥2.5L/s； 19.水泵吸水深度：≥7米； ★20.扬程：≥230m.最大压力：≥2.3Mpa； 21.最大流量：≥17m³/h； ★22.最大射程：≥37m； 23.综合油耗：≤2.5L/h； ★24.整机净质量：≤12kg； 25.发电功率：≥60w，自带充电系统； 26.水泵入水管双尺寸接口，可以连接2寸和1.5寸吸水管，不需要转换接头就可以直接连接； 27.水泵出水口≥1.5寸； 28.水泵可实现无限制串联及并联； 29.水泵框架采用360度全方位不锈钢钢管并喷黑色漆做防锈处理 ，有效保护内置引擎和重要部件受损；水泵上下面板均采用铝板材质并喷黑色漆做防锈处理，且上下面板各有≥8条镂空设计有利于引擎散热；水泵可以多角度存放：可立、可卧、可叠加； 30.外形尺寸：390mm×300mm×175mm(±3%)； ★31.携行方式：可拆卸式双肩安全背包，带有夜光显示条； 32.水泵配置：一台水泵主机、一个油箱、一根油管、一把直流水枪、一个水带扳手、一个单向阀、一把止水钳、一把雾枪、一个二分水器、一根吸水管、一个吸水滤网底阀、一个水泵背包、一个油箱背包、一个火花塞、一个转换接头、一个维修工具包； 33.实质性要求：带“★”参数投标供应商投标时需提供带有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标供应商鲜章佐证。中标供应商在中标后3日内需向采购人提供投标时响应文件中一致的检测报告原件，采购人收到检测报告原件后将通过发公函的方式请对应的第三方检测机构单位协助采购人核查检测报告原件真伪，若中标供应商不能按时提供或提供的原件与响应文件中的检验报告不一致且不能满足招标技术参数的，采购人将上报相关主管单位追究相关法律责任（投标供应商响应时需单独提供承诺函）； 34.实质性要求：投标供应商在开标截止时间前，需在开标现场提供满足参数的水泵主机盲样样品一台。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 高压森林消防水带 | 1.产品材质：由编织层和聚氨酯衬里组成，编织层（带胚）为涤纶材质，衬里为聚氨酯（PU）材质； 2.外观质量：织物层应编织得均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤；衬里厚度应均匀，表面应光滑平整，无折皱或其它缺陷； 3.内径：38mm~40mm； 4.工作压力：≥5.0 MPa； 5.水带接口方式：内扣式接口； ★6.爆破压力：≥18.5MPa、不应出现经线断裂的情况； ★7.附着强度：≥82（N/25mm)； ★8.单位长度质量：≥248g/m； ★9.轴向延伸率：≥1.8%； ★10.直径膨胀率：≥3%； 11.耐磨性能：进行≥100次耐磨试验后，水带在5.0MPa设计工作压力下未发生渗漏或破裂； 12.水压试验：在7.5MPa压力下保压≥5min，应无渗漏现象； 13.耐低温性能：试验后水带能立即展开，无卷曲现象，并能再次卷紧；水压试验后无渗漏现象； ★14.水带接口在工作压力≥5.0MPa下，未发生渗漏现象，在爆破压力≥8.0MPa下，未发生破裂； 15.长度应≥30m，水带两端需配置内涨式森林通用φ40mm快速接口； 16.实质性要求：带“★”参数投标供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标供应商鲜章佐证。中标供应商在中标后3日内需向采购人提供投标时响应文件中一致的检测报告原件，采购人收到检测报告原件后将通过发公函的方式请对应的第三方检测机构单位协助采购人核查检测报告原件真伪，若中标供应商不能按时提供或提供的原件与响应文件中的检验报告不一致且不能满足招标技术参数的，采购人将上报相关主管单位追究相关法律责任（投标供应商响应时需单独提供承诺函）； 17.实质性要求：投标供应商在开标截止时间前，需在开标现场提供满足参数的水带盲样样品一根。 | 300 | 条 |  |
| 4 | 水带背包 | 1.颜色:军绿色或迷彩色； 2.尺寸：长43cm高53cm宽26cm（±1cm）； 3.防水牛津布制成，内有不锈钢框架，框架8个拐角使用火焰蓝直角三通固定器拉铆固定：长≥6.4CM,宽≥2.2cm，厚≥0.35cm,底座使用三通固定器拉铆固定：长≥5.7cm宽≥2.2cm厚≥0.35cm； ★4.耐磨损性能：在9KPa压力下，经2000次循环摩擦后，无破损； ★5.断裂强力：经向≥1800N；纬向≥1300N； 6.不锈钢框架与背包间设有≥11个固定带，使背包与框架固定更牢固；底部≥1个排气孔； 7.静载荷≥30Kg，悬吊5min，卸载后背带缝口无撕裂，其他配件无损坏现象； 8.可装载口径≤40mm，≤3.0 MPa，长度≤30m的森林消防水带3-4条； 9.重量: ≤2KG； 10.实质性要求：带“★”参数投标供应商投标时需提供带有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标供应商鲜章佐证。中标供应商在中标后3日内需向采购人提供投标时响应文件中一致的检测报告原件，采购人收到检测报告原件后将通过发公函的方式请对应的第三方检测机构单位协助采购人核查检测报告原件真伪，若中标供应商不能按时提供或提供的原件与响应文件中的检验报告不一致且不能满足招标技术参数的，采购人将上报相关主管单位追究相关法律责任（投标供应商响应时需单独提供承诺函）。 12.实质性要求：投标供应商在开标截止时间前，需在开标现场提供满足参数的水带背包盲样样品一个。 | 200 | 个 |  |
| 5 | 移动水池 | 1.产品采用高强度PVC迷彩色夹网布材质,厚度≥0.85mm制造成型； 2.尺寸：上口直径≥115cm，下底直径≥195cm，高度≥85cm； 3.容量：≥2t； 4.耐磨性能：在9kPa压力下，经1600次循环摩擦后无变化； ★5.面料抗刺穿性能：≥85N； ★6.不增加色度，浑浊度增加量≤1度；无异臭、异味；不产生任何肉眼可见的碎片杂物等；不会改变PH；未检出铁、锰、锌、挥发酚（以苯酚计）、汞、铬、镉、铅、银、氟化物、氯仿、四氯化碳、苯并芘的有害物质；铜含量≤0.1mg/L ，砷含量≤0.1mg/L；蒸发残渣增加量≤3mg/L；高锰酸钾消耗量≤0.2mg/L； ★7.拉伸强度(N/m)：纵向≥45150，横向≥41750； ★8.撕破强度（N）：纵向≥340，纬向≥320； ★9.剥离牢度（N）：≥210； 10.净重：≤10Kg； 11.底部配有放水阀门； 12.实质性要求：带“★”参数投标供应商投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标供应商鲜章佐证。中标供应商在中标后3日内需向采购人提供投标时响应文件中一致的检测报告原件，采购人收到检测报告原件后将通过发公函的方式请对应的第三方检测机构单位协助采购人核查检测报告原件真伪，若中标供应商不能按时提供或提供的原件与响应文件中的检验报告不一致且不能满足招标技术参数的，采购人将上报相关主管单位追究相关法律责任（投标供应商响应时需单独提供承诺函）。 13.实质性要求：投标供应商在开标截止时间前，需在开标现场提供满足参数的移动水池盲样样品一个。 | 30 | 个 |  |

## 样品

| 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 便携式森林消防水泵 | 台 | 1 |
| 高压森林消防水带 | 条 | 1 |
| 水带背包 | 个 | 1 |
| 移动水池 | 个 | 1 |

1、样品清单

2、递交样品要求:

2.1 应该提供样品清单要求的产品。样品要求密封，若密封不完整不予接受，且密封和样品上不能出现供应商、生产商的名称等相关信息（样品上有固定的相关信息应该有效遮挡）。样品接收与响应文件递交截止时间一致，逾期不予接受。样品退还时间在成交结果公告发出后（具体时间以招标代理机构电话通知时间为准）。采购人及采购代理机构对供应商所递交样品的包装、污损和评审中可能发生的破坏性查验不负任何责任。供应商应在接到采购代理机构通知之日起5 个工作日内自行取回所投样品。5个工作日后不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购代理机构有权自行处置相关样品。样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由供应商自理。样品未按照要求提供的，作无效响应。

2.2 供应商的样品在采购活动结束后，采购人对成交人的样品进行封存，交货时以封存样品为验收标准之一。成交单位样品由使用部门送相关质检部门进行检测，如检测有不合格项将取消其成交资格，检测费用由供应商自行承。

## 四、商务要求

1.供货时间：合同签订后 20日内交货。

2.供货地点：采购人指定地点。

3.付款方式：货物验收合格后 ，到付款条件90 日支付合同总金额的 97%，质保到期后，达到付款条件15日，支付剩余3%。

4.货物质保期：3个月内设备出现质量问题，中标供应商免费更换；1年内设备出现质量问题，中标供应商在接到通知后12小时内完成维修或更换，并承担一切费用。

5.采购项目的价格构成：包括全部货物（设备）和服务价格，以及运输、装卸、配件、安装、调试、培训、维护、税费等各项相关费用。

6.验收方法和要求：

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕

205 号）的要求以及采购合同约定进行验收。