# 招标项目技术、服务、商务及其他要求

- 项目概况

1.项目名称：2023年转运站用植物液及生物制剂采购。

2.采购内容：采购植物除臭剂20吨、生物除臭剂10吨。

二、项目清单

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 使用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物除臭剂 | 浓缩型 | 吨 | 20 | 可稀释使用，稀释比例不小于 1:100；无毒、无刺 激性、不助燃、无爆炸性危险、除臭剂，不得产生二次污染，符合国家相关标准。 |
| 生物除臭剂 | 浓缩型 | 吨 | 10 |  |

三、技术要求

（1）植物除臭剂技术要求：

1. 投标产品经《急性经口毒性试验》、《急性眼刺激试验》、《多次完整皮肤刺激试验》、《一次完整皮肤刺激试验》，试验结果均为无毒级（提供具有 CMA 或 CNAS 或SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

2、投标产品经《小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验》，试验结果对小鼠骨髓嗜多染红细胞无致微核作用（提供具有 CMA 或 CNAS 或SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

3.金属腐蚀率＜0.01mm/a（包含：铜、铝、不锈钢、碳钢）（提供具有 CMA 或 CNAS 或SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

△4.重金属检测：铅＜1mg/kg、砷＜0.05mg/kg、汞＜0.01mg/kg,镉＜0.5 mg/kg，铬＜2 mg/kg；（提供具有 CMA 或 CNAS 或 SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

△5.甲醛含量＜18mg/kg，二噁烷含量＜2mg/kg；（提供具有 CMA 或 CNAS 或 SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

△6.杀菌率：实际使用中大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌的杀灭率≥98%（作用时间24小时）（提供具有 CMA或CNAS 或SGS等认证资质机构出具的检测报告）；

7、根据CJ/T 516-2017/6.21，投标产品对硫化氢、氨气的去除率均大于85%（提供具有 CMA 或 CNAS 或 SGS 等认证资质机构出具的检测报告）。

△8.产品为植物提取液，多杀霉素含量不得检出（提供具有 CMA 或 CNAS 或 SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

△9.产品为植物提取液，氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯含量不得检出（提供具有 CMA 或 CNAS 或 SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

△10.产品为植物提取液，噻菌灵含量不得检出（提供具有 CMA 或 CNAS 或 SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

（2）生物除臭剂技术要求：

1、投标产品对雌雄大鼠急性经口LD50值均大于5000mg/kg b.wt, 对雌雄大鼠急性经呼吸道LC50值均大于10000mg/m3 （提供具有 CMA 或 CNAS 或 SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

2.金属腐蚀率＜0.01mm/a（包含：铜、铝、不锈钢、碳钢）；（提供具有 CMA 或 CNAS 或SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

3、生物除臭剂由酵母菌、乳酸菌、枯草芽孢杆菌等有益菌属组成，其中酵母菌含量大于3.5亿/ml，乳酸菌含量大于5.3亿/ml，枯草芽孢杆菌数大于1.8亿/ml（提供具有 CMA 或 CNAS 或 SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

4、投标产品所含大肠菌群＜3MPN100ML（提供具有 CMA 或 CNAS 或 SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

5.重金属检测：铅＜1mg/kg、砷＜0.05mg/kg、汞＜0.01mg/kg,镉＜0.5 mg/kg（提供具有 CMA 或 CNAS 或 SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

6.投标产品致病菌（沙氏门菌、志贺氏菌、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、致泻大肠埃希氏菌）不得检出；（提供具有 CMA 或 CNAS 或 SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

△7.根据CJ/T 516-2017/6.19，投标产品对硫化氢的去除率≥90%，对氨气的去除率≥80%，对甲硫醇的去除率≥90%，对甲硫醚的去除率≥90%（提供具有 CMA或CNAS或SGS等认证资质机构出具的检测报告）；

△8.抑菌功效：产品实际使用中对大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99%（作用时间为24h）（提供具有CMA 或 CNAS 或 SGS 等认证资质机构出具的检测报告）；

△9.产品生物除臭剂具有环保用微生物菌剂环境安全评价报告，易于使用阿卡米星、环丙沙星、头孢他啶等这种常用已知的抗生素进行控制；生态安全评价表明菌剂生物复合剂对斑马鱼( Danio rerio)和赤子爱胜蚓 （Eisenia foetida)无明显急性毒性效应。（投标文件中提供第三方专业检测公司出具的检测报告，需体现以上提及的内容）。

10、投标产品通过体内哺乳动物骨髓嗜多染红细胞微核试验，检测（验）报告结果为未出现使小鼠骨髓嗜多染红细胞微核率上升反应（提供具有CMA 或 CNAS 或 SGS 等认证资质机构出具的检测报告）。

四、服务要求

在中标人供货后，中标人需对以下事项全权负责：

1、采购人在投标产品使用过程中如出现因投标产品质量造成的安全性事故，投标产品经第三方检测机构确定存在安全性问题的，中标人需全权负责。（投标人提供书面承诺并加盖公章，格式自拟。）

2、采购人在投标产品使用过程中如出现因投标产品相关问题造成的采购人压缩转运站除臭设备管线、喷头等设备故障，中标人需全权负责。（投标人提供书面承诺并加盖公章，格式自拟。）

★五、商务要求

1.服务要求：签订合同后应采购人要求分批次供货，供完为止。

2.付款要求：本项目将分4次供货，每次供货完成经采购人验收合格后5个工作日内支付当批次货款（当批次货款=当批次供货量*中标单价）。

3.售后服务

3.1 投标人负责送货上门、并派专人进行服务，直至正常使用；

3.2 投标人需对本项目所有操作人员进行操作培训，使操作人员对物品有全面了解，达到熟悉掌握产品性能及操作。如未达到，采购人有权延后支付合同所约定之付款。投标人在售后服务中做出承诺。

3.3 在质保期限内如产品出现问题，中标人须在接到通知后2小时内赶到现场，进行更换和相关的技术服务。

3.4 投标产品交货验收后保质期1年。

3.5商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

4.验收要求：

验收办法：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

以上带“★”为本项目实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。