## 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

我校根据“电子信息工程技术高水平专业群建设任务书”要求，切实落实“双高”建设任务，聚焦“新建实训室、提升教学质量”，提出开展“全媒体中心实训室建设”

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 750,000.00

采购包最高限价（元）: 750,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全媒体中心实训室建设设备 | 1.00 | 750,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：全媒体中心实训室建设设备

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 序号 产品名称 技术要求 数量 单位 1 微单相机 1.全画幅相机，有效像素≥6100万； 2.照片分辨率≥9600×6400； 3.相位检测AF对焦点≥565； 4.尺寸≥2.9寸液晶屏，LCD分辨率235万像素以上； 5.视频分辨率3840×2160(4K)，最高120fps； 6.快门速度1/8000至30秒； 7.支持双防抖方式； 8.无线网络IEEE 802.11a/b/g /n/ac（2.4 GHz频段/ 5 GHz频段）； 9.支持SDHC卡。 2 台 2 变焦镜头1 1.画幅：全画幅； 2.镜头：超广角； 3.含超级非球面镜片，ED镜片，纳米镀膜，氟镀膜； 4.滤镜尺寸≥82mm； 5.支持USM马达； 6.最大光圈：F2.8； 7.焦距：16-35mm； 8.最近对焦距离：0.28m。 1 个 3 变焦镜头2 1.画幅：全画幅； 2.含ED镜片，超级ED镜片； 3.滤镜尺寸：≥82mm； 4.驱动马达：DDSSM； 5.最大光圈：F2.8； 6.镜头焦距：24-70mm； 7.最近对焦距离0.38m。 1 个 4 变焦镜头3 1.画幅：全画幅； 2.EF卡口，滤镜尺寸：≥77mm； 3.采用环形USM马达设计，防水滴防尘设计； 4.光圈：F2.8-F32； 5.镜头焦距：70-200mm； 6.最近对焦距离：1.2m； 7.支持光学防抖，图像稳定器达3.5档。 1 个 5 稳定器辅助系统 1.双力臂承载力最大承重≥25Kg； 2.可搭配转Movi Pro适配器； 3.专用右臂, 铁甲3.0左臂； 4.配置弹力伸展件,易事背部件； 5.可搭配腰带,背心； 7.灯腿停靠支撑件,平装适配器接环； 8.吊装适配器接环，有安全箱带内衬。 1 套 6 手持稳定辅助器 1.云台载重:≥4.5千克； 2.单机使用场景：单手持/双手持/提壶/转接竖拍； 3.轴锁：自动； 4.快门连接方式：支持有线和蓝牙； 5.屏幕：≥1.8英寸彩色OLED触摸屏。 1 套 7 三轴便携稳定器 1.结构：三轴； 2.平移范围：-160°至170°； 3.横滚范围：-120°至210°； 4.俯仰范围：-100°至70°； 5.控制转速：≥110°/s； 6.电池容量：≥1000mA/s； 7.延时模式：静态、轨迹、运动； 8.接口：USB-C； 9.蓝牙：蓝牙5.1。 1 套 8 室外大场景穿越机 1.4/3 CMOS，有效像素≥2000万； 2.等效焦距：24mm； 3.光圈：f/2.8至f/11； 4.起飞重量≥895克； 5.最大上升速度≥8m/s，最大下降速度≥6m/s； 6.最大起飞海拔高度≥6000米； 7.最长飞行时间≥46分钟； 8.最大抗风速度≥12m/s； 9.视频支持：H264/H.265编码，视频分辨率大于UHD，帧率不低于50P；支持双镜头拍摄，长焦可达等效焦距：162mm；3轴机械云台（俯仰、横滚、平移）稳定系统； 10.四天线，2T4R配置，最大信号有效距离FCC≥15千米； 11.存储容量≥256G； 12.电池≥3块； 13.便携包、桨叶、ND滤镜等。 1 套 9 室内无人机 1.最大上升速度≥5m/s，最大下降速度≥3.5m/s； 2.最长飞行时间≥31分钟； 3.结构设计范围俯仰：-110°至35°； 4.3轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）稳定系统； 5.云台采用1/2.3英寸CMOS，有效像素≥1200万； 6.视频支持4K: 3840×2160@24/25/30fps； 7.遥控最大信号有效距离≥10 km (FCC)； 8.存储容量≥256G； 9.电池≥3块； 10.便携包、桨叶等。 1 套 10 三脚架 1.碳纤维材质，液压阻尼微调云台； 2.承重≥15kg； 3.加粗脚管，高度≥170cm； 4.专业摄像机、单反通用，可外接滑轨、摇臂等。 2 套 11 领夹话筒 1.采访专用，会议专用，摄像机专用无线麦克风； 2.频率范围：23-18000Hz； 3.信噪比≤60dB； 4.接口：Type-C。 2 套 12 轨道 1.步进电机，采用双电池供电，使用蓝牙控制； 2.支持轨迹拍摄，全景拍摄，延时拍摄，自动往返； 3.支持脱机工作，不断电工作； 4.最大工作时间≥12小时； 5.支持多关键点轨迹拍摄； 6.材质为碳纤维轨道。 1 套 13 补光灯1 1.常亮补光灯，最大功率：500W； 2.照度＞93300LUX，CRI＞97，色温5600K； 3.支持无线遥控，采用双供电，支持无极调光； 2 套 14 补光灯2 1.常亮补光灯，最大功率：60W。照度＞33500LUX，CRI＞95； 2.色温：2700-6500K； 3.支持双供电模式，支持无极调光； 4.可通过手机遥控。 4 套 15 柔光箱组合 1.柔光箱1 ≥30cm深度抛物线伞； 可以安装独立栅格； 支持快速折叠。 2.柔光箱2 ≥110*45cm标准柔光箱； 可以安装独立栅格； 支持快速折叠。 3.柔光箱3 ≥63cm深度抛物线伞； 可以安装独立栅格； 支持快速折叠。 4 套 16 聚光灯 1.菲涅尔镜头； 2.可以调整光线； 3.最大角度：10-45°； 4 套 17 影视灯架 1.通用影视灯架； 2.最大高度≥280cm； 15 支 18 魔术腿 1.最高高度≥280CM； 2.收纳高度≥100CM； 3.采用无缝钢管，铝合金设计； 10 支 19 移动显示终端 一、整体设计： 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起； 2.★整机屏幕尺寸≥98寸，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160； 3.整机嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持Android系统中进行10点或以上触控； 5.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭； 6.整机前置3路USB接口，包含1路Type-C及2路USB； 7.整机具备至少6个前置按键，可开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作； 8.整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥4800万； 9.整机内置2.1声道扬声器，位于设备下边框，朝前发声，前朝向15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W； 10.整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能； 11.支持标准、听力、观影三种音效模式调节； 12.▲整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB/DCI-P3/Display-P3/Adobe RGB/BT.2020模式，在SRGB和DCI-P3模式下可做到高色准△E≤1.5。（提供具有CNAS或CMA认证的检测报告复印件）； 13.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%； 14.▲整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供具有CNAS或CMA认证的检测报告复印件）； 15.▲设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供具有CNAS或CMA认证的检测报告复印件）； 16.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示； 17.整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示； 18.▲整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20。（提供具有CNAS或CMA认证的检测报告复印件）； 19.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6； 20.▲整机内置麦克风，可以通过声源定位识别方向，同时在视频画面中调节图像画幅，突出讲话人的图像特写，实现摄像头电子云台的效果。（提供具有CNAS或CMA认证的检测报告复印件）； 二、模块： 1.★处理器：CPU≥i5、内存≥8G、存储≥256G。 2.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块； 3.▲OPS与整机连接采用万兆接口，（提供具有CNAS或CMA认证的检测报告复印件）。 1 台 20 无线传屏器 1.产品配备外置接收模块，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用； 2.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备； 3.电脑软件投屏，最大支持4k@30Hz的分辨率投屏； 4.无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示； 5.传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）。 2 个 21 音箱 1.音箱：专业级DSP分频2.0多媒体扬声器； 2.单元配置：中低音≥5英寸，高音≥25mm； 3.频率范围：56Hz-20KHz； 4.失真度：≤1%（85dB/1m）； 5.额定功率：每声道功率≥40W RMS，双声道≥80W RMS； 6.低音调节：±3dB； 7.高音调节：±3dB； 8.分离度＞65dB； 9.信噪比＞90dB； 10.输入灵敏度≥550mV； 11.输入阻抗≥22kΩ。 1 套 22 移动脚架 1.最大承重不低于150kg。 1 个 23 渲染工作站 1.★处理器：≥12核 、2.4GHz-5.2 GHz频率； 2.★内存：≥64GB 内存； 3.▲电源：≥500W 电源92%能效； 4.★硬盘容量：≥2TB M.2 SSD 固态硬盘； 5.扩展槽：≥5个插槽，其中1个PCIe 5.0x16插槽， 2个PCIe3.0x4，1个PCIe3.0x1，1个用于 WLAN 的 M.2 2230，3个M.2 2280 PCIe 3 X1插槽； 6.接口：USB接口不少于9个（前置接口不少于4个USB Type-A；1个type C;后置1个音频输入；1个音频输出；2个DisplayPort™ 1.4、6个USB Type-A；2个RJ45网络接口；2个串口，一个并口，1个PS/2接口； 7.★显卡：≥12G专业图形显卡； 8.网卡：主板集成100/1000M自适应；键盘+鼠标：USB防水键盘、鼠标； 9.机箱：标准立式机箱，硬盘水平放置，免工具型设计； 10.▲应用软件：①正版远程图形管理软件，实现工作站的远程操控/演示/协同工作,远程实时分享3D设计，压缩比不低于340：1 ,无损压缩和还原技术,使画面流畅无障碍,更好提升用户的沟通及协作速度性能调优软件； ②提供中文版性能优化软件,支持不少于15个ISV厂商，专业显卡驱动自动依据ISV应用匹配，可协助使用者快速找到最新驱动并快速更新,可时时监控使用状态,便于使用者自定义进行系统资源分配,有效提升硬件使用频率,最终实现系统应用的稳定，需配有相关的应用截图予以说明； 11.▲节能产品、环境标志产品认证证书； 12.显示设备：同品牌≥27寸4K分辨率。 3 台 24 图形工作站 1.★处理器：≥12核 、（1.5 GHz E 核基础频率、2.0 GHz P 核基础频率、最高 3.4 GHz E 核最大睿频频率、最高 4.8 GHz P 核，最大睿频频率、25 MB 三级高速缓存、24线程）； 2.★屏幕：≥16英寸全高清4K(3840*2400)、IPS、eDP + PSR 防眩光、低功耗、500尼特； 3.摄像头：500 万像素红外摄像头； 4.系统：预装Win11H 64位中文版正版； 5.★内存：≥4个内存插槽，支持双通道，≥支持128G，≥96G DDR5 4800 NECC； 6.★硬盘：≥2TB ； 7.★显卡：≥4GB GDDR6； 8.端口： 1 个 RJ-45；1 个耳机/麦克风组合插孔；2 个 USB Type-A ；1 个电源接口；2 个支持 Thunderbolt 4 的 USBType-C；1 个 HDMI ；1 个 Mini DP； 9.无线+蓝牙： Wi-Fi 6E AX211（2x2）和蓝牙 5.2 组合； 10.音频：Bang & Olufsen 音频设备或同档次设备、双立体声扬声器和独立放大器、后置麦克风、双阵列数字麦克风、音量加减功能键、组合麦克风/耳机插孔、高清音频（200Hz 低音衰减）； 11.输入设备： 高级静音键盘 (防泼溅、全尺寸、带有可编程按键)和带数字小键盘的背光键盘； 12.电源：≥ 150W 超薄型外置交流电源适配器（长效 8 芯、95 Wh 锂离子聚合物电池）； 13.▲安全： 配置软件主动防bios被改写，能自动恢复Bios；能主动通过深度学习人工智能实施保护系统之前从未见过的恶意软件，保护零日攻击，提供增强的勒索软件保护； 14.▲应用软件：实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于 340:1。支持 AES 256-bit 信号加密，远程3D 图形传输协议； 15.▲3C认证证书，节能产品、环境标志产品认证证书。 1 台 25 原画设计工作站 1.★处理器：≥12核、（1.2 GHz E 核基础频率、1.7 GHz P 核基础频率、最高 3.5 GHz E 核最大睿频频率、最高 4.7 GHz P 核最大睿频频率、12 MB 三级高速缓存、2 个 P 核和 8 个E 核、12 条线程）； 2.★内存：≥32GB DDR5-4800 ； 3.内存插槽：≥2组内存插槽，最大支持64GB； 4.▲主硬盘：≥1TB PCIe Gen 4 x 4 NVMe M.2 SSD； 5.★显卡：≥4 GB GDDR6； 6.▲显示屏：≥分辨率（1920 x 1200）、≥14 英寸； 7.音频/多媒体： Bang & Olufsen 音频设备或同档次设备、双立体声扬声器、后置麦克风、双阵列数字麦克风、音量加减功能键、组合麦克风/耳机插孔、高清音频； 8.无线支持：WLAN： Wi-Fi 6E AX211（2x2）和蓝牙® 5.2 M.2 组合，博锐™，WWAN： XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16； 5G 解决方案 500010,47；可选的近场通信（NFC）模块； 9. I/O ：左侧：≥1 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口（充电）；≥1 个 HDMI2.0b≥；2 个支持 Thunderbolt™ 4 的 USB4™ Type-C® 40Gbps 信率端口（USB 充电、DisplayPort™ 1.4）； 右侧：≥1 个耳机/麦克风组合插孔；≥1 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口； 10.输入设备 高级静音键盘 — 防泼溅、带排水孔和 DuraKeys 键盘；触摸板支持多点触控手势、轻触默认为启用；支持手势的Microsoft 精密触控板； 11.▲3C认证证书，节能产品、环境标志产品认证证书。 2 台 26 影视直播套件 1.分辨率：≥1920*1080 2.像素：≥210万 3.输入接口：RS232 4.输出接口：RS232 5.USB接口：≥1*2.0 6.绿布：≥3*3m 7.暖光箱：≥300W 8.补光球：≥2个 9.麦克风：1拖2 10.三脚架：≥1个。 1 套 27 移动影视工作站 1.★处理器：≥12核、（1.5 GHz E 核基础频率、2.0 GHz P 核基础频率、最高 3.4 GHz E 核最大睿频频率、最高 4.8 GHz P 核，最大睿频频率、25 MB 三级高速缓存、24线程）； 2.★屏幕：≥16英寸全高清4K(3840*2400)、IPS、eDP + PSR 防眩光、低功耗、500尼特； 3.摄像头：500 万像素红外摄像头； 4.系统：预装Win11H 64位中文版正版； 5.内存： ≥4个内存插槽，支持双通道，≥支持128G，≥16G DDR4 4800 NECC； 6.硬盘： ≥512GB ； 7.★显卡： ≥8GB GDDR6； 8.端口： 1 个 RJ-45；1 个耳机/麦克风组合插孔；2 个 USB Type-A ；1 个电源接口；2 个支持 Thunderbolt 4 的 USBType-C；1 个 HDMI ；1 个 Mini DP； 9.无线+蓝牙： Wi-Fi 6E AX211（2x2）和蓝牙 5.2 组合； 10.音频：Bang & Olufsen 音频设备或同档次设备、双立体声扬声器和独立放大器、后置麦克风、双阵列数字麦克风、音量加减功能键、组合麦克风/耳机插孔、高清音频（200Hz 低音衰减）； 11.输入设备： 高级静音键盘 (防泼溅、全尺寸、带有可编程按键)和带数字小键盘的背光键盘； 12.电源：≥ 150W 超薄型外置交流电源适配器（长效 8 芯、95 Wh 锂离子聚合物电池）； 13.▲安全： 配置软件主动防bios被改写，能自动恢复Bios；能主动通过深度学习人工智能实施保护系统之前从未见过的恶意软件，保护零日攻击，提供增强的勒索软件保护； 14.▲应用软件： 实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于 340:1。支持 AES 256-bit 信号加密，远程3D 图形传输协议； 15.▲3C认证证书，节能产品、环境标志产品认证证书。 1 台 28 耳机 1.佩戴方式：头戴式； 2.单元直径：≥40mm； 3.灵敏度：≥100dB； 4.频响范围：20-20KHz； 5.连接方式：蓝牙； 6.电池容量：≥400mAh； 7.续航时间：≥20h。 8 个 29 磁盘阵列盒 1.★容量支持≥80TB； 2.支持2.5/3.5英寸SATA硬盘，盘位数：5个，传输速度≥5Gbps； 3.支持Windows/Linux/Mac OS操作系统； 4.支持Raid 0/1/3/5/10模式，支持PM模式，支持LARGE模式，支持CLONE模式； 5.支持S.M.A.R.T功能，支持TRIM指令，支持即插即用； 6.支持智能安全存储，支持过流保护，支持过热保护，支持短路保护，支持电压隔离保护； 7.支持7*24小时不间断稳定工作。 3 个 30 硬盘 1.容量≥8TB，NAS企业级存储硬盘； 2.尺寸：3.5寸，转速≥7200rpm； 3.接口：SATA 6Gb/s； 4.缓存：256MB；支持AgileArray技术，支持多盘位双面平衡和RAID优化技术； 5.工作负载评级：300TB/年。 10 个 31 蓝幕 1.大功率升降背景卷轴机，无线操控，静音电机； 2.遥控范围≥20m，支持安装方式≥3种。 1 套 32 滑轨套装 1.滑轨车≥8轮； 2.轨道总长≥2米； 3.承重≥50公斤； 4.高腿≥4根； 5.拉杆箱≥1个。 2 套 33 电池 1.容量≥8500mha； 2.充电电压≥14.8V； 3.支持USB输出； 4.最大功率≥10W。 5 个 34 单灯柔光箱套 1.最大功率：≥500W； 2.控制器分离设计，采用多重供电，多路遥控； 3.最大照度＞63000LUX； 4.CRI＞96； 5.色温：5500K±200K。 3 套 35 SD卡 1.容量：512G； 2.写入速度：120MB/s； 3.读取速度：160MB/s。 5 张 36 综合布线 全部采用六类非屏蔽双绞线、RJ45水晶头及护套、4mm²铜芯电源线、电源插座、线槽、线管等，全部实施必须按照国家相关标准进行。 1 批 注：1.移动显示终端为本项目核心产品。 2.“★”号参数为实质性要求，供应商应实质性响应，若有负偏离视为无效投标； 3.标▲项为重要参数，若出现负偏离，按照评分标准中评分因素项“技术参数要求”进行累加扣除，直到该项技术分扣完为止。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

绵阳职业技术学院

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1：付款条件说明：项目完成后经采购人验收合格并签字确认后，中标人凭正规发票，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

由采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号和《关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》（绵财采〔2021〕15号）文件以及本项目采购文件与成交供应商响应文件进行验收，验收合格后出具验收报告。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

（1）供应商须具备融媒体中心、录播教室等相关场景的成功实施案例，项目启动前须组织开展1-2次案例参观。 （2）供应商在项目合格验收后第一年内，须提供不少于3次媒体中心开播现场支撑服务。 7、售后服务：所有设施设备质保期1年。在质保期内，设备非人为损坏的，供应商应免费维修或更换。维修和更换后，需重新计算质保期。 8、移动显示终端、工作站（渲染、图形、原画、移动）等产品，供应商中标后合同签订前提供产品彩页、厂家授权书及原厂售后服务承诺函供采购人查验。 9、其他未尽事宜，双方在签订采购合同时另行约定。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

按采购文件和相关法规执行

### 3.5其他要求

无