# 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 一、项目概述

四川省遂宁市安居职业高级中学校拟采购汽修专业虚拟仿真实训室设备一项；本项目为 1 个包。

二、项目技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D影音系统 | 3D影音系统至少由3D全彩系统和发射器+3D眼镜构成；详细技术参数要求如下： 第一部分：3D全彩系统，至少包含：发光二极管点阵面积不低于8.8平方米；视频处理器1套；接收卡不少于12张；开关电源不少于30套；配电柜（≥15KW）1台；钢结构、包边1套；详细参数要求如下： 一、发光二极管点阵面积不低于8.8平方米： 1.LED封装：三合一表贴SMD1515，由1R1G1B构成；像素间距：（X，Y）匹配的间距为≤1.86mm；像素点密度288906dot/㎡；LED灯珠排列：LED灯内三基色光源采用一字型线性排列，有效扩大屏幕视角范围，在可视角度内不发生偏色现象。 2.模组：≥320×160mm；支持亮度：≥500cd/m²可调；支持刷新频率：≥3840Hz；具有智能模组校正数据存储，箱体温度、电压监测；扫描方式：1/43扫。 3.像素中心距相对偏差：≤1%；连续工作时间支持7*24小时；拼接和平整度间隙：≤0.1mm；像素失控率：1/100000，呈离散分布，出厂时为0；平均无故障运行时间不小于10000小时；对比度：≥5000:1；噪声试验，屏前后左右1m处噪声声压＜5dB。 ▲4.模块的壳体、面罩、PCB、防护胶的阻燃等级均达到V0级。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲5.通过低蓝光测试，显示屏经蓝光危害检测结果为无危害。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.亮度均匀性：≥98%，具有单点亮色度校正功能；屏体使用寿命：≥100000H。 ▲7.LED大屏管理软件具有远程信息发布管理功能，后台可分层级分权限对LED大屏显示的内容进行编辑审核管理，实时监控屏幕运行状况。提供至少包含有“信息发布系统”字样的软件著作权登记证书。 二、视频处理器1套： 8.机箱规格：≥2U标准机箱。 9.具备视频信号输入和处理能力的超4K专业主控，至少支持DP 1.4和HDMI 2.0接口的4K视频信号输入，同时支持HDMI 1.4及DVI接口的2K视频信号输入，支持多路信号间无缝切换；单机最大支持带载1048万像素点，其带载宽度最大可达16384像素点，高度最大可达8192像素点；至少支持1路DP 1.4、1路HDMI 2.0输入；至少支持2路HDMI 1.4和2路DVI输入；支持最大带载1048万像素，最宽16384像素，或最高8192像素；支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置；支持16路千兆网口输出；支持对视频信号任意切换、裁剪、拼接、缩放等；支持6画面显示，位置、大小等可自由调节；支持精确颜色管理，调整显示屏色域；支持视频同步锁相技术；支持独立音频输入输出；支持HDMI和DP音频解析输出；支持LAN口控制；支持手机端APP控制；支持RS232串口协议控制；支持主动式3D显示功能；支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术；支持亮度和色温调节。 ▲10.接收卡任意位置标准实时故障信息报警显示。支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热，减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲11.有效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接；视频控制设备可支持EUT的连接方法；控制软件支持Windows、macOS、Linux、统信UOS、Ubuntu和麒麟等操作系统；高带宽数字内容保护技术，为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 12.支持通过手机APP进行黑屏、冻结、HDR、定时设置等；支持对亮度、色温、对比度、饱和度、色调、亮度补偿等进行调节；支持预设模式、EDID管理、探测接收卡、输入信号管理等；控制系统支持3D应用显示。 三、接收卡不少于12张： 13.集成HUB75，无需再配转接板，减少接插连接件，减少故障点，支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度等，灰度引擎，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正；支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；支持静态屏、1/2～1/64扫之间的任意扫描类型。 14.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏支持；单卡支持16组RGB信号输出；支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256；支持DC 3.3V～6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响。 15.为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护；支持RGB Gamma 独立调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实；支持色域调整功能，可根据视频源、图像所采用的色彩空间选择对应的输出方式，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 四、开关电源不少于30套： 16.输出电压：4.5V/5V/DC；输出电流：40A；额度功率：185W；纹波与噪声：150mVp-p；电压调节范围：4.05～4.95V；输入电压/输入频率：200～240VAC/47～63HZ；功率因素（Typ）：PF≥0.5；浪涌电流（Typ）40A/230VAC；过载保护：110%～150%rated；短路：输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出；绝缘强度：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于100MΩ/500VDC/25℃/70%RH；工作温度：-30℃～+50℃ (AC 230V)；储存温度/湿度：-40～+85℃，10～95%RH不凝固；寿命：100000小时(25℃)；保护功能：过载/短路保护。 五、配电柜（≥15KW）1台： 17.含主控开关、分路控制开关、接地端子等控制元件；具有防雷、分步启动过流﹑过压﹑欠压保护等功能；具有防腐、防锈、防水、防尘等功能；系统具有故障诊断和预警功能；能实现对LED显示屏的远程控制上电，实现多时段智能定时开关屏电源；手动自动任意转换。 六、钢结构、包边1套： 18.铝合金不锈钢包边（≥1mm）。 第二部分：发射器1套+3D眼镜不少于50个；详细参数要求如下： 一、发射器1套： 19.工作频率：2.4GHZ-2.5GHZ；发射角度：360°；发射距离：≥100m2；单个发射器覆盖面积：800-2000m2。 二、3D眼镜（不少于50个）： 20.对比度：1000：1；液晶刷新频率：96-480Hz；绝对透光率：≥38%；响应时间：≤2毫秒；可视角度：≥80。 | 1套 |
| 2 | 桌面三维一体机 | 一、桌面三维交互模块要求： ▲1.设备一体式设计，内置至少四组水平放置的红外相机组成光学追踪系统于终端内，无外部连接线路；具有免标定、吸合式图像信号融合接口。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲2.至少可提供Unity3d、OpenGL、Ue4、WebGL等常见开发平台的SDK，支持二次开发；显示尺寸不小于24英寸，至少具有帧连续1920*1080@120Hz、屏幕比例16:9的帧率3D偏振立体效果，动态响应时间不高于1ms，可视角度不低于170/160°，点距不高于0.3mm；整机屏幕具备钢化玻璃，表面硬度≥6H，透光率不低于90%；整机支持不少于三种交互方式，包括键鼠交互、空间六自由度笔交互、触摸交互等；具有内置式 AI 手势识别芯片，非外接第三方模组支持虚拟三维模型转动，手势识别 SDK 至少包括Unity3d、OpenGL、Ue4、WebGL 均可适配，具有 NFC近场通讯接口。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3．配置六自由度交互笔，至少支持以下功能：含一根USB线缆，无电池，不需要充电；具有至少三个逻辑操作按键，一个RGB指灯及一个力反馈震动马达及一个六自由度惯性测量芯片；具备3个自由度坐标轴移动、3个自由度坐标轴转动。旋转精度至少满足：绕X轴旋转精度：≤1°，绕Y轴旋转精度：≤1°。定位至少满足精度：X轴精度：±2mm，Y轴精度：±2mm，Z轴精度：±2mm。解析度至少满足：X轴解析度：≤2mm，Y轴解析度：≤2mm，Z轴解析度：≤2mm。 4.提供偏振式3D跟踪眼镜不少于一副，具备≥5个光学反光标志物。提供3D观看眼镜不少于五副，3D眼镜无需配对及充电，不少于0.6mm厚度，透光率不小于40%。 ▲5.软件开发工具包SDK及硬件系统支持两支交互笔同时操作3D软件并多人同时观看3D效果；在局域网内支持至少2台设备在同一个应用场景中进行协同操作。协同操作至少包括对应用场景的同一个模型进行移动和旋转操作并观看场景3D立体效果。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲6.整机接口不少于：5个USB3.0接口、1个TypeC数据通讯口、内置2个120Hz3D信号DP输出口、1个HDMI输出口，1个120Hz3D信号输入口，1个SPDIF-OUT同轴光纤音频口。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 7.提供满足或优于Windows10正版系统，设备背面清晰可见正版系统防伪标签；教师机（1套）：性能不低于英特尔I7十二代处理器，≥16GB DDR5内存，≥512GB SSD硬盘，≥4GB DDR6独立显卡；学生机（6套）：性能不低于英特尔I5十二代处理器，≥16GB DDR5内存，≥512GB SSD硬盘，≥4GB DDR6独立显卡。 8.设备内置线上个人及团队培训系统入口，可使用web浏览器在PC或移动终端使用；至少具有中文；提供不少于三组培训目录细节，包括设备安装、设备调试使用、第三方软件开发教程等视频及PDF文档，每个视频不少于3分钟。 9.支持H.264MVC编码器、左右、上下、帧连续等常见3D格式、支持左右替换，支持开启3D文件获取信息、支持行交错、列交错、实景立体、包括红蓝绿纯色算法内的至少10种算法；至少提供古典乐在内的15种音效；支持对亮度、对比度、饱和度、颜色等控制；支持包括SegoeUI、Verdana等超过100种字体的变换；支持5秒为单元的快进搜索及跳转；支持内置设置固定位置最小化、自动旋转画面到图像的水平和垂直尺寸；支持搜索信息：解码器类型、输入输出格式、尺寸、音频解码、采样率等。 10.具有可优化自检系统，支持实时监控VR软件硬件运行装调，至少支持5项关键数据并以不同颜色绘制在同一张表格中；支持设置1秒、2秒、5秒等至少5项监测间隔；支持本地USB协议、tcp/ip协议、串口232/485、http协议提示及报送预警及监测信息；支持本地报告数据保存；支持显示Max最大值及实时数值；支持设置系统自动启动。 二、应用管理模块要求： 11.支持一键启动应用软件、一键更新、一键下载等操作。采用C/S架构；可浏览云端服务器软件清单，支持界面数据刷新功能，支持下载进度条可视化；可显示已安装的相关应用软件和后台服务等信息，包括应用名称、应用介绍、版本号等重要信息；支持提示所有已安装的相关软件证书状态，包括已激活、已过期等重要信息。 三、资源要求 12.资源包含科普示例软件，包含但不限于“现代海军崛起之路”示例软件，其中“现代海军崛起之路”：以较大三维场景为背景，通过三维立体全息的模式展示我国海军主要军舰的三维模型，至少包括20种国内舰艇及10种国外舰艇；包括文字介绍；如052D型导弹驱逐舰、071船坞登陆舰、辽宁号、战术核潜艇093和战略核潜艇094等，近代：镇远、定远、致远号、中山舰等；支持佩戴3D偏振眼镜观看模型的3D细节。 13.提供发动机模型示例软件：发动机所有零件至少包含100个可拆分零件，使用交互笔可以显示每个零件名字，支持佩戴3D偏振眼镜观看模型的3D细节，支持放大、缩小、爆炸、复原、移动等；支持六自由度交互笔对模型细节进行拆分等。 14.提供至少包含有“VR资源”字样的软件著作权证书复印件。 | 共7套（其中教师机1套，学生机6套） |
| 3 | 图形工作站 | CPU：满足或优于第十二代I7处理器；硬盘：≥240GB固态硬盘，≥1T机械硬盘；内存：≥16GB；主板：匹配处理器和显卡，接口至少包含 HDMI、DVI、DP、USB3.0 接口；显卡：满足或优于2060系列显卡，独立显存≥6G；电源：≥350W电源适配器；配置≥1200M双频无线网卡1个；键盘和鼠标各1个；数据输出终端：≥21英寸，分辨率不低于2K，sRGB色域≥95%。 | 11台 |
| 4 | 智能讲台 | 1.钢木结合设计，≥1.5mm厚的冷轧钢板桌体，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电；讲台桌面环抱式设计，外观尺寸：长×宽×高≥1200mm*1000mm*600mm。 2.讲台中控屏幕采用至少21.5寸电容触摸屏幕，内置安卓等系统，支持不少于10点同时触摸，屏幕采用不低于3mm钢化玻璃覆盖，保护屏幕安全；讲台中控屏幕右侧USB接口不少于4个，接口均为内嵌式设计（防积灰、防溅水等）。 3.讲台采用模块化设计，中控屏幕可单独拆装，便于维护及运输安全性；讲台中控系统具有呼出、隐藏式菜单等，具有环境监测数据、课堂模式切换、物联设备控制、录播设备控制等功能；讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理。 4.讲台系统具备课堂模式切换功能，支持上课、下课、自习、理科、文科、PPT等模式切换；随着模式切换，当前教室里的灯光、窗帘等设备的状态也自动随之切换。 5.讲台系统具备环境监测功能，可通过超级传感器采集当前环境温度、湿度、光照度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳等数据，并显示在中控屏幕上。 ▲6.讲台系统具备智能物联模块接入，支持调节教室护眼灯开关、明暗度、节能模式等；支持调节电动窗帘开合，支持在开合过程中任意位置暂停；支持调节空调温度及模式等。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） | 1套 |
| 5 | 蓝牙音响 | 采用2.4G无线技术，任意无线麦克风可在任意教室里使用，便于实现一师一麦；可配合老师上课习惯使用耳挂、领夹或者手握等音头使用；采用双向跳波技术，支持2.4G无线模块与麦克风开机自动进入配对状态，配对成功后，自动转入发射状态，无须人工干预；无线话筒传输距离≥10米，集2.4G无线发射器、拾音器和处理器于一体，保密性高，无串频，防啸叫；支持激光教鞭功能，激光距离≥100米，内含usb充电式锂电池，标准充电2.5小时，可保持电池长期使用寿命；具备开关及音量调整旋钮等功能，具备数位处理，抑制器爆音，降低唇齿音，人声高音提升，动态压缩音质清晰透彻处理等功能；可与计算机联机，播放教学音频；通过音频线或蓝牙连接；自带PPT翻页功能；额定功率60W；规格：≥6.5寸；配置至少包含音响1对：无线蓝牙、≥2个USB插口，头戴麦克风2个：支持蓝牙，激光教鞭1套：具有PPT翻页功能。 | 1套 |
| 6 | 智慧物联硬件 | 至少包含：智能网关不少于1套；网关控制器不少于1套；自动窗帘电机、导轨、控制器不少于3套；场景面板不少于1套；开关面板不少于6个；温控系统2套。满足实训室智能化控制灯光、窗帘、控温需求。详细参数要求如下： 一、智能网关不少于1套： 1.供电方式：AC100V～AC240V（零火版）；通讯类型：无线网络（WiFi-2.4G）；组网协议：RF2.4G；通信距离：≥20米（无遮挡物）；待机功耗：≤0.8W；支持固件版本远程在线升级；在无外网情况下，网关仍能正常工作，配合物理面板完成灯具控制、场景切换、设备联动等操作。 二、网关控制器不少于1套： 2.供电方式：AC220V；通信协议：RF2.4G；输出接口：RS485；待机功耗：0.5W；支持与带有RS485接口的中控设备对接。 三、自动窗帘电机、导轨、控制器不少于3套： 3.窗帘电机：供电方式：AC100V～AC240V；频率：50Hz；运行速度：20cm/sec；连续工作时间：≥3min；电子行程限位；电机行程具有断电记忆功能；遇阻自动校准行程；保护等级：≥IP20。导轨采用电泳铝合金材质，面漆采用烤漆工艺。控制器：供电方式：AC100V～AC240V；通信协议：RF2.4G；通信距离：≥20米（无遮挡物）；待机功耗：≤0.8W；可对窗帘电机进行：开、关、暂停等控制。 四、场景面板不少于1套： 4.供电方式：AC100V～AC240V；通信协议：RF2.4G；通信距离：≥20米（无遮挡物）；安装方式：86盒嵌入安装；外壳材料：PC+钢化玻璃；待机功耗：≤0.8W；控制方式：触控；响应时间：≤0.8s；须包含上课、下课、文科、理科、PPT、自习等六种场景按键；支持远程修改场景参数。 五、开关面板不少于6个： 5.供电方式：AC100V～AC240V；通信协议：RF2.4G；通信距离：≥20米（无遮挡物）；安装方式：86盒嵌入安装；外壳材料：PC+钢化玻璃；待机功耗：≤0.8W；控制方式：触控；响应时间：≤0.8s。 六、控温系统2套： 6.制热功率（W)：≥2950(260-3950)+2400；制冷功率（W)：1970(300-3050)；能效等级：1级；制冷量（W)：≥7210(900～9150)；制热量（W)：≥9660(900～12140)+2400；循环风量（m3h)：≥1300；能效比（APF)：GB21455-2019 4.39；室内机噪音dB(A)：≤22-42-47（低-高-超高）。 | 1项 |
| 7 | 投屏设备 | 屏幕尺寸：≥70英寸，屏幕分辨率：≥1080P（1920×1080）；配无线投屏器；带移动支架或吊式支架。 | 2套 |
| 8 | 文件柜 | 外形尺寸：≥高1800mm*宽850mm*深390mm；冷轧钢板，厚≥1.2mm；带锁。 | 1套 |
| 9 | 专用桌椅 | 桌子面板尺寸：长边≥90cm*板厚≥2.5cm；带隔板、电脑键盘位、电脑主机位等；配套长方形椅子，规格：≥230mm *340mm*420mm；1套6工位（含6个凳子）；可根据采购人要求定制颜色；整体不摇晃。 | 8套 |
| 10 | 48口交换机 | 48口交换机，千兆。 | 1套 |
| 11 | 无线路由器 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议；最高无线速率10182Mbps（2.4GHz 574Mbps，5G1 4804Mbps，5G2 4804Mbps*）；4×4 MU-MIMO，Wi-Fi多频合一；软件功能至少包含：无线桥接、信号调节、终端管理、IP与MAC地址绑定、AP隔离、虚拟服务器、动态域名服务（DDNS）、DMZ主机、自动清理、无线定时开关、本地在线/本地固件/远程升级等。 | 1套 |
| 12 | VR数据处理工控机 | CPU：满足或优于第十二代I5处理器；硬盘：≥240GB固态硬盘，≥1T机械硬盘；内存：≥16GB；主板：匹配处理器和显卡，接口至少包含HDMI、DVI、DP、USB3.0接口；显卡：满足或优于RTX2060系列显卡，独立显存≥6G；电源：≥350W电源适配器；配置≥1200M双频无线网卡1个；无线键盘和鼠标各1个。 | 5套 |
| 13 | VR头戴设备 | 显示屏：分辨率：≥2880*1700DPI；视场角：≥110度；调节功能：可调整镜头距离（适配佩戴眼镜用户）；可调整瞳距；可调式耳机；可调式头带；刷新率：90Hz；传感器：具有校正，陀螺仪，距离感测器，瞳距校正感测器等功能；操作手柄：陀螺仪，校正，霍尔传感器，触摸传感器等；蓝牙功能：支持蓝牙；音频输入：内置麦克风，支持高阻抗耳机；支持手机；接口：满足或优于USB3.0，Displayport1。 | 5套 |
| 14 | VR数据输出终端 | 尺寸：≥55英寸；HDMI2.0接口数：≥3个；分辨率：≥4K（3840*2160DPI）；满足或优于双核 Cortex A73，≥8GB内存，带WIFE功能，可视角度：≥178°。 | 5套 |
| 15 | VR系统实训一体机壳 | 至少能集成：VR数据处理工控机、键盘、VR头戴设备、显示设备扥；模块化设计，结构紧凑，维护方便；长：630mm*宽730mm*高1960mm（±5%），箱体釆用≥1.2mm冷板制作，底座配3寸万向轮，主机箱630mm*255mm*730mm（±5%），左右和后方均有散热孔；正后方配置一根（可选配三根）≥1216mm*￠30mm旋转臂；配可挂≥55mm屏幕支架的背板；颜色：白色。 | 5套 |
| 16 | 驾驶模拟器 | 采用不小于49英寸的数据输出终端，加装整体玻璃钢材质保护外壳或冷轧钢板外壳，驾驶座舱采用整体钣金工艺，至少包含对接模块、操纵模块、支撑框架等部分；操控部分整体还原实机布局设计，高度仿真实机操控部件，提升产品操作真实感；尺寸（长*宽*高）：≥1900mm*1300mm*1500mm。 | 1套 |
| 17 | 《新能源汽车结构与原理》VR软件 | 一、硬件要求： 1.VR眼镜：可通过搭配电脑程序观看3D场景；眼镜通过定位器定位，捕捉并判断眼镜位置及状态。操控手柄：对3D场景内的对象进行控制，能够在六个自由度随意操作，同时包含多个功能按键，根据应用程序实现对场景内物体的多种预设操作。跟踪系统：跟踪系统提供极致3D体验，在使用时移动头部，视角会根据头部位置而变化。 二、虚拟现实实训软件技术参数： 2.软件要求所包含模型为VR虚拟现实环境下1：1建模而成，巅峰值达到2000万，展示汽车零件的细节结构，模型精度至少达到1mm。 3.软件要求运用技术手段降低VR渲染的消耗，在高显示精度的情况下保证至少90帧的高帧率，减轻VR使用者的眩晕感，可以使用的技术如SinglePass等；软件要求在兼顾性能的同时，对画面优化，在处理画面时运用先进技术进行抗锯齿。 4.软件要求明暗度良好，具有良好的层次感，在渲染时，避免出现光照错误，让画面尽量真实，同时，保持运行及加载时平滑流畅，避免过程中出现卡顿；3000万以上多边形场景加载时间少于15秒，百万级多边形场景加载时间小于2秒；软件要求可以观察多种模型，并通过移动，切换，缩放等操作多角度，详细观察模型细节。 5.软件要求包含汽车零部件学习、分解、原理演示等功能，通过手柄进行操作，将模型分解后对各零件进行讲解，通过虚拟现实环境下3D模型动画演示讲解汽车部件/零件工作原理或工作过程；软件要求包含2D资源展示功能，可以在软件中加载文字学习资料、相关演示图片、二维动画资源等；软件要求在包含文字讲解的同时，加入语音讲解功能，不必一直观看文字就可以在观察模型的同时学习汽车知识。 6.软件应配套本项目VR头戴设备使用。 三、软件功能内容要求： 7.按照新能源汽车主要类型，及教学需求主要设置有纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车、油气混合汽车等大类学习内容；并按照课程实施内容需求设置对应教学模块，实现对新能源汽车的结构关系、部件功用、工作原理的虚拟展示，沉浸式模拟，讲解教学。 8.各模块包含结构原理教学、教学资源、综合考评等基本功能；在沉浸式的虚拟教室中，可通过手柄触发各总成或零部件结构原理讲解（解说音频及文字看板），了解各总成及零部件的应用范围、性能参数、各类属性等虚拟看板，可透明虚化或剖分总成外壳便于观察内部零部件结构及工作原理；并可将总成合理爆炸分解摆放，拾取各零部件；对于较小总成或零部件可在虚拟现实中比例放大观察。 9.主要采用虚拟剖分、爆炸、分解、动态、缩放、拾取、漫游等沉浸式交互功能满足总成及零部件的结构特点与工作原理虚拟学习。 10.虚拟教室设有可以播放PPT的虚拟投影设备、黑板等，设有可以播放动画或视频的虚拟显示设备，将“虚拟教室”与“虚拟课堂”融为一体；对于动态原理教学内容，采用全景交互、流体、烟幕等特效，展示其工作过程与原理演示；可利用同屏设备实现，大屏展示等多位一体的分屏技术融合技术实现课堂。 四、授课模块至少包含以下内容： ●11.电动汽车：电动汽车全车布置；微型电动汽车全车布置；纯电动汽车的工作原理；电动汽车动力总成系统；电动汽车高压系统构成。新能源动力电池的主要类型；某型电动汽车动力电池系统；动力电池模组、动力电池系统。（提供现场演示） 12.电动汽车：电动汽车驱动电机；三相感应异步电机；前驱动电动机；电动汽车减速器装置；电动汽车电机控制器；电动汽车充电系统；电动汽车车载充电机；某型电动汽车DC/DC转换器；电动汽车整车控制；电动汽车冷却系统；电动汽车空调系统；电动汽车制动系统组成；电动汽车电动助力转向装置；新能源汽车悬架主要类型；某型新能源汽车外饰；电动汽车全车电器布置；电动汽车机舱布置。 ●13.混合动力汽车：混动汽车的主要类型；混动汽车底盘布置；混动汽车传动桥结构；混动汽车传动桥工作原理；混动汽车发电机；汽车复合齿轮机构；混动汽车驻车锁止执行器；混动汽车镍氢动力电池组；混动汽车HV接线盒总成结构。燃料电池汽车：某型燃料电池汽车整车布置与工作：氨气-氢燃料电池组结构。（提供现场演示） 14.油气混合汽车：某型号压缩天然气发动机结构。 五、其他要求 ▲15.为保证产品安全性、稳定性、非OEM或产权纠纷，提供至少包含有“新能源汽车仿真实训”字样的软件著作权登记证书。 | 1套 |
| 18 | 《新能源汽车检测与维修VR课堂》软件（核心产品） | 一、技术参数要求： 1、软件要求所包含模型为VR虚拟现实环境下1：1建模而成，构造精致，同屏面数高，巅峰值达到2000万，完美展示汽车零件的细节结构，模型精度至少达到1mm；软件要求运用技术手段降低VR渲染的消耗，在高显示精度的情况下保证至少90帧的高帧率，减轻VR使用者的眩晕感，可以使用的技术如SinglePass等；软件要求在兼顾性能的同时，对画面优化，在处理画面时运用先进技术进行抗锯齿。 2、软件要求明暗度良好，具有良好的层次感，在渲染时，避免出现光照错误，让画面尽量真实，同时，保持运行及加载时平滑流畅，避免过程中出现卡顿；3000万以上多边形场景加载时间少于15秒，百万级多边形场景加载时间小于2秒；软件要求可以观察多种模型，可以近距离多角度观察模型；软件要求包含新能源汽车检测与维修功能，通过手柄进行操作，通过虚拟现实环境下3D模型汽车检测与维修的工作过程。 3、软件要求包含2D资源展示功能，可以在软件中加载文字学习资料、相关演示图片等；软件要求在包含文字讲解的同时，加入语音讲解功能，不必一直观看文字就可以在观察模型的同时学习新能源汽车检测与维修的相关知识；软件要求包含当堂测评功能，在学习知识后可以即时通过考试巩固学习效果。 4、软件应配套本项目VR头戴设备使用。 二、软件功能内容要求： ●5、按新能源汽车如：大众ID4或秦EV或EV450等为原型，应教学需求设置有安全防护、动力电池模块、高压配电系统、永磁同步电机、冷却系统、充电系统、变速器/驱动桥、电动助力转向系统、空调系统的检测与维修等9个模块的学习内容；并按照课程实施内容需求设置对应教学模块，实现对新能源汽车的检测与维修讲解教学。（提供现场演示） 6、各模块包含分组训练模式、练习测评模式、考核测评模式等基本功能；在沉浸式的虚拟教室中，可通过手柄选择需要学习故障内容，进行对应内容的故障检修；主要采用漫游、拾取、万用表测量、故障诊断仪诊断、绝缘电阻测试仪测量等沉浸式交互功能满足虚拟检修的学习；虚拟教室设有可以查看相关模块电路图的虚拟显示设备，将“虚拟教室”与“虚拟课堂”融为一体；可利用同屏设备实现，大屏展示等多位一体的分屏技术融合技术实现课堂。 三、模块要求： （一）作业准备规范模块： 7.应急救援--高压插头及线速起火--充电过程中起火：拔掉充电插头；关掉点火开关；拔掉蓄电池；灭火器（干粉）。 8.作业准备规范模块：安全防护：安装车轮挡块、设置隔离栏和警示牌；检查绝缘手套、护目镜和安全帽；穿戴绝缘鞋（进入工位前提前穿戴好）。外检作业：检查车身状况、轮胎气压。记录车辆参数：记录车辆型号、车辆识别码、电机型号、电池容量、工作电压、里程表读数等。安装三件套：安装三件套。检查前舱盖锁及紧固件：安装座椅套、方向盘套和地板垫。安装前格栅布及翼子板布：安装前格栅布及翼子板布。检查制动液液位：检查制动液液位。检查点击冷却液液位、浓度：检查点击冷却液液位、浓度。检查灭火器：检查灭火器。检查高压系统：检查高压系统。 9.工具学习介绍：套筒扳手：拆卸/安装螺栓。开口扳手：拆卸/安装螺栓。扭力角度扳手：拆卸/安装螺栓。机油：润滑作用。小桶：盛放液体。锤柄：撞击矫正或是将物件敲开。密封胶：起到密封作用。万用表：读取线路数值。 10.电路图查看：电路图查看。 （二）电动化系统的检测与维修模块： 11.动力电池的检测与维修：高压无法上电故障：高压无法上电故障检修-线路断路；高压无法上电故障检修-线路短路。BMS管理系统不工作故障：BMS管理系统不工作故障检修-供电线路断路；BMS管理系统不工作故障检修-供电线路虚接；BMS管理系统不工作故障检修-接地线路断路。直流充电故障：温度传感器故障A；直流充电故障检修-温度传感器1线路断路，温度传感器2线路断路；温度传感器故障B；直流充电故障检修-温度传感器1线路虚接，温度传感器2线路断路；温度传感器故障C；直流充电故障检修-温度传感器1线路断路，温度传感器2线路短路；温度传感器故障D；直流充电故障检修-温度传感器1线路虚接，温度传感器2线路短路。动力电池绝缘故障：正常状态，绝缘高压线故障；动力电池绝缘故障检修-正常状态；直流充电状态，绝缘高压线故障；动力电池绝缘故障检修-直流充电。 12.高压配电系统的检测与维修：高压互锁故障：高压互锁故障检修-线路断路；高压互锁故障检修-线路虚接。高压分配系统电机控制器回路故障：高压分配系统点击控制器回路故障-高压线互相短路；高压线断路。 13.永磁同步电机的检测与维修：温度传感器故障：线路虚接；线路短路。永磁同步电机高压线束故障：线路断路；线路短路。旋变传感器故障：线路断路；线路虚接。 14.冷却系统的检测与维修：冷却风扇不运转故障：保险损坏；搭铁线断路。电子水泵（电机）不工作故障：线路断路；线路短路。 15.充电系统的检测与维修：车载充电机无法充电故障：保险损坏，供电短路；通讯故障。车载充电机高压系统漏电故障；无法充电。 （三）变速器/驱动桥检测与维修模块： 16.EGSM 电源故障及硬件故障：IP53b/1至IF08线路断路；IP53b/10至车身搭铁断路。EGSM模块CAN通讯故障：线路短路；线路断路。EGSM模块LIN通讯故障：IP09-IP53线路断路；CA02-CA66线路断路；CA02搭铁短路。换挡电机故障：线路断路。TCU 电源故障及硬件故障：线路断路；线路短路；TCU模块损坏。 （四）转向系统检测与维修模块： 17.电动助力转向系统检测与维修：电动转向系统（EPS）指示灯常亮故障；IP36-IP06线路断路；IP37与搭铁断路。EPS通讯故障：保险损坏；Ip41a至搭铁线路断路；IP41a至IP35线路断路。 （五）空调系统检测与维修模块： 18.空调鼓风机不工作故障：IP93c /1至I P85/22 线路断路；IP93c /4至车身搭铁线路断路；IP85/24至IP93c /2线路断路。通讯故障检修：IP04至IP85线路断路；IP04至IP85线路断路。PTC不工作故障：CA61/1至EF14线路断路；IP79/3至CA61/6线路断路。空调压缩机不工作故障：EF30至BV08/1线路短路；BV08/2至车身搭铁线路断路。电源故障：IP78/17至车身搭铁线路断路。空调制冷剂的回收与加注：空调不亮，使用空调加注回收机进行排气和回收；空调不亮，使用空调加注回收机进行排油、抽真空和保压；空调不亮，使用空调加注回收机进行注油和充注。 四、考核测评要求： 19.在创建房间时，选择考核测评，则来到考核系统。考核系统设计了新能源汽车检测与维修实训操作考核测评的功能，采用全程无提示、无高亮、计时的模式；在VR的场景中，模拟真实的实训操作来达到汽车软件考核测评，考核模式应设置为无任何提示的检测维修流程，在操作过程中记录操作时长以及已完成的步骤，并根据时长、步骤和正确率给以评定级别及分数，达到考核的一整套标准。 | 5套 |
| 19 | 室内氛围营造 | 1.PVC字（1套）：立体造型，用≥1公分厚PVC板材+≥2毫米亚克力板材UV背喷；制作带安装稿雕刻。（具体文字内容由采购人决定） 2.亚克力文化挂图（10套）、亚克力制度牌（5套）：用≥1公分厚PVC板材+≥2毫米亚克力板材UV背喷。（具体文字内容由采购人决定） 3.三维广告牌（2套）：立体造型，用≥1公分厚PVC板材+≥2毫米亚克力板材UV背喷；大的主题文字单独雕刻立体呈现，制作带安装稿雕刻。（具体文字内容由采购人决定） 4.管理人员看板牌（1套）：≥2公分PVC板UV正喷，透明亚克力盒子粘贴。（具体文字内容由采购人决定） 5.有色线型灯（109米）：至少包含墙面双层造型线型灯，顶面线型灯，含安装。 6.筒灯+射灯（102套）：至少包含孔灯+射灯，面径≥13.5cm，色温4000K，白光，内嵌吸顶式，包含布线和安装。 7.氛围灯带（47.8米）：≥6000K中性光灯带,至少能分组驱动，包含安装布线。 8.六边形LED灯（大）（6套）：六边形平面吊灯，对角直径≥1200mm，LED光源，材质：亚克力滤光板，安装方式：吊装。 9.六边形LED灯（中）（6套）：六边形环形灯，对角直径≥800mm，LED光源，材质：亚克力滤光板，安装方式：吊装。 10.六边形LED灯（小）（8套）：六边形吸顶灯，对角直径≥500mm，LED光源，材质为：亚克力滤光板，安装方式为：吸顶式安装。 11.双头斗胆灯（6套）：双头白光≥18W，白色面板，包含光源驱动，包含安装。 12.金属方通（82.7平方米）：C形金属方通，浅灰烤漆饰面，单品规格：下底宽40mm*高70mm*长6000mm，不限位卡式轻钢龙骨，方通横向阵列间距4cm，配套丝杆挂片等五金辅材，包含安装。 | 1项 |
| 20 | 实训室环境改造 | 1.场地大小 ：238.8平方米；提供设计效果图。 2.隔墙拆除（66平方米）、地面墙面修复、墙面粉刷、墙面装饰、门窗处理；原讲台修复。 3.新建墙体补门洞（3.96平方米）：欧松板基层+轻钢龙骨+隔音棉+双面石膏板饰面。 4.地面处理（地坪漆约238.8个平方米）、实木踢脚线（71.4米）、石膏板吊顶。 5.定制木门（门体规格：2170mm*970mm*90mm±5mm；防盗等极：甲级；包含五合一智能指纹锁，包含安装）、窗帘盒、窗帘（12米）等； 6.双面启合收纳矮柜（3.6米）：规格：1800*900*700MM±5mm；柜体≥18mm环保颗粒板，要求柜门无醛欧松板，包含合页拉手等五金，包含安装。 7.电源改造、埋管、网络布线、更换灯具、安装开关插座。 | 1项 |
| 21 | 辅材 | 1.铜芯电线，配套并满足本项目使用，要求三箱合一强电集中，≥1.5/2.5/4/6/10MM2国标阻燃单铜芯电线，16/20mm线管，分组配电，要求安装时管道剔槽和管道隐蔽安装。 2.六类网线，配套并满足本项目使用，多路终端平台集中交换，超六类高速网线，16mm线管，要求安装时管道剔槽和管道隐蔽安装。 3.专用配电柜，1套，二级配电柜，至少包含有铜条、铜鼻、空开、漏保，包含安装集成。 | 1项 |

注：“项目技术参数要求”表中“▲”条款为本项目重要参数；“●”条款为需投标现场演示条款。

1、投标人提供的产品名称可与上述名称略有不同，但必须具备相同的功能。

2、本项目技术要求需提供证明材料或现场演示的，应按要求提供，否则按负偏离处理。

3、投标人自行准备演示所需的工具和设备。投标人必须采用真实软件进行演示，投标人采用demo模型、录屏、PPT或未能采用真实软件设备演示的按负偏离处理。演示时间控制在15分钟以内，超时强制终止，未演示内容视为不满足。每个投标人的演示机会有且仅有一次，如因演示格式等问题在规定时间内未演示成功，由投标人自行承担责任。

三、商务要求

1.交货地点：四川省遂宁市安居职业高级中学校校内。

2.交货、安装及验收期限：合同签订后30日历天内交货并完成安装调试验收。

3.付款方式：合同签订且财政资金拨付到位后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00 %；待所有货物完成供货安装调试且经采购人验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的55.00%；验收合格之日起一年期满后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的5.00%。（中标人须向采购人出具与结算金额一致的合法有效完整的税务发票及凭证资料进行支付结算）

4.质保期：自验收合格之日起1年。

5.售后服务：

（1）中标人应提供5*8小时远程技术咨询和远程维护技术服务，包括：远程即时服务和远程离线服务。当出现重大问题时，通过远程登陆方式，直接对系统进行必要的维护，以最快的速度解决采购人遇到的问题。

（2）在采购人需要中标人到现场解决系统或设备问题时，中标人须在30分钟内响应，3小时到达现场内完成维修任务。对于不能及时解决的问题，中标人应书面承诺解决问题的日期，并提供相同档次的替代品供采购人使用，使系统或设备正常工作。

（3）质保期内，提供产品正常使用情况下的维修保养服务；同一质量问题连续两次维修无法正常使用的，须更换同品牌、同型号的全新产品，并对产品质量实行“三包”服务，所产生的费用由中标人承担。质保期外，提供产品的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。在产品的设计使用寿命内，保证采购人更换到原厂的零部件，确保产品的正常使用。

（4）中标人在质保期内提供以下技术支持服务，具体包括：

1）系统巡检：每月对系统运行状况进行巡视和检查，形成巡检记录；

2）设备应用系统升级（非架构性升级）：系统版本（或补丁）升级所涉及的升级包测试、升级部署执行、升级验证等；

3）事件及故障处理：对系统故障、缺陷等进行分析诊断，提供解决方案并进行处理，包括故障缺陷发现、测试评估、排查处理故障、事件及故障分析等；

4）运维培训：制订详细的培训方案，包括内容、培训时间和培训人员等，根据需要开展的系统运维培训工作，包括系统使用、系统运维等。

（5）在质保期外，对于人为损坏或其他不可抗拒的外部环境损坏部分，中标人提供上门维修服务，只收取成本费用。

（6）中标人在交货时需向采购人提供设备原厂工具、合格证书、备品备件等。

（7）中标人需针对本项目向采购人提供系统终身升级服务。（提供承诺函，格式详见第三章附件）

6.其他要求：

（1）中标人提供的货物的制造标准、安装标准及技术标准等，必须符合最新的相关国家标准，且为全新正品，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（2）中标人必须确保供应货物的质量,因货物质量造成的损失全部由中标人赔偿,并承担相应法律责任；造成严重后果的,将追究中标人当事人和负责人的法律责任。

（3）中标人须将货物免费配送到采购人指定地点，并提供搬运、安装和产品清洁服务。中标人所提供的货物均需密封包装，不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸等与磋商文件、响应文件、采购合同等情况不符，或密封包装货物本身的短少和损坏等情况，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，因此造成的一切损失由中标人承担。

（4）中标人在安装过程中应当制定严密、周全的施工方案，负责项目实施期间一切安全责任，并妥善处置在安装过程中可能出现的废弃物。项目实施过程中造成的直接或间接损失，责任均由中标人自行承担。

（5）中标人在项目实施过程中，应对原环境无任何影响，如对相关设施设备造成损坏，由中标人承担赔偿责任并恢复原样。

（6）违约责任与解决争议的方法：

采购人与中标人双方必须遵守本项目合同并执行本项目合同中的各项规定，保证本项目合同的正常履行。双方的违约责任在合同中具体约定。在执行本项目合同中发生的或与本项目合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交项目所在地仲裁委员会仲裁，具体在合同中约定。

（7）本项目报价包括但不限于本项目所涉及的所有货物、包装费、运输装卸费、安装（含线材、辅材等）费、人工费、检验费、安全文明费、税金、代理费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备品备件等完成本项目所需的一切费用。

（8）中标人须与采购人签订保密协议。对采购人单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播，否则追究相关法律责任。

（9）为营造公平、公正的政府采购竞争环境，采购人在签署正式政府采购合同前（非评审环节）有权查验中标人在投标文件中提供的证明资料原件，如发现虚假应标，将依法向同级主管部门通报，中标人将承担虚假响应的法律后果。

（10）如采购人有要求，中标人须提供采购人所需的一切与本项目相关接口及配合开发和调试。

（11）与本项目相关的第三方对接费用由中标人自行承担；所涉及的对接协调工作原则上由中标人自行负责，但有特殊情况的，采购人视情况协助处理。

7.验收方法：

符合国家（或行业）相关标准并通过采购人组织的验收考核，并严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等政府采购相关法律法规的要求组织验收。

注：1.本项目的商务要求为本次招标活动体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目的最低要求，不允许有负偏离。

2.对投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求，应当在第四章规定，不能在本章规定。如存在这样的要求的，应当以第四章规定的为准，本章的要求不能作为资格性条件要求评审。