- 项目概况

大竹县工业园区污水处理厂项目位于大竹县工业园区内。污水处理工艺采用A2O系统，设计处理规模为10000m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前该项目已正式运营3年半，实际处理量约 3200 吨/天。 为保证大竹县工业园区污水处理厂能长期稳定达标排放，也为进一步降低运行成本，规范污水处理厂的运行管理，现将该污水处理厂委托第三方运营公司进行运营。

- ★服务模式及服务内容（实质性要求）

1、服务模式：采购人将经营权在合同约定期限内交给成交供应商（即运营方），由运营方自主经营(包括但不限于污水处理系统日常运行、管理、维护、维修、检测等工作)，运营方需按标准、规范和采购人要求提供运营服务。

2、服务内容： 成交供应商负责对大竹县工业园区污水处理厂进行运维管理，包括水电费用的支付、设备的日常维修、大修及日常升级、厂内管道的维护、药剂的采购、污泥鉴定及处置、非污泥危废的管理及处置、在线设备运行管理及维护、水质自检、按照排污许可要求进行监测、检测、鉴定等全过程所有运维服务。

三、服务标准及要求（除第3项外，其余均为实质性要求）

★ 1、服务标准

（1）出水水质要求：设计处理量10000m3/d，总变化系数Kz=1.5，污水处理主体工艺采用A2O系统，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

出水水质标准为：

设计出水水质[按（GB18918-2002）一级A标准）执行，包括但不限于以下参数

| 名 称 | CODcr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TN（mg/L） | TP（mg/L） | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 | 6-9 |

（2）供应商负责污水处理厂设施设备及厂内配套污水管网的日常维护、保养、维修（大修）、检查、故障鉴定及排除、日常升级等设备管理工作，保证污水处理厂正常运行的全部工作。供应商需确保设施设备的完好率，具体指标为：全部设备完好率≥95%；主要工艺设备完好率≥96%；无备用工艺设备完好率≥98%。移交供应商运行前，厂内设备、设施应满足正常使用条件。

（3）供应商使用的药剂必须符合国家及相关行业标准。

（4）大竹县工业园区污水处理厂污泥处置的含水率控制在 60-80%内，污泥处置由供应商运往有处理能力的地点进行规范处置，符合环保相关规定。

★ 2、服务要求

2.1总体要求。在整个委托期内，供应商应根据签订的采购服务合同的约定，自行承担污水处理厂运行维护费用（包括税费），负责管理、运行和维护污水处理设施设备及风险。中标单位应确保在整个委托运行期内污水处理项目设施始终处于良好运行状态，能够安全稳定地处理污水，处理后的尾水达到(GB18918-2002)中一级A类排放标准排放，达不到标准的则按国家相关规定给予处罚。监测数据以专业监测机构出具报告及在线监测的数据为准，专业监测机构的选定须得到中标供应商和采购人的共同认可。

2.2 检测要求。出水水质检测除供应商按照国家对污水处理厂运营管理相关规定对进、出水进行自检，并整理形成档案，备釆购人检查外，釆购人根据工作需要，可以定期或不定期对污水处理厂进、出水水质请有资质单位进行抽检，环保部门也可按规定进行监测（强制监测）。

2.3运营管理要求

（1）供应商应至少配置3名管理人员和8名工作人员，按规范化、专业化管理要求，保证污水处理厂正常稳定运行。

（2）供应商保证全天24小时正常运行（但停电、重要设备检修或正常维护检修除外）。当进水量、水质不符合设计条件时，在保证污水处理厂正常运行达标排放前提下处理完全部污水。

（3）供应商应做到自我约束机制；加强企业内部管理，提高生产效率，减少不必要的资源浪费，以达到控制运行成本的目的。

（4）运营管理期间，供应商按照污水处理设施、设备的规范操作，正确使用，以避免因操作不当对污水处理设施、设备的损坏。除不可抗力的条件外，不得任意损坏、丢失、遗弃相关设备及设施、不得改变其相关构筑物建筑结构等，保证国有资产的不流失和非正常损耗。

（5）运营管理期间，供应商按照规定的工况和运行规律，定期对污水处理设施、设备进行维修、保养，以提高设施、设备的正常使用率，以减少设备的检修费用及延长设备的使用寿命。运营管理期间若需要大修或技改（包括更新升级）方能达到使出水水质持续稳定达标，供应商应无条件进行大修或技改，所需费用包括在本次投标报价之内。

（6）运营管理期间，供应商必须按照国家对污水处理厂运营管理相关规定做好各种记录。

（7）运营管理期间，供应商保持污水处理厂的整洁，做好环境卫生、厂区绿化、保洁管理。保证办公区域清洁无杂物、无积水，垃圾桶、果皮箱外表整洁，无遗撒，夏季对垃圾箱、垃圾堆放地、果皮箱喷药、消毒，无蚊蝇滋生，及时清运垃圾，使环境卫生达到县文明单位标准，空气流通无异味。

（8）运营管理期间，本项目所有设备以及构筑物（建筑物）的安全及完整性由供应商负责。

(9)运营管理期间，供应商需无条件允许采购人指派的工作人员到厂检查排污情况，一旦发现有偷排或超标排放等环保违法违规现象，供应商除接受环保部门处罚外，釆购人将给予供应商从重处罚，情节严重的采购人有权解除合同。如给第三方造成损失，由成交供应商全部承担相关责任。

(10)运营期间对供应商的各项管理要求和考核等，由供应商和釆购人双方协商，以运营合同形式进行明确。

(11)运营期间，成交供应商应主动积极配合环保监督等上级主管部门的工作要求，例如及时完成监测数据的处理、上传、整改等行为。

(12)供应商在每月的5日前将上月的污水处理情况按标准表格上报釆购人。

（13）供应商应对所服务的项目在生产运营过程中产生的一般固体废物进行妥善处置及管理，防止发生二次污染。对处理、处置后的污泥产量、去向、用途、用量等进行跟踪、记录，脱水污泥不得擅自倾倒、丢弃、遗撒。若因废弃物的处置不符合国家相关法律法规要求，由此造成的法律责任和经济责任由成交供应商自行负责。

（14）供应商负责安排专人负责日常的运行维护，负责检测污水排放情况，如遇紧急情况第一时间报采购人。中标服务商每日安排专人巡查不少于3次并做好巡查记录，采购人不定期进行检查。

（15）中标供应商应遵守有关的安全规定，现场应采取有效防护措施保证维保施工人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境，否则，由此带来的人 员伤亡、设备损坏等一切法律责任由中标供应商自行负责。① 严格遵守和执行《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国环境保护法》及其他有关法律、法规及规章制度。②在本项目技术服务等过程中发生的所有安全事故承担全部事故责任、法律责任和赔偿责任。（提供承诺函并加盖投标供应商公章）

（16）项目服务周期结束时，供应商应保证系统正常运行及设施设备完好的情况下移交给采购人，并同步移交运营监测相关过程性资料及文件。

3、其他要求：

（1）现场踏勘：供应商可在招标文件提供期限截止后自行现场踏勘，由此产生的所有费用及安全责任由供应商自行承担。供应商一旦参与投标，即视为认可污水处理厂现有状况，包括但不限于场地、环境、设施设备、水质达标等状况。

（2）供应商应在响应文件中提供针对本项目拟定的运营管理方案，具体内容详见综合评分细则。（非实质性要求）

附件3：★商务要求（实质性要求）

一、服务期限：签订合同后一年即365个日历天（时间以采购人书面通知中标单位正式运营起算）。本项目采用“采一签三”采购方式，运维服务期间对中标人各项考核合格，后续逐年续签合同，直到三年服务期满为止。（如运维服务期间内有重大政策法规的变化影响本次合同履约的继续进行，则可以经采购人和供应商共同商议终止合同，如协商无果，则采购人有权提前终止合同。）

二、服务地点：大竹县境内，具体由采购人指定。

三、支付标准及方式：

（一）支付标准:污水处理运营费按日处理量分段计算，分段计算方式如下：

1．当日处理量≤6000立方米时，按保底水量6000立方米计算，运维费单价最高限价为1.826元／立方米；2．6000立方米＜当日处理量≤7000立方米时，所有运维费单价按1.691元/立方米计算；3、7000立方米＜当日处理量≤8000立方米时，所有运维费单价按1.556元/立方米计算；4、8000立方米＜当日处理量≤9000立方米时，所有运维费单价按1.421元/立方米计算；5、9000立方米＜当日处理量≤10000立方米时，所有运维费单价按1.287元/立方米计算。上述运维费单价结算时，根据中标供应商的下浮比率结合上述运维费单价进行计算。运维费用包括职工薪酬、水费、电费、药剂费、污泥综合处置费、厂内设备维修保养费（包括大修和技改费）、水质检测费、在线设备运行维护费、非污泥危废处置费、直接材料费、管理费、利润、税金、其他不可预见支出等项目相关的一切费用。

（二）支付方式：按季度支付，每一季度结束后，由经开区管委会向县财政局申请，待收到财政局拨付的资金后一次性拨付给运营单位。中标供应商每月向采购人提供污水处理厂人员，技术，月工作台帐，汇报表，采购人每季度初组织对上季度运行服务的考核（污水处理指标合格，无重大污染事故。在线监测数据对比验收，合格率达到行业要求），具体以合同约定为准，并根据考核结果向中标供应商支付污水处理服务费。

四、履约验收

1、采购单位是履约验收主体，制定履约验收工作方案，成立履约验收小组，成交供应商配合，邀请相关单位及相关专家，根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，严格按照采购文件的技术、质量、商务及其他要求以及成交（中标）供应商的响应文件及承诺和合同约定标准对采购项目进行验收；

2、验收标准：由有资质的第三方检测机构检测，水质排放达到（GB/T18920-2002）标准一级A标；

3、中标供应商每月提交国家认可的第三方检测机构出具的检测报告给采购人。

五、违约责任：按照环保部门对超标认定的办法，在当月有一次或者监督性监测一次出水水质超标（不可抗力除外）时，扣减当日污水处理费；如在当月有三次或者监督性监测三次出水水质超标（不可抗力除外）时将扣减未达标天数的污水处理费并纳入考核，同时采购人可视情况严重性有权解除合同。若违反国家法律、法规，成交单位必须承担由此造成的经济损失，具体处罚标准以国家法律、法规为准。

六、不可抗力：

1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力直接影响合同的履行或者导致双方不能按照约定履行合同，遇有不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但是遇有不可抗力的一方应立即通知对方，并在15天之内提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按照不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生了不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2、受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

注：（1）上述带★的为实质性要求，供应商必须全部响应，否则将作为无效投标文件处理。

（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

（3）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不予认定。（本项目不涉及）