一、项目概况：本次采购内容包括移动式提灌机组47台套，高效节水灌溉物资一批。

二、采购内容

| 移动式提灌机组清单及要求 |
| --- |
| 序号 | 项目地址 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柏林项目片区 | △移动式提灌机组100CBZ16-7.5 | 台套 | 9 | 每台移动式提灌机组配备直径100毫米消防水带100米。 |
| 2 | 清河项目片区 | △移动式提灌机组100CBZ16-7.5 | 台套 | 3 |  |
| 3 | 观音项目片区 | △移动式提灌机组100CBZ16-7.5 | 台套 | 10 |  |
| 4 | 周家项目片区 | △移动式提灌机组100CBZ16-7.5 | 台套 | 6 |  |
| 5 | 文星项目片区 | △移动式提灌机组100CBZ16-7.5 | 台套 | 4 |  |
| 6 | 妈妈项目片区 | △移动式提灌机组100CBZ16-7.5 | 台套 | 6 |  |
| 7 | 高穴项目片区 | △移动式提灌机组100CBZ16-7.5 | 台套 | 2 |  |
| 8 | 高明项目片区 | △移动式提灌机组100CBZ16-7.5 | 台套 | 7 |  |

| 高效节水灌溉物资清单及要求 |
| --- |
| 编号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | PE管材 | DE140×1.6Mpa | 米 | 4092 |  |
| 2 | PE管材 | DE90×1.6Mpa | 米 | 2622 |  |
| 3 | PE管材 | DE63×1.6Mpa | 米 | 5172 |  |
| 4 | PE管材 | DE32×1.6Mpa | 米 | 200 |  |
| 5 | PE90°弯头 | L140 | 个 | 85 |  |
| 6 | 等径三通 | T140 | 个 | 60 |  |
| 7 | 异径直接 | S140×90 | 个 | 75 |  |
| 8 | 异径三通 | T140×90 | 个 | 120 |  |
| 9 | 注塑法兰 | F140 | 套 | 55 |  |
| 10 | PE90°弯头 | L90 | 个 | 85 |  |
| 11 | 等径三通 | T90 | 个 | 50 |  |
| 12 | 注塑法兰 | F90 | 套 | 24 |  |
| 13 | 异径三通 | T90×63 | 个 | 60 |  |
| 14 | 异径直接 | S90×63 | 个 | 45 |  |
| 15 | PE90°弯头 | L63 | 个 | 45 |  |
| 16 | 等径三通 | T63 | 个 | 115 |  |
| 17 | 异径直接 | S63×32 | 个 | 85 |  |
| 18 | 异径三通 | S63×32 | 个 | 152 |  |
| 19 | 弯头 | φ32×1 | 个 | 152 |  |
| 20 | 钢芯球阀 | φ32 | 个 | 152 |  |
| 21 | 软密封闸阀 | DN100 | 个 | 27 |  |
| 22 | 软密封闸阀 | DN80 | 个 | 16 |  |
| 23 | 泄水阀 | DN100 | 个 | 20 |  |
| 24 | 泄水阀 | DN80 | 个 | 20 |  |
| 25 | 排气阀 | DN25 | 个 | 13 |  |
| 26 | 先导式减压阀 | DN100 | 个 | 1 |  |
| 27 | 先导式减压阀 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 28 | 螺栓 | 16×80 | 套 | 552 |  |

注：带“△”产品为本项目核心产品。

三、具体参数（实质性要求）

1、柴油机水泵技术参数

1.1产品名称：柴油机水泵（100CBZ16-7.5）

柴油机水泵符合GB10395.8-2006《农林拖拉机和机械安全技术要求 第8部分:排灌泵和泵机组》、JB/T 6665-2018《轻小型柴油机-泵直联机组》；其供油系统须具备油水分离功能。

1.2热防护装置：①发动机排气部件面积大于10c㎡的表面和在机器正常操作期间环境温度为23℃土3℃下，温度大于80℃的表面都应加防护装置或挡板，防止与其意外接触。②隔热装置应牢固固定，不易拆除。

1.3排气管出口：发动机排气管出口方向应避开在操作位置上的操作者。

1.4燃油箱：燃油箱开启盖应牢靠，不应因发动机运转中的振动而松脱。

1.5稳定性：①泵与动力机应有底座，泵机组应不需支撑能平稳的放置或固定。②移动式机器应有足够的稳定性，机器在正常使用状态下，向最不利的方向倾倒10°，不应翻倒。

1.6运动部件和动力传动部件：①传动齿轮、皮带及皮带轮、联轴器、风扇、扇轮及其他运动部件，在机器正常起动或运转中，可能导致危险的，应置于安全位置或加防护罩、防护壳或挡板或类似防护装置进行防护，防止与其意外接触。②防护壳、防护罩及类似防护装置应具有足够的机械强度，并牢固地固定在机械上，不用工具无法拆下。

1.7零部件结构：在不影响机器使用的情况下，机器的可接触零部件，不应有会引起损伤的锐边、尖角、粗糙的表面、凸出的部分和可能刮到身体或衣服的开口。尤其是薄金属片的棱边应倒钝、拆边或修边，可能引起刮伤的开口管端应包覆。

1.8安全标志：①对通过设计和安全防护，不能消除或充分限制的机械危险、热危险和电气危险，应根据危险的严重程度，用适当的安全标志警戒操作者和其他人员。②安全标志应尽可能接近针对的危险部位，且耐久、清晰、可视。

1.9联轴器或带轮要求：①泵可通过弹性联轴器由配套动力机直接驱动，这时泵和配套动力机应有共同底座。②泵也可通过带轮由配套动力机驱动，带轮应可靠地固定在轴上，不得产生相对于轴的轴向和圆周方向的移动。

1.10水压试验：泵体等承受水压的零部件均应进行水压试验。试验压力为泵工作压力的1.5倍，但不低于0.2MPa，压力持续时间应不少于5min，试验过程中承受水压的零部件不应有渗漏等现象。

1.11运转试验：泵在规定转速及工作范围工况点持续运行至少30min，检查运转是否平稳，运转过程中有无异常振动和噪声。

1.12规定点流量、扬程：①规定点流量(m³/h)：不低于63 m³/h；②规定点扬程(m)：不低于21m。

1.13自吸性能：吸程:7m；自吸时间:≤65s。

1.14汽蚀余量(m)：≤5.5 m。

以上技术参数需提供投标截止时间前三年国家认证监督委员会认可的检验报告（复印件加盖供应商公章），作为实质性响应文件。

2、PE给水管技术参数

2.1产品名称：PE给水管

符合GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》。

2.2外观：管材内外表面应清洁、光滑，不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材两端应切割平整，并与管材轴线垂直。

2.3管材尺寸：①平均外径(mm)：63.0-63.4；②壁厚(mm)：4.7-5.3。

2.4静液压强度：①20℃静液压强度：无破坏，无渗漏(试验条件:温度20℃，环向应力12.0MPa，试验压力1.95MPa，时间100h)；②80℃静液压强度：无破坏，无渗漏(试验条件:温度80℃，环向应力5.4MPa，试验压力0.87MPa，时间165h)。

2.5	物理力学性能：①氧化诱导时间(min)：≥20(试验条件:温度210℃)；②纵向回缩率(%)：≤3(试验条件:温度110℃)；③炭黑含量(%)：2.0-2.5；④断裂伸长率(%)：≥350。

2.6卫生性能：①铅(mg/L)：≤0.005；②镉(mg/L)：≤0.001；③高锰酸钾消耗量(以0₂计，mg/L)：增加量≤2。

以上技术参数需提供投标截止时间前三年国家认证监督委员会认可的检验报告（复印件加盖供应商公章），作为实质性响应文件。

注：供应商成交后，合同签订前需提供以上检验报告原件备查。

四、商务要求（实质性要求）

（一）售后服务

1、投标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

2、投标人须向采购人提供所投设备的相关资料及售后服务承诺。

3、终身零配件供应:投标人应保证设备停产后的备件供应至少5年，并以不高于市场价的价格提供该设备所需的维修零配件。

4、投标人应提供完善的售后服务支撑，保证向采购人提供及时有效的技术支持服务。质保期内设备出现故障，投标人须在24小时内响应,72小时内到达现场排除故障。质保期满后，投标人应向用户提供及时的、优质的、不高于市场价的技术服务和备品备件供应，终身有偿维护。

（二）交货时间：自合同签订之日起180天内完成交货、培训工作。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）付款方式：验收合格后，甲方收集齐报账资料后，交财政审核，待资金到甲方账户后内一次性转账支付。

（五）质保期：项目最终验收合格之日起质保期1年。

（六）验收方法和标准：

采购单位是履约验收主体，制定履约验收工作方案，成立履约验收小组，成交供应商配合，全部货物安装、调试完30天内，邀请相关单位，根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，严格按照采购文件的技术、商务及其他要求以及成交（中标）供应商的响应文件及承诺和合同约定标准对采购项目的全部完成情况进行验收。若验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。