采购需求

一、项目概述

（1）项目概况：购置温泉循环加热过滤系统，太阳能集热系统，温泉环境美化、绿化等相关配套设施。

（2）本次采购分为1个包，预算金额（元）：2,200,000.00 ，大写（人民币）： 贰佰贰拾万元整。最高限价（元）： 2,200,000.00 ，大写（人民币）： 贰佰贰拾万元整，超过最高限价的报价为无效投标。

（3）本采购项目核心产品是：太阳能集热器。

★二、服务内容及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格型号/说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿植隔断 | 1 、 种 类 ： 树 状 月 季，∅=2cm H=1.0-1. 2m P=0.6-0.8m ， 150 株；红花檵木球H=0. 8m P=0.8m,30株；毛 鹃球，H=0.8m P=0.8 m,20株。结合灌木、 花灌木等力求达到质 朴、自然、亲切； 2、养护期:三个月； 3、植株健康、无病 虫害，株型饱满，土 球完整； 4、种植土、肥料、 远距离运输等综合在 单价内。 | m2 | 400 |  |
| 2 | 绿化灌溉系统 | 1、包含可移动水 泵、景观配电箱，管 网系统。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 石片砌筑花池 | 1、材质：当地片石 浆砌； 2、规格：0.5*0.5m ； 3、含池内绿植、花 卉种植。 | m | 100 |  |
| 4 | 太阳能集热器 | 1、单块面积4m宽*1. 05m长=4.2m2，橡胶 平板/真空管。 | m2 | 260 |  |
| 5 | 安装支架 | 1、热镀锌4#角钢， 截面40×40×5mm。 | 组 | 260 |  |
| 6 | 热水储热水箱 | 1、产品尺寸：8000* 7000*2000，双层保 温水箱、内胆SUS304 不锈钢材质，外壳0. 5mm彩涂板、聚氨酯 保温：50mm，水箱容 积≥112m3。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高温换热水箱 | 1、产品尺寸：2000* 2000*2000，双层保 温水箱、内胆SUS304 不锈钢材质，外壳0. 5mm彩涂板、聚氨酯 保温：50mm，水箱容 积≥8m3 。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 换热器 | 1、≥400kw，冬日工 况出口水温不低于41 ℃。 | 台 | 4 |  |
| 9 | 循环过滤系统 | 1、含过滤器、紫外 线杀菌、动力水泵及 管路系统。 | 套 | 3 |  |
| 10 | 超低温空气能机组 | 1、制热量：180KW。 功率:42kW。 | 台 | 4 |  |
| 11 | 淋浴泡池热水热泵 | 1、制热量：80KW. 功率:20kW。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 机组循环泵 | 1、Q=100m³H=15M N=1 5KW。 | 台 | 2 |  |
| 13 | 系统电控制柜 | 1、配套电器元件。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 变频柜 | 1、22KW。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 热水循环泵 | 1、Q=130m³H=10M N= 7.5KW。 | 台 | 4 |  |
| 16 | 热水增压泵 | 1、Q=200m³H=25M N=2 2KW。 | 台 | 2 |  |
| 17 | 淋浴热水循环泵 | 1、Q=12m³H=12M N=22 KW。 | 台 | 2 |  |
| 18 | 淋浴热水增压泵 | 1、Q=12m³H=32M N=1. 5KW。 | 台 | 2 |  |
| 19 | 电动阀 | 1、电磁阀ZS-DN125 (220V/50HZ)。 | 个 | 2 |  |
| 20 | 阀门管件 | 1、DN20-50。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 1、DN20-100。 | 项 | 1 |  |
| 21 | 热镀锌管路 | 1、DN25-100，热镀锌钢管。 | 项 | 1 |  |
| 22 | 保温 | 1、DN25-150，铝箔外皮防护。 | 项 | 1 |  |
| 23 | 屏蔽信号线 | 1、RVVP2*0.5，国标屏蔽线。 | 项 | 3 |  |
|  |  | 1、RVVP4*0.5，国标屏蔽线。 | 项 | 2 |  |
| 24 | 电源线 | 1、RVV2*1.0，铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 1、RVV3*10.0+1*6，铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软线。 | 项 | 100 |  |
| 25 | 组合式不锈钢生活水箱 | 1、生活水箱做防结露保温，包括法兰、喇叭口、支架、漏斗等，容积≥6m3。 | 项 | 1 |  |

★（2）服务要求

1、服务地点：得荣县茨巫乡。

2、售后服务要求：卖方在接到电话后36小时内到场，48小时内完成维修或更换。

3、报价要求:报价包含所有货物采购、运输、保险、装卸、人工、取土、覆土、 补种、施肥、浇水、养护、税费、售后服务费、安装及安装所涉及的挖填土方等完成本项目的全部费用，采购人不承担中标供应商除中标价外的任何费用。

4、其他要求（逐条承诺并加盖供应商公章）

4.1供应商供货时须提供相应苗木的《植物检疫证书》；

4.2 强制性产品认证：中标供应商在签订合同前向采购人出具强制性产品目录中有效的“CCC”产品认证；

4.3成活率：乔木、灌木、各种花卉成活率应达到90%以上,生长茂盛,叶色浓绿,树 冠、树型完好,无枯枝、枯黄现象；

4.4花卉补种：在1年养护期内，花卉萎蔫或凋谢，应在及时补种，加强管护，保持美化效果。

三、商务要求（实质性要求）

1、服务期限：自合同签订之日起30日

2、服务地点：得荣县茨巫乡。

## 3、支付约定

## 采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 7 日，支付合同总金额的 30.00%。

## 采购包1： 付款条件说明： 本采购完成项目进度达到85% ，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的50.00%。

## 采购包1： 付款条件说明： 验收合格通过后 ，达到付款条件起 14 日，支付合同总金额的 15.00%。

## 采购包1： 付款条件说明： 验收合格后一年 ，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 5.00%。

## 四、履约验收

验收标准以招标文件要求、中标供应商响应文件、相关行业标准为准。严格按 照《关于进一步加强政府采购采购需求和履约验收管理的知道意见》 (财库〔2016〕205号) 、《政府采购需求 管理办法》(财库〔2021〕22号)等要求进行验收。若验收不合格，中标供应商须根据验收要求及时整改，由此造成的一切损失由中标供应商一方负责； 若验收合格出具验收报告。