西昌香城学校智慧黑板采购项目竞争性谈判需求论证

四、竞标人资质资格：

1、在中华人民共和国境内依法注册,具有独立承担民事责任能力，能够提供本次采购货物或服务的供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、针对本采购项目的特殊要求：

7.1 投标人及现任法定代表人或负责人不得具有行贿犯罪记录；

五、竞标人必须提供的证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力：

1.1①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

1.2法定代表人或企业负责人身份证复印件；

1.3不是法定代表人或企业负责人现场参加投标的供应商，须提供法定代表人或企业负责人授权委托书原件；

1.4投标代表身份证复印件；

2、具备健全的财务会计制度的证明材料：①可提供2021或2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2021或2022年度供应商的财务报表复印件（至少包含现金流量表、资产负债表和利润表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的， 也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；

3、提供具有良好商业信誉的承诺函原件；

4、提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函原件（详见格式）；5、提供已依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺函原件（详见格式）；

6、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函原件（详见格式）；

7、针对本项目的特殊要求：

7.1提供供应商及其现任法定代表、主要负责人无行贿犯罪记录承诺函原件（详见格式）；

# 第三章  竞争性谈判项目内容

一、货物清单及主要技术规格、数量：（由业主提供）

本项目所属行业为：工业

本项目优先采购产品、环境标志产品：无

本项目强制节能产品：86寸智慧黑板

项目清单

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 86寸智慧黑板 | 台 | 20 | 否 |
|  | 配套设施名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
|  | 1 | OPS电脑模块 | 套 | 20 | 否 |
|  | 2 | 教学应用系统 | 套 | 20 | 否 |
|  | 3 | 专用语音控制教学智能笔 | 支 | 20 | 否 |
|  | 4 | 校级集控系统 | 套 | 1 | 否 |
|  | 5 | 展台 | 台 | 20 | 否 |

主要技术规格

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸智慧黑板 | 1.整机一体化设计，无明显拼接痕迹、无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机中间区域屏幕采用≥86英寸A规LED 液晶屏，须采用全贴合技术,采用电容触控感应技术，须支持 20 点触控及同时书写,显示比例16:9，物理分辨率：≥3840*2160(4K高清)，最大可视角度≥178 度，触摸分辨率≥32766*32766，具备防眩光效果,屏体亮度≥400cd/m 2 ,色彩覆盖率≥85%NTSC，对比度≥4000：1，主屏表面硬度≥9H，透光率≥90%; 2.每台机器支持配置教学智能笔，整机包含 1 个磁吸充电收纳槽，用于智能 笔的收纳和无线充电，可支持充电 15 分钟，使用 45 分钟;（提供国家认可的第三方具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖投标人鲜章）； 3.整机前置按键，包含开关机、护眼、录课、安卓主页、音量加减; 4.支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径8米内课堂现场音频; 5.整机前置面板支持一键还原操作系统，要求针孔设计，防止学生误操作; 6.须支持内置广角摄像头，像素≥1300 万，摄像头具备下倾设计，角度≥ 15°，广角角度≥120°，水平角度≥106°畸变≤5%，可进行教室场景拍摄，支持内置 2 麦线性阵列拾音麦克风，拾音距离不少于 5 米，方便录制教师人声，喇叭声音具有“标准”“音乐”“影视”“听力”四种声音模式切换，适应各个教学场景。 （提供国家认可的第三方具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖投标人鲜章）； 7.整机前置 2*25W 扬声器，额定总功率≥50W,要求 STI≥0.75,1 米到 10 米 响度差距≤6dB。（提供国家认可的第三方具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖投标人鲜章）； 8.整机双系统下均支持手势调出中控导航系统，实现中控导航、系统切换、系统工具功能调取。 9.整机Android 主板具备不低于四核 CPU，配置≥3G RAM，≥16G ROM。（提供国家认可的第三方具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖投标人鲜章）； 10.整机支持多种手势操作，支持多窗口切换、最小化、亮息屏、降半屏、中控菜单等操作。 11.整机符合 GB21520-2015 的能源效率等级 1 级要求 ;（提供国家认可的第三方具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖投标人鲜章）； 12.整机具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护措施;（提供国家认可的第三方具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖投标人鲜章）； 13.安卓系统自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统，光感系统，屏体温度相关硬件状态，可判断硬件是否正常工作。 14. 整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能， 有效抗蓝光、防眩光 ;（提供国家认可的第三方具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖投标人鲜章）； 15.整机具备智能护眼书写+护眼模式双重护眼功能，护眼时可做到屏幕书写 过程中逐步降低整机背光亮度 50% ，降低色温至 6500K;（提供国家认可的第三方具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖投标人鲜章）； | 台 | 20 |
| 2 | OPS电脑模块 | 1.OPS须解除兼容性限制，接口严格遵循行业相关规范,针脚数为行业通用80Pin ,即插即用，便于后期升级更换。 2.Intel第十代酷睿I5处理器及其以上，内存≥8G DDR4；硬盘≥256G SSD。 3.具有非外扩展USB接口≥4个；具有独立非外扩展视频输出接口：HDMI≥1个；1000M网络接口≥1个等。 4.为保证产品安全性，采用卡扣或者螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 5.Wi-Fi：需支持802.11b/g/n/ac；蓝牙需支持Bluetooth 4.2以上。 | 套 | 20 |
| 3 | 教学应用系统 | 1.为确保产品的兼容性和稳定性，硬件大屏及教学应用系统软需为同一品牌；支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫描、账密输入、智能笔磁吸登录、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学资源：为满足实际教学场景需求，提供教学资源需覆盖小学、初中、高中全学科的电子版本教材，其中电子课本需近2年内实时同步更新的电子化教材，须不少于10个以上学科配套资源；如语文、数学、英语、体育、音乐、美术，地理、物理、化学、历史，生物等；配套资源类型包括课件、文本、图片、音频、视频、动画；支持每位教师的账号下载电子课本的下载数量不低于10本；其中语文、英语、音乐三大语言类学科提供语言学习资源支持即点即读功能；无需打开任何软件界面，直接点击所需要的电子课本内容文字即可实现点读，支持分句、段、篇章进行点读；(需提供功能性截图并加盖投标人公章)； 3.校本资源库：资源格式支持txt、word、excel、PowerPoint、图片（如jpg、bmp）、视频（如mp4、flv、avi、rmvb、wmv）及音频（如mp3、wma、wav）；资源内容支持按目录检索条件、资源筛选排序，并支持校本资源的预览、下载、存到个人资源库功能，支持个人的教学资源分享校本资源库； 4.备课资源：需支持制作PPT课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、卡片、画廊、语言学科评测练习、函数等；支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源；(需提供功能性截图并加盖投标人公章)； 5.文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备、教师个人云资源；支持一键打开本地文件和个人云资源进行教学； 6.电子白板教学：需电子白板手写中英文实现转写功能，手写字词、单词、句子转写成印刷体，识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片功能，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构，英文卡片包括发音、翻译、关联词、常用短语、例句；支持对电子白板上书写的中文、英文字词、句子进行网络搜索，辅助教师进行教学扩展；(需提供功能性截图并加盖投标人公章)； 7.教学应用快捷入口：教学桌面支持教学常用的教学白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手等软件；可自动获取Windows系统桌面已经安装应用，无需切换到Windows系统桌面即可运行应用； 8.活动模板：支持≥5种的教学活动模板，教师可自定义活动标题。 9.罗盘工具：支持2种以上调取罗盘工具方式如五指点击调取、左右侧边栏调取，需同时支持单指向左、右滑动即可实现工具隐藏，避免遮挡教学内容，便于教学操作；常见应用工具至少支持2层及以上功能调取如选择、擦除等；画笔工具支持一键调取3层功能，包含粗细、颜色、笔形，便于教师随机选择。罗盘工具需支持1分钟后无任何操作自动收起功能，收起后可实现选择、画笔、板擦状态的实时显示，并可以显示当前画笔颜色，便于教师授课使用； 10.侧边栏快捷菜单:支持不少于10种快捷入口，如主页、文件、课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现一键上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 13.智能手势操作工具：便捷教师应用操作，提升人机交互效率，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏等手势操作功能； 14.学科通用类工具：需提供通用类工具包括点、线、平面图形、立体图形；数学需提供尺规、平面几何、立体几何、函数工具，函数工具支持自主编辑函数公式，立体几何需支持三维旋转、带颜色填充的展开和收起，拓展学科教学；(需提供功能性截图并加盖投标人公章)； 15.微课录课功能：需支持屏幕内容及教室声音画面同时进行录制；提供微课录课，微课资源可分享到班级、校本微课库，通过二维码直接分享实录视频，授课内容（PPT、电子课本、网页、文档）微课进行关键帧提取，通过点击关键帧方式快速精准定位微课内容，实现快速定位检索;(需提供功能性截图并加盖投标人公章)； | 套 | 20 |
| 4 | 专用语音控制教学智能笔 | 1.要求每台设备配置教学智能笔，配置教学智能笔≥1支。 2.搭配智能笔需支持上下翻页，飞鼠和虚拟激光笔功能，需支持与大屏一体机实现磁吸充电，支持智能笔贴放至一体机大屏放置区域磁吸后可自动登录教学应用系统，无需教师手动输入账号和密码；（提供国家认可的第三方具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖投标人鲜章）； 3.在教学系统运行环境下，仅限于招标范围产品，提供智能笔全局扩音功能，扩音延迟≤30ms，满足教师移动教学需要（提供国家认可的第三方具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖投标人鲜章）； 4.在教学系统运行环境下，智能笔可通过一个按键切换画笔颜色与板擦，支持一键切换颜色不少于2种，且支持教师自定义； 5.搭配智能笔在一体机大屏端教学系统运行环境下针对 Windows 系统和教学系统支持语音指令能力，能够通过语音指令支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开 PC 内已安装的相关应用、可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料、可进行语音转写输入、支持 PPT 上下翻页，音量大小调整，返回桌面等操作；（提供国家认可的第三方具有CNAS或CMA标志的检测报告复印件加盖投标人鲜章）； 6.智能笔采用低功耗设计，内置锂电池，充电方式支持Type-C口有线充电以及无线充电； | 支 | 20 |
| 5 | 校级集控系统 | 1.需支持课堂教室环境数据展示，包括温湿度等数据； 2.需支持教学软件一键修复、音频源一键切换、一键磁盘清理、广告弹窗拦截、网络连接状态显示； 3.需支持远程集中管控，可查看大屏运行状态，可实现设备远程解锁屏、锁屏、远程开关机、远程打铃功能； 4.需支持OPS运行状态监控、远程系统还原、远程软件安装、远程弹窗拦截、远程桌面显示功能、远程摄像头实时画面显示功能； 5.需支持远程课堂巡视与音视频广播功能，支持远程信道切换、图像模式切换功能； 6.需支持设备异常状态监控上报功能，并支持设备软硬件使用数据分析功能。 | 套 | 1 |
| 6 | 展台 | 1.超薄壁挂式精密五金箱体；采用双侧高级气压拉杆，承重不变形；内置机箱锁并带拉手； 2.内置高拍仪，轻松实现与电子白板或触摸电视配套使用，可快速展示教师操作或试验过程； 3.强大的视频展示功能，支持书籍、试卷、老师课件、学生作业、立体实物展示；支持视频状态自由缩放、旋转、属性调节等功能；支持展台画面和WIN桌面自由切换； 4.采用≥800万像素摄像头，有效像素≥3264×2448；A4大小拍摄幅面； 5.高拍仪结构：转动垂直角度大于150度翻转，可用作扫描文件、立体实物等，令实物多角度显示，使用更方便、更到位； 6.光源采用节能低碳柔和LED补光灯，≥8颗灯珠，机器带四级灯光感应触摸调光控制； 7.支持高清拍照,支持30帧/秒有声录制课堂视频,形成视频教学库； 8.具有强大的电子白板功能，能实现电子白板教学功能，也能兼容电子白板软件，支持图片全功能标注、文字编辑、图形、擦除、缩放、旋转、多图片对比展示等功能； 9.视频浏览功能，可播放视频文件丰富教学资源； 10.具有同屏多画面对比教学功能：具有图片1、2、3、4、16画面同屏展示、进行对比教学； 11.扫描图片格式：JPG、BMP、TIF、PNG；录像格式：AVI；输出文档格式：PDF； 12.功能：亮度调节、对比度调节、色调调节、饱和度调节、清晰度调节、伽玛调节、自动白平衡、逆光对比调节、放大、缩小、旋转、扫描、录像、标注、同屏对比、冻结等功能；彩色/黑白可调、文本/图像可调； 13.拍照功能：支持全屏拍照，支持手动框选局部拍照；延时拍照功能：支持拍照时间和数量设置，支持修改任意拍照间隔时间，支持修改无限拍照数量；支持修改保存路径； 14.标注、文字编辑、图形功能：支持在展台画面标注和WIN桌面标注；支持实直线、虚直线、曲线、箭头线、三角形、方形、圆形、可编辑文字输入、颜色选择、线粗选择等等功能；支持全擦除和局部擦除功能； 15.接口：1路USB接口； 16.音频功能：内置全向性咪头，支持音频对话、录音； 17.可接标准C口显微镜； 18.外观尺寸：展示台托板宽度≥280mm； | 台 | 20 |

# 二、竞标要求

# 1、竞标人所提供的所有产品均须满足本竞争性谈判文件要求并符合国家产品的有关质量标准。

# 2、竞标人应对竞争性谈判文件规定的货物技术性能逐项做出实质性响应, 不允许有负偏离。

# 3、本采购项目预算控制价为574000元整。竞价人竞价需符合预算控制价要求，超出预算控制价的竞价为无效竞标。

# 三、交货时间、安装地点

# 1、交货时间:  签订合同后20日内完成交货、安装调试并验收。

# 2、交货地点： 西昌香城学校

# 四、服务承诺、售后服务要求：

# 1、竞标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。

# 其基本服务要求如下：

## 1、质保期为验收合格后一年，在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。

## 2、在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

## 3、履约验收

3.1成交人应按照国家有关标准和招标文件要求对其在本采购项目范围内各设备或系统进行现场测试和试运行。确保各设备或系统完整地通过验收，并负责向业主提交各设备或系统完整的通过验收的证明文件。

3.2本项目验收由采购人组织或委托西昌市政府采购中心组织有关专业人员按国家相关标准、厂家质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。验收合格所有设备安装调试完毕后，采购单位按程序完成结算手续。验收结果不合格的，不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改经信用规〔2019〕405号），《关于对政府采购领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财经〔2018〕1614号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 4、资金结算

## 采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金采取直接支付，支付程序为：采购项目验收合格后填写《验收结算单》，由采购人签署验收合格、同意支付意见后提出支付申请，并将《验收报告》一并送西昌市采购中心备案，由采购人按程序支付货款。

## 付款方式：签订合同后，支付合同款总金额的30%，验收合格后，支付合同总金额的剩余70%。