附件：

西昌怀远学校初中部一期生物实验室设备采购项目

竞争性谈判需求论证

四、竞标人资质资格：

1、在中华人民共和国境内依法注册,具有独立承担民事责任能力，能够提供本次采购货物或服务的供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、针对本采购项目的特殊要求：

7.1本项目专门面向中小企业采购。（注：监狱企业、残疾人福利性单位视为中小型企业。）

7.2 投标人及现任法定代表人或负责人不得具有行贿犯罪记录；

五、竞标人必须提供的证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力：

1.1①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

1.2法定代表人或企业负责人身份证复印件；

1.3不是法定代表人或企业负责人现场参加投标的供应商，须提供法定代表人或企业负责人授权委托书原件；

1.4投标代表身份证复印件；

2、具备健全的财务会计制度的证明材料：①可提供 2021 或 2022 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供 2021 或2022年度供应商的财务报表复印件（至少包含现金流量表、资产负债表和利润表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的， 也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；

3、提供具有良好商业信誉的承诺函原件；4、提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函原件（详见格式）；5、提供已依法缴纳 2022 年度税收及社会保障资金的书面承诺函原件（详见格式）；6、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函原件（详见格式）；

7、针对本项目的特殊要求：

7.1提供中小企业声明函。（注：监狱企业、残疾人福利性单位视为中小型企业，提供残疾人福利性单位声明函或提供《监狱企业》证明材料。）

7.2提供供应商及其现任法定代表、主要负责人无行贿犯罪记录承诺函原件（详见格式）；

# 第三章 竞争性谈判项目内容

一、货物清单及主要技术规格、数量：（所属行业：工业）

| 生物实验室设备 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教师演示讲台 | 规格型号（mm）：3000*700*900mm 1.全木结构； 2.面板：台面采用不小于15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.防腐三节静音导轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链：采用铰链，开合十万次以上； 6.耐腐蚀连接件：专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 9.其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 教师演示讲台技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、台面、正视面板翘曲度：700≤对角线长度<1400mm，≤2mm； 2、台面、正视面板平整度≤0.2mm； 3、操作台力学性能： （1）水平静载荷试验：力600N，≥10次； （2）垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，≥10次； （3）持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，≥24h； （4）独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度≥40mm； （5）独立操作台垂直加载稳定性：力≥750N； （6）活动操作台跌落：跌落高度：150mm，≥10次； （7）水平耐久性试验：力150N，循环次数≥15000次； （8）垂直耐久性试验：力300N, 循环次数≥15000次； （9）垂直冲击试验：跌落高度：300mm，≥10次。 提供由供应商送检满足以上技术要求具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的教师演示讲台检测报告复印件 | 2 | 张 | 生物实验室1 1张 生物实验室2 1张 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格型号（mm）：550*450*310 1.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流； 2.具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 实验室专用水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件： 1、耐老化性（室内720h）：外观颜色不低于≥4级。 提供由供应商送检满足以上技术要求具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的实验室专用水槽检测报告复印件并加盖供应商鲜章 | 2 | 只 | 生物实验室1 1只 生物实验室2 1只 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 16 | 套 | 生物实验室1 1套 生物实验室2 15套 |
| 4 | 生物学生实验桌 | 规格型号（mm）：1200*600*780 1.新型钢制结构 1.1台面：台面为≥15mm陶瓷台面，前面有一条止滑槽。采用插入式设计安装模式，无需现场打胶或者螺丝打孔的复杂工艺； 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*325*115。镂空设计，底部设有排水孔，中间设挂凳卡。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸760*530*58，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。 生物学生实验桌技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台台面理化性能： （1）耐磨 mg/100r：磨损值≤80；表面情况：素色：磨350r后未出现露底现象； （2）耐划痕：≥1.5N，划一周，无整圈连续划痕； （3）物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度≥1m。冲击凹坑直径≤10mm； 2、操作台力学性能： （1)水平静载荷试验：力600N，≥10次； （2)垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，≥10次； （3)持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，≥24h； （4)独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度≥40mm； （5)独立操作台垂直加载稳定性：力1000N； （6)活动操作台跌落：跌落高度：150mm，≥10次； （7)垂直冲击试验：跌落高度：300mm，≥10次； 3、甲醛释放量≤1.5mg/L。 提供由供应商送检满足以上技术要求具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的生物学生实验桌检测报告复印件并加盖供应商鲜章 | 56 | 张 | 生物实验室1 28张 生物实验室2 28张 |
| 5 | 实验凳 | 规格型号（mm）：Φ315*450-500 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面塑料材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 实验凳技术要求满足：GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件： 1、可溶性重金属： （1）可溶性铅≤90mg/kg，未检出； （2）可溶性镉≤75mg/kg，未检出； （3）可溶性铬≤60mg/kg，未检出； （4）可溶性汞≤60mg/kg，未检出； 提供由供应商送检满足以上技术要求具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的实验凳检测报告复印件并加盖供应商鲜章 | 112 | 张 | 生物实验室1 56张 生物实验室2 56张 |
| 6 | 全新钢塑水槽柜 | 规格型号（mm）：450*600*810mm 整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 高轻度镀锌钢板技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级 盐雾试验：720h中性盐雾试验 10级 提供由供应商送检满足以上技术要求具有CMA或CAL或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的高强度镀锌钢板检测报告复印件并加盖供应商鲜章 全新钢塑水槽柜技术要求满足： 1、外观要求：外表面光洁，色泽清晰，人体触及部位应无毛刺，快口，棱边等缺陷；金属件均应进行电镀，喷涂等防腐处理；金属件成型完整，无裂纹，凹坑、皱折等缺陷；塑料件色泽一致，无缺角、回料斑、缩痕、溢料、变形等缺陷； 2、焊接要求：焊点美观，焊接可靠，平整，无穿孔等不良现象； 3、平整性，mm：底座与上台面定位应可靠，平整，连接件无松动，歪斜等装配缺陷；底平面和台面的高低差应≤4mm； 4、封闭门盖要求：安装，拆卸便利，各卡口定位有效可靠，安装后应平服，不应有自行脱落和翘曲现象； | 28 | 套 | 生物实验室1 14套 生物实验室2 14套 |
| 7 | 三联高低位龙头 | 规格型号（mm）：定制 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 14 | 套 | 生物实验室1 |
| 8 | PP一体化水槽 | 规格型号（mm）：450*600*250 1.水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件： 1、耐老化性（室内720h）：外观颜色不低于≥4级。 提供由供应商送检满足以上技术要求具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的PP一体化水槽检测报告复印件并加盖供应商鲜章 规格型号（mm）：定制 多功能实验下水装置 多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件： 1、耐老化性（室内720h）：外观颜色不低于≥4级。 提供由供应商送检满足以上技术要求具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的多功能实验下水装置检测报告复印件并加盖供应商鲜章 | 28 | 套 | 生物实验室1 14套 生物实验室2 14套 |
| 9 | 多功能实验下水装置 |  | 28 | 套 | 生物实验室1 14套 生物实验室2 14套 |
| 10 | 多功能柱 | 规格型号（mm）：350*230*730mm 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 多功能柱技术要求满足：GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件： 1、耐老化性（室内720h）：外观颜色不低于≥4级。 提供由供应商送检满足以上技术要求具有CMA或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的多功能柱检测报告复印件并加盖供应商鲜章 | 28 | 套 | 生物实验室2 |
| 11 | 安全光源 | 不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。 | 28 | 只 | 生物实验室2 |
| 12 | 学生安全电源 | 规格型号（mm）：92*152mm 1.工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2.市电AC220V/3A输出为2个新国标五孔插座。 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 4.直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5.交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 个 | 生物实验室2 |
| 13 | 教师演示电源 | 规格型号（mm）：500*260 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 教师演示电源技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有提示文字和符号；电压输出应能显示电压表上；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁，损坏现象；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%； 提供由供应商送检满足以上技术要求检测机构出具的教师演示电源检测报告复印件并加盖供应商鲜章 | 1 | 套 | 生物实验室2 |
| 14 | 电气布线（地面以上部分） | 规格型号（mm）：DN25mm DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 | 生物实验室2 |
| 15 | 给、排水系统（地面以上部分） | 规格型号（mm）：ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 | 生物实验室2 |
| 16 | 教师演示电源 | 规格型号（mm）：500*260 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源； 2.教师电源总控采用10寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 | 1 | 套 | 生物实验室1 |
| 17 | 顶装智能控制平台 | 规格型号（mm）：10寸 规格：10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）供水控制：集中控制整室给排水； （2）照明控制：分组控制整室照明； （3）电源控制：控制学生AC220V电源； （4）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 1 | 套 | 生物实验室1 |
| 18 | 学生端分组控制系统 | 规格型号（mm）：定制 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 学生端分组控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有提示文字和符号；电压输出应能显示电压表上； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0-24V 3、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度：V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由供应商送检满足以上技术要求检测机构出具的学生端分组控制系统检测报告复印件并加盖供应商鲜章 | 1 | 套 | 生物实验室1 |
| 19 | 远程控制系统 | 规格型号（mm）：定制 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，具有密码找回功能。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） 远程控制系统技术要求满足：1、标志：调节装置、输出插孔应有提示文字和符号；电压输出应能显示电压表上。 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～24V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； 提供由供应商送检满足以上技术要求检测机构出具的远程控制系统检测报告复印件并加盖供应商鲜章 | 1 | 项 | 生物实验室1 |
| 20 | 温湿度监视系统 | 规格型号（mm）：定制 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 温湿度监视系统技术要求满足：1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上。 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～24V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； 提供由供应商送检满足以上技术要求检测机构出具的温湿度监视系统检测报告复印件并加盖供应商鲜章 | 1 | 项 | 生物实验室1 |
| 21 | 顶装主体框架 | 规格型号（mm）：1520*575*290 整体采用≥3.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 顶装主体框架技术要求满足： 1、外观：表面光洁，形状规正，不应有毛刺、快口等现象；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现象； 2、涂层要求，μm：主体的内外面均应做涂层处理，涂层色泽均匀一致，无气泡、流挂、露底等缺陷，外表面任意五点的平均厚度≥80μm 3、切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现象； 4、焊接：焊接牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现向； 5、装配：自攻螺钉装配应到位，内侧螺纹应露出2圈以上；成型后应无歪斜，单边等装配缺陷 6、尺寸要求，mm：二端面的高度尺寸：450mm±2mm； 提供由供应商送检满足以上技术要求检测机构出具的顶装主体框架检测报告复印件并加盖供应商鲜章 | 8 | 套 | 生物实验室1 |
| 22 | 主体防尘保护罩 | 规格型号（mm）：1400*430*150 整体采用≥5mm抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 8 | 套 | 生物实验室1 |
| 23 | 智能摇臂升降系统 | 规格型号（mm）：990*115*185 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷 2、主体金属材料硬度，HV1：≥180HV1 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生； 提供由供应商送检满足以上技术要求检测机构出具的智能摇臂升降系统检测报告复印件并加盖供应商鲜章 | 14 | 个 | 生物实验室1 |
| 24 | 上下水智能安装面板 | 规格型号（mm）：195*185*80 接收智能化控制系统控制，主体采用铝合金材质，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 14 | 个 | 生物实验室1 |
| 25 | 多功能电源 | 规格型号（mm）：65*65*8mm 规格：65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座2个。 | 14 | 个 | 生物实验室1 |
| 26 | 急停装置 | 规格型号（mm）： 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 14 | 个 | 生物实验室1 |
| 27 | 供电线路 | 规格型号（mm）：2.5mm² 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 1 | 项 | 生物实验室1 |
| 28 | 智能照明 | 规格型号（mm）：1170*85mm 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板。 智能灯光照明系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有提示文字和符号；电压输出应能显示电压表上。 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～24V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由供应商送检满足以上技术要求检测机构出具的智能灯光照明系统检测报告复印件并加盖供应商鲜章 | 16 | 套 | 生物实验室1 |
| 29 | 自动给排水系统 | 规格型号（mm）：模块化 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 自动给排水系统技术要求满足：1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上。 2，电压调节范围，V.:AC/DC:0～24V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由供应商送检满足以上技术要求检测机构出具的自动给排水系统检测报告复印件并加盖供应商鲜章 | 14 | 套 | 生物实验室1 |
| 30 | 自动给排水接口 | 规格型号（mm）：快接 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口≥5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 14 | 套 | 生物实验室1 |
| 31 | 给水布管 | 规格型号（mm）：国标 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 | 生物实验室1 |
| 32 | 排水布管 | 规格型号（mm）：国标 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 | 生物实验室1 |
| 33 | 吊顶 | 规格型号（mm）：标准 吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式。 | 1 | 套 | 生物实验室1 |
| 34 | 系统安装辅件 | 规格型号（mm）：标准 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。（不含桁架） | 1 | 项 | 生物实验室1 |
| 35 | 仪器柜 | 规格型号（mm）：1000*500*2000 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用≥2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.耐腐蚀连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 仪器柜技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件； 1、金属喷漆（塑)涂层理化性能：硬度：铅笔法，≥H；冲击强度：质量1000g，冲击高度：400mm；无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性：24h乙酸盐雾实验（ASS），不低于7级；附着力（级）：划格法，不低于2级； 2、储物柜力学性能：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻； 搁板弯曲试验：均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时， 搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000； 搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm； 拉门强度试验：质量30kg，≥10次； 拉门水平静载荷试验：力80N，≥10次； 拉门猛开试验：质量3.0kg，≥10次； 拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数≥50000次，速率≥6次/min。 过载试验：7d， 活动部件垂直加载稳定性试验：搁板、折板、底板：载荷1.00kg/dm²，不应倾翻； 主体结构和底架的强度：力300N，≥10次； 提供由供应商送检满足以上技术要求具有CMA或CAL或ilac-MRA或CNAS认证的检测机构出具的仪器柜检测报告复印件 | 5 | 个 | 数学教具室 |
| 初中生物仪器清单 |  |
| 1 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质， 1200 mm×1800 mm | 1 | 件 |  |
| 2 | 简易急救箱 | 箱内包括： 烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等 | 2 | 个 |  |
| 3 | 实验服 | 可分为大中小号 | 2 | 件 |  |
| 4 | 护目镜 | 侧面完全遮挡， 耐酸碱，抗冲击，耐磨， 便于清洗 | 2 | 个 |  |
| 5 | 乳胶手套 | 耐酸碱 | 2 | 副 |  |
| 6 | 一次性 PE 手套 | 塑料材质 | 2 | 包 |  |
| 7 | 电冰箱 | ≥180 L | 1 | 台 |  |
| 8 | 电磁炉 | 功率可调，额定功率≥1600 W | 1 | 个 |  |
| 9 | 恒温水浴锅 | 水浴控温范围： 室温+5 ℃~99.9 ℃,水温控制±0.5 ℃,不锈钢内胆，数字显示 | 1 | 台 |  |
| 10 | 榨汁机 | ≥18000 r/min， ≥1.0 L | 1 | 台 |  |
| 11 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃,温度波动性为 1.5 ℃), 烘干温度 250 ℃以下， 箱体内有隔板， 内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 1 | 台 |  |
| 12 | 高压灭菌器 | ≥30 L，立式， 全自动，有超高温、超高压自动保护设置 | 1 | 个 |  |
| 13 | 恒温培养箱 | 控温范围：室温+5 ℃~65 ℃ , ±1 ℃ | 1 | 台 |  |
| 14 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 2 | 辆 |  |
| 15 | 整理箱 | PP 材质，储存及分发试剂用 | 10 | 个 |  |
| 16 | 大托盘 | 400 mm×300 mm×60 mm | 2 | 个 |  |
| 17 | 小托盘 | 300 mm×200 mm×40 mm | 2 | 个 |  |
| 18 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手， 490 mm×360 mm×290 mm | 2 | 个 |  |
| 19 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 | 2 | 套 |  |
| 20 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 1 | 个 |  |
| 21 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用 65 M 板制成，表面热处理， 55 HRC ~60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm；刀口角度宜为60 ° ±5 ° ,锋刃＜0.1 mm | 1 | 个 |  |
| 22 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 1 | 支 |  |
| 23 | 一字螺丝刀 | Φ 6 mm，长 150 mm；Φ 3 mm，长 75 mm，工作部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 1 | 套 |  |
| 24 | 十字螺丝刀 | Φ 6 mm，长 150 mm；Φ 3 mm，长 75 mm，工作 部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 1 | 套 |  |
| 25 | 钢手锯 | A 型（单面） 300 mm，齿数： 18（每 25 mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2 mm；钢锯在达到 99 N拉力后经 1 min，不应有永久变形， 拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到 900 N 张力时，侧弯不得超过 1.8 mm | 1 | 把 |  |
| 26 | 剥线钳 | 自动剥线钳，Φ 0.5 mm~Φ 2.5 mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm； 刃口错位应≤0.2 mm；钳口硬度应≥65 HRA 或 30 HRC | 1 | 把 |  |
| 27 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度：1120 N；扭力：15 N·m，15° ;嘴顶缝隙：0.4 mm；剪切性能：Φ 16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度≥44 HRC，PVC 全新料环保手柄，在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22° | 1 | 把 |  |
| 28 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 1 | 把 |  |
| 29 | 活扳手 | 200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40 HRC | 1 | 把 |  |
| 30 | 砂轮片 | Φ 20 mm~Φ 30 mm | 5 | 片 |  |
| 31 | 软尺 | 1500 mm | 25 | 个 |  |
| 32 | 电子天平 | 200 g，0.01 g | 13 | 台 |  |
| 33 | 电子天平 | 500 g, 0.01 g | 1 | 台 |  |
| 34 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年 | 25 | 个 |  |
| 35 | 红液温度计 | 0 ℃~ 100 ℃,分度值 1 ℃,示值误差＜1.5 ℃ | 60 | 支 |  |
| 36 | 水银温度计 | 0 ℃~ 200 ℃,分度值 1 ℃, 示值误差＜0.5 ℃ , 有保护套 | 5 | 支 |  |
| 37 | 干湿球温度计 | -25 ℃~50 ℃,分度值 0.2 ℃;测量湿度0%～100% | 25 | 个 |  |
| 38 | 计数器 | 手持式 | 25 | 个 |  |
| 39 | 解剖器 | 不锈钢材料， 7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针 | 25 | 套 |  |
| 40 | 解剖盘 | 260 mm×200 mm×30 mm，蜡盘 | 25 | 个 |  |
| 41 | 骨剪 | 不锈钢材料， 130 mm | 1 | 把 |  |
| 42 | 普通手术剪 | 尖头， 140 mm | 2 | 把 |  |
| 43 | 眼用手术剪 | 尖头， 100 mm | 2 | 把 |  |
| 44 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰， 刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松 | 2 | 把 |  |
| 45 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 2 | 包 |  |
| 46 | 双面刀片 | 43 mm×22 mm | 10 | 包 |  |
| 47 | 镊子 | 尖头， 140 mm | 2 | 把 |  |
| 48 | 镊子 | 弯头， 140 mm | 2 | 把 |  |
| 49 | 眼科镊 | 直， 100 mm | 2 | 把 |  |
| 50 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 2 | 把 |  |
| 51 | 教学支架 | 方形座， 含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 25 | 套 |  |
| 52 | 三脚架 | 铁质，环内径 75 mm，高 150 mm | 25 | 个 |  |
| 53 | 试管架 | 木质或塑料质，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结牢固 | 25 | 个 |  |
| 54 | 量筒 | 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积10 mL | 30 | 个 |  |
| 55 |  | 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积50 mL | 30 | 个 |  |
| 56 |  | 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积100 mL | 30 | 个 |  |
| 57 |  | 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积500 mL | 2 | 个 |  |
| 58 | 容量瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制， 刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀500 mL | 2 | 个 |  |
| 59 | 试管 | 透明硼硅酸盐玻璃制Φ 12 mm×70 mm | 60 | 支 |  |
| 60 |  | 透明硼硅酸盐玻璃制Φ 15 mm×150 mm | 120 | 支 |  |
| 61 | 烧杯 | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种50 mL | 60 | 个 |  |
| 62 |  | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种100 mL | 60 | 个 |  |
| 63 |  | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种250 mL | 60 | 个 |  |
| 64 |  | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种500 mL | 60 | 个 |  |
| 65 | 锥形瓶 | 透明硼硅酸盐玻璃制， 放在平台上应直立不摇晃、不转动 100 mL | 30 | 个 |  |
| 66 |  | 透明硼硅酸盐玻璃制， 放在平台上应直立不摇晃、不转动 250 mL | 60 | 个 |  |
| 67 | 广口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动； 口部应圆整光滑， 底部应平整， 放置平台上不应摇晃或转动125 mL | 120 | 个 |  |
| 68 |  | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动； 口部应圆整光滑， 底部应平整， 放置平台上不应摇晃或转动500 mL | 120 | 个 |  |
| 69 | 细口瓶 | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动； 口部应圆整光滑， 底部应平整， 放置平台上不应摇晃或 转动250 mL | 10 | 个 |  |
| 70 |  | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动； 口部应圆整光滑， 底部应平整， 放置平台上不应摇晃或转动500 mL | 10 | 个 |  |
| 71 | 滴瓶 | 透明钠钙玻璃制， 瓶口细磨， 磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定30 mL | 150 | 个 |  |
| 72 |  | 透明钠钙玻璃制， 瓶口细磨， 磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定60 mL | 150 | 个 |  |
| 73 | 茶色滴瓶 | 黄棕色钠钙玻璃制， 瓶口细磨， 磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定30 mL | 150 | 个 |  |
| 74 |  | 黄棕色钠钙玻璃制， 瓶口细磨， 磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定60 mL | 150 | 个 |  |
| 75 | 培养皿 | 玻璃薄厚均匀、耐高温高压60 mm | 120 | 套 |  |
| 76 |  | 玻璃薄厚均匀、耐高温高压90 mm | 120 | 套 |  |
| 77 | 干燥器 | 磨口平整， 密封严实， 隔板大小合适，不少于5 个圆孔 | 1 | 个 |  |
| 78 | 干燥管 | U 型， Φ 15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润， 导气管长度≥2 cm，有防滑脱沟槽 | 30 | 个 |  |
| 79 | 漏斗 | 60 mm，直径准确，锥度适中 | 30 | 个 |  |
| 80 | 三通连接管 | Y 形， Φ 7 mm~Φ 8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 30 | 个 |  |
| 81 | 滴管 | 100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm~2 mm | 300 | 支 |  |
| 82 | 玻璃钟罩 | Φ 150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm | 2 | 个 |  |
| 83 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 10 | 盒 |  |
| 84 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 50 | 包 |  |
| 85 | 酒精灯 | 150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 30 | 个 |  |
| 86 | 玻璃管 | Φ 5 mm~Φ 6 mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 1 | kg |  |
| 87 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm~Φ 8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 0.5 | kg |  |
| 88 | 玻璃棒 | Φ 3 mm~Φ 4 mm，粗细均匀 | 1 | kg |  |
| 89 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm | 25 | 把 |  |
| 90 | 止水皮管夹 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º ,弹性好， 不漏液 | 25 | 个 |  |
| 91 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土 | 25 | 个 |  |
| 92 | 燃烧匙 | 铜勺， 勺Φ 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 25 | 把 |  |
| 93 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 25 | 把 |  |
| 94 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 | 1 | kg |  |
| 95 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 1 | kg |  |
| 96 | 试管刷 | 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露Φ 12 mm | 30 | 个 |  |
| 97 | 试管刷 | 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露Φ 18 mm | 30 | 个 |  |
| 98 | 研钵 | 100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 30 | 个 |  |
| 99 | 记数载玻片 （计数板） | 计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成 | 25 | 片 |  |
| 100 | 枝剪 | 高碳钢 | 8 | 把 |  |
| 101 | 水网 | 网口内径 50 cm，网身长 145 cm，网目孔径≤1 mm | 8 | 把 |  |
| 102 | 保温桶 | 1 L～2 L | 5 | 个 |  |
| 103 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 25 | 支 |  |
| 104 | 碘 | 试剂 | 250 | g |  |
| 105 | 碘化钾 | 试剂 | 250 | g |  |
| 106 | 氯化钠 | 试剂 | 500 | g |  |
| 107 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 500 | g |  |
| 108 | 氢氧化钙 （熟石灰） | 试剂 | 500 | g |  |
| 109 | 高锰酸钾 b | 试剂 | 500 | g |  |
| 110 | 盐酸 b | 试剂 | 500 | mL |  |
| 111 | 氢氧化钠 b | 试剂 | 500 | g |  |
| 112 | 甘油 | 试剂 | 500 | g |  |
| 113 | 酒精 b | 工业 | 2500 | mL |  |
| 114 |  | 医用 | 2500 | mL |  |
| 115 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 500 | g |  |
| 116 | 蔗糖 | 试剂 | 500 | g |  |
| 117 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 500 | g |  |
| 118 | 琼脂 | 试剂 | 500 | g |  |
| 119 | 葡萄糖 | 试剂 | 500 | g |  |
| 120 | 乙酸（醋酸） b | 试剂 | 500 | mL |  |
| 121 | 酚酞 | 试剂 | 5 | g |  |
| 122 | pH 广泛试纸 | 1～14 | 25 | 本 |  |
| 123 | 定性滤纸 | 快速， 9 cm，100 张 | 10 | 盒 |  |
| 124 | 数码显微镜 | 消色差物镜： 4×、 10×、 40×;广视场目镜：WF10×;带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台；需外接电脑等其他设备（配套相关图像处理软件），拍照≥500 万像素，录像分辨率 ≥720 p/30 fps | 50 | 台 |  |
| 125 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 60 | 片 |  |
| 126 | 双目立体显微镜 | 放大倍数至少达到 40 倍，可配有显示屏， 方便连接电脑、数码相机等外接设备，便于图像的传输保存 | 50 | 台 |  |
| 127 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍 | 50 | 个 |  |
| 128 | 洋葱鳞片叶表皮 装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 60 | 片 |  |
| 129 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 2 | 件 |  |
| 130 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 2 | 件 |  |
| 131 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 | 2 | 件 |  |
| 132 | 植物细胞有丝 分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 60 | 片 |  |
| 133 | 单层扁平上皮 装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 60 | 片 |  |
| 134 | 纤维结缔组织 切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 60 | 片 |  |
| 135 | 疏松结缔组织 装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 60 | 片 |  |
| 136 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 60 | 片 |  |
| 137 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 60 | 片 |  |
| 138 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 60 | 片 |  |
| 139 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 60 | 片 |  |
| 140 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 60 | 片 |  |
| 141 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构， 根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 2 | 件 |  |
| 142 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 60 | 片 |  |
| 143 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽， 应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 60 | 片 |  |
| 144 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 13 | 件 |  |
| 145 | 单子叶植物 茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确 | 2 | 件 |  |
| 146 | 双子叶草本植物 茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、 形成层各部位 | 2 | 件 |  |
| 147 | 导管、筛管结构 模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 2 | 件 |  |
| 148 | 木本双子叶植物 茎横切 | 取材于三年生椴木枝， 应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 60 | 片 |  |
| 149 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 60 | 片 |  |
| 150 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料， 示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 2 | 件 |  |
| 151 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 60 | 片 |  |
| 152 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 1 | 件 |  |
| 153 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等 | 60 | 片 |  |
| 154 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 2 | 件 |  |
| 155 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 2 | 件 |  |
| 156 | 膈肌运动模拟器 | 高度 250 mm±15 mm，宽度或直径 220 mm±15 mm，膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 2 | 件 |  |
| 157 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 60 | 片 |  |
| 158 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整 | 60 | 片 |  |
| 159 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大， 示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 2 | 件 |  |
| 160 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 13 | 件 |  |
| 161 | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 13 | 个 |  |
| 162 | 男性泌尿生殖系 统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 1 | 件 |  |
| 163 | 女性泌尿生殖系 统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 1 | 件 |  |
| 164 | 肾单位、肾小体 模型 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 2 | 件 |  |
| 165 | 眼球解剖模型 | 6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示， 两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 13 | 件 |  |
| 166 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 1 | 件 |  |
| 167 | 耳解剖模型 | 6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 2 | 件 |  |
| 168 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神 经等部位 | 2 | 件 |  |
| 169 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 13 | 片 |  |
| 170 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 8 | 把 |  |
| 171 | 人体骨骼模型 | 850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 1 | 件 |  |
| 172 | 人体肌肉模型 | 850 mm 全身，示浅层肌及部分深层肌 | 1 | 件 |  |
| 173 | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋 | 1 | 盒/块 |  |
| 174 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋 | 1 | 盒/块 |  |
| 175 | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋 | 1 | 盒/块 |  |
| 176 | 菜粉蝶生活史 标本 | 干制或包埋 | 1 | 盒/块 |  |
| 177 | 蛙发育顺序标本 | 浸制 c 或包埋 | 1 | 瓶/块 |  |
| 178 | 正常人染色体 装片 | 多重染色 | 60 | 片 |  |
| 179 | 蛔虫标本 | 雌、 雄各一条，浸制 c 或包埋 | 1 | 瓶/块 |  |
| 180 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 1 | 盒/块 |  |
| 181 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 1 | 盒/块 |  |
| 182 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 60 | 片 |  |
| 183 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 60 | 片 |  |
| 184 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 60 | 片 |  |
| 185 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 60 | 片 |  |
| 数学仪器清单 |  |
| 1 | 计算器 | 具有常规计算/统计功能 | 15 | 台 |  |
| 2 | 坐标纸 | 方格每间隔 10 mm 有一条粗线，每间隔 5 mm 有一条中线，每间隔 1 mm 有一条细线 | 15 | 张 |  |
| 3 | 几何体模型 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球各 1 个 | 15 | 套 |  |
| 4 | 组合几何体 模型 | 长方体 140 mm×100 mm×60 mm，正方体棱长100 mm，圆柱体Φ 60 mm×100 mm，圆管外径100 mm、内径 61 mm、高 100 mm，圆锥体底面直径 60 mm，高 100 mm，球直径 100 mm。几何形体模型为组合式，各个形体色彩一致，平整光洁。几何形体模型用塑料制作 | 15 | 套 |  |
| 5 | 直尺 | 演示用； 1 m，最小分度值 1 mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制 | 8 | 个 |  |
| 6 | 圆规 | 演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调， 一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位） | 8 | 个 |  |
| 7 | 三角尺 | 演示用；工程塑料或木制，30°、 60°直角三角尺和等腰直角三角尺各 1 个，带把手， 60 °角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500 mm，最小分度值应为 0.5 cm，字体高度应≥10 mm，标尺零位前不留空白 | 8 | 套 |  |
| 8 | 带磁性表面 几何体 | 正方体棱长 13 cm，正方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片；长方体长棱 16 cm，长方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片 | 15 | 套 |  |
| 9 | 平面几何演 示器 | 演示角、平行线、三角形、直角三角形、四边形、对称、圆、正多边形等内容 | 2 | 套 |  |
| 10 | 卡纸 | A4，180 g/m2 ，100 张/包 | 10 | 包 |  |
| 11 | 量角器 | 演示用； 塑料制，直角度分度线应为 0 °~180 °和 180 °~0 °双向标度， 最小分度值应为 1°,双向角度标度中间有划线槽； 在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1 cm；半圆直径应为 500 mm～510 mm；厚≥8 mm，半圆圆心定位孔的直应在 0°~180°线（X 轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y 轴的位置。半圆孔直径应为 10 mm～12 mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间 | 8 | 个 |  |
| 12 | 剪刀 | 长 150 mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽 | 15 | 个 |  |
| 13 | 探索勾股定 理的材料 | 用几何图形面积证明直角三角形斜边的平方等于两条直角边平方之和， 以及应用勾股定理证明平方和的多种方法，磁吸式 | 15 | 套 |  |
| 14 | 图形变换 材料 | 坐标纸、图形计算器（本标准已配）平行四边形 50 mm×40 mm 塑料片 2 个，梯形40 mm×60 mm×30 mm 塑料片 2 个，三角形30 mm×40 mm×60 mm 塑料片 2 个，平移、旋转及对称图纸各 1 张， 可利用面积测量器作底板；或通过创客方式自制 | 15 | 套 |  |
| 15 | 塑料球 | 同型号的球，分为红、黄、蓝、白四色，每种颜色 6 个，配不透明袋子；或通过创客方式自制 | 15 | 个 |  |

核心产品为：生物学生实验桌、实验凳。

# 二、竞标要求

# 1、竞标人所提供的所有产品均须满足本竞争性谈判文件要求并符合国家产品的有关质量标准。

# 2、竞标人应对竞争性谈判文件规定的货物技术性能逐项做出实质性响应, 不允许有负偏离。

# 3、本采购项目预算控制价为 510000.00 元整。竞价人竞价需符合预算控制价要求，超出预算控制价的竞价为无效竞标。

# 三、交货时间、安装地点

# 1、交货时间:  签定合同后30日内

# 2、交货地点：西昌怀远学校               。

# 四、服务承诺、售后服务要求：

# 1、竞标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。

# 其基本服务要求如下：

A、质保期限为验收合格后三年，并在西昌市设立服务网点，质保期内免费上门服务。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新器件，并对产品质量实行“三包”服务。

B、竞标方应具有可靠的供货实力，并具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，提供快捷、周到、规范的服务。

C、明确售后服务能力（包括售后服务、维护响应时间至小提供4小时内响应，12小时内到场维修，故障修复时间不超过48小时）。

## D、严格遵守厂方和商家的售后服务承诺。

## 5、履约验收

5.1成交人应按照国家有关标准和招标文件要求对其在本采购项目范围内各设备或系统进行现场测试和试运行。确保各设备或系统完整地通过验收，并负责向业主提交各设备或系统完整的通过验收的证明文件。

5.2本项目验收由采购人组织或委托西昌市政府采购中心组织有关专业人员按国家相关标准、厂家质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。验收合格所有设备安装调试完毕后，采购单位按程序完成结算手续。验收结果不合格的，不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改经信用规〔2019〕405号），《关于对政府采购领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财经〔2018〕1614号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 6、资金结算

## 采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金采取直接支付，支付程序为：

## 采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金采取直接支付，支付程序为：采购项目验收合格后填写《验收结算单》，由采购人签署验收合格、同意支付意见后提出支付申请，并将《验收报告》一并送西昌市采购中心备案，由采购人按程序支付货款。

## 付款方式：验收合格后按程序付合同金额100%价款。