采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概况

1、本项目为盐源县农业农村局2022年高标准农田建设土壤改良肥料采购项目。加快农业生产发展、确保农产品供给、促进农民增收发挥了重要作用。利于在耕地面积减少、水资源约束趋紧下，促进增粮增收目标的实现，而且有利于加强以耕地产出能力为核心的农业综合生产能力的建设。促进粮食稳定增产、农民持续增收的重大举措，也是节本增效、提高农产品质量的有力支撑，更是加强生态环境保护、促进农业持续发展的重要条件。

2、本项目所属类别：货物类采购项目。

3、本项目采购标的清单对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

二、采购内容及要求

| 名称 | 数量 | 单价限价 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸钾型复合肥 | 不少于412吨 | 4200元/吨 | 产品形态：颗粒；总养分（N+P2O5+K2O）≥45%（其中N≥15%、P2O5≥15%、K2O≥15%）；水溶性磷占有效磷百分率≥60%；硝态氮≥1.5%；水分≤2.0%；粒度（1.00mm—4.75mm）≥90%；氯离子、单一中量元素、单一微量元素含量符合GB/T15063-2020技术指标；（以上参数以具有相关资质的第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标志检验报告复印件作为佐证） | / |
| 生物有机肥 | 不少于1236吨 | 1200元/吨 | 产品形态：粉剂或颗粒。其中：有机质（以干基计）≥40%；有效活菌数≥0.2亿/克；水分≤30%；PH值5.5—8.5；粪大肠菌群数≤100个/g；蛔虫卵死亡率≥95%；有效期≥6月。其他各项指标须符合NY884—2012标准；产品形态：粉剂或颗粒。（以上参数以具有相关资质的第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标志检验报告复印件作为佐证）。 | / |

三、服务、安全、时限要求:

供应商负责肥料发放到户（以农户签字确认的发放花名册为准、同时需项目村加盖鲜章）、发放肥料同时对农户进行该批肥料使用及相关土壤改良、测土配方施肥、化肥减量增效技术培训，培训人次应大于等于肥料发放户数的60%，提供培训花名册（项目村签章确认）、培训资料；货物生产、运输、上下车、发放等全过程的安全由供应商负责；肥料发放、培训在成交通知发出后45日历日内结束。

四、商务要求

1、付款方式：肥料发放、培训结束（提供项目村出具的货物签收单，经项目村组签章、农户确认的发放花名册和培训花名册）后，接到乙方通知和票据凭证资料后的7日内支付合同金额70%的货款；现场抽样送检，检测报告出具后并验收合格，甲方接到乙方通知与票据凭证资料、验收资料后的7日内，支付合同总价的 30% 款项。

2、履约保证金5%。在签署采购合同前，由成交供应商向采购人基本账户缴纳合同价款5%的履约保证金；所采购肥料经施用，本季作物收获后，无不良反映和质量问题，采购人接到供应商通知和支付凭证资料文件的5日（工作日）内，向供应商退还履约保证金；供应商履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、交货完毕时间：成交通知发出后 45 日内。

4、项目实施地点：采购人指定地点

5、供货要求：硫酸钾型复合肥和生物有机肥供货时按照1:3要求供货。

6、供应商报价的计算方式。满足谈判文件实质性要求的供应商排序报价按照以下公式计算：供应商报价=硫酸钾型复合肥（单价）×53.85%+生物有机肥（单价）×46.15%。

7、报价要求：（1）本项目固定总价报单价，单价控制价为硫酸钾型复合肥4200元/吨；生物有机肥1200元/吨；超出控制价的报价为无效投标。

（2）本项目投标报价是履行合同的最终价格，应包括供应商（货款、运输、税金、上下装车费用、仓储、人工费等）完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由投标人自行承担。

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对符合小型和微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）参与投标的报价给予20%的扣除，提供《中小企业（残疾人福利性单位）声明函》原件。

8、其他要求：对已发放到村的肥料，经现场抽检（以有资质的第三方检测机构出具的检测报告为准）不合格的，由成交供应商自行回收或放弃回收并重新提供相同数量合格产品补发（补发产品也须抽检检测，费用由供应商承担），所有费用由成交供应商自行承担；对检测报告有争议的，由提出争议方申请，另一方同意，由提出方送双方认可的具备检测资质的第三方检测，检测结论为最终结论；由成交供应商提出重检的检测费用由成交供应商承担，由采购方提出重检的，结论为合格费用由采购方承担，结论为不合格费用由成交供商承担。

9、验收办法及标准：

（1）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7日内组织审核、验收。

（2）验收办法：采购人与成交供应商应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库[2016]205号）的要求进行验收。

（3）验收标准：按国家相关规定及采购文件的要求、中标（成交）供应商的投标（响应）文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。采购人、成交供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标（响应）文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

10、节能环保：根据关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）要求执行。