## 一、项目概况

本项目为越西县城市生活垃圾处理场渗滤液处理设备采购项目，项目地点位于凉山州越西县,本次设计规模：处理渗滤液100t/d，拟对该渗滤液处理站进行设备采购安装工作，并进行设备及污水调试，调试后外排尾水稳定达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）标准要求。

## 二、采购清单及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | ★数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级缺氧池潜水推流器 | 材质：304不锈钢； 叶轮直径：620mm±20mm； 转速：≥480r/min； 电机功率：≤5.5kW。 | 1台 |
| 2 | 二级缺氧池潜水推流器 | 材质：304不锈钢； 叶轮直径：320mm±20mm； 转速：≥980r/min； 电机功率：≤4kW。 | 2台 |
| 3 | 一级、二级芬顿旋流曝气器 | 材质：304不锈钢； 风量：Q≥0.3m3/min； 其他要求：须配套不锈钢曝气支管。 | 80套 |
| 4 | 一级、二级好氧池曝气盘 | 管道管径：DN=50cm； 曝气盘尺寸：Ø=260mm； 服务面积：0.25~0.55m2/套； 曝气膜片运行平均孔隙：80-100μm； 空气流量：1.5-3m3/h/套；氧利用率：≥25%。 | 200个 |
| 5 | 一级、二级好氧池空气悬浮离心鼓风机 | 出口风量：≥19m3/min； 口径：150mm±20mm； 出口压力：≥0.7兆帕； 额定转速：≥35000rpm； 电机功率：≤40kW； | 2台，1用1备 |
| 6 | 调节池提升泵 | 型号：潜污泵； 流量：≥5m3/h； 扬程：≥10m； 电机功率：≥0.75kW； 设备材质：铸铁； 口径：DN50； | 2台 |
| 7 | 1.2.3.4号中间水池提升泵 | 型号：潜污泵； 流量：≥5m3/h； 扬程：≥15m； 电机功率：≥0.75kW； 设备材质：304不锈钢； 口径：DN50； | 8台 4用4备 |
| 8 | 斜板沉淀池到缺氧池回流泵（一级、二级） | 型号：污泥螺杆泵； 流量：≥2m3/h； 输出压力≥0.6Mpa； 电机功率：≥1.5kW； | 4台 |
| 9 | 斜板沉淀、一级芬顿、二级固液分离进污泥储存池螺杆泵 | 型号：螺杆泵； 流量：≥1.2m3/h； 输出压力≥0.6Mpa； 电机功率：0.75kW； 设备材质：304不锈钢； 进出口径：32mm-25mm | 3台 |
| 10 | DO仪 | 测量范围：百分比0~200mg/L;0.000-19.999mg/L； 重复性误差：测量值的±0.1%； 精度等级：≤0.5级。 | 4套 |
| 11 | pH仪 | 测量范围：0~14； 重复性误差：测量值的±0.1%； 精度等级：≤0.5级。 | 6套 |
| 12 | 电磁流量计 | 规格：管道式流量计； 管径：DN50 （6台）；DN75（2台） 重复性误差：测量值的±0.1%； 精度等级：≤0.5级； 量程：0~200m3/h。 | 8台 |
| 13 | 清水池回用泵 | 型号：潜污泵； 流量：≥5m3/h； 扬程：≥10m； 电机功率：≥0.75kW； 设备材质：铸铁； 口径：50mm±5mm； | 2台 |
| 14 | 芬顿反应器（一级、二级） | 设备尺寸：φ3m*7.2m； 流水堰材质 ：Q235碳钢板（厚度≥4mm） 吊耳材质：Q235碳钢板（厚度≥16mm）； 布水布气管道： UPVC 材质；管径DN50； 管路支架 ：40*40mm，2mm方管； 油漆材质：聚氨酯磁漆； 观察孔：500*500mm；五油三布玻璃钢防腐； 出水法兰、排空法兰： DN100 国标； 爬梯护栏：焊接。 | 2套 |
| 15 | 絮凝沉淀器（一级、二级）带锥沉淀 | 设备尺寸：φ3m*5m； 带管道混合器，溶药 | 2套 |
| 16 | 斜板沉淀池1 | 尺寸6m*3m*3.5m±0.1m；2套 主体：6m*3m*3.5m±0.1m，钢厚≥5mm，环氧沥青防腐； 斜管填料：六角蜂窝； 爬梯护栏：焊接、花纹板制作； 外漆：铁红底漆+面漆。 | 2套 |
| 17 | 斜板沉淀池2 | 尺寸6m*2.5m*3.5m±0.1m；2套 主体：6m*2.5m*3.5m±0.1m，钢厚≥5mm，环氧沥青防腐； 斜管填料：六角蜂窝； 爬梯护栏：焊接、花纹板制作； 外漆：铁红底漆+面漆。。 | 2套 |
| 18 | 双氧水加药装置 | 容器材质：PE； 容器容量：≥1000L； 搅拌机材质：304不锈钢，衬塑 机架材质：304不锈钢； 机械隔膜计量泵流量：150L/h； 搅拌机功率：≤0.25kW； 加药精准率：±2%。 | 1套 |
| 19 | 硫酸亚铁加药装置 | 容器材质：PE； 容器容量：≥1000L； 搅拌机材质：304不锈钢，衬塑 机架材质：304不锈钢； 机械隔膜计量泵流量：≥150L/h；4台（两用两备） 搅拌机功率：≤0.25kW； 加药精准率：≤±2%。 | 1套 |
| 20 | 氢氧化钠加药装置 | 容器材质：PE； 容器容量：≥1000L； 搅拌机材质：304不锈钢，衬塑 机架材质：304不锈钢； 电磁计量泵流量：≥150L/h；；4台（2用2备） 搅拌机功率：≤0.25kW； 加药精准率：≤±2%。 | 1套 |
| 21 | PAM加药装置 | 容器材质：PE； 容器容量：≥1000L； 搅拌机材质：304不锈钢，衬塑 机架材质：304不锈钢； 电磁计量泵流量：≥150L/h；；4台（2用2备） 搅拌机功率：≤0.25kW； 加药精准率：≤±2%。 | 1套 |
| 22 | 氢氧化钠化药装置（溶药罐） | 容器材质：PE； 容器容量：≥2000L； 搅拌机材质：304不锈钢；，衬塑 机架材质：304不锈钢； 搅拌机功率：≤0.75kW。 | 1套 |
| 23 | 硫酸亚铁化药装置（溶药罐） | 容器材质：PE； 容器容量：≥2000L； 搅拌机材质：304不锈钢；衬塑 机架材质：304不锈钢； 搅拌机功率：≤0.75kW。 | 1套 |
| 24 | 双氧水储存装置 | 容器材质：PE； 容器容量：≥5000L。 | 1套 |
| 25 | 加药桶液位计 | 型号：磁翻板液位计； 材质：PVC。 | 7个 |
| 26 | 芬顿风机变频器 | 功率：≥11KW。 | 2台 |
| 27 | 脉动阻尼器 | 规格0.35 L隔膜式脉动阻尼器； 型号：P0.35/1.0/DN15插管。 | 20个 |
| 28 | 安全阀 | 规格：隔膜式安全阀； 型号：p15/1.0插管。 | 20个 |
| 29 | Y型过滤器 | 规格：Y型过滤器（pvc）； 型号：DN15/40目/插管。 | 20个 |
| 30 | 流量计 | 类型：浮子流量计； 材质：PVC； 管径：DN15； 测量范围：0~60L； 测量精度：≤±10%。 | 20个 |
| 31 | 阀门1 | 规格：球阀； 材质：PVC材质； 公称通径：DN15； 公称压力：≥1.0Mpa。 | 50套 |
| 32 | 阀门2 | 规格：球阀； 材质：PVC材质； 公称通径：DN25； 公称压力：≥1.0Mpa。 | 50套 |
| 33 | 阀门3 | 规格：球阀； 材质：PVC材质； 公称通径：DN50； 公称压力：≥1.6Mpa。 | 50套 |
| 34 | 阀门4 | 规格：球阀； 材质：PVC材质； 公称通径：DN75； 公称压力：≥1.6Mpa。 | 20套 |
| 35 | 阀门5 | 规格：球阀； 材质：PVC材质； 公称通径：DN100； 公称压力：≥1.6Mpa。 | 50套 |
| 36 | 阀门6 | 规格：止回阀； 材质：PVC材质； 公称通径：DN15； 公称压力：≥1.6Mpa。 | 20套 |
| 37 | BAF- DC | 设备尺寸：Ø2.5m×6m； 主体材质：Q235 碳钢板 流水堰材质：Q235 碳钢板（厚度≥4mm）； 吊耳材质：Q235 碳钢板 布水布气管道：UPVC 材质，管径DN50； 卵石承托层 Ø=6-9mm； BAF池长柄滤头Ø=25mm，L=432mm ；配备115个。 | 1台 |
| 38 | BAF-DN | 设备尺寸：Ø2.5m×5.5m； 主体材质：Q235 碳钢板 流水堰材质：Q235 碳钢板 吊耳材质：Q235 碳钢板 布水布气管道：UPVC 材质，管径DN50； 卵石承托层 Ø=6-9mm； BAF池长柄滤头Ø=25，L=432 ；配备115个。 | 1台 |
| 39 | 芬顿微孔曝气器 | 管道管径：DN=25cm； 曝气盘尺寸：Ø=260mm；（±3%） 服务面积：≥0.32m2/套； 曝气膜片运行平均孔隙：80~100μm; 空气流量：1.5~3m3/h/套； 氧利用率：≥25%。 | 230套 |
| 40 | 罗茨风机 | 口径：DN50 功率N=3kw 压力60KP 风量：1m³/min 一级、二级芬顿配套 | 2台 |
| 41 | （加药泵与液位计）控制箱 | 规格：加药控制柜 材质：碳钢喷塑； 其他要求：就地启停/低液位。 | 5套 |
| 42 | 电缆1 | 材质：铜芯电缆、聚氯乙烯绝缘； 型号、规格：YJV4*4mm2。 | 500m |
| 43 | 电缆2 | 材质：铜芯电缆、聚氯乙烯绝缘； 型号、规格：YJV4*16mm2。 | 300m |
| 44 | 管道 | PVC材质； 管径：DN100； 壁厚：≥5.3mm； | 200m |
| 45 | 管道 | PVC材质； 管径：DN50； 壁厚：≥5.3mm； | 200m |
| 46 | 管道 | PVC材质； 管径：DN75； 壁厚：≥5.3mm； | 100m |
| 47 | BAF池陶粒滤料 | 材质：陶粒； 粒径： Ø=6~9mm 。 | 30m3 |
| 48 | 中间水池 | 尺寸：≥10立方 形状根据现场前置设备自流高度确定 材质：环氧沥青防腐 | 4套 |
| 49 | 污泥池螺杆泵 | 型号：卧式螺杆泵； 流量：≥1.2m3/h； 输出压力：≥0.6Mpa； 电机功率：≤0.75kw | 2台 |
| 50 | 生化池曝气主管 | 材质：304不锈钢/pvc； 管径：DN100； | 200m |
| 51 | 芬顿曝气主管 | 材质：304不锈钢/pvc； 管径：DN50； | 200m |
| 52 | 一级生化缺氧池 | 材质：搪瓷 主体：≥Φ6.12m*5.4m， 爬梯护栏：焊接。 配套设施：采用钢制楼梯和走道板； | 1套 |
| 53 | 一级生化好氧池 | 材质：搪瓷 主体：≥Φ10.7m*5.4m，1套 布水布气管道：UPVC 材质，管径DN50 爬梯护栏：焊接； 配套设施：采用钢制楼梯和走道板，加保温 | 1套 |
| 54 | 二级生化好氧池 | 材质：搪瓷 主体：≥φ7.64m*3.6m 爬梯护栏：焊接； 配套设施：采用钢制旋转楼梯和走道板； | 1套 |
| 55 | 100立方*1个 二级生化缺氧池 | 材质：搪瓷 主体：≥φ5.35m*3.6m 布水布气管道：UPVC 材质，管径DN50 爬梯护栏：焊接。 配套设施：采用钢制楼梯和走道板； 加保温 | 1套 |
| 56 | 出水消毒 | 次氯酸钠投加器容器材质：PE； 容器容量：≥1000L； 搅拌机材质：304不锈钢，衬塑 机架材质：304不锈钢； 机械隔膜计量泵流量：≥150L/h； 搅拌机功率：≥0.25kW | 1套 |
| 57 | 巴歇尔槽 | 流量范围：0.3-20t/h | 1套 |
| 58 | 出水回用池 | 容积：≤15m³，碳钢防腐 Φ2.5m*3m | 1套 |
| 59 | 污泥储存池 | 材质：钢筋混凝土结构 主体：3m*3m*5m±0.1m 混凝土：C30 | 1座 |
| 60 | 一级缺氧、好氧池池底座 | 材质：钢筋混凝土 主体：Φ11.7m*0.3m±0.1m 钢筋：20号 混凝土：C30 | 1座 |
| 61 | 二级缺氧、好氧池池底座 | 材质：钢筋混凝土 主体：Φ8.64m*0.3m±0.1m 钢筋：20号 混凝土：C30 | 1座 |
| 62 | 厂区地面硬化 | 硬化面积：≥100m2； 厚度：≥20cm； 混凝土标号：C30 | 1项 |
| 63 | 彩钢棚 | 面积：≥40m2； 高度：≥2.5m； 材质：轻钢 | 1套 |
| 64 | 电气系统 | V=380V/220V ≥50Hz 系统能控制设备的启动、停止,实现在线添加、编制、更改程序，能实现设备自动故障报警； 具有自动控制、手动控制 防护等级：≥IP54 | 1项 |

## ★三、其他要求

1、处理后出水指标要求

投标人在投标文件中应承诺出水满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中相关标准要求，如中标并实施完成后出水未达到上述标准，视为虚假响应，无效投标并承担一切法律后果。（须提供承诺函，格式自拟）

2、安全要求

本项目自中标人中标之日起至交货安装完毕、验收合格日止，中标人将负责实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全，安装过程中，中标人施工工艺必须规范，并按照国家法律法规有关安全生产的规定组织本项目安全施工，中标人在产品标志、包装、运输、贮存都要进行严格把关。因项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由中标人自行承担。（提供承诺函，格式自拟）

3、人员要求

投标人中标后承诺投入服务本项目的人员，若未经采购人不得随意更换，则视为虚假投标，由采购人按相关规定处理。（提供承诺函，格式自拟）

## 四、商务要求

1、履约期限：

合同签订后1个月内设备生产完成到达现场，设备安装完成后1个月内调试完成并达到稳定出水。

2、履约地点：采购人指定地点。

3、包装和运输：

3.1.中标人在产品标志、包装、运输、贮存都要进行严格把关，货物的包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

3.2.中标人负责货物运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。

4、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

4.1交付时间：合同签订后1个月内设备生产完成到达现场，设备安装完成后1个月内调试完成并达到稳定出水。

4.2地点（范围）：采购人指定地点。

5、付款条件及进度；

政府采购合同签订后10个工作日内，向中标人银行转账支付合同金额30%的预付款；按采购人要求设备安装并投入试运行后10个工作日内通过银行转账支付合同金额的40%，调试合格运行正常验收合格后10个工作日内通过银行转账支付合同金额的30%。

注：付款前中标人应向采购人出具合法有效等额的完税发票及凭证资料，采用公对公的银行转账（详细内容以双方签订合同为准）；支付时限以采购人收到符合要求的支付证明材料之日起计算；若中标人未按采购人要求提供或迟延提供发票及相关支付凭证材料，则采购人有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。

6、验收、交付标准和方法：

6.1.中标人负责设备安装、调试，调试后出水水质达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中相关标准要求；由中标方负责设备调试，稳定达标6个月以上，并且设备安装及出水水质满足建设项目环境影响评价的相关要求，方可视为验收合格。

6.2.严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔 2016〕205 号）及相关政策文件的要求进行验收。如有短缺、质量不符、资料不全、有安全隐患、有“三无”产品的以及技术指标达不到标准，由中标人在7日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用，否则，不予验收合格，将被拒绝付款，中止合同。验收合格的，采购人按程序支付采购资金；验收不合格的，将不予支付采购资金，还会报告本项目同级监管部门按照有关规定给予处罚。

6.3.双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

7、售后服务：

7.1投标人应具有可靠的供货实力，并具有高素质的专业服务队伍。在接到 用户请求后，提供快捷、周到、规范的服务。提供技术培训和售后服务，包括设备结构、工作原理、故障判断、故障处理，直至采购人工程技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作，应在规定的安装调试期内完成该项工作。

7.2明确售后服务能力（包括售后服务、响应时间：投标人在国内应有 24 小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。中标人提供修理设备器材的所需材料、配件等费用的正规发票，采购人核查设备器材，正常运行后按发票金额支付投标人修理费用）。

7.3中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术 人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训， 直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

8、质量保修范围和保修期：

8.1、保修期：货物质保期为从验收合格之日起壹年，质保期内中标人应负责设备维修及抢修，费用由中标人自行承担。在质保期内，出现的质量问题能及时得到解决， 并对货物质量实行“三包”服务，在货物质保期内，若配送的货物与响应文件不符的，由中标人在7天内无条件、无偿更换，所造成的经济损失概由投标人全部 负责。在质保期后，中标人应向用户提供技术服务和备品备件供应，提供的更换、 维修只收取成本费用，不收取人工技术等费用。（投标产品制造厂家原厂质保期大于2年的，以厂家质保期为准。）

8.2保修范围：本项目使用期限内所有的设备功能性范围及相关软件系统升级均在保修范围内；其他相关要求按照国家或行业三包要求执行。

9、保险：中标人应按照本地相关标准给所有工作人员购买社会保险，工作人员在合同履行地发生意外伤害，均由中标人负责。

10、责任与解决争议的方法：

1. 采购人违约责任

（1）采购人无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款   1  ％的违约金。

（2）采购人无正当理由未按合同规定的期限向中标人支付货款的，每逾期1天采购人向中标人偿付未付款总额的  1  ‰违约金，但累计违约金总额不超过未付款总额的1  ％。

2. 中标人违约责任

该项目是为采购单位重点项目，时间尤为紧迫，投标人必须保证在规定时间内高标准完成，由于中标人原因，未在合同约定时间到货的视为严重违约，并将合同价款的20%作为违约金予以违约赔偿，在资金结算中予以扣除。若因投标人的原因而导致无法供货，采购人将依法追究投标人的违约责任。（提供承诺函，格式自拟）

3.一方偿付的违约金不足以弥补另一方损失的，还应按另一方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给另一方。

b、争议管辖：

1. 因货物的质量问题发生争议的，双方经协商可以邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商__15 _日仍不能解决的争议，双方应选择向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼，诉讼产生的一切费用应由败诉方承担。

4. 在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他可以履行的部分仍应按合同条款继续履行。

11、其他要求：

11.1所提供的所有货物和服务符合国家现行有关质量标准或者优于国家现行相关行业技术规范（或标准）及国家强制性标准；投标文件及投标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

11.2投标人所提供的产品是经试验合格的全新正品，投标人不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作；

11.3投标人所提供的产品，密封包装不得拆开。若开包检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购单位有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供货商索赔。

## 五、与投标人履约相关的其他要求

1、本项目技术复杂、专业要求程度高，为保障项目顺利实施，研究路线、方法符合项目要求，投标人应为本项目配置具备专业能力的技术人才。

2、为保障项目顺利实施，投标人应结合自身技术能力充分了解行业发展情况后，针对性的提供质量及环境保证措施：①项目质量目标、②质量保证措施、③安全管理措施、④环境保护措施；相关方案的编制应切实可行、能够保障项目顺利实施，不存在“不切实可行、内容不合理、内容不能满足本项目实际需要、存在逻辑漏洞或错误、套用其他方案、凭空编造以及不可能实现的夸大”等情形。

3、为保障项目顺利实施，投标人应结合自身技术能力充分了解行业发展情况后，针对性的提供工期保证措施：①工作计划安排、②计划管理、③进度保证措施、④设备安装及调试方案；相关方案的编制应切实可行、能够保障项目顺利实施，不存在“不切实可行、内容不合理、内容不能满足本项目实际需要、存在逻辑漏洞或错误、套用其他方案、凭空编造以及不可能实现的夸大”等情形。

4、为保障项目顺利实施，投标人应结合自身技术能力充分了解行业发展情况后，针对性的提供应急管理方案：①应急预案、②应急组织体系、③应急保障措施；相关方案的编制应切实可行、能够保障项目顺利实施，不存在“不切实可行、内容不合理、内容不能满足本项目实际需要、存在逻辑漏洞或错误、套用其他方案、凭空编造以及不可能实现的夸大”等情形。

4、为保障项目顺利实施，投标人应结合自身技术能力充分了解行业发展情况后，针对性的提供售后服务方案：①日常维护、②售后团队配置及响应时间、③培训方案；相关方案的编制应切实可行、能够保障项目顺利实施，不存在“不切实可行、内容不合理、内容不能满足本项目实际需要、存在逻辑漏洞或错误、套用其他方案、凭空编造以及不可能实现的夸大”等情形。

## 六、本项目中政府采购强制采购节能产品及强制3C产品：

注：1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），投标人在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。强制节能产品类别如下：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机(指冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组)，空调机组[指多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)、单元式空气调节机(制冷量>14000W)]，专用制冷、空调设备（指机房空调），镇流器（指管型荧光灯镇流器），空调机[指房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[指普通电视设备（电视机）]，视频设备（指监视器），便器（指坐便器、蹲便器、小便器），水嘴。（如涉及）

2、技术参数中如涉及到3C强制认证产品或其他国家强制要求均满足相关要求，参与采购时提供《中国强制性产品认证》（3C证书）或其他国家强制要求证明材料复印件，或提供承诺函，承诺成交后签订合同前向采购人提供。（如涉及）

备注：本章中带★为实质性要求，投标人必须实质性满足，否则视为无效响应。