一、项目概况

1.甘洛县6个乡镇生活污水处理站、41个农村生活污水处理站运营维护技术服务。为保证甘洛县已建成的6个乡镇生活污水处理站(海棠镇、田坝镇、普昌镇、玉田镇、斯觉镇、吉米镇)、41个农村生活污水处理站的正常运行，负责上述污水处理站的全部工艺设备、6个乡镇污水处理站的水质在线监测设备的运行维护及技术支持服务。

2.本项目为服务类，中小企业所属行业为：未列明行业

## 二、服务要求

（1）、污水处理站基本概况

A、6个乡镇生活污水处理站概况

| 序号 | 污水处理站名称 | 处理规模m3/d | 处理工艺 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普昌镇 | 400 | MBBR+过滤 | 一级A标 |
| 2 | 田坝镇（一期） | 400 | MBBR+过滤 | 一级A标 |
| 3 | 玉田镇 | 600 | MBBR+过滤 | 一级A标 |
| 4 | 海棠镇 | 400 | MBR | 一级B标 |
| 5 | 吉米镇 | 400 | MBR | 一级B标 |
| 6 | 斯觉镇 | 300 | MBR | 一级B标 |

B、41个农村生活污水处理站概况

| 序号 | 污水站所在村、组 | 污水处理工艺 | 处理规模(m3/d) | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海棠镇坪坝三匹岩 | A2/O | 15 | 四川农污三级 |
| 2 | 海棠镇唐家湾三组 | A2/O | 20 | 四川农污一级 |
| 3 | 海棠镇唐家湾二组（尖叉坪） | A2/O | 10 | 四川农污三级 |
| 4 | 海棠镇唐家湾二组（大坟坪子） | A2/O | 30 | 四川农污一级 |
| 5 | 海棠镇大桥 | A2/O | 15 | 四川农污三级 |
| 6 | 海棠镇徐家山1、2组 | A2/O | 30 | 四川农污一级 |
| 7 | 海棠镇徐家山4组 | A2/O | 10 | 四川农污三级 |
| 8 | 新茶乡瓦尔普二组 | A2/O | 5 | 四川农污三级 |
| 9 | 新茶乡瓦尔普一组 | A2/O | 5 | 四川农污三级 |
| 10 | 新茶乡两河村 | A2/O | 5 | 四川农污三级 |
| 11 | 新茶乡马尔朵村1、2组 | A2/O | 20 | 四川农污一级 |
| 12 | 新茶乡摸摸坪村 | A2/O | 10 | 四川农污三级 |
| 13 | 新茶乡徐家坪 | A2/O | 10 | 四川农污三级 |
| 14 | 新茶乡干海村 | A2/O | 5 | 四川农污三级 |
| 15 | 田坝镇兰池1、2组 | A2/O | 70 | 四川农污一级 |
| 16 | 田坝镇兰池3、4组 | A2/O | 40 | 四川农污一级 |
| 17 | 普昌镇石海古文1、2组 | A2/O | 10 | 四川农污三级 |
| 18 | 普昌镇石海马次呷 | A2/O | 20 | 四川农污一级 |
| 19 | 普昌镇马拉哈 | A2/O | 40 | 四川农污一级 |
| 20 | 团结乡丛林 | A2/O | 70 | 四川农污一级 |
| 21 | 斯觉镇拉莫俄库莫村 | A2/O | 20 | 四川农污一级 |
| 22 | 斯觉镇牛吾村 | A2/O | 100 | 四川农污一级 |
| 23 | 苏雄镇吉乃彝各村 | A2/O | 50 | 四川农污一级 |
| 24 | 玉田镇则拉村 | A2/O | 100 | 四川农污一级 |
| 25 | 玉田镇磨房村 | AO+MBBR | 100 | 四川农污一级 |
| 26 | 田坝镇大兴村大兴组 | AO+MBBR | 20 | 四川农污一级 |
| 27 | 田坝镇大兴村卜草组 | AO+MBBR | 20 | 四川农污一级 |
| 28 | 田坝镇玉门口 | AO+MBBR | 50 | 四川农污一级 |
| 29 | 新市坝镇洛洛沟村 | AO+MBBR | 50 | 四川农污一级 |
| 30 | 新茶乡白坤村一组 | UASB+AO+MBBR | 30 | 四川农污一级 |
| 31 | 新茶乡白坤村二组 | UASB+AO+MBBR | 20 | 四川农污一级 |
| 32 | 田坝镇夹达村 | UASB+AO+MBBR | 40 | 四川农污一级 |
| 33 | 海棠镇腊梅营村 | UASB+AO+MBBR | 80 | 四川农污一级 |
| 34 | 海棠镇腊梅营村一组安置点 | UASB+AO+MBBR | 40 | 四川农污一级 |
| 35 | 海棠镇腊梅营村二组、三组、四组集中安置点 | UASB+AO+MBBR | 80 | 四川农污一级 |
| 36 | 吉米镇阿沙莫村勒合以机安置点 | UASB+AO+MBBR | 140 | 四川农污一级 |
| 37 | 吉米镇阿沙莫村俄克安置点 | UASB+AO+MBBR | 70 | 四川农污一级 |
| 38 | 吉米镇呷洛村安置点 | UASB+AO+MBBR | 140 | 四川农污一级 |
| 39 | 乌史大桥镇二坪村 | UASB+AO+MBBR | 80 | 四川农污一级 |
| 40 | 新茶乡响水村觉古马 | AO+MBBR | 30 | 四川农污一级 |
| 41 | 新市坝镇岩润阿发村 | AO+MBBR | 60 | 四川农污一级 |

- 水质在线监测系统概况

6套水质在线监测系统安装在6个乡镇(海棠镇、田坝镇、普昌镇、玉田镇、斯觉镇、吉米镇)生活污水处理站排放口，每套系统具体配置如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格及特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线监测仪 | 0-120mg/L | 台 | 1 |
| 2 | 氨氮在线监测仪 | 0-120mg/L | 台 | 1 |
| 3 | 总磷在线监测仪 | 0-100mg/L | 台 | 1 |
| 4 | 总氮在线监测仪 | 0-100mg/L | 台 | 1 |
| 5 | 自动水质采样系统 |  | 台 | 1 |
| 6 | 标准排污口 | 巴歇尔槽 | 套 | 1 |
| 7 | 超声波液位计 |  | 台 | 1 |
| 8 | pH分析仪 | 0-14pH | 台 | 1 |
| 9 | 流量计 | 0-10g/L | 台 | 1 |
| 10 | 数据采集仪 | 功能：传输在线监测数据 | 台 | 1 |
| 11 | 不间断电源 | 6KVA,6h在线 | 套 | 1 |

三、服务内容

## 1、供应商应在甘洛县设立专门的技术服务机构，派驻专业技术人员、配备车辆对各污水处理站的运行维护进行技术服务；

## 2、负责对乡镇指派的现场人员进行持续的操作维护培训，直至合格上岗；

## 3、技术服务期内，每月至少对6个乡镇污水处理站巡检两次；41个农村生活污水处理站巡检一次，在污水处理站运行出现故障时，在接到通 知后8小时内赶到现场进行故障处理；

## 4、技术服务期内，负责对6个乡镇污水处理站的水质在线监测系统进行运行维护服务，保证数据的准确性及真实性。(服务内容包含在线监测药剂的购买和全部设备配件的更换)；

## 5、技术服务期内，负责对6个乡镇污水处理站和41个农村生活污水处理站设备的日常维护服务(包括站内工艺设备的维护保养和低于3000元的设备配件更换)，保证排放水质的持续达标；

## 6、技术服务期内，负责提供6个乡镇污水处理站和41个农村生活污水处理站全部工艺药剂(包括絮凝剂、消毒剂、除磷剂等)；

## 7、负责配合环保及其它上级部门的现场检查及技术讲解，并负责编写维护期内所需的相关技术方案及报告。

四、其他要求

## 1、供应商按照环保和设计要求，向采购人提供完整的技术服务；

## 2、供应商派驻专业技术人员对污水处理站运行维护进行技术服务。供应商自行负责派驻人员的安全防护工作，如供应商人员在技术服务工作中发生安全、质量事故与采购人无关；

## 3、供应商服务费用包括技术服务期内的：服务人员的工资及交通费用、工艺设备的维修费用和污水处理站的药剂费、在线监测设备所有配件更换、维修及药剂费；

## 4、供应商在技术服务期内，服务质量应达到规定的技术要求，如因供应商原因导致污水处理站运行不正常，供应商应无条件的接受采购人的问责及处罚。

五、商务要求

1、服务期限：2023年1月——2023年6月。

2、服务地点：凉山彝族自治州甘洛县。

3、付款方式：签订合同后，采购人在供应商完成第一个月的服务后7日内付20%技术服务费，每个月供应商正常履行协议约定的运行维护义务后支付16%技术服务费直至付完。

4、供应商本项目报价包括：人员劳务、踏勘、差旅、成果输出、利润、保险、风险等的一切费用。采购人按照成交价进行结算，供应商应根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行报价。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致重复工作成本，由供应商负责，采购人不会承担任何费用。

5、验收方式和标准：

采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。