雅安市疾病预防控制中心公共卫生服务能力提升项目LED显示屏及显示器采购

需

求

论

证

报

告

采购人：雅安市疾病预防控制中心

二0二三年三月

为保证采购需求科学合理、符合实际，严禁豪华、重复、无用采购发生，根据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》（雅财采〔2021〕50号）文件的规定，我单位（□自行/☑委托代理机构）组织相关专业人员/专家对本次采购项目进行需求论证。

一、项目名称：雅安市疾病预防控制中心公共卫生服务能力提升项目LED显示屏及显示器采购

二、项目类别：货物(、服务□、工程□

三、项目行政级别及预算情况

（一）本项目行政级别属：市级(、其他县（市、区）级□。

（二）本项目预算金额：831231.90元（大写：捌拾叁万壹仟贰佰叁拾壹元玖角）。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏（突发公共卫生事件应急技术支持平台大屏） | 1套 | 529185.70 | 529185.70 |
| 2 | LED显示屏（疫情会商室大屏） | 1套 | 216366.20 | 216366.20 |
| 3 | 显示设备 | 84台 | 1020.00 | 85680.00 |

四、项目不需进行需求论证的特殊事项：

（一）□国家、行业有强制标准的采购项目；

（二）□不能详细列明采购标的的技术、服务要求、需由供应商提供最终设计方案或解决方案的采购项目；

（三）□按照规定进行商城（场）直购、网上竞价、批量集中采购、定点采购的采购项目；

（四）□同一年度内，已经论证过的相同采购项目；

（五）□政府采购进口产品

备注：不需进行论证的特殊事项采购人应当提供相关证明材料。

五、论证地点：四川省雅安市雨城区大兴街道双创东路66号二楼

六、政府采购项目论证专家意见：（如下）

| 政府采购项目采购需求论证意见 |
| --- |
| 采购人（盖章） | 雅安市疾病预防控制中心 |
| 项目名称 | 雅安市疾病预防控制中心公共卫生服务能力提升项目LED显示屏及显示器采购 |
| 采购人联系人 | 邹老师 | 联系电话 | 0835-2222723 |
| 拟采用的采购方式和评审方法（在相应栏目中划√） | 采购方式 | 评审方法 |
|  | 公开招标 | 邀请招标 | 竞争性谈判 | 询价 | 单一 来源 | 竞争性磋商 | 综合评分法 | 最低评标价法 |
|  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |
| 政府采购 需求论证 专家名单 | 姓名 | 政府采购评审专家资格证书编号（若无可不填） | 工作单位 | 专业 | 职称 | 联系电话 |
| 拟采购清单 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
|  | 1 | 雅安市疾病预防控制中心公共卫生服务能力提升项目LED显示屏及显示器采购 | 1 | 项 |
| 专家组论证内容 | 本项目是否属于政府采购政策扶持范围 | 1.本项目是否扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策：☑是、□否。 具体政策：按财库[2020]46号文规定，对小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的价格分别给予10%的扣除。 2.本项目是否落实扶持节能环保产品政策：☑是、□否。 3.本项目是否属于其他政府采购政策扶持范围：☑是、□否。 4、本项目是否支持国货：☑是、□否。 |
|  | 拟确定的供应商参加采购活动的资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； |
|  | 采购数量、采购标的的功能标准、性能标准、材质标准、安全标准、服务标准是否有法律规定的强制性标准 | 采购项目概述、服务内容及要求、综合实力要求及商务要求。详见论证事项一。 |
|  | 本项目的实质性要求，政府采购项目履约时间和方式、验收方法和标准及其他合同实质性条款（请详细载明） | 采购项目的实质性要求详见采购内容，政府采购项目履约时间和方式：按谈判文件规定执行，验收方法和标准：按谈判文件及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》（雅财采〔2021〕50号）文件执行。 |
|  | 本项目投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求 | 无 |
| 专家组意见 | 1.项目服务要求、商务要求设置科学合理，对完成项目要求的质量要求明确。2.项目资格条件、各项服务要求设置无倾向性与歧视性条款，没有与采购法律法规相违背的情形。3.拟确定的供应商参加采购活动的资格条件符合政府采购法二十二条规定的资格条件要求；4.采购项目根据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》（雅财采〔2021〕50号）文件要求，具有完整交付使用及验收方法和标准、履约时间和方式；综上所述：建议实施本项目。 |
| 采购人对专家组论证意见采纳情况 |  |
| 专家组成员签字 |  |

论证事项一

采购项目技术、服务、合同内容条款及其商务要求

一、项目概况

雅安市疾病预防控制中心拟采用竞争性谈判的方式选择一名成交供应商提供公共卫生服务能力提升项目中突发公共卫生事件应急技术支持平台大屏和疫情会商室大屏。

二、采购清单及技术参数要求（实质性要求）

## 核心产品： 室内全彩LED显示屏

| （一）突发公共卫生事件应急技术支持平台大屏 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | LED屏单色条屏 | LED封装形式：SMD2121物理点间距：4.75mm，亮度 ≥600cd/㎡，可视视角 水平：140°垂直：130°，灰度等级 13Bit。所投产品如属于国家市场监督管理总局2020年第18号公告的强制性产品认证目录描述与界定表（2020年修订）内的，交货时须按要求提供相关证书（CCC认证）。 | 3.74 | 平米 |
| 2 | 室内全彩LED显示屏 | 1、点间距：≤1.8605mm；整体分辨率≥4472X2580 2.封装类型：国产 SMD1515； 3.箱体类型：压铸铝箱体 箱体参数：尺寸640*480mm；分辨率344×258dots 4.对比度＞10000:1，亮度＞1100cd/㎡； 5.刷新频率支持420-4800Hz可调； 6.LED 显示屏恒定湿热负荷和恒定湿热贮存试验符合GB/T2423.3-2016相关标准要求； 7.振动（扫频）试验符合GB/T2423.10-2019相关标准要求； 8.灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差正在3%以内；（需提供封面具有CMA或CNAS或ilac-MRA标识的检测报告复印件加盖供应商公章） 9.为确保甲方对于屏体工作状态的掌握，投标产品LED模组必须具备数据存储功能，关键元器件型号、LED灯批次、生产日期、序列号、运行时间等信息； 10. LED 显示屏不少于8层PCB板结构设计，电流分布均匀，功耗小、散热快 11.平均故障时间间隔不小于120000小时，平均故障恢复时间≤2分钟；（需提供封面具有CMA或CNAS或ilac-MRA标识的检测报告复印件加盖供应商公章） 12.LED显示屏其限用物质含量符合RoHS2.0指令2011/65/EU要求；（需提供封面具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖供应商公章） 13.LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求； | 39.93 | 平米 |
| 3 | 辅助显示设备（强制节能采购产品） | 1、4K全面屏≥65寸，分辨率3840*2160； 2、不低于Android10.0操作系统，不低于4核高性能处理器 1.3GHz及以上主频， ≥2G DDR4主内存 ，内置≥16G大容量闪存，可外置TF卡扩展 3、内置wifi无线模块，支持802.11 b/g/n。 4、 符合国家ROHS标准3. 5、 不少于2个HDMI2.0，不少于2个USB接口； 6、须提供本产品强制节能认证并加盖供应商公章；所投产品如属于国家市场监督管理总局2020年第18号公告的强制性产品认证目录描述与界定表（2020年修订）内的，交货时按要求提供相关证书（CCC认证）。 | 2 | 台 |
| 4 | LED大屏幕控制软件 | 1、支持支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office的 Word、Excel、PPT、网页显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持多页面多分区节目编辑、视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画； 2.支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，无需外接物理线缆，即可实现画面投屏显示； 3.支持自定义分辨率桌面采集编码：3840×2160@60Hz；1920×1080@60Hz；1280×720@60Hz；1280×1024@60Hz；1024×768@60Hz； 4.支持WinServer2000、WinXP、Win7、Win8、Win10等windows操作系统； 5.支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制； 6.可支持分布式部署； 7. 评审结束后24小时内，提供以上2、3条参数要求需提供封面具有CMA或CAL或CNAS标识的检测报告复印件加盖供应商公章进行佐证； 8.考虑系统兼容稳定性，该软件必须是LED显示屏配套产品； | 1 | 套 |
| 5 | 发送卡 | 1、支持 HDMI 和 DVI 视频信号输入及 HDMI 信号 LOOP 输出；输入分辨率：最大1920×1200像素； 2.设备支持双电源、双风扇冗余，支持根据各个板卡当前温度智能温控风扇转速； 3.内置2个千兆网络接口，支持负载均衡，容错、多址，实时显示网络负载状态； 主机自带至少1个VGA接口，3个USB接口，4个RS232，1个RS485，1路音频输入和1路音频输出接口。 4.单板支持4路DVI、2路/4路/8路HDMI、4路VGA、8路HD-SDI、32路CBVS、8路HDCVI同轴高清输入信号采集，采集分辨率支持4096×2160@25Hz、3840×2160@30Hz、2560X2048@30Hz、2560×1600@30Hz、2560x1440@30Hz、2048×1536@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、 1280×1024@60Hz、1280×960@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz分辨率采集。 5.设备支持MJPEG/MPEG4/H.264/ H.265/SVAC视频格式解码，支持主码流、辅码流、自定义分辨率的智能拉流和自动进行切换，根据网络质量，支持实时/流畅的解码策略调节。 6.单块解码板卡最大支持3路4000*3000@15fps、或3路4096*2160@30fps、或4路3840*2160@30fps、或16路1920*1080p@30fps（H.264、H.265）、或32路1280*720p@30fps、或64路704*576@30fps码流解码。 7.设备支持小间距LED发送卡模块，单卡提供8个RJ45网口，单网口支持带载点数最大65万像素，单张板卡带载能力520万像素。 8.设备支持任意开窗功能，单屏支持1/4/9/16/32或者按照N*M(N和M为整数， N*M≤32)画面分割显示。 9.支持手动切换和自动轮巡预案功能，预案自动或者手动切换时间小于20ms，切换过程中无花屏，无黑场，支持多预案定时轮巡，轮巡时间间隔、轮训数量可以任意配置，每个电视墙最大支持30个预案场景保存、轮巡。 10.设备支持在C/S、B/S、IPAD上进行预监回显展示，支持任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号，并且不需要独立配置回显卡；支持从客户端操作界面上，实时显示经拼接器处理后上屏显示的画面，同时处理的视频可达到40路。（需提供封面具有CMA或CNAS或ilac-MRA标识的检测报告复印件加盖供应商公章） 11.设备支持步阶调整功能，使得所有跨屏信号源能够同时达到各个屏幕。 12.支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持同一组信号源一键上墙。 13.支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示，并且图层可达35层。 （评审结束后24小时内提供封面具有CMA或CNAS或ilac-MRA标识的检测报告复印件加盖供应商公章） 14.支持会议模式功能，画面采集上墙等比例缩放，图像文字不变形。 15.支持通过网络将单台计算机桌面任何自定义区域映像采集上墙，支持4K及以下分辨率采集，支持60fps及以下帧率，跨屏融合同步显示。支持多类型和多任务的桌面数据采集上墙。 16.设备支持多用户、多种客户端登陆，支持不少于64个用户同时登陆。 17.考虑系统兼容稳定性，该控制器必须是LED显示屏配套产品；、 | 9 | 张 |
| 6 | 配电箱 | 1、输入频率（HZ）：50/60Hz；输出接线方式：单相，3线输出，L、N、PE；输出电压（V）：交流220V；单路输出功率（KW）：每路3.5KW(MAX)，共12路；传感器：温度、湿度传感器，烟雾3合1传感器；IP等级：IP431、智能配电箱，可执行远程开关机操作； 2、智能配电箱，可执行远程开关机操作； 3、容量大于等于40KW 4、本配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 5、外观尺寸：≤长650mm*宽500mm*高200mm 6、配电柜控制软件具备软件著作权登记证书，提供证书复印件； （所投产品如属于国家市场监督管理总局2020年第18号公告的强制性产品认证目录描述与界定表（2020年修订）内的，交货时须按要求提供相关证书（CCC认证）。） | 1 | 台 |
| 7 | 大屏配套辅材、线材 | 屏内部电缆线、网线及辅材，LED配电箱输出（至大屏幕）电源线； | 1 | 批 |
| 8 | 真空吸盘 | 充电式真空主动磁力触发前维护工具、两档可调（快/慢） | 1 | 套 |
| 9 | 型材结构 | 采用热镀锌钢材；普通螺栓为 C 级，螺栓、螺母和垫片采 用不小于 Q235 钢制作、防锈处理。LED 显示屏构架按设计要求选用标准的钢，采用钢材焊接而成，结构表面喷涂防锈涂料，屏体框架安装箱体部分采用专业铝型材结构，单元压铸铝箱四周导热部分与专业开模设计的工字形铝型材紧密贴合，结构切割以及安装孔均采用高精度数控加工，保证产品的安装精度同时又保证整屏的散热效果； | 40 | 平方米 |
| 10 | 型材包边 | 金属包边，与屏体完美结合，美观、大方 | 28 | 米 |
| 11 | LED安装费 | 含运输、安装、调试等运输、保险费用(含送货） | 25 | 人/天 |
| 12 | LED维护费 | 维护费 | 12 | 月 |
| 13 | 墙体装修 | 墙体钢结构、石膏板、腻子等 | 78.5 | 平方米 |
| 14 | 备品 | 原厂备品物料标准：(1)同批次模组百分之一(2)配套电源百分之二(3)配套接收卡百分之二(4)配套的线材百分之二(5)同批次模组维修灯珠万分之五（但维修灯珠不少于500个，最高不高于5000个，维修IC芯片和行管各（最少10个，最高50个） | 1 | 批 |
| （二）疫情会商室大屏 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 1、点间距：≤1.538mm；.整体尺寸≥4480X2560mm，整体分辨率≥2912X1664 2、像素密度≥422500dots/m2； 3、压铸铝箱体；箱体尺寸：640mm*480mm； 4.对比度＞10000:1，亮度＞1100cd/㎡ 5.刷新频率支持420-4800Hz可调； 6.LED 显示屏恒定湿热负荷和恒定湿热贮存试验符合GB/T2423.3-2016相关标准要求； 7.振动（扫频）试验符合GB/T2423.10-2019相关标准要求；（评审结束后24小时内需提供封面具备CAL或CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章。） 8.灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差正在3%以内； 9.为确保使用方对于屏体工作状态的掌握投标产品LED模组必须具备数据存储功能，关键元器件型号、LED灯批次、生产日期、序列号、运行时间等信息； 10. LED 显示屏8层PCB板结构设计，电流分布均匀，功耗小、散热快；（需提供封面具有CMA或CNAS或ilac-MRA标识的检测报告复印件加盖供应商公章） 11.平均故障时间间隔不小于120000小时，平均故障恢复时间≤2分钟； 12.LED显示屏其限用物质含量符合RoHS2.0指令2011/65/EU要求； 13.LED显示屏符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求； | 11.46 | 平米 |
| 2 | LED大屏幕控制软件 | 1、支持支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office的 Word、Excel、PPT、网页显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持多页面多分区节目编辑、视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画； 2.支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，无需外接物理线缆，即可实现画面投屏显示； 3.支持自定义分辨率桌面采集编码：3840×2160@60Hz；1920×1080@60Hz；1280×720@60Hz；1280×1024@60Hz；1024×768@60Hz； 4.支持WinServer2000、WinXP、Win7、Win8、Win10等windows操作系统； 5.支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制； 6.可支持分布式部署； 7.评审结束后24小时内提供以上4、5条参数要求需提供封面具有CMA或CAL或CNAS标识的检测报告复印件加盖供应商公章进行佐证； 8.考虑系统兼容稳定性，该软件必须是大屏控制器、多屏控制软件、LED显示屏配套产品； | 1 | 套 |
| 3 | 发送卡 | 1、支持 HDMI 和 DVI 视频信号输入及 HDMI 信号 LOOP 输出；输入分辨率：最大1920×1200像素； 2、设备支持双电源、双风扇冗余，支持根据各个板卡当前温度智能温控风扇转速； 3.内置2个千兆网络接口，支持负载均衡，容错、多址，实时显示网络负载状态； 主机自带至少1个VGA接口，3个USB接口，4个RS232，1个RS485，1路音频输入和1路音频输出接口。 4.单板支持4路DVI、2路/4路/8路HDMI、4路VGA、8路HD-SDI、32路CBVS、8路HDCVI同轴高清输入信号采集，采集分辨率支持4096×2160@25Hz、3840×2160@30Hz、2560X2048@30Hz、2560×1600@30Hz、2560x1440@30Hz、2048×1536@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、 1280×1024@60Hz、1280×960@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz分辨率采集。 5.设备支持MJPEG/MPEG4/H.264/ H.265/SVAC视频格式解码，支持主码流、辅码流、自定义分辨率的智能拉流和自动进行切换，根据网络质量，支持实时/流畅的解码策略调节。 6..单块解码板卡最大支持3路4000*3000@15fps、或3路4096*2160@30fps、或4路3840*2160@30fps、或16路1920*1080p@30fps（H.264、H.265）、或32路1280*720p@30fps、或64路704*576@30fps码流解码。（评审结束后24小时内提供封面具有CMA或CNAS或ilac-MRA标识的检测报告复印件加盖供应商公章） 7.设备支持小间距LED发送卡模块，单卡提供8个RJ45网口，单网口支持带载点数最大65万像素，单张板卡带载能力520万像素。 8.设备支持任意开窗功能，单屏支持1/4/9/16/32或者按照N*M(N和M为整数， N*M≤32)画面分割显示。 9.支持手动切换和自动轮巡预案功能，预案自动或者手动切换时间小于20ms，切换过程中无花屏，无黑场，支持多预案定时轮巡，轮巡时间间隔、轮训数量可以任意配置，每个电视墙最大支持30个预案场景保存、轮巡。 10.设备支持在C/S、B/S、IPAD上进行预监回显展示，支持任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号，并且不需要独立配置回显卡；支持从客户端操作界面上，实时显示经拼接器处理后上屏显示的画面，同时处理的视频可达到40路。 11.设备支持步阶调整功能，使得所有跨屏信号源能够同时达到各个屏幕。（评审结束后24小时内提供封面具有CMA或CNAS或ilac-MRA标识的检测报告复印件加盖供应商公章） 12.支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持同一组信号源一键上墙。 13.支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示，并且图层可达35层。 14.支持会议模式功能，画面采集上墙等比例缩放，图像文字不变形。 15.支持通过网络将单台计算机桌面任何自定义区域映像采集上墙，支持4K及以下分辨率采集，支持60fps及以下帧率，跨屏融合同步显示。支持多类型和多任务的桌面数据采集上墙。 （评审结束后24小时内提供封面具有CMA或CNAS或ilac-MRA标识的检测报告复印件加盖供应商公章） 16.设备支持多用户、多种客户端登陆，支持不少于64个用户同时登陆。（评审结束后24小时内提供封面具有CMA或CNAS或ilac-MRA标识的检测报告复印件加盖供应商公章） 17.考虑系统兼容稳定性，该控制器必须是LED显示屏配套产品； | 4 | 台 |
| 4 | 接收卡 | 集成16路HUB75接口，支持灵活抽点、抽行抽列，支持速度组偏移；单卡支持32组RGB信号并行输出；支持超大带载面积；支持DC3.8-5.5V； | 28 | 张 |
| 5 | 开关电源 | 输入电压/输入频率 200~240VAC/47~63HZ | 56 | 台 |
|  |  | 浪涌电流 冷启动，≥40A/230VAC 所投产品如属于国家市场监督管理总局2020年第18号公告的强制性产品认证目录描述与界定表（2020年修订）内的，交货时按要求提供相关证书（CCC认证）。 |  |  |
| 6 | 配电箱（箱体） | 1、20KW及以上安装方式：壁挂式 2、外观尺寸：≤长650mm*宽500mm*高200mm | 1 | 台 |
| 7 | 大屏配套辅材、线材 | 屏内部电缆线、网线及辅材，LED配电箱输出（至大屏幕）电源线； | 1 | 批 |
| 8 | 备品 | 原厂备品物料标准：(1)同批次模组百分之一 | 1 | 批 |
|  |  | (2)配套电源百分之二(3)配套接收卡百分之二 |  |  |
|  |  | (4)配套的线材百分之二(5)同批次模组维修灯珠万分之五（但维修灯珠不少于500个，最高不高于5000个，维修IC芯片和行管各（最少10个，最高50个）） |  |  |
| 9 | 真空吸盘 | 充电式真空主动磁力触发前维护工具、两档可调（快/慢） | 1 | 套 |
| 10 | 型材结构 | 采用热镀锌钢材；普通螺栓为 C 级，螺栓、螺母和垫片采 用不小于 Q235 钢制作、防锈处理。LED 显示屏构架按设计要求选用标准的钢 | 12 | 平方米 |
| 11 | 型材包边 | 金属包边，与屏体完美结合，美观、大方 | 14 | 米 |
| 12 | LED安装费 | 含运输、安装、调试等运输、保险费用(含送货） | 8 | 人/天 |
| 13 | LED维护费 | 维护费 | 12 | 月 |
| 14 | 墙体装修 | 墙体钢结构、石膏板、腻子等 | 28 | 平方米 |
| （三）云桌面显示器 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 显示器（强制节能采购产品） | 1、显示器尺寸≥27寸 2、分辨率1920*1080，HDMI高清接口 3、面板类型IPS，色数 16.7M， 4、色彩饱和度（色域）72% NTSC 5、亮度250cd/㎡ 6、内置电源，自带桌面式支架 7、须提供本产品强制节能认证并加盖供应商公章；所投产品如属于国家市场监督管理总局2020年第18号公告的强制性产品认证目录描述与界定表（2020年修订）内的，交货时按要求提供相关证书（CCC认证）。 | 84 | 台 |

## 三、建设及相关要求（实质性要求）

（一）突发公共卫生事件应急技术支持平台大屏显示系统

指挥大厅长9.7M，高9米，大屏离地1.8米，显示比例16：9，采用钢结构的方式固定，需考虑摄像头嵌入到钢结构；指挥大厅会标屏尺寸与大屏一致。供应商须免费配备LED大屏墙体（9.7米*9米）钢架、石膏板、腻子等装修。

根据疾控中心实际需求及LED大屏显示系统的各组成部分在设计、制造、运输及安装过程中，严格参照与之相关的各项国家标准和行业标准，进行规范化设计和安装实施。

总高度9m，会标屏0.466m,，屏幕高度4.8m，屏幕离地高度2m  接近16：9配置。

与所投室内全彩≤P1.8605产品配套的箱体，墙面长9.7m ,左侧留0.6米，右侧留0.6米，屏幕显示长度接近8.7m；

同时指挥大厅由于长度达到22.5米，前面大屏显示会造成后面工作人员无法清晰观看，在会议室中部位置设计了2台65寸电视机作为辅显，方便后面几排的人员观看显示的内容。

| 规格及要求 |
| --- |
| 显示尺寸（长/宽/面积）m | 8.32 | 4.80 | 39.936 |
| 箱体尺寸（长/宽/面积）mm | 640 | 480 |  |
| 箱体分辨率 | 344 | 258 | 88752 |
| 箱体排列 | 13 | 10 | 130 |
| 本项目像素（长/宽/总像素点） | 4472 | 2580 | 11537760 |
| 像素间距（mm） | ≤1.8605 |
| 刷新率 | 3840Hz |
| 像素点密度 | 288895 | 点/m2 |
| 亮度： | ≥800cd/m2 |
| 安装方式 | 压铸铝箱体 |

会标屏模组尺寸：304*152 模组排列：27*3显示面积：8.208m*0.456m，加框架可以达到与全彩屏的长度一致；

LED显示屏系统由LED全彩显示屏屏体、控制系统、计算机系统、软件系统、视音频处理系统、电气系统、结构等几部分组成。

显示屏组成：显示屏屏体由LED发光二极管、LED像素、LED模块、模组、屏体逐级拼合而成。

LED发光二极管：显示屏的最小发光单元；

LED像素：是由1个绿色LED、1个蓝色LED和1个红色LED组成，LED像素是显示屏最小的成像单元；

LED模块：由若干个像素组成，外壳为聚碳酸脂制作的套件，内装线路板；

模组：由LED模块与显示控制电路、开关电源和箱体等组成，其中控制电路可实现视频信号及图像灰度等级的处理。

大屏幕图像完整，无视觉拼缝、无错位。屏体平整无凹凸，各部分亮度一致，图像层次丰富，色彩均匀，适用各种环境，亮度适中，可调节，低衰减，高清整拼，无压缩。单点可调，可维护。外观结构简约，内部结构模块化，便于维护。

显示大屏支持7*24小时连续不间断工作，5-10年内显示屏亮度和色彩效果与新屏无可分辨差异。同时，显示大屏适宜于调度人员长期监控观看，不会对人体造成损伤，不疲劳，不刺眼。

显示大屏采用标准单元设计，支持整屏任意尺寸“真正无缝拼接”；LED显示屏箱体采用自然散热结构、无风扇、无孔、防尘、静音设计，以保护电源及内部系统元器件，防尘防潮，并防止小昆虫等钻入。

显示大屏支持逐点亮度、色度校正，确保整屏亮度与色彩具备高度还原性与一致性。显示大屏具备高对比度、高响应速度和高刷新频率能力，满足高速运动图像显示。

本项目显示系统可以播放预先编制完成并储存于播放计算机硬盘中的节目内容，可以通过播放计算机连网播放储存于其它网络设备中的节目内容，也可以通过接驳外部音视频设备，直接播放来自CATV、DV、DVD、VCD、VCR等设备输出的视频信号。

显示系统的播放控制软件可在预先编制好的播放计划表的引导下，在LED显示屏上自动按计划有序播出相关的节目内容，无论这些节目信号来自播放计算机或来自外部音视频设备。如有必要，本系统还可以做到远程控制、播放计算机无人值守并留有播放记录可查。

显示系统支持常规LED显示屏所具备的所有基本功能，包括多渠道获取显示信息来源，提供各种主流视频端口并兼容各种主流视频信号，支持计算机中各种语言文字混合显示方式，编辑并实现各种显示特技，提供丰富的光电技术设置手段并提供足以保护系统本身安全的防护功能，等等。

显示系统具有智能控制功能，可实现自动定时开关显示屏，支持像素逐点校正及校正数据储存，支持故障点自动查找和记录等功能。

LED显示屏多个2D信号源、3D信号源可任意开窗、跨屏、缩放。可显示计算机所能显示的一切内容，并能多任务、支持画中画显示、图像叠加、多窗口显示。具有同时播放多路信号不同比例的画面及文字的功能，有多种字体和字形可供选择。

LED显示屏的图像处理系统采用分布式视频拼接器，单机即可解决多机位、多个屏幕之间信号共享和多面等比例显示屏画面同步切换与同步展示。

LED显示屏支持逐点校正技术，可实现更好的色彩还原与亮度一致性。同时还支持现场校正。

LED显示模块可单独快速拆卸，并可任意更换位置，更换模块和位置后无需任何人工干预即可实现整屏的正常显示。

LED显示屏显示系统满足所有信号环路双备份传输，任何1路信号的故障不能引起整屏的显示异常。

LED显示屏控制软件能实时监控LED显示屏的各种运行状态；能够通过计算机的显示界面实时监测当前LED显示屏的主要运行参数；能够对各种故障和问题进行预警，预警需要在计算机的显示界面上自动显示出来，并自动做出保护措施。LED显示屏控制软件提供二次开发接口以便后期功能的增加补充。

建造完成的LED及电视显示具有其独立的显示系统、控制系统等，操作员可在控制室内通过计算机控制LED显示屏。LED显示屏可以显示不限于图片、视频、网页和应用程序等多种形式的内容，主要以视觉方式向指挥人员传递各种信息。

- 疫情会商室大屏

疫情会商室长度6.3，高度4.5米，吊顶高低0.5米；LED大屏尺寸： 长宽根据会议室及墙体尺寸情况灵活设计，屏体显示比例16：9，离地1.5米；供应商须免费配备LED墙体（长度6.3，高度4.5米）钢架、石膏板、腻子等装修。根据会商室面积及LED屏体模组尺寸情况，设计屏体整体尺寸为：长4.48m×宽2.56m；点间距使用P1.5的规格；模组分辨率（宽×高）：208点×104点；模组尺寸（宽×高）：320mm×160mm；像素结构： SMD1212三合一LED；支持前维护。

| 规格要求 |
| --- |
| 显示尺寸（长/宽/面积）m | 4.48 | 2.56 | 11.4688 |
| 模组尺寸（长/宽/面积）mm | 320 | 160 |  |
| 模组分辨率 | 208 | 104 | 21632 |
| 模组排列 | 14 | 16 | 224 |
| 像素（长/宽/总像素点） | 2912 | 1664 | 4845568 |
| 像素间距（mm） | ≤1.538 |
| 刷新率 | 3840Hz |
| 像素点密度 | 422754 | 点/m2 |
| 亮度： | ≥600cd/m2 |
| 安装方式 | 磁吸模组安装 |

LED显示屏系统一般由LED全彩显示屏屏体、控制系统、计算机系统、软件系统、视音频处理系统、电气系统、结构等几部分组成。

显示屏组成：显示屏屏体由LED发光二极管、LED像素、LED模块、模组、屏体逐级拼合而成。

LED发光二极管：显示屏的最小发光单元；

LED像素：是由1个绿色LED、1个蓝色LED和1个红色LED组成，LED像素是显示屏最小的成像单元；

LED模块：由若干个像素组成，外壳为聚碳酸脂制作的套件，内装线路板；

模组：由LED模块与显示控制电路、开关电源和箱体等组成，其中控制电路可实现视频信号及图像灰度等级的处理。

大屏幕图像完整，无视觉拼缝、无错位。屏体平整无凹凸，各部分亮度一致，图像层次丰富，色彩均匀，适用各种环境，亮度适中，可调节，低衰减，高清整拼，无压缩。单点可调，可维护。外观结构简约，内部结构模块化，便于维护。

显示大屏支持7*24小时连续不间断工作，5-10年内显示屏亮度和色彩效果与新屏无可分辨差异。同时，显示大屏适宜于调度人员长期监控观看，不会对人体造成损伤，不疲劳，不刺眼。

显示大屏采用标准单元设计，支持整屏任意尺寸“真正无缝拼接”；LED显示屏箱体采用自然散热结构、无风扇、无孔、防尘、静音设计，以保护电源及内部系统元器件，防尘防潮，并防止小昆虫等钻入。

显示大屏支持逐点亮度、色度校正，确保整屏亮度与色彩具备高度还原性与一致性。显示大屏具备高对比度、高响应速度和高刷新频率能力，满足高速运动图像显示。

建造完成的LED显示屏具有其独立的显示系统、控制系统等，操作员可在控制室内通过计算机控制LED显示屏。LED显示屏可以显示不限于图片、视频、网页和应用程序等多种形式的内容，主要以视觉方式向指挥人员传递各种信息。

本项目显示系统可以播放预先编制完成并储存于播放计算机硬盘中的节目内容，可以通过播放计算机连网播放储存于其它网络设备中的节目内容，也可以通过接驳外部音视频设备，直接播放来自CATV、DV、DVD、VCD、VCR等设备输出的视频信号。

显示系统的播放控制软件可在预先编制好的播放计划表的引导下，在LED显示屏上自动按计划有序播出相关的节目内容，无论这些节目信号来自播放计算机或来自外部音视频设备。如有必要，本系统还可以做到远程控制、播放计算机无人值守并留有播放记录可查。

显示系统支持常规LED显示屏所具备的所有基本功能，包括多渠道获取显示信息来源，提供各种主流视频端口并兼容各种主流视频信号，支持计算机中各种语言文字混合显示方式，编辑并实现各种显示特技，提供丰富的光电技术设置手段并提供足以保护系统本身安全的防护功能等等。

显示系统具有智能控制功能，可实现自动定时开关显示屏，支持像素逐点校正及校正数据储存，支持故障点自动查找和记录等功能。

LED显示屏多个2D信号源、3D信号源可任意开窗、跨屏、缩放。可显示计算机所能显示的一切内容，并能多任务、支持画中画显示、图像叠加、多窗口显示。具有同时播放多路信号不同比例的画面及文字的功能，有多种字体和字形可供选择。

LED显示屏的图像处理系统采用分布式视频拼接器，单机即可解决多机位、多个屏幕之间信号共享和多面等比例显示屏画面同步切换与同步展示。

LED显示屏支持逐点校正技术，可实现更好的色彩还原与亮度一致性。同时还支持现场校正。

LED显示模块可单独快速拆卸，并可任意更换位置，更换模块和位置后无需任何人工干预即可实现整屏的正常显示。

LED显示屏显示系统满足所有信号环路双备份传输，任何1路信号的故障不能引起整屏的显示异常。

LED显示屏控制软件能实时监控LED显示屏的各种运行状态；能够通过计算机的显示界面实时监测当前LED显示屏的主要运行参数；能够对各种故障和问题进行预警，预警需要在计算机的显示界面上自动显示出来，并自动做出保护措施。LED显示屏控制软件提供二次开发接口以便后期功能的增加补充。

## 四、质量及售后服务要求（实质性要求）

1.质量要求

1.1供应商提供的产品须为正规厂家生产的产品（必须是全新、原装、合格正品，货物完好，配件齐全）有正规的出厂合格证。

1.2投标产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求。

1.3供应商提供的货物均应有产品质量检验合格标志。

1.4供货商须保障采购人使用其产品时，不受到第三方关于侵犯设计、工艺、方案、技术资料、软件、商标、专利、外协产品等一切方面的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供货商必须承担由此产生的一切责任。

2.售后服务：

2.1所有投标产品质保期为2年、质保期内成交供应商免费提供零配件上门免费保修。故障响应：24小时响应，48小时内带备件上门服务。质保期自该项目验收合格之日起计算。

2.2在质保期结束后，成交供应商须以市场价格向采购人提供零配件和维修服务，维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

2.3投标人提供提供 7×10 (每天： 8：30-18：00)的咨询电话、 QQ、电子邮件等方式的技术支持服务，接到采购人系统故障报修应2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内不能排除故障的应提供备用机，以保证设备的正常使用。故障问题解决后24小时内，向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

五、商务要求（实质性要求）

1、报价：

（1）本项目报价为人民币报价，报价包括：成本费、人工费、现场踏勘费、资料收集费、货物设计、生产制造、包装、运输、安装调试、检测、培训、运维、技术服务费、各类保险费、福利费、税费、合理利润和各种风险等在内的一切相关费用，若因供应商原因造成的漏报、错报而导致重复工作成本，由供应商负责，采购人不会承担任何费用。

（2）本项目以总价形式进行报价，且不超过最高限价。

（3）本项目中要求评审结束后24小时内提供的相应材料必须在评审结束后如期提供，否则视为虚假响应。

2、履约时间：合同签订后 35 日内完成（须与雅安市疾病预防控制中心公共卫生服务能力提升项目疾病预防控制信息化管理系统项目同步）。

3、履约地点：雅安市雨城区大兴镇芳草路9号雅安市疾病预防控制中心

4、付款方式：签订合同后5日内支付合同总价的30%作为预付款；货到并安装完成后成交供应商向采购人申请初验，初验合格之日起进入20日试运行期试运行期到期后，成交供应商向采购人申请最终履约验收，履约验收合格后10日内支付合同总价的70%。

成交供应商每次申请付款前需向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，成交供应商接受转账的开户信息以采购合同载明的为准。

- 履约验收：

5.1严格按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》（雅财采〔2021〕50号）文件及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容，谈判文件规定的要求和成交供应商投标文件及合同约定的内容进行验收。

5.2验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续，采购人按采购合同约定支付采购资金；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，并同时报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

- 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中约定执行。

注：（1）本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定谈判文件编制存在重大缺陷，评审小组应当停止评审。

（2）本章内容为实质性要求的，不允许有负偏离。

论证事项二

政府采购合同（草案）

（根据项目具体情况签订内容，模板仅供参考）

合同编号：与项目编号一致

计划号/备案号：

签订地点：

签订时间：

采购人名称(甲方)：

供应商名称(乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)及雅安市疾病预防控制中心公共卫生服务能力提升项目LED显示屏及显示器采购(项目编号：XX)的《谈判文件》、乙方的《投标文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、投标文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 随机 配件 | 履约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、标的及合同价款

采购标的为：                 元。

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、配套设施建设、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家(行业)          标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起  日内送交货物成品给甲方，送交货物成品必须与投标文件产品一致；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的  日内，在合同签订生效之日起  天内交货到甲方指定地点，随即在  日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后  日内初步验收。初步验收合格后，进入  试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后  日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标(满足项目采购清单中备注栏要求)、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后  日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方  次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《雅安市财政局关于规范政府采购履约验收工作的通知》（雅财采〔2021〕50号）的要求进行验收。须符合国家有关规定、谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺以及合同条款。

## 五、付款方式

1、合同签订货到安装调试完毕、配套设施建设完成，验收合格后再付合同价的  %，完成结算审计后支付合同价的  %，  %的余款在      年质保期满(无质量问题)后十个工作日内付清(不计息)。

2、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后  小时内响应到场，  小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方  次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过45天的，乙方有权终止合同；

(2) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过15天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之10的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3)乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之10的赔偿金给甲方。

(4)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 20向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，按照下列方式解决(任选一项，且只能选择一项，在选定的一项前的方框内打“√”)：□ 向 仲裁委员会申请仲裁；□ 向    所在地人民法院起诉。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

| 甲方： (盖章) | 乙方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(被授权人)： | 法定代表人(被授权人)： |
| 地址(住所)： | 地址(住所)： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签约日期：XX年XX月XX日 | 签约日期：XX年XX月XX日 |